## Slide 1
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
ZİRAAT FAKÜLTESİ
TYS-624 Yüzey Sulama Sistemlerinin Planlanması
Doç. Dr. Kadir Ersin TEMİZEL

## Slide 2: Yüzey sularının ölçümünde kullanılan aletler
Hafta-4
TYS-624 Yüzey Sulama Sistemlerinin Planlanması

## Slide 3
T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIMSAL YAPILAR ve SULAMA BÖLÜMÜ
YÜZEY SULARI ÖLÇÜM YAPILARI-2
Doç. Dr. Kadir Ersin TEMİZEL

## Slide 4
3.SAVAKLAR
Savaklar; herhangi bir açık kanal üzerinde, akışa karşı inşa edilmiş, üzerinden veya düzgün geometrik şekilli açıklığı içinden suyu akıtan bir engel olarak tanımlanabilir. Savaklar, düşey düzlemde akışı büzerek akış rejimini değiştirirler.

## Slide 5
Savaklar uygun inşa edildiğinde, debiyi basit ve güvenilir olarak belirlerler. Savak ile debi ölçmek için; sadece savak havuzundaki akımın üst yüzeyi ve savak kreti arasındaki düşey mesafeyi (savak yükü) ölçmek yeterlidir. Ölçülen bu mesafe o şekil ve ölçüdeki savak için bulunmuş olan formülde ya da düzenlenmiş olan tablodaki yerine konulduğunda debi kolayca bulunur.

## Slide 6
Düşey Eksende Daraltmalı Savaklar
Yatay Eksende Daraltmalı Savaklar

## Slide 8
Düşey Eksende Daraltmalı Savaklar
    1. Standart tam büzülmeli dikdörtgen savak
    2. Standart yan büzülmesiz dikdörtgen savak
    3. Standart Cipolletti (Yamuk, Trapez) savak
    4. Standart dik açılı (V) üçgen savak

## Slide 9
1. Standart Tam Büzülmeli Dikdörtgen Savak
Q= 1838,4×(L-0,2H)×H1,5
Q= Debi (l/s)
L= Kret uzunluğu (m)
H= Savak yükü (m)

## Slide 10
Chart: Kret uzunluğu : L (m)
| 0.75000000000000011 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.7500000000000002 | 2 | 2.25
0,305 | 213.2 | 290.6 | 368 | 445.4 | 522.7 | 600.1 | 677.5
0,335 | 243.4 | 332.5 | 421.6 | 510.7 | 599.8 | 688.9 | 778
0,365 | 274.4 | 375.7 | 477 | 578.4 | 679.7 | 781 | 882.3
0,395 | 420.3 | 534.4 | 648.5 | 762.6 | 876.7 | 990.8
0,425 | 466.1 | 593.5 | 720.8 | 848.2 | 975.5 | 1102.9
0,45 | 505.1 | 643.8 | 782.6 | 921.3 | 1060.1 | 1198.8
Tam büzülmeli dikdörtgen savakta yüklere göre kret uzunluğu debi ilişkisi

## Slide 11
2. Standart Yan Büzülmesiz Dikdörtgen Savaklar
Bu tip savaklarda kret, yaklaşım kanalı tabanı üzerine yerleştirilmiş ince bir plaktan ibarettir. Yanlar, yaklaşım kanalının kenarları olup, herhangi bir büzülme söz konusu değildir.

## Slide 12
Q= 1838,4×L×H1,5
Q= Debi (l/s)
L= Kret uzunluğu (m)
H= Savak yükü (m)

## Slide 13
3. Standart Cipolletti Savaklar (Yamuk Savaklar)
Cipolletti savaklar, şekil itibariyle büzülmeli savaklardır. Cipolletti, büzülmenin debiye olan etkisini savak yan yüzlerini eğimlendirerek azaltmayı düşünmüş ve yamuk şekilli savak böylece ortaya çıkmıştır.

## Slide 14
Q= 1859×L×H1,5
Q= Debi (l/s)
L= Kret uzunluğu (m)
H= Savak yükü (m)

## Slide 15
4. Standart Dik Açılı Üçgen Savaklar

## Slide 16
Q= 1342,5×H2,47
Q= Debi (l/s)
H= Savak yükü (m)

## Slide 17
Yatay Eksende Daraltmalı Savaklar
Bu savakların şekil ve biçimleri, akış kesitini yatay bir düzlemde büzerek akış hızını artıracak şekilde yapılmıştır. Borulardaki venturi tüplerinin açık kanallarda uygulama şeklidir. Belli bir debiyi geçirmek için, düşey eksende daraltmalı savaklara nazaran daha az enerji yüküne ihtiyaç gösterir.

## Slide 18
Yatay Eksende Daraltmalı Savaklar
    1. Parshall savakları
    2. Kesik boğazlı savaklar
    3. Uzun boğazlı savaklar
    4. H Savakları
    5. Palmer Bowlus Savakları
    6. Leopold-Lagco Savakları
    7. Trapez Savaklar

## Slide 19
1. Parshall Savakları
Amerikan orijinli aletler olup, 1922 de Colorado State Üniversitesinde Dr. Ralph L. Parshall tarafından geliştirilmiştir. Daraltılmış kesitten geçen akış ve su seviyeleri arasındaki bilinen ilişki nedeniyle debi, su seviyesinin ölçümüyle kolayca bulunabilir. Bu savaklar ölçüm için büyük bir düşüye ihtiyaç göstermediklerinden hafif eğimli kanallarda elverişli bir şekilde kullanılabilir.

## Slide 20
Parshall savağı, ön, boğaz ve arka kısmı olmak üzere üç bölümden oluşur. Ön kısmın tabanı yatay olup, kret olarak adlandırılır.

## Slide 21
Parshall savaklarının nominal büyüklükleri boğaz genişliği (L) ile belirtilir. Bu ölçü aynı zamanda ölçülen debi miktarını da sınırlar.
Parshall savakları boğaz genişliklerine (L) göre üç gruba ayrılırlar:
    Küçük parshall savakları (7,6 - 22,9 cm)
    Orta büyüklükte parshall savakları (30 – 244 cm)
    Büyük parshall savakları (305 – 1524 cm)

## Slide 22
Parshall savaklarında akım serbest ya da batıktır. Eğer mansap su yükündeki (Hb) bir değişim, memba su yükünü (Ha) etkilemiyorsa savaktaki akım serbest akımdır.
Serbest akım halinde, debinin formüller ya da tablolar yardımı ile bulunabilmesi için sadece memba ölçü kuyusunda memba su yükünün ölçülmesi yeterlidir.

## Slide 23
Parshall savaklarında, batıklığın debi üzerine etkisi % 50-60 batıklık oranına kadar pek büyük olmamaktadır. Batıklığın bu oranı aşması durumunda debiyi belirleyebilmek için memba ölçü kuyusundaki su yükü (Ha) ile birlikte mansap ölçü kuyusundaki su yükünün de (Hb) ölçülmesi gereklidir.

## Slide 24
Q=4×b×Ha(1,522×b^0,0266)
Q=Debi (m3/s)
b= Boğaz genişliği (m)
Ha= Savak yük (m)

## Slide 25
Tip (L) | Eşitlik
2,54 cm | Q= 0,048×Ha1,55
5,08 cm | Q= 0,096×Ha1,55
7,62 cm | Q= 0,141×Ha1,55
15,24 cm | Q= 0,264×Ha1,58
22,86 cm | Q= 0,466×Ha1,53
30,48-91,44 cm | Q=×L×Ha1,39×L0,026
Tip (L) | Eşitlik
2,54 cm | Q= 0,048×Ha1,55
5,08 cm | Q= 0,096×Ha1,55
7,62 cm | Q= 0,141×Ha1,55
15,24 cm | Q= 0,264×Ha1,58
22,86 cm | Q= 0,466×Ha1,53
30,48-91,44 cm | 
Parshall savakları tiplerine göre kullanılacak eşitlikler

## Slide 26
2. Kesik Boğazlı Savaklar
İlk olarak Hindistan’da geliştirilmiş olup, 1967’den sonra Colorado State Üniversitesinden Skogerboe ve arkadaşları tarafından yaygınlaştırılmıştır. Savağın tabanı düz olup, boğaz kısmının uzunluğu olmadığından kesik boğazlı savak olarak adlandırılır. Suyun giriş yaptığı ön ve çıkış yaptığı arka kısım olmak üzere iki kısımdan oluşmuştur.

## Slide 27
DSİ Teknik Araştırma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca aşağıda özellikleri belirtilen üç tip kesik boğazlı savak geliştirilmiştir.
Tip | Boğaz genişliği L (cm) | Savak uzunluğu D (cm) | Giriş ve çıkış ağzı genişliği (cm) | Debi formülü (l/s)
KBS 1 | 12,5 | 50 | 25 | Q= 0,1133×Ha1,814
KBS 2 | 20 | 45 | 30 | Q= 0,197×Ha1,834
KBS 3 | 40 | 90 | 60 | Q= 0,675×Ha1,597

## Slide 28
Kesik boğazlı savağın üstten ve yandan görünümleri

## Slide 29
3. H Savakları
H savakları ABD Toprak Koruma Servisi tarafından dizayn edilmiştir. Tasarımın önemli özelliği, düşük akımları doğru bir şekilde ölçebilmesi ve yüksek akımları da bir dinlendirme göleti gerektirmeden ölçebilme yeteneğine sahip olmasıdır. Ayrıca yüksek sediment içeren yüzey akışlarını da geçirebilme özelliğine sahip olması önemli özellikleri arasında yer alır.

## Slide 30
H savaklarının 3 tipi vardır. En küçük (HS) savağı 22 l/s’ye kadar olan akışları kaydedebilir, H tipi 2,36 m3/s’ye kadar olan akışı alabilmekte ve büyük (HL) tipi 3,32 m3/s kadar akım akışı olmaktadır.

## Slide 31
4. Palmer Bowlus Savakları
Palmer Bowlus savakları 1930’ların ortasında Los Angelesın kanalizasyon bölgesinde basit ve etkili bir atık su ölçme aleti olarak Harold V. Palmer ve Fred Bowlus tarafından geliştirilmiştir. Bu tür savaklar genellikle boru içerisine yerleştirilerek ölçümler yapıldığı için daha çok yuvarlak olarak dizayn edilmektedir.

## Slide 32
Palmer Bowlus savağının üst, ön ve yan görünüşleri

## Slide 33
Palmer Bowlus savaklarının boyutları uyum için boru veya kanal boyutlarına göre belirlenir. Yani 8 inç’lik Palmer Bowlus savakları 8 inç’lik çapa sahip boruya eklemek için tasarlanmıştır. Palmer Bowlus savakları 4 ile 42 inç arasında değişen boru çaplarına uyacak şekilde çeşitli boyutlarda üretilmektedir. Standart olarak 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 36 ve 42 inç gibi boyutları olduğu görülmektedir.

## Slide 34
Q= C×(b+H)a

## Slide 35
Savak tipi | C | b | a
4 | 1,730 | 0,00588 | 1,9573
6 | 2,071 | 0,00542 | 1,9025
8 | 2,537 | 0,14560 | 1,9724
10 | 2,843 | 0,01610 | 1,9530
12 | 3,142 | 0,01700 | 1,9362
15 | 3,574 | 0,01682 | 1,9062
18 | 3,988 | 0,01875 | 1,8977
21 | 4,223 | 0,03900 | 1,9619
24 | 4,574 | 0,04080 | 1,9497
27 | 4,970 | 0,03800 | 1,9269
30 | 5,022 | 0,06250 | 1,9663
36 | 5,462 | 0,08000 | 1,9910
42 | 6,120 | 0,07800 | 1,9628
Palmer Bowlus savağı formülünde yer alan katsayı değerleri

## Slide 36
Savak boyutu |  | Maksimum eğim (%) | Minimum yükseklik (m) | Minimum akış |  | Maksimum yükseklik (m) | Maksimum akış | 
İnç | metre |  |  | l/s | m3/h |  | l/s | m3/h
4 | 0,102 | 2,2 | 0,020 | 0,285 | 1,03 | 0,075 | 3,34 | 12,0
6 | 0,152 | 2,2 | 0,020 | 0,398 | 1,43 | 0,105 | 8,11 | 29,2
8 | 0,203 | 2,0 | 0,025 | 0,742 | 2,67 | 0,150 | 19,0 | 68,3
10 | 0,254 | 1,8 | 0,035 | 1,58 | 5,70 | 0,180 | 30,8 | 111
12 | 0,05 | 1,6 | 0,035 | 1,83 | 6,58 | 0,215 | 48,1 | 173
15 | 0,381 | 1,5 | 0,045 | 3,36 | 12,1 | 0,275 | 87,7 | 316
18 | 0,457 | 1,4 | 0,050 | 4,60 | 16,6 | 0,320 | 131 | 470
21 | 0,533 | 1,4 | 0,055 | 6,32 | 22,7 | 0,380 | 198 | 714
24 | 0,610 | 1,3 | 0,060 | 8,10 | 29,1 | 0,425 | 266 | 957
27 | 0,686 | 1,3 | 0,065 | 10,2 | 36,5 | 0,490 | 374 | 1350
30 | 0,762 | 1,3 | 0,075 | 14,2 | 51,3 | 0,535 | 470 | 1690
Palmer Bowlus savağı için tiplerine maksimum ve minimum akış değerleri

## Slide 37
5. Leopold-Lagco Savakları
Leopold-Lagco savakları özel bir savak olarak Leopold Şirketi ve Thames Water Şirketi beraberliğinde üretilmiştir. Leopold-Lagco savakları, Palmer Bowlus savakları gibi bir boğaz olarak dairesel kanallara monte edilecek şekilde tasarlanmıştır.
Leopold-Lagco savağının karakteristikleri ve kurulumu genel olarak Palmer Bowlus savağının özelliklerine benzer. Leopold-Lagco savakları 4 ile 72 inç arasında değişen boru ölçülerine uyacak şekilde standartları mevcuttur.

## Slide 38
Q=K×D0,953×H1,547
Q= Debi
H= Yük
D= Boru çapı
K= Debi katsayısı

## Slide 39
Savak Boyutu |  | Debi | 
inç | metre | l/s | m3/h
4 | 0,102 | 150,3×H1,547 | 541,2×H1,547
6 | 0,152 | 221,3×H1,547 | 796,5×H1,547
8 | 0,203 | 291,1×H1,547 | 1048×H1,547
10 | 0,254 | 360,0×H1,547 | 1296×H1,547
12 | 0,305 | 428,3×H1,547 | 1542×H1,547
15 | 0,381 | 529,8×H1,547 | 1907×H1,547
18 | 0,457 | 630,4×H1,547 | 2269×H1,547
21 | 0,533 | 730,1×H1,547 | 2628×H1,547
24 | 0,610 | 829,2×H1,547 | 2985×H1,547
30 | 0,762 | 1026×H1,547 | 3692×H1,547
Leopold-Lagco savakları için tiplerine göre debi eşitlikleri

## Slide 40
6. Trapez Savaklar
Küçük kapasiteli tarla içi su dağıtım kanallarında, gerek kanalların alışılagelmiş şekline uygun olmaları ve gerekse sağlıklı ölçüm yapılabilmesi nedeniyle trapez savaklar yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle beton kaplama kanallarda, trapez savak kanalın bir parçası olarak inşa edilebilmektedir.

## Slide 41
Trapez savaklar, standart boyutlarda yapılmaktadır. Beton kaplama kalınlığı dahil savak taban genişliği 30 cm (Tip 1) ve 60 cm (Tip 2) olan iki standart trapez savak mevcuttur.

## Slide 42
Tip 1 standart trapez savak boyutları

## Slide 43
Tip 2 standart trapez savak boyutları

## Slide 44
Giriş su yüksekliği h1 (cm) | Debi Q (l/s) | Giriş su yüksekliği h1 (cm) | Debi Q (l/s)
5 | 4 | 22 | 53
6 | 5 | 24 | 65
7 | 6 | 26 | 77
8 | 7 | 28 | 92
9 | 9 | 30 | 106
10 | 11 | 32 | 124
12 | 15 | 34 | 144
14 | 20 | 36 | 163
16 | 27 | 38 | 186
18 | 34 | 40 | 201
20 | 43 |  | 
Giriş su yüksekliği h1 (cm) | Debi Q (l/s) | Giriş su yüksekliği h1 (cm) | Debi Q (l/s)
9 | 19 | 28 | 145
10 | 22 | 30 | 166
12 | 29 | 35 | 235
14 | 37 | 40 | 314
16 | 48 | 45 | 412
18 | 59 | 50 | 528
20 | 73 | 55 | 623
22 | 88 | 60 | 794
24 | 106 | 70 | 1140
26 | 128 | 80 | 1552
Tip 1 ve Tip 2 savağı için serbest akış koşullarında debi değerleri

## Slide 45
4. LABİRENT SAVAKLAR
Q=2/3×Cd××Lef×h3/2
Q= Debi
Cd= Debi katsayısı
Lef= Savağın etkili uzunluğu
h= Kret üzerindeki nap yükü

## Slide 46
Dairesel ve üçgen tiplerdeki labirent savaklardan görünümler

## Slide 47
5. ORİFİSLER
USBR tarafından geliştirilmiş olup, sulama kanallarında (yedek, tersiyer) su saptırma yapısı veya çiftçi prizi olarak kullanılan ölçü tesisleridir. Akış düzenlemesinin ve ölçümü bir batık orifis şeklinde yapar.

## Slide 48
Sabit yüklü orifis bir ölçü kutusu ve bunun memba ve mansabına yerleştirilen, ayarlanabilir iki kapaktan (orifis kapağı-priz kapağı) ibarettir. Sabit yüklü orifislerin yükü de sabit olup bunun değeri 6 cm’dir.

## Slide 49
Q=C×A×(2g×H)0,5
Q= Debi (L/s)
H= Yük farkı (cm)
A= Orifis kapağının açıklık alanı (cm2)
C= Debi katsayısı (0,65-0,72)

## Slide 50
SONUÇ ve ÖNERİLER
Sonuç olarak, belirli bir kesitte akış gösteren yüzey sularının ölçülmesi kısıtlı kaynakların etkin kullanımı, kirlilik yükünün belirlenmesi ve taşkın koruma sorunları gibi mühendislik uygulamalarında vazgeçilmez hale gelmiştir.

## Slide 51
SONUÇ ve ÖNERİLER
Bu amaçla tesis edilen yüzey suyu ölçüm yapıları, kullanım amaçları, uygunluk durumları, hassasiyetleri, kayıt yapabilme özellikleri, maliyetleri, kullanım kolaylıkları ve diğer faktörler de dikkate alınarak tesis edilmek durumundadırlar. En uygun bir şekilde seçilen ölçüm yapısının sisteme gereken faydayı sağlayacağı kuşkusuzdur.

## Slide 52
TEŞEKKÜRLER

## Slide 53
Flow Rate Sensitivity due to Parshall Flume Staff Gauge Location and Entrance Wing Wall Configuration
Bryan J. Heiner, M.ASCE1 ; Steven L. Barfuss, M.ASCE2 ; and Michael C. Johnson, M.ASCE3
Abstract: Parshall flume tests were conducted to determine the sensitivity on indicated flow rate resulting from improperly located staff gauges and differing entrance conditions to the flume. An acrylic 2 ft 61 cm Parshall flume was constructed to specified design dimensions and installed level in an 8 ft 243.8 cm wide testing flume at the Utah Water Research Laboratory. Multiple stilling wells and two sliding point gauges were used to determine the head measurements from stilling well ports and water surface elevations along the wall and down the center of the converging approach section of the flume for multiple flow rates. The recommended radius wingwall, a 45° wingwall and no wingwall were also tested with and without offsets at the entrance to the flume. The laboratory tests indicated that head measurements taken at locations other than the location specified by Parshall 2/3A can produce up to 60% errors in the flow measurement. Additionally, the lack of wingwalls and the incorrect design and installation of wingwalls cause standing waves to form in the throat of the flume which also affects flow measurement accuracies.