## Slide 1
b. Kimyasal madde taşımaları
Kimyasal maddeler başta kimya sanayi olmak üzere birçok alanda büyük talep görmektedirler. Kullandığımız ürünlerin artık çoğunluğunda kimyasal hammaddeler kullanılmaktadır. Kimyasal maddelerin taşımasında ve elleçlenmesi yüksek önem gerektiren bir taşıma olup, çoğunlukla zehirli özelliklerde olan ürünler taşınmaktadır. Bu yüklere özel şartlara sahip sıvı yük elleçleme terminallerinde yükleme-boşaltması operasyonları yapılmaktadır.
Ham petrol ve petrol ürünlerini taşıyan gemilere göre daha küçük boyutludurlar. Kimyasal yüklerin taşıması daha farklı olduğu için, tankerlerin 19-20 ayrı sayıya varan kargo tanklarına sahip olduğu görülmektedir. Pompa sistemleri daha farklı olan kimyasal yük taşıyan gemilerde birden çok çeşitte ürün aynı anda taşınabilmektedir. Bu ürünleri bazıları özel ısıtma sistemlerine ihtiyaç duyabilmektedir. Zehirli ve zehirsiz ürünleri farklı farklı tanklarda taşıma kapasite sahiptirler. Ham petrol ve petrol ürünleri taşıyan tankerlere oranda daha karmaşık pompa sistemlerine sahiptirler.

## Slide 2
b. Kimyasal madde taşımaları
Kimyasal parsiyel yük taşıyan tankerler, tasarım olarak IMO tarafından hazırlanan tehlikeli maddelerin deniz yoluyla taşınması konvansiyonu ile tasarım konusunda standartlara bağlanmıştır.
Tip 1: Bu kategoriye giren gemiler maksimum koruma gerektiren yüklerin dışarı sızmasını imkânsız kılacak şekilde tasarlanmıştır. Tip 1’e uygun gemiler herhangi bir yerlerinden çatıştığında, küçük hasarlar yani römorkör ve benzeri şeylerin verdiği hasar sonucu veya karaya oturduklarında zarar görmemelidirler. Bu tipteki gemilerin kargo tankları gemi karinasından 760 mm daha yakına yerleştirilmemelidirler.
Tip 2: Bu kategoriye giren gemiler önemli koruma gerektiren yüklerin taşınabilmesi için dizayn edilmiştir. İnşa edilen bu gemilerin boyu 150 m’den fazla ise Tip 1’de olduğu gibi çatıştığında, küçük hasarlar yani römorkör ve benzeri şeylerin verdiği hasar sonucu veya karaya oturduklarında zarar görmeyecek şekilde inşa edilirler. 150 m’den kısa ise makine dairesi bu sınırların dışında tutulur.
Tip 3: Daha az tehlikeli yükleri taşımak için dizayn edilmişlerdir. Tip 3 kimyasal tankerlerin boyu 125 m veya daha fazla ise Tip 2’nin 150 m altındaki kimyasal tankerlerde olduğu gibi çatıştıklarında, karaya oturduklarında veya küçük hasarlara maruz kaldığında yüzebilecek şekilde inşa edilirler. 125 m den kısa olduğunda makine dairesi hariç tutularak küçük hasarlarda yüzdürülebilecek şekilde inşa edilirler.

## Slide 3
c. Sıvılaştırılmış gaz taşımaları
LNG(Likit Doğal Gaz) ve LPG (Likit Petrol Gazı)taşımaları öncesinde ürünler yüksek basınç altında sıvılaştırılarak depolanmaktadır. LNG taşımalarında doğal gazın en küçük sıcaklıkta bile tehlikeli hale gelmesi nedeniyle LNG gemileri operasyonları diğer gemi operasyonlarından daha ayrı tutulmaktadır.
LNG yükünün sıvılaştırılması, depolanması, soğutulması, elleçlenmesi alanında özel terminallere ihtiyaç duyulmaktadır. Gemilerde bulunan yüksek kalite yalıtım, LNG yükünün elleçleme ve yolculuk sırasında gemide sıvı halde tutulmasını sağlamaktadır. LPG taşımalarında özel ticari rotalar bulunmaktadır. Sıvılaştırma ve elleçleme maliyetleri oldukça yüksektir bu sebepten özel durumlarda yapılmaktadır.
Taşıması sırasında özel dikkat gerektiren bu üründe oldukça tehlikeli bir yüktür.

## Slide 4
Kuru Yük Olarak Tehlikeli Yük Taşimalari
Birleşmiş Milletlere göre denizyolu taşımacılığında ürün sınıflandırılmasında kuru dökme yükler, hammadde, tahıl ürünleri, demir ve çelik ürünleri, kömür, şeker, tuz gibi fiziksel karakterize sahip olan yüklerdir. Ekonomik olarak bir tanımla yapıldığı zaman ise, yükün birim maliyetinin düşürülmesi için büyük partiler halinde yapılan taşıma olarak tanımlanabilir.
Tehlikeli yüklerin kuru dökme yük olarak taşınmaları savunma sanayinde üretilen patlayıcılar, gübre, kömür, saman, çeşitli kimyevi maddeler, radyoaktif maddeler, hayvansal ürünler v.b. yükler görülmektedir. Bu ürünlerin ithalatı ve ihracatı çoğu ülke tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu durumda dünya üzerinde çok fazla ve çeşitli sayıda tehlikeli yük sürekli olarak taşıma halinde olduğunu bize göstermektedir.

## Slide 5
Dökme kuru yük taşımaları
İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa ülkeleri savaştan dolayı yeniden yapılanmaya gitmeleriyle daha çok hammaddeye ihtiyaç duydular. Tehlikeli yüklerin dökme yük olarak taşımalarının yapıldığı bu gemiler deadweight olarak 4.000 ile 2.100.000 arasında değişmektedir.
Taşınan yüklere örnek olarak:
•Fosfat
•Sülfür
•Boksit
•Kömür
•Pirit
•Gübre verilebilir.
Dökme yüklerin taşınmasında daha büyük tonaja sahip olan gemilere ‘’Cape Size’’ olarak isimlendirilmiştir. Bu gross tonajdaki gemilerin hizmet alanları daha dar olup, genellikle Pasifik Okyanusu’nda kömür ve benzeri maden taşımacılığı yapmaktadırlar. 1980’lerden sonra Cape Size gemi türleri yerlerini OBO (Cevher-Tahıl-Petrol) türü gemilere bırakmaya başlamışlardır. Fakat 2000’li yıllarda artık çok büyük tonajlı gemilerin yük bulma sorunlarından dolayı inşa açısından çok fazla tercih edilmemektedirler.