## Slide 1
RO RO
RO-RO GEMİLERİNDE YÜKÜN BAĞLANMASINDA DİKKAT EDİLECEK
HUSUSLAR :
Ro/Ro gemilerine yüklenen kara yolu treylerlerinin ağırlık merkezleri yüksekliklerinin yarısında bir noktada olduğunu kabul etmek geçerli olmaz, özellikle soğuk havalı treylerler ile donmuş et taşındığı dikkate alınırsa, etlerin treyler tavanında kancalara asılarak taşınması nedeni ile treylerin ağırlık merkezi tavana yakın olacaktır. Bu gibi ağırlık merkezleri yüksek olan yüklerin bağlanması en zor olan yükleri teşkil eder. Bu tip treylerin şasesi tavana nispetle dikey yüklere dayanacak şekilde imal edilmiş olup tavandan bir açıya doğru hareket eden yüklere göre yapılmamıştır.

## Slide 2
RO RO
RO-RO GEMİLERİNDE YÜKÜN BAĞLANMASINDA DİKKAT EDİLECEK
HUSUSLAR :
Treylerin gövdesi nispeten elastikidir ve şasi genellikle yeterli bağlama noktalarına sahip değildir. Bu tip araçların bağlanmaları özel dikkati gerektirir.
Öte yandan yükün gemi içindeki İstif yerinin de göz önüne alınması gerekir. Geminin ön uç noktalarına istiflenmiş üniteler genellikle yalpa merkezi etrafına yerleştirilenlerden daha fazla harekete maruz kalır, bunun gibi vasattan uzak ve borda yanlarına istiflenen ünitelerde geminin merkez hattına yerleştirilenlerden farklı etkilenirler. Şunu da unutmamak gerekir ki vasıta merkez hattına yakın istif edilirse diğerlerinden farklı muameleye tutulmazlar çünkü bu ünitelerde diğer üniteler gibi aynı yalpa ve baş-kıç hızına tabi olacaktır.

## Slide 3
RO RO
RO-RO GEMİLERİNDE YÜKÜN BAĞLANMASINDA DİKKAT EDİLECEK
HUSUSLAR :
Bağlamanın yükün kayma, sarkma v.s. hareketlerini engellemesi gerekir.
Yatay kayma hareketlerine en iyi olarak yataya alçak açıda, yukarı aşağı hareketleri dikey bağlamalarla, "Raçking" dağılma ise çapraz bağlamayı gerektirir.
Ro/Ro gemilerinde bu üç esas hareketi etkili bir şekilde karşılayacak tek bir yön bağlaması olmaz, çünkü treylerler üst köşelerinden bağlanamazlar. Bağlamanın başlıca gayesi yük ünitesinin sabit hale sokulması ve tercihen güvertenin bir parçası haline getirilmesidir.

## Slide 4
RO RO
RO-RO YÜKLERİ :
*Kendi gücü ile hareket edebilen araçlar ve makinalar.
* Paletli veya tekerlekli olabilir. Ekskavatörler, yükleyiciler, kamyonlar, otobüsler, otomobiller, traktörler, biçerdöverler vs.
* Çekilerek taşınabilen araç ve makinalar.
* Treyler, dorse, mobil beton santrali, mobil asfalt plenti, römork üzerinde tekne vs. Yükler bir çekici ile roro gemisine yüklenebilirler.
* Mafi treyler üzerinde sabit yükler.
* RoRo gemilerde mafi kullanımı yeni olmamakla beraber, yaşanan küresel
ekonomik krizin temel müşterileri olan otomotiv sektörünü etkilemesi nedeniyle roro armatörleri sabit yüklere daha fazla ilgi göstermeye başlamışlar ve filolarındaki mafi treyler kullanımını arttırmışlardır.

## Slide 5
RO RO
RO-RO GEMİLERİ İLE YAPILAN TAŞIMACILIĞIN AVANTAJ ve
DEZAVANTAJLARI :
Avantajları:
Tahliye ve yükleme çabukluğu ile limanlarda kalış süresinin azlığı nedeniyle liman giderlerinin azalması
* Süratlerinin yüksek oluşu ve limanlarda bekleme sürelerinin düşük olması nedeniyle daha çok sayıda sefer olanağı
*Limanda işçilere az ihtiyaç duyulması nedeniyle insan gücünden tasarruf olanağı
* Genelde layner hatlar üzerinde çalışmaları

## Slide 6
RO RO
RO-RO GEMİLERİ İLE YAPILAN TAŞIMACILIĞIN AVANTAJ ve
DEZAVANTAJLARI :
Avantajları:
* Yükleme ve boşaltma sırasında düşük hasar riski.
* Konvansiyonel ve genel kargo gemilerinde hasarlar çoğunlukla vinç ile yükleme veya boşaltma esnasında gerçekleşir. Ro-ro gemi vinç kullanılmadığı için bu risk bertaraf edilmiş olur.
* Düşük yükleme ve boşaltma maliyetleri.
* Araçların akü kutup başlarının sökülmesi veya yakıt deposunun boşaltılması gerekmez.
* Ro-ro gemileri gelişmiş yangın güvenlik sistemi ile donatılmışlardır.
* Hızlı, kolay ve düşük maliyetli sabitleme (lashing) işlemleri.
* Ro-ro yük konusunda uzmanlaşmış ekip.

## Slide 7
RO RO
RO-RO GEMİLERİ İLE YAPILAN TAŞIMACILIĞIN AVANTAJ ve
DEZAVANTAJLARI :
Dezavantajları:
* Gemilerin özel maksatlı olarak dizayn edilmiş olmaları
* Gemi makinalarının seri ve manevra kabiliyetlerinin yüksek olması nedeniyle yakıt masraflarının artması
* Yüklerin özel taşıyıcılarda bulunması ve gemiye özel taşıma aygıtları ile yüklenip tahliye edilebilmesi
* Özel liman yerleri gerektirmesi
* Yüklerin belirli olması
* Yüklerin ağır olması nedeniyle yükleme ve boşaltma esnasında geminin kolayca yalpaya düşebilmesi
* Hangar içi kayıp hacmin diğer gemilere nazaran fazla olması

## Slide 8
RO RO
RO-RO TAŞIMACILIĞI
Taşıma sistemi olarak düşünüldüğünde; RO-RO taşımacılığında belirgin bir döviz tasarrufu sağlanır. Malların taşıma maliyetlerinde azalma, karayolu taşıtlarının yıpranma paylarının azalması, karayolu ağının ömrünün uzatılması, trafik yoğunluğunun düşürülmesi, kaza risklerinin azaltılması, sürücülerin dinlenmeleri gibi avantajları vardır.
RO-RO taşımacılığı ile, yükün başlangıç noktasından varış noktasına iletilmesi, tahmin edebilme ve güvenilirlik, mantıklı bir taşıma zamanı ve maliyet, zamanında ulaştırma, hasarsız teslimat, zamanında, doğru ve tam bilgi gibi, taşımacıların istekleri karşılanmış olur.

## Slide 9
RO RO
RO-RO TAŞIMACILIĞI
RO-RO taşımacılığında navlun ücretinin tespitinde; taşıt sahibinin karayolundan gitmesi halinde bir A noktasından başka bir B noktasına varabilmek için ne kadar masraf yaptığı esas alınarak belirlenir. Uluslar arası seferlerde geçiş sırasında ödenen otoyol ve geçiş ücretleri, vize ücretleri, aracın yaktığı yakıt masrafı hesaplanıp, taşımacının ödeyebileceği bir miktar tespit edilir. Geminin işletim giderleri de( yakıt masrafları, personel giderleri, bakım masrafları, acente masrafları, kumanya masrafları, liman giderleri, pilotaj masrafları…) hesaba katılıp, liman ücretleri de göz önüne alındıktan sonra, armatör ve nakliyeci arasında müzakere ile bir orta yol bulunmaya çalışılır.

## Slide 10
RO RO
YÜKLERİN LASHİNG (BAĞLAMA) YAPILMASI :
Yükün, geminin sallanmasıyla yerinden oynayarak hasara uğramasını, gemiyi ve öteki yükleri hasara uğratmasını önlemek üzere daneç kullanılabileceğini belirttik. Lashing veya bağlama da bu amacı gerçekleştirmek üzere başvurulan bir yoldur. Özellikle güverte yüklerinin, gemi yalpa ve baş-kıçlarıyla yerinden oynamamasını sağlamak için bağlama yoluna başvurulur.
Lashing için başlıca tel, halat ve zincir kullanılır.

## Slide 11
RO RO
YÜKLERİN LASHİNG (BAĞLAMA) YAPILMASI :
Bağlamada ister zincir, ister halat kullanılsın yükün oynamamasını sağlayacak iyi bir bağ yapılabilmesi için , yükün biçimine ve istif durumuna en uygun yerlerde mapalar bulunması şarttır. Elverişli yerlerde mapa yoksa, gemicilikte ne kadar bilgili ve becerikli olursa iyi bir bağ yapılamaz. Bu bakımdan yük zabiti bağlanması gerekecek bir yük yükleneceğini öğrendiği zaman, yükün boyutları ve ağırlığı hakkında bilgi edinilmeli ve bu yükü koyacağı yeri belirlemelidir. Bu yerdeki mapaların yeterli bir bağlamaya elverip vermeyeceğini araştırmalı ve gerekiyorsa yeni mapalar(padeye) yaptırılmalıdır.
.

## Slide 12
RO RO
YÜKLERİN LASHİNG (BAĞLAMA) YAPILMASI :
NOT:Yükün bağlanmasında tel halatlar zincirden çok dahaelverişlidir,çünkü ;
-Tel halatın yük altından ve arasından geçirilmesi kolaydır. Böylece bağlama işlemi (zincir ya da kendir halat) kullandığından daha çabuk ve kolay yapılabilir.
-Tel haladın boşu elle oldukça kolay alınabilir, bu yüzden az liftin kullanılarak bağların kolaylıkla deste olması sağlanabilir.
-Tel halat doblin alınarak ve bir şeytan kilidi takılarak istenilen uzunlukta kesilebilir, böylece bir kilitle uygun mapaya bağlanır.

## Slide 13
RO RO
YÜKLERİN LASHİNG (BAĞLAMA) YAPILMASI :
Lashingin yolunca yapılmadığı savıyla sorumlu tutulmak olasılığını savuşturabilmek amacıyla kaptanlar, laşing işini, bu alanda uzmanlaşmış firmalara yaptırmak ya da gemice yaptırıp bu alanda uzmanlaşmış bir kimseye (eksper; Herhangi bir alanda bilgi ve deneyimine güvenilerek düşünce ve yorumuna başvurulan kişi-surveyör; bilirkişi,etütçü) göstererek “lashing sertifikası “ denen bir sertifika almak, böylece laşing işinin teknik bakımdan yolunca yapıldığını ispat edecek bir belgeyi elde bulundurmak yoluna giderler.
.

## Slide 14
RO RO
YÜKLEMEDE DUNNAGE KULLANIMI :
Yükün ıslaklık, sıkışma gibi etkilerle hasara uğramasını önlemek amacıyla tahta, hasır, bambu gibi şeylerin yük arasına ve altına konmakta kullanılmasına “dunnaging” denir.
Kullanılan ne olursa olsun dunnage malzemesinin temiz ve lekesiz olması; rutubetli, hele deniz suyu ile ıslanmamış bulunması gerekir. Ama paslı demir gibi lekelenip paslanmasından sakınılmayacak yükler için kirli ve nemli daneç kullanılabilir.
.

## Slide 15
RO RO
YÜKLEMEDE DUNNAGE KULLANIMI :
Dunnage Kullanımının Yararları :
* Tahliyede kolaylık
* Yükün ıslaklığa değmesini önlemek
* Ambar içinde yoğuşmayı önlemek
* Yükün sıkışıp ezilmesini önlemek