## Slide 1
RO RO
YÜK OPERASYONU :
Ro-Ro gemilerinde yapılan operasyonlar ve kazanılan tecrübeler; IMO.nun Ro-Ro gemi operasyonlarının emniyet standartlarını geliştirmesine de imkan sağlamaktır. Bu amaçla IMO tarafından geliştirilen standartları içeren Ro-Ro gemilerinde yük istifleme ve laşihing işlemleri kod kitabı, Ro-Ro gemi operasyonları boyunca çalışanların ve gemilerin hasar riskini azaltmak için takip edilmesi gereken emniyet prosedürlerini içerir. Her gemide bulunması gereken bu kod kitabı yük operasyonuna katılan tüm personel tarafından okunmalıdır.

## Slide 2
RO RO
YÜK OPERASYONU :
Yük operasyonunu iki aşamalı olarak ele almak gerekir.
1. Yükleme operasyonu.
2. Tahliye operasyonu
Ro-Ro gemilerinin yük operasyonundaki en önemli elemanı mafilerdir*.
*Bu araçlara İngiliz cetugmaster (dorse çeker) denilmektedir. Çeşitli markaları vardır. Mafi en çok kullanılan tugmaster markası olduğu için bu markanın adı ile kullanılmaktadır.
.

## Slide 3
RO RO
YÜK OPERASYONU :
A. Yükleme öncesi yapılan hazırlıklar :
Yükleme operasyonuna başlamadan önce geminin her yönüyle yüklemeye hazır olması gerekir.
Bütün güvertelerin neta, lashing malzemelerinin kullanıma hazır ve araçların manevra sahalarının neta olması gerekir.
Tüm kapalı güvertelerde havalandırma sisteminin çalışması gerekir. Havalandırma yük operasyonu sırasında liman modunda (supply: Dışardan içeriye hava akımı şeklinde) çalıştırılır. Fanlarla güvertelere dolan taze hava doğal havalandırma manikalarından veya ana rampadan dışarıya doğru hareket eder. Böylece kapalı güverteler içinde sürekli taze hava akımı oluşur.
Ro-Ro gemilerinin yük operasyonlarında aydınlatmalar çok önemlidir. Yük operasyonu sırasında kapalı güvertelerin, gece operasyonunda açık güvertelerin tüm aydınlatmaları yakılmalıdır.
.

## Slide 4
RO RO
YÜK OPERASYONU :
A. Yükleme öncesi yapılan hazırlıklar :
Eksik aydınlatmalar yük operasyonundan önce tamamlanmalı yük operasyonu sırasında kör ve karanlık noktalar kalmamalıdır.
Ro-Ro yolcu gemilerinde güvertelerde ve rampada bulunan araçların hareketini, yüklenmesini, ve aracın bağlanmasını denetleyecek güverteden sorumlu en az bir eğitimli kişi tarafından gözlenmesi gerekir. Bu görev kara personeli tarafından yapılıyorsa, yükleme sorumlu bir güverte zabitinin gözetimi tarafından yapılmalıdır.
.

## Slide 5
RO RO
YÜK OPERASYONU :
A. Yükleme öncesi yapılan hazırlıklar :
Ro-Ro yük gemilerinde güvertelerde araçlara manevra yaptıracak gemiciler rampada görevli zabit ve yük operasyonunu yürüten I.zabit arasında sürekli haberleşme sağlanmalıdır. Yüklemeden önce tüm ekibin haberleşme cihazları (el telsizleri) test edilip aynı frekansta ve net konuşmaları ayarlanmalıdır. Tüm personel yük operasyonundan önce telsiz cihazlarını full şarj etmeli yük operasyonu sırasında haberleşme kesintiye uğramamalıdır.
.

## Slide 6
RO RO
YÜK OPERASYONU :
A. Yükleme öncesi yapılan hazırlıklar :
Gemiye yeni katılan personel yük operasyonundan önce eğitilmelidir. Daha önce Ro-Ro gemisinde hiç çalışmamış personel araç manevrasını tamamen öğrenene kadar dikkatle takip edilmeli mümkünse başka bir gemicinin yanında egitilmelidir. Bu mümkün olmadığında manevrası kolay ve göz önünde olan güvertede görevlendirilip manevrayı tamamen öğreninceye kadar pratik yaptırılmalıdır. Araçlar çoğunlukla dikkatsiz ve bilinçsiz yapılan manevralar sırasında hasarlanmaktadır.
.

## Slide 7
RO RO
YÜK OPERASYONU :
A. Yükleme öncesi yapılan hazırlıklar :
Yük operasyonu süresince geminin anti-heeling sistemi otomatik olarak çalışmalıdır. Yükleme operasyonundan önce anti-heeling sistemi devreye alınarak çalışması test edilir. Anti-heeling sisteminde problem varsa yük operasyonundan önce giderilmelidir. Yükleme sırasında geminin dengesi sürekli değişeceği için, gemi rampasının zarar görmemesi ve emniyetli yük operasyonu bakımından sistemin problemsiz alışması çok önemlidir. Eğer heeling tanklarından birinde yetersiz su varsa veya heeling gemiyi düzeltmekte yetersiz kalıyorsa gemi daha fazla bayılmadan yük operasyonu durdurularak ballast sistemi ile müdahale edilmelidir. Geminin yükleme durumu ve heeling tanklarının durumu sürekli takip edilmeli, yük operasyonunu kesintiye uğratmadan gerekli ballast işlemleri zamanında yapılmak suretiyle gemi sürekli düz tutulmalıdır.
.

## Slide 8
RO RO
YÜK OPERASYONU :
A. Yükleme öncesi yapılan hazırlıklar :
Gemi tüm yönleriyle yüklemeye hazır olduğunda 1.zabit limandaki yük operasyonundan sorumlu stivedor ve/veya acenta yetkilileri ile toplantı yaparak yüklenecek yükler hakkında bilgi alır. Yük hakkında alınacak bilgiler şunlardır;
Yüklenecek toplam araç sayısı, araçların cinsi, komple araç, kamyon, römork, dorse ve dorselerin çeşitleri, ekstra araçlar ve çeşitleri, frigo araçlar, gemiden elektrik talep eden frigo araçlar, normal yükler dışında dengesiz yük taşıyan araçlar ve bunların uzunluk, genişlik ve aralıkları, hasarlı ve sorunu olan araçlar, tehlikeli yük taşıyan araçlar ve tehlikeli yükün IMDG klas numarası ve UN numarası gibi detaylı bilgilerdir. Ayrıca karada gemiye binecek araçların kayıtlarını yapan liman personeli, gemiye yüklenecek aracın gemiyle taşınmasına uygun olup olmadığını kontrol eder.
.

## Slide 9
RO RO
YÜK OPERASYONU :
B. Özel yük taşıyan araçların yüklenmesinde dikkat edilecek hususlar :
Diğer normal yük taşıyan araçlardan farklı olarak, tehlikeli yük taşıyan araçlar, frigo araçlar, ağır ve dengesiz yük taşıyan araçların gemiye yüklenmesinde bazı özel önlemler almak ve kontroller yapmak gerekir. Alınacak önlemler ve yapılacak kontroller personelin ve geminin tehlikeli oluşumlardan bertaraf edilmesi, emniyetli ve güvenli bir şekilde seferin tamamlanması içindir.
.

## Slide 10
YÜK OPERASYONU :
B. Özel yük taşıyan araçların yüklenmesinde dikkat edilecek hususlar :
Diğer normal yük taşıyan araçlardan farklı olarak, tehlikeli yük taşıyan araçlar, frigo araçlar, ağır ve dengesiz yük taşıyan araçların gemiye yüklenmesinde bazı özel önlemler almak ve kontroller yapmak gerekir. Alınacak önlemler ve yapılacak kontroller personelin ve geminin tehlikeli oluşumlardan bertaraf edilmesi, emniyetli ve güvenli bir şekilde seferin tamamlanması içindir.
.

## Slide 11
YÜK OPERASYONU :
B. Özel yük taşıyan araçların yüklenmesinde dikkat edilecek hususlar :
Dikkat edilecek araçlar ve yükler şunlardır :
(1) Tehlikeli yük taşıyan araçlar :
Tehlikeli yük plan bazı limanlarda liman yetkilileri tarafından yapılır.
Yük planı 1. zabit tarafından yapılacak ise plan yapılırken şu hususlar göz önünde tutulmalıdır.
- Tehlikeli yük taşıyan aracın yüküne ait bilgileri içeren bir tehlikeli yük manifestosu ve acil durumlarda alınması gereken yangın ve sağlık önlemlerini belirten acil bilgi kartı bulunması ve yüklemeden önce 1.zabite verilmesi gerekir.
- Tehlikeli yükün, geminin tehlikeli yük taşıma sertifikasında belirtilen ve gemide taşınmasına müsaade edilen klasta olması gerekir. Yine tehlikeli yük taşıma sertifikasına göre söz konusu yükün gemide hangi güvertenin hangi bölümüne yüklenebileceği kontrol edilir.
.

## Slide 12
YÜK OPERASYONU :
B. Özel yük taşıyan araçların yüklenmesinde dikkat edilecek hususlar :
Dikkat edilecek araçlar ve yükler şunlardır :
(1) Tehlikeli yük taşıyan araçlar :
Tehlikeli yükler IMDG koda göre gemiye binecek olan diğer tehlikeli yüklerdenayrı güvertelere yüklenmesi gerekiyorsa bu şekilde gemiye yüklenmelidir. IMDG de belirtilen tehlikeli yükler, yiyecek taşıyan araçlardan, yaşam mahallinin ve makine giriş ve çıkışlarından, canlı hayvan taşıyan araçlardan uzak bir yere yüklenmelidir. Tehlikeli yükler acil bir durumda yükün yanına kolayca ulaşılabileceği, yangınla rahatça mücadele edilebilecek yerlere yüklenmelidir.
- Tehlikeli yükler tanker dorseler de veya mafiler üzerindeki tank konteynerlerde taşınıyorsa bu tip araçlara daha çok önem gösterilmelidir.
.

## Slide 13
YÜK OPERASYONU :
B. Özel yük taşıyan araçların yüklenmesinde dikkat edilecek hususlar :
(2) Tehlikeli yük taşıyan araçların yüklenmesi ve istiflenmesi sırasında dikkat edilecek hususlar :
Tehlikeli yük taşıyan araçların, taşıdığı yükün klasını gösteren etiketi aracın üç noktasında yapıştırılmış olması gerekir. .
Şekil Tehlikeli yük taşıyan araçta bulunması gereken tehlikeli yük etiketinin bulunacağı yerler.

## Slide 14
YÜK OPERASYONU :
B. Özel yük taşıyan araçların yüklenmesinde dikkat edilecek hususlar :
(2) Tehlikeli yük taşıyan araçların yüklenmesi ve istiflenmesi sırasında dikkat edilecek hususlar :
Aracın tehlikeli yük manifestosunda belirtilen IMDG klas numarası ile araçta bulunan ve taşıdığı yükün klasını gösteren etiket aynı olmalıdır.
Rampada görevli zabit; tehlikeli yük taşıyan aracın yüklenmesi sırasında aracın hasarı var mı, sızıntısı var mı, granül yük ise yükün akması var mı diye genişlice bir kontrol yaptıktan sonra aracı güverteye gönderir. Herhangi bir şekilde hasarlı, sızıntılı, akan veya kayan yükler varsa bu yükün gemiye yüklenmesine müsade edilmez. Yüklemeden sonra bir sızıntı oluşmuşsa derhal 1. zabite haber verilir. Sızıntı yapan aracın taşıdığı yükün bilgileri ve alınacak önlemler ve ne şekilde müdahale edileceği IMDG kod kitabından bulunarak işlem yapılır.

## Slide 15
YÜK OPERASYONU :
B. Özel yük taşıyan araçların yüklenmesinde dikkat edilecek hususlar :
(2) Tehlikeli yük taşıyan araçların yüklenmesi ve istiflenmesi sırasında dikkat edilecek hususlar :
Konteynerlerın içerisinde taşınan tehlikeli yükler IMDG kod da belirtilen kurallar çerçevesinde taşınır. Şüpheli bir durum olduğunda IMDG koda veya yetkili otoritelere başvurulmalıdır.
Tehlikeli yük taşıyan araçların yüklemesini yapan personele, yükleme başlamadan önce tehlikeli yükün karakteristik özellikleri ve tehlikeleri hakkında bilgi verilmelidir. Güvertelerde görevli personel istifleme sırasında oluşacak sızıntı ve yük akmasında alınacak koruyucu önlemler ve kullanacağı ekipmanları bilmelidir.

## Slide 16
YÜK OPERASYONU :
B. Özel yük taşıyan araçların yüklenmesinde dikkat edilecek hususlar :
(2) Tehlikeli yük taşıyan araçların yüklenmesi ve istiflenmesi sırasında dikkat edilecek hususlar :
Seyir sırasında konteyner ve tankerlerde taşınan tehlikeli yüklerde büyük miktarda sızıntı veya kaçak oluşması durumunda yük sahibi ve armatör haberdar edilmelidir. Bu durumda personeli riske atmadan gemilerle taşınan tehlikeli eşyalarda uygulanacak acil durum prosedürleri(EMS) ve tıbbi ilk yardım kılavuzu (MFAG) kod kitaplarında belirtilen önlemler alınır.
Tehlikeli yük taşıyan araçlardan meydana gelen sızıntı ve olabilecek acil durumları önlemek amacıyla tehlikeli yük taşıyan RoRo gemilerinde çeşitli ekipmanlar mevcuttur. Bunlar; yeterli miktarda kimyasal koruyucu elbise, solunum cihazları, tıbbi malzeme, ilaçlar ve çeşitli IMO yayınlarıdır.

## Slide 17
YÜK OPERASYONU :
B. Özel yük taşıyan araçların yüklenmesinde dikkat edilecek hususlar :
(2) Tehlikeli yük taşıyan araçların yüklenmesi ve istiflenmesi sırasında dikkat edilecek hususlar :
Tehlikeli yük sızıntısı vb. nedenlerle meydana gelen kaza ve yaralanmalarda EmS gereklerine göre gemide ilk müdahale yapılmalı ve durum yetkililere rapor edilmelidir.
Verilecek raporda;
* Tehlikeli yükün doğru teknik ismi -UN numarası
* Tehlikeli eşya klas numarası mutlaka belirtilmelidir. Eğer çevre kirliliği meydana getirecek bir kaza olmuş ise sahil güvenlik ve diğer yetkili kişiler aranıp gerekli bilgiler verilmelidir..