## Slide 1
YÜK OPERASYONU :
Özel yük taşıyan araçların yüklenmesinde dikkat edilecek hususlar :
Frigo araçlar :
Frigo araçların yüklenmesi ve istiflenmesi sırasında dikkat edilecek hususlar;
*Yükleme yapmadan önce frigo araçların şoförleri ve/veya yetkilileri soğutma sisteminin yükleme, seyir ve tahliyedeki çalışma derecesini beyan etmesi gerekir.
*Bu beyana göre 1.zabit ile araç yetkilisi arasında frigo araç kontrolformu düzenlenir. Bu formda aracın hangi sistemle çalışacağı (kendi dizel motoru veya gemiden sağlanan elektrik) belirtilmelidir. Araç yetkilisi soğutma sisteminde bir sorun, arıza veya kendi motoruyla çalışacak ise yakıt tankında yetersiz mazot varsa bunu beyan etmelidir. Seyir sırasında oluşacak arıza durumunda personel sistemler arasında değişiklik yapmasını bilmelidir. Frigo araçların soğutma ünitesi her iki sistemde de çalışmaz ise durum kontrol formuna işlenerek tutanak tutulur.

## Slide 2
YÜK OPERASYONU :
Özel yük taşıyan araçların yüklenmesinde dikkat edilecek hususlar :
Frigo araçlar :
*Frigo araçların nereye yüklendiği çok önemlidir. Sefer boyunca kendi soğutma motoru ile çalışarak soğutma işlemini yapacak olan araçlar asla kapalı güvertelere yüklenmemelidir. Kendi soğutma motoru ile çalışan frigo araçlar kapalı bir güverteye yüklenmek zorunda kalındığı zaman aracın bulunduğu güverte ve bölgenin havalandırma sistemi emme (egzoz) olarak sürekli çalıştırılmalıdır. Eğer güvertede ve bulunduğu bölümde iyi bir egzoz sistemi sağlanamıyorsa aracın soğutma motoru sefer boyunca çalıştırılmamalıdır. Veya gemi elektriğinden beslenen elektrik bağlantısı yapılarak çalıştırılmalıdır.

## Slide 3
YÜK OPERASYONU :
Özel yük taşıyan araçların yüklenmesinde dikkat edilecek hususlar :
Frigo araçlar :
*Frigo araçlara gemiden elektrik bağlanacak ise bu araçlar elektrik bağlantılarının olduğu güverteye ve bağlantı soketlerine yakın bir yere park edilmelidir. Frigo araçlara bağlanan elektrik kablolarının uzun olmasından kaçınılmalıdır.
*Gemi elektrik kaynağından elektrik bağlanmadan önce, frigo aracın elektrik soket bağlantısının soğutma sisteminin gemi elektriğine (voltaj, amper,fazvb)uygun ve sağlam olduğu kontrol edilmelidir. Soğutma sistemine elektrik bağlandıktan sonra sistem çalıştırılıp otomotik yaptığı gözlenmelidir. Elektrik bağlanan frigo aracın soğutma sistemi ve soğutma derecesi seyir süresince gemi elektrik zabiti tarafından kontrol edilmelidir.

## Slide 4
YÜK OPERASYONU :
Özel yük taşıyan araçların yüklenmesinde dikkat edilecek hususlar :
Frigo araçlar :
*Frigo araçlara yapılacak elektrik bağlantısı ve bağlantının çıkarılması mutlaka gemi elektrikcisi tarafından yapılmaldır.
*Kendi dizel soğutma motoru ile çalışan frigo araçlar yanıcı yüklerden ayrı bir yere yüklenmelidir.
*Frigo araçların dorsesinin altında soğutma sistemi için ilave yakıt tankları vardır. Özellikle rampanın meyilli olması halinde bu tanklar rampaya temas edip yakıt sızıntısı yapabilir. Frigo araçlar rampadan emniyetli şekilde geçene kadar takip edilmeli ve yönlendirilmelidir.

## Slide 5
YÜK OPERASYONU :
Özel yük taşıyan araçların yüklenmesinde dikkat edilecek hususlar :
Ağır, dengesiz, açık ve standart dışı araçlar :
Ağır yük taşıyan araçlar, dengesiz yük taşıyan araçlar, açık ve standart dışı yük taşıyan araçların yükleme planlaması, yüklenmesi ve istiflenmesi sırasında dikkat edilecek hususlar;
*Standart dışı, açık ve dengesiz yük taşıyan araçların park edileceği yerler bu tip araçların ölçülerine, ağırlıklarına ve özelliklerine göre belirlenir. Bu gibi araçlar mümkün olduğu ölçüde yer kaybı olmayacak şekilde istiflenmelidir. Örneğin: yüksekliği diğer araçlardan daha az olanlar rampa altlarına alınır. Ağır yük taşıyan ve/veya normalden geniş ve uzun olan lowbed gibi araçlar sadece giriş güvertesine ve mukavemetin en fazla olduğu alabandalara veya ana rampaya yakın olacak şekilde istifleme yapılır.

## Slide 6
YÜK OPERASYONU :
Özel yük taşıyan araçların yüklenmesinde dikkat edilecek hususlar :
Ağır, dengesiz, açık ve standart dışı araçlar :
* İçerisinde tehlikeli yük bulunmayan tankerler, mafi üzerindeki konteyner cinsi tankların taşıdığı bitkisel yağ, gliserol gibi yüklerde oluşacak hasar kolayca tüm yüklere ve güverteye yayılır. Güverteye yayılacak olan bu gibi, yağ vb. Sıvılar güvertenin geniş bir alanına yayılarak kayma etkisi yapacağından personel ve diğer araçlar için büyük tehlike oluşturabilir. Bu gibi yükler her zaman hasar ve kaza riskinin az olduğu güvertelere yüklenmelidir. Isıtıcılı tanklarda diğer tank yükler gibi özel dikkat gerektirir.

## Slide 7
YÜK OPERASYONU :
Özel yük taşıyan araçların yüklenmesinde dikkat edilecek hususlar :
Ağır, dengesiz, açık ve standart dışı araçlar :
*Üzerlerinde bulldozer, iş makinesi veya kreyn gibi açık yük taşıyan araçlar güverteye yüklenmesi sırasında araç ve güverte arasında oluşan küçük sürtünme katsayısından dolayı yük her zaman kayma eğilimindedir. Bu gibi araçlar yüklenmeden önce çok iyi lashing yapılmış olması gerekir. Bu yükler aracın üstünde kaymasını önleyecek tahta, lastik vb dunnage malzemeleri kullanılarak yüklenmiş olmalıdır.
*Boru, pik demir, plaka saç, rulo saç gibi ağık yük taşıyan araçların yüklerini çok iyi lashing yapmış olması gerekir. Bu araçlar yüklenmeden önce kontrol edilmeli eğer gemi şartlarına uygun lashing yapılmamış ise firma yetkilileri ile temas kurup uygun lashing yapılması sağlanmalı bu mümkün değil ise gemiye yüklenmemelidir.

## Slide 8
YÜK OPERASYONU :
Özel yük taşıyan araçların yüklenmesinde dikkat edilecek hususlar :
Ağır, dengesiz, açık ve standart dışı araçlar :
*Farklı ağırlıklarda yük yüklemiş bir aracın yükünün istiflenmesinde ağır yükler hafif yüklerin üstünde kalması nedeniyle veya yükün cinsinden dolayı ağırlık merkezi çok yukarıda olacaktır. Bu gibi yükünün devrilme ihtimali olan bu tür araçlar gemide en az hareketin olacağı bölümlere yüklenmelidir. Örnek :Geminin baş-kıç ve orta merkez hattına ve su seviyesine yakın yerlere yüklenmelidir. Bu tür yüklere örnek;
*Asılı yükler (etler veya plaka cam gibi)
* Yüksek araçlar
*Birleşik hasat yükler

## Slide 9
YÜK OPERASYONU :
Özel yük taşıyan araçların yüklenmesinde dikkat edilecek hususlar :
Ağır, dengesiz, açık ve standart dışı araçlar :
*Canlı hayvan taşıyan araçlarda hayvanların iyice emniyete alınmış olması , bu araçların park edileceği yerlerin yeterli ve uygun havalandırma yapılması gerekir. Hayvanlar için sefer sonuna yetecek miktarda yem ve samanlar bulunmalıdır. Hayvanların yemlenmesi ve bakımı için gemide bir araç yetkilisi bulunması gerekir. Araç ve araçların bulunduğu yere her zaman emniyetli ve güvenli bir ulaşım sağlanmalıdır.

## Slide 10
YÜK OPERASYONU :
Yükleme sırasında gemi içinde dikkat edilecek hususlar :
Ağır, dengesiz, açık ve standart dışıaraçlar :
Emniyetli şekilde rampadan geçip geminin içine giren araçların yerlerine park edilip lashing yapılıncaya kadar hasarlanma ve kaza yapma riskleri vardır. Gemi içinde özellikle mafi operatörleri tarafından yüklenen ve geminin yapısından dolayı oluşan tehlikelerin, operatörler tarafından dikkate alınmaması sonucu araç hasarları meydana gelmektedir.

## Slide 11
YÜK OPERASYONU :
Yükleme sırasında gemi içinde dikkat edilecek hususlar :
Ağır, dengesiz, açık ve standart dışıaraçlar :
Mafi operatörlerinin dikkatsiz ve/veya gerekli önlemleri almadan hareket etmeleri sonucu dorseler hasarlanmaktadır. Bu hasarlar genelde üst güvertelere yüklenmek için mafiler tarafından götürülen dorselerin tavan yüksekliğinin fazla olmadığı güvertelerin girişlerindeki rampa düzlüklerine ulaştıklarında dorselerin üst ön kısmının tavana çarpması veya ayaklarının yere sürtmesi sonucu oluşmaktadır.(aşağıdaki şekil’de) Bu hasarların oluşmaması için dorse ayakları tamamen kaldırılmalı ve rampa sonundaki düzlüklere girişte dorse havaya kaldırılmamalıdır. Dorseler bu güvertelere geri - geri yüklenecek ise bu sefer dorsenin arka üst kısmı tavana temas etmemesi için, rampa başına gelindiğinde dorse havaya kaldırılmalıdır.

## Slide 12
YÜK OPERASYONU :
Yükleme sırasında gemi içinde dikkat edilecek hususlar :
Ağır, dengesiz, açık ve standart dışıaraçlar :
Emniyetli şekilde güverteye ulaşan araç burada görevli gemici tarafından manevra yaptırılıp yerine park edilir. Güvertelerde görevli gemicilerin yükleme sırasında yapacakları işler ve görevleri şunlardır;
* Kendi sorumlu olduğu güverteye gelen aracın manevrasını yaptırıp emniyetli şekilde park etmesini sağlar. Bu sırada rampadaki zabitin gözünden kaçmış bir hasar varsa derhal 1. zabit veya görevli zabiti arayıp söz konusu hasarı rapor eder.

## Slide 13
YÜK OPERASYONU :
Yükleme sırasında gemi içinde dikkat edilecek hususlar :
Ağır, dengesiz, açık ve standart dışıaraçlar :
Güvertelerde görevli gemiciler lashing ekibi ile işbirliği içinde çalışır. Lashinglerin eksik ve yanlış yapılması durumunda müdahale eder, araçların hızlı gelmesi sonucu ekip lashing yapmakta yetersiz kalırsa araçların park işlemini yavaşlatarak lashing ekibine zaman bırakır.
* Araçlar güvertede manevra için döndürülürken keskin dönüşler
yaptırılmamalıdır. Keskin dönüşler; aracın hava bağlantılarının kopmasına, aracın lastiklerinin yenmesine ve güvertenin bulunan boyanın aşınmasına neden olur.

## Slide 14
YÜK OPERASYONU :
Yükleme sırasında gemi içinde dikkat edilecek hususlar :
Ağır, dengesiz, açık ve standart dışıaraçlar :
Araçlar yerlerine park ettikten hemen sonra, lashing yapılmadan önce araçların hava süspansiyon valfleri açılıp körük havaları boşaltılmalıdır.
Araçlar park için manevra yapılırken; araçların zincir, liftin, gerdirme kolu ve hava hortumu gibi lashing malzemelerinin üstünden geçmemesine azami dikkat edecektir.
Birbirine çok yakın park edilmiş dorselerin altına eşek koymak veya tahliye sırasında eşek almak için dorse havaya kaldırıldığında arkada park halindeki diğer dorseye temas ederek her iki dorsenin hasarlanmasına sebep olurlar.

## Slide 15
YÜK OPERASYONU :
Yükleme sırasında gemi içinde dikkat edilecek hususlar :
Ağır, dengesiz, açık ve standart dışıaraçlar :
Görevli gemici araçların park manevrası sırasında oluşan hasarlarını hasar olduğu anda, eğer hasar iki aracın kaza yapması sonucu olmuş ise kaza yapan araçları yerinden oynatmadan derhal l.zabite haber verir. 1. zabit kaza yapan araçların resmini çekerek her iki araç söförünün de imzası bulunan bir tutanak hazırlar. Eğer hasar liman sorumluluğundaki mafiler tarafından verilmiş ise mafi yerinden hareket ettirilmeden liman görevlilerine haber verilir ve yetkililerden hasar raporu alınır.

## Slide 16
YÜK OPERASYONU :
Yükleme sırasında gemi içinde dikkat edilecek hususlar :
Ağır, dengesiz, açık ve standart dışıaraçlar :
Araçlar park edilirken ön ve arkadan birbirine mesafesi 1kişinin rahatlıkla geçebileceği aralıkta (yaklaşık 40 cm) olmalıdır.
Komple araçlar park edildikten sonra araç şöförü el frenini çekmesi, kabin içinde yanan ışık olmaması, ısıtıcı ve soğutucuların kapatılması konusunda uyarılmalı ve bunların yerine getirildiği görülmelidir.
Güvertelerde görevli personel, yükleme işlemi bittikten sonra kendi güvertelerinde bulunan tüm hareketli malzemeleri, lashing ekipmanlarını ve boş dorse eşeklerini neta eder. Neta edilmeyen eşekler ve diğer malzemeler deniz geçişi sırasında hareketlenerek park halindeki araçlara, gemi sistemlerine ve kendilerine hasar verebilirler.

## Slide 17
YÜK OPERASYONU :
Yükleme sırasında gemi içinde dikkat edilecek hususlar :
Ağır, dengesiz, açık ve standart dışıaraçlar :
Dorseler park edildikten sonra ayakları yere indirilir. Araçlar birbirlerine fazla yakın yanaşmış ise ayakları indirme sırasında ayak çevirme kolu yandaki araca temas edip hasar verebilir. (aşağıdaki şekil’de ) Ayak kolunun bulunduğu taraf, dar alana gelecek şekilde park edilecek dorselerin ayakları, park yerine bir araç boyu kalınca yere indirilmelidir. Dorse ayakları güverteye sadece temas edecek şekilde yere indirilmeli asıl yük eşeklere binmelidir. Eğer dorse ayakları fazla indirilip eşek boşta kalırsa deniz geçişi sırasında eşekler hareket ederek yandaki araçlara zarar verir. Dorsenin bütün yükü ayaklara bindiğinde ayakların güverteye temas ettiği yer çukurlaşarak deforme olur.

## Slide 18
YÜK OPERASYONU :
Yükleme sırasında gemi içinde dikkat edilecek hususlar :
Şekil Mafi ile yüklenen dorselerin üst güvertelere girişteki rampa düzlüklerinde meydana gelebilecek hasarlanma noktaları.
Şekil Tavan yüksekliği fazla olmayan güverteye dorseler geri geri yüklenirken dorsenin arka kısmı tavana çarpabilir.

## Slide 19
YÜK OPERASYONU :
Yükleme sırasında gemi içinde dikkat edilecek hususlar :
Şekil Dorselerin park sırasında birbirlerine fazla yakın yanaştırılmaları sonucunda park eden aracın altına eşek koyma işlemi sırasında dorselerin üst kısımları birbirine temas edebilir.
Şekil Dorse ayağını indirme sırasında kol çevrilirken, kolun yandaki dorseye sürtmesi ile oluşacak hasar.

## Slide 20
YÜK OPERASYONU :
Yükleme sırasında gemi içinde dikkat edilecek hususlar :
Şekil Hava süspansiyon valfinin boşaltma konumu
Şekil Neta yapılmış eşekler