## Slide 1
RO-RO GEMİSİNDE EMNİYET :
Emniyet bir Ro-Ro gemisi için en temel ve vazgeçilmez olgudur. RoRo gemilerinde emniyeti vazgeçilmez kılan ve önemini artıran bazı etkenler vardır. Bunlar;
- Ro-Ro gemilerinde yük operasyonlarının gemi personeli tarafından
yapılması.
- Gemiye yüklenen yükün hareketli ve kendi imkanlarıyla gemiye girip
çıkması.
- Ro-Ro gemilerinin diğer gemi çeşitlerine göre daha süratli olması.
- Limanda kalış süresinin kısa olması.
- Yük operasyonu sırasında güvertelerinde çok fazla (yolcu, şöför vb.) insan bulunması.

## Slide 2
RO-RO GEMİSİNDE EMNİYET :
- Seferlerinin kısa ve sık olması.
- Sık yanaşma ve kalkma manevrası ve halat manevrası.
Taşıdığı yük nedeniyle oluşan tehlikeler ve çevre kirliliği tehlikesi.
Ro-Ro gemilerindeki emniyet olaylarını ve emniyet tedbirlerini 4
başlık altında toplayabiliriz.
* Personel emniyeti.
* Gemi emniyeti.
* Çevre emniyeti.
* Yük emniyeti ve Lashing işlemleri.

## Slide 3
RO-RO GEMİSİNDE EMNİYET :
PERSONEL EMNİYETİ :
Ro-Ro gemilerinde çalışan tüm personel öncelikle iyi gemicilik kurallarına göre genel emniyet kaidelerini çok iyi bilmeli ve tatbik etmelidir. Bunlar her çeşit gemide uygulanan ve bilinmesi gereken halat manevrası sırasında, demirleme sırasında, boya işlemleri, bakım-tutum vb emniyet kurallarıdır. Bunlardan başka Ro-Ro gemilerine özel, özellikle yük operasyonunda görevli güverte personeline özel, uyulması hayati önem taşıyan emniyet tedbirlerinin alınması zorunludur.
Gemide çalışan her personel hangi departmandan olursa olsun yük bölümlerine girdiği anda mutlaka yüksek görüş sağlayan fosforlu (reflektıf) yelek, tulum vb. giyinecektir.

## Slide 4
RO-RO GEMİSİNDE EMNİYET :
PERSONEL EMNİYETİ :
Gemiye giriş ve çıkışlarda yayalar için ayrılmış yürüyüş yolları kullanılacaktır. Gemiye gelen ziyaretciler yük bölümlerinde bulundukları süre içinde fosforlu yelek giymeleri gerekmektedir.
Resim Lumbarağızı ve yük bölümlerinden Resim Fosforlu yelek geçişte yayalar için düzenlenmiş yürüyüş yolu
Resim Fosforlu yelek

## Slide 5
RO-RO GEMİSİNDE EMNİYET :
PERSONEL EMNİYETİ :
Yük operasyonuna katılan güverte personelinin tümü görevli olduklarında mutlaka koruyucu elbiselerini giymek zorundadır. Personelin giyeceği koruyucu elbise ve ekipmanlar mevsim şartlarına uygun ve rahat çalışmayı sağlayacak cinsten olmalıdır.

## Slide 6
RO-RO GEMİSİNDE EMNİYET :
PERSONEL EMNİYETİ :
Ro-Ro gemisinde bir güverte personelinin (zabit, gemici) yük operasyonu sırasında giymesi zorunlu koruyucu elbise ve ekipmanlar;

## Slide 7
RO-RO GEMİSİNDE EMNİYET :
PERSONEL EMNİYETİ :
SOLAS-74 Bölüm II/1 Regulasyon 20.3'e göre Tüm Ro-Ro yük ve Ro-Ro yolcu gemilerinde kaptanın veya görevli zabitin izni olmadan hiç bir yolcu seyir esnasında kapalı güvertelerde bulunmayacaktır. Kaptan ve zabitler her zaman kapalı güvertede hiç bir yolcunun bulunmadığından emin olacaktır. Açık güvertede frigo, hayvan taşıyan vb. sürekli bakım isteyen aracı olanlar, araçlarının yanına her gidiş ve dönüşlerinde görevli personele bilgi vereceklerdir. Yolcuların seyirde araç güvertelerine girmelerinin yasak olduğu veya yolcuları ilgilendiren diğer uyarılar tüm yolcuların görebileceği şekilde yemek, dinlenme salonlarına ve kamaralarına asılmalıdır.

## Slide 8
RO-RO GEMİSİNDE EMNİYET :
PERSONEL EMNİYETİ :
Ro-Ro yolcu gemilerinde araçlarını güvertelere park eden araç şoförleri vakit geçirmeden aracının yanından ayrılıp yaşam mahalline gitmelidir. Yolcuların araçlarının yanından yaşam mahalline ulaşacağı rotayı ve yolu gösteren bilgilendirici notlar ve ok işaretleri her güvertede bulunmalıdır.
Personel gemi içinde ve güverteler arasında gidiş gelişlerinde kesinlikle mafi ve/veya diğer araçlara binmeyecektir.

## Slide 9
RO-RO GEMİSİNDE EMNİYET :
PERSONEL EMNİYETİ :
Güvertelerde araç manevrası yapılırken mümkünse iki kişi bulunacaktır. Araçları manevra yaptıran görevli gemici aracın önünde ve arkasında değil aracı kullanan şoförün görüş alanında bulunacaktır. Kesinlikle manevra yapan iki araç arasında bulunmayacaktır. Manevra yapan araç motorunu stop etmeden iki araç arasından geçilmeyecektir. Yük operasyonu sırasında düdük en önemli emniyet aletidir. Düdük ceplerde değil sürekli boynunda asılı olacaktır. Manevra yaptırılan aracın şoför tarafındaki camı manevra bitinceye kadar açık olacak, araç şoförü gemicinin komutlarını rahat duyacaktır.

## Slide 10
RO-RO GEMİSİNDE EMNİYET :
PERSONEL EMNİYETİ :
Havalandırmalar yük operasyonu süresince açık olacak personel araçlardan çıkan egzoz gazlarından etkilenmeyecek miktarda hava akımı olacaktır.
Ro-Ro yolcu gemilerinde güvertelerde araç olduğu müddetçe havalandırmalar seyir süresince de sürekli çalışmalıdır. Bu havalandırmanın miktarı yükleme ve boşaltma sırasında artırılacaktır.

## Slide 11
RO-RO GEMİSİNDE EMNİYET :
PERSONEL EMNİYETİ :
Aydınlatma personel emniyeti için çok önemlidir. Güvertelerde yapılan en ufak çalışma ve operasyonda dahi o güvertenin tüm aydınlatmaları açılmalıdır. Özellikle yük operasyonları sırasında hiçbir kör ve karanlık nokta olmamalıdır. Aydınlatma ve ışıklandırmalar yüklenen araçtan dolayı meydana gelen en ufak gölgeyi bile aydınlatacak şekilde konumlandırılmalıdır. Yük ve yolcu güvertelerinde veya diğer çalışma mahallerinde aydınlatma en az 20 lüx olmalıdır. Aydınlatmalar sık sık kontrol edilerek yanmayan aydınlatmalar derhal onarılmalıdır.

## Slide 12
RO-RO GEMİSİNDE EMNİYET :
PERSONEL EMNİYETİ :
Gemi içinde hareket eden araçlar için maximum hız sınırı 15km'dir. Bu hız limitini gösteren işaretler gemi girişinde ve her güvertede görünür yerlerde asılmalıdır.
Personelin ve yolcuların giriş-çıkış için kullandığı yürüme yolu biraraç trafiğinden geçiyorsa bu trafik yolunu çift taraflı gösteren bir oval ayna koyulmalıdır. Hem yayalar hem de araç kullanıcıları bu aynaya bakarak hareket etmelidirler.

## Slide 13
RO-RO GEMİSİNDE EMNİYET :
PERSONEL EMNİYETİ :
Şekil Çeşitli uyarı ve ikazlar
Personelin, yolcuların ve araç şoförlerinin gemi içinde uyacakları kurallar veya bilgilendirme notları herkesin görebileceği yerlerde olmalıdır. Bu uyarı ve ikazlar gemi girişinde ve bütün güvertelerde olmalıdır.

## Slide 14
RO-RO GEMİSİNDE EMNİYET :
PERSONEL EMNİYETİ :
Kullanılan lashing ekipmanları sağlam ve test edilmiş olmalıdır. Kullanılan tüm ekipmanların üzerinde emniyetli çalışma yükünü gösteren etiket veya not olmalıdır. Ekipmanlara emniyetli çalışma yükünü aşacak yük bindirilmemelidir.
Lashing yapmak için kullanılan hava hortumlarının ek yerinden çıkması veya kesilmesi personel için bir tehlikedir. Bu tehlikeyi önlemek için hava hortumları birbirlerine hızlı bağlama ve hava kesme kaplinleri ile bağlanmalıdır. Hava hortumları araçların altına çekilirken hortumun keskin köşelere sürtüp kesilmemesi için dikkat edilmelidir.

## Slide 15
RO-RO GEMİSİNDE EMNİYET :
GEMİ EMNİYETİ :
Ro-Ro gemilerindeki en önemli tehlikelerin başında yangın tehlikesi gelir.
Yangın tehlikesini oluşturan sebepler:
* Diğer tüm gemi çeşitlerinde olan makine, kuzine gibi yangına elverişli bölümler.
* Personelin eğitimsizliği.
* Ro-Ro gemilerinin yolcu taşıması ve gemide daha fazla insan sayısı bulunması.
* Gemiye yüklenen her bir aracın deposunda aracı en az varacağı yere kadar ulaştıracak miktarda mazot ve benzin olması.
* Araç şoförlerinin malzeme dolabında yemek pişirmek için kullandıkları piknik tüpleri.
* Gemide taşınan araçların brandalarının çok çabuk tutuşma özelliği olan naylondan yapılmış olması.

## Slide 16
RO-RO GEMİSİNDE EMNİYET :
GEMİ EMNİYETİ :
Araçların lastikleri, lastiklerin uzun süre içten içe yanma özelliği ve yangında çıkardıkları koyu duman.
Yukarıda belirtilen tüm bu etkenler ve olumsuzluklar gösteriyor ki; Ro-Ro gemisinde çıkan bir yangının söndürülmesi ve/veya kontrol altına alınması çok güçtür. Bu nedenle Ro-Ro gemilerinde tankerler haricindeki diğer gemi çeşitlerine göre daha fazla yangınla mücadele sistemleri ve ekipmanları vardır.

## Slide 17
RO-RO GEMİSİNDE EMNİYET :
GEMİ EMNİYETİ :
Güvertelerde ve geminin diğer yerlerinde bulunan yangın dedektörleri sürekli açık olmalıdır. Yangın dedektörleri ve yangın alarm sistemleri muntazam aralıklarla test ve kontrol edilmelidir. Özellikle güvertelerde bulunan duman dedektörleri, araçların egzoz dumanından kirlenmesi sonucu yanlış yangın alarmı vermektedir. Sürekli verilen yanlış yangın alarmı personel üzerinde olumsuz etki göstermekte ve gerçek bir yangın alarmında personel nasıl olsa yanlış alamdır düşüncesiyle yavaş hareket etmektedir.

## Slide 18
RO-RO GEMİSİNDE EMNİYET :
GEMİ EMNİYETİ :
Ro-Ro gemilerinde çalışan personelin dikkat etmesi gereken bazı kurallar ve alacağı bazı tedbirler vardır.
Bunlar;
- Yük ambarlarında kesinlikle sigara içilmeyecek, kibrit ve çakmak gibi çıplak ateş yakılmayacaktır. Tüm araç güvertelerinde sigara içmek yasaklanmalıdır. No Smoking / No NakedLights notları uygun dillerde asılı olmalıdır.

## Slide 19
RO-RO GEMİSİNDE EMNİYET :
GEMİ EMNİYETİ :
Tüm yangın kapıları seyir boyunca sürekli kapalı tutulmalıdır.
Gemide bulunan sabit ve hareketli tüm yangın söndürme sistemleri ve yangınla mücadele ekipmanları personel tarafından bilinecektir. Bu sistemler ve ekipmanlar tüm olumsuz şartlarda dahi yerleri bulunup kullanabilecektir.
* Araçlar yangın söndürme ekipmanlarını kapatacak şekilde veya kullanılmasını engelleyecek şekilde park edilmeyecektir. Park yerleri yangın söndürme hortumları, minimaxlar, aplikatörler ve portatif köpüklerin bulunduğu istasyonların önüne gelen araçlar bu malzemelere kolay ulaşım sağlayacak açıklıkta park edilecektir.