## Slide 1
OPTİSYENLİK PROGRAMI
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
OPT213-KONTAKT LENS
Öğr. Gör. Burak Oğuzhan KARAPINAR

## Slide 2: KONTAKT LENS REÇETESİNDE LENSLERE AİT ÖZELLİKLERİN TANINMASI
Hafta-10
OPT213-KONTAKT LENS

## Slide 3: GİRİŞ
Kontakt lensler gaz geçirgen sert ve yumuşak olmak üzere iki büyük gruba ayrılır. Bu gruplar içinde de her bir lensin madde özellikleri, oksijen geçirgenlikleri, tasarımları ve kullanım özellikleri farklıdır. Bu nedenle kontakt lens reçetelerinde doktor tarafından belirtilen parametrelere göre lenslerin hastaya verilmesi gerekmektedir.
Kontakt lens reçetesinin üç nüsha olması ve birisinin optisyenlik müessesesinde saklanarak deftere kaydedilmesi çok önemlidir. Çünkü denetimlerde bu kayıtların reçete nüshası ile birlikte denetleyicilere gösterilmesi gerekmektedir.

## Slide 4: GİRİŞ
Kontakt lens reçetesinde son kullanma tarihine mutlaka dikkat edilmeli ve reçetenin tarihi geçmişse kontakt lens satışı yapılmamalıdır. Hastanın doktoruna giderek kontrol muayenesini yaptırması söylenmelidir. Çünkü zaman içinde kontakt lensler bozulmuş olabilir. Bu da kornea eğimini bozar. Ayrıca kişilerin gözyaşı miktarı ve özellikleri değişebilir. Bazen alerjik reaksiyonlar gelişmiş olabilir. Hastanın kornea eğimi ve refraksiyonu değişmiş olabilir.

## Slide 5: KONTAKT LENS REÇETESİNDEKİ TEMEL TERİMLER
Kontakt lens reçetesindeki temel eğri kelimeleri, lens şişeleri veya blister ambalajlarında yazılı olan 'base curve' demektir. Bunlar genelde milimetre (mm) olarak ifade edilmektedir. Bu terim kontakt lensin temel eğrisi, kurvatür radyusu anlamına gelmektedir. Temel eğri= base curve, sağ ve sol göz için farklı değerlerde olabilir. Gaz geçirgen sert kontakt lenslerde temel eğri çeşitleri yumuşak lenslere göre daha fazladır.

## Slide 6: KONTAKT LENS REÇETESİNDEKİ TEMEL TERİMLER
Reçetedeki kontakt lens diyoptrisi; lensin diyoptrisi demektir. Eksi veya artı değerler olabilir. Bu değerler kişinin gözlük derecesinden farklıdır. Çünkü kontakt lensler doğrudan kornea üzerine oturdukları için buna göre hesabı yapılarak verilir.
Reçetedeki tüm çap kelimeleri; lensin bir ucundan diğer ucuna olan mesafenin milimetre olarak ifadesidir. Bu ifade lens kutuları üzerinde diameter olarak yazılmıştır. Bu değerler gaz geçirgen sert kontakt lenslerde küçüktür (8.80 mm, 9.30 mm, 9.85 mm gibi). Yumuşak kontakt lenslerde ise (13.80 mm, 14.00 mm v.s) daha büyük değerdedir.

## Slide 7: TORİK LENSLERİN VE BİFOKAL LENSLERİN ANLAMI VE REÇETEDE BULUNMASI GEREKEN PARAMETRELERİ
Torik Lensler; Astigmatizmanın düzeltilmesi için kullanılmaktadır. Türkiye'de şu sıralar yumuşak torik lensler bulunmaktadır. Genellikle normal yumuşak lensler bir diyoptriye kadar olan astigmatizmayı düzeltir. Bunun üzerindeki değerleri torik lensler düzeltir. Astigmatizma aksları her torik lens türünde değişiktir. Astigmatizmayı düzeltme diyoptrileri de farklıdır. Bu nedenle lensin astigmatizma aksı ve diyoptrisi reçeteye yazılmış olmalıdır.
Bifokal Lensler; Uzak ve yakın görmeyi bir arada bulunduran presbiyopi lensleridir. Bunu üreten bazı lens firmalarının her birinin tasarımları farklıdır. Bu tip lenslerde hastanın yakın görmesi için gerekli olan (+) diyoptri değeri de reçetede belirtilmelidir.

## Slide 8: RENKLİ LENSLERİN RENK ÖZELLİKLERİ VE AMAÇLARI
Renkli Lensler; Yumuşak olan bu lenslerde, her lens firmasının renkli lenslerinin tasarımları, boyanma şekilleri farklıdır. Değişik renk türleri ve isimleri vardır. Buna göre hangi firmanın lensi denenmişse o firmanın renk ismi yazılmalıdır. Ayrıca korneada herhangi bir nedenle oluşmuş ve estetik olarak hastayı rahatsız eden büyük 92 beyaz lekeler için prostetik özel lensler mevcuttur. Bu lensler hastanın sağlam gözünün rengine uyacak şekilde boyanır. Bazı firmalarda ise bu renkler için numaralandırma bulunmaktadır. Bu boyalı lenslerde irisin görünen çapı milimetre olarak belirtilir. Pupilla büyüklüğü yine milimetre olarak yazılır ve siyaha boyanır. Bütün bu nedenlerle renklerin özel isimleri veya numaraları reçetede belirtilmiş olmalıdır.

## Slide 9: KONTAKT LENS ÖZEL ADININ REÇETEDE BELİRTİLMESİ
Lensin özel adının reçetede belirtilmiş olması çok önemlidir (Üretici firma da dâhil olmak üzere). Çünkü temel eğri, çap, diyoptri aynı olsa bile, her firmanın ürettiği değişik lens türlerinin lens tasarımları, madde özellikleri, oksijen geçirgenlikleri, su içerikleri, incelikleri; optik bölge genişliği, lens çevresindeki eğrilik yarıçapları farklılık gösterir. Doktor hastasına deneyerek en uygun olan lensi reçetede belirtmiştir. Bu nedenle reçetede yazdığı lens firmasına ait, belirttiği lens türü hastaya verilmelidir. Aksi takdirde göz sağlığını ileri derecede bozan, hatta gözün kaybına kadar gidebilen durumların ortaya çıkması söz konusudur.

## Slide 10: KONTAKT LENSİN KULLANIMINA İLİŞKİN DOKTOR ÖNERİSİ VE ONAYI
Kontakt Lensin Kullanım Önerisi: Muayene eden doktor tarafından belirtilecektir. Verilen lens türüne göre lensler günlük veya gece de kalabilecek şekilde takılabilir. Ancak bu süre doktor tarafından belirlenmelidir. Her gün sabah takılıp, gece atılan günlük yumuşak lensler de vardır. Sık değişim yumuşak lensleri ise, genellikle Ergün akşam çıkarılıp, temizlenerek ayın sonunda atılıp, yenisiyle değiştirilmesi şeklinde önerilmesine rağmen, yine de hastanın muayenesindeki bulgulara göre doktorunun tavsiyesi ile daha sık değiştirilebilecektir. Geleneksel yani atılmayan yumuşak lenslerin ve gaz geçirgen sert lenslerin kullanım süresi de doktor tarafından belirlenecektir.

## Slide 11: KONTAKT LENSİN KULLANIMINA İLİŞKİN DOKTOR ÖNERİSİ VE ONAYI
Doktor Onayı: Kontakt lensini optisyenden alan hasta, mutlaka doktoruna geri gönderilmeli ve reçete doktor tarafından onaylanmalıdır. Çünkü lens kutularından bazen hatalı üretilmiş lensler çıkabilir. Bunu da ancak doktor lensi hastasına teslim ederken tespit edebilir. Doktorun, ayrıca reçetede belirttiği lensin hastanın satın aldığı lensle ayni olduğunu, herhangi bir yanlışlığın olmadığını da saptaması gerekmektedir. Ayrıca doktor hastasına kendi lenslerini takıp, çıkartmasını öğretecek ve bakım sistemleriyle ilgili bilgi verecektir.

## Slide 12: Özet
Kontakt lenslerin her birinin farklı tasarımları ve madde özellikleri olduğu için, ayni değerde lens ölçüleri olsa bile ancak doktorun hastasına deneyerek uygun bulduğu lensi hastanın alması gerekmektedir. Bu nedenle de reçetede lensin ismi (üretici firma da dâhil olmak üzere) önem taşımaktadır.
Kontakt lens reçetesindeki son kullanma tarihine çok dikkat edilmeli, bu tarihi geçen reçetelerde, hastanın göz sağlığı açısından doktoruna yönlendirilmesi ve lensini alan hastaların da yine kontakt lenslerin kullanım önerileri ve doktor onayı için doktoruna gönderilmeli önem taşımaktadır.