## Slide 1
ARKEOLOJİK KAZI VE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ II
Doç. Dr. Davut YİĞİTPAŞA
Sunumda yer alan tüm fotoğraflar telif hakkına sahiptir. Yalnızca eğitim amaçlı olarak kullanılmıştır. Başka bir amaç için kullanılamaz.

## Slide 2
ARKEOLOJİK KAZIDA ÖLÇÜM
1. GENEL BAKIŞ
Bu bölümün amacı, arkeolojik ölçümde kullanılan kavramlara ve araçlara temel bir giriş, bir zemin oluşturmaktır. Bu bölüm mümkün olduğunca kısa yazılacak; ayrıntılar için referanslar verilecek, bazı ayrıntılar resim altlarına yazılacaktır. Bu bölümün ilk kısmı ölçümün amaçlarına, çeşitlerine, nedenlerine ayrılmıştır. İkinci kısım alanda çalışmalar için gerekli teknik hazırlıklarla birlikte trigonometrik kavramlar, bilgi kaynakları, kazı terminolojisi gibi konulara yöneliktir. Üçüncü kısımda yatay, dikey ve açısal ölçümler ve son kısımda da ölçümün metodolojisi anlatılacaktır.
Arkeolojik kazı ve araştırmalarda olduğu gibi, ölçüm çalışmalarında her gün, her an farklı olur. Yani ölçüm de kazı alanında öğrenilir. Arkeologlar, ölçümle, kazı alanını ortaya çıkardığı ve kazıyı plânladığı için ilgilenirler. Ölçüm, arkeolojik projelerde ilk adım, kazının sonlanmasında ise son adımdır. Bu yüzden arkeolog, ölçüm ilkelerini tekniklerini ve aletlerini bilmek, tanımak ve kullanmak zorundadır. Ölçüm bir mühendislik dalıdır. Alandaki belli noktaların ölçülmesiyle, site yüzeyinin biçimi, durumu ve boyutları belirlenir. Burada yön, açı, uzaklık ve yükseklik ölçümlerini yapmak gereklidir.

## Slide 3
2. ÖLÇÜMÜN AMACI
Sitenin yerini belirlemek, 2. Sitenin sınırlarını çizmek, 3. Site alanını bütünüyle kavramak, 4. Siteyi kazı için bölümlere ayırmak, 5. Sitenin içindeki, çevresindeki kalıntıların yerini bulmak, 6. Sitenin topografik durumunu saptamak, 7. Site ve çevresiyle ilgili buluntuları da gösteren bir harita yapmak, 8. Kısaca siteyi öğrenmektir.
Sitenin bütün bu yönleri, siteyi anlamada büyük önem taşırlar. Aslında bu temel ölçüm tekniklerini öğrenmek, her yeni ve genç arkeologun eğitiminin bir parçası olmalıdır. Ölçümde metrik sistemin yanısıra, diğer sistemler de kullanılır. Önemli olan, kazı boyunca aynı sistemi kullanmaya devam etmektir.
3. ÖLÇÜM TİPLERİ
Ölçümün iki ana tipi vardır: Düzlem ve jeodetik ölçüm; Jeodetik ölçüm, ülkeler ve kıtalar gibi; geniş alanların araştırılmasında ve dünyanın yüzey şekillerinin saptanıp haritaya işlenmesinde kullanılır.

## Slide 4
Arkeolojide, düzlem ölçüm çalışması yapılır. Düzlem ölçümün de, sitenin ihtiyacına ve istenen bilgiye göre değişen, çeşitleri vardır; Bunların üçü her kazıda bulunmalı ve kullanılmalıdır;
Doğru plânlama ve siteyi ortaya çıkarmak için alan ölçümü
Alanın üzerindeki insan yapısı ve doğal yükseltilerin ayrıntılı saptanması olan topografık ölçüm,
Devam eden bir kazıda yapılan kazı ölçümü gibi ölçümler her arkeolog tarafından yapılmalıdır.
Diğer ölçüm tipleri de hidrografik ölçüm (Su kaynakları için), cevher ölçümü (Madencilikte) jeolojik ölçüm (Kil—taş yığınları için), orman ölçümü ve fotogrametrik ölçümlerdir.
Bir arkeolojik alanda, ne tip bir ölçüm yapılacağına çevre, zaman, alet ve personel durumuna göre, kazı yönetmeni, mimar ve ölçüm uzmanı birlikte karar verir. Arkeolojide çoğu ölçüm, geniş alanların incelenmesinden, dar alanların incelenmesine doğru plânlanır. Yani genel alan plânlarından ayrıntılı site plânlarına gidilir. Bir site ölçümü şu sırayı izleyerek yapılır;
b Genel bir bilgi elde etmek için ölçüm keşfi yapılır.
Site bilgi noktası, bilgi hattı ve sitenin durumunu saptamak için ölçüm yapılır.
Kazı alanı plânlanır ve haritaya geçirilir.
Kazı ilerledikçe, kazılan kısımların ölçüleri alınır. Kazının her seviyesi ayrıca belirlenir.
Sitenin hatlarını ve çevrenin doğal durumunu belirlemek için topografik ölçüm yapılır.
Birçok kazı yönetmeni, daha yararlı olduğu için, bu topografik ölçümü kazıdan önce yaptırır.

## Slide 5
4. ÖLÇÜM ALETLERİ
Ölçümde kullanılacak aletler yönteme göre değişir; Yöntemde amaç, doğruluk ve maliyete bağlıdır. Ölçüm çalışmalarında kullanılan başlıca aletler aşağıda verilmiştir.
Ağaç kazıklar; toprağın tipine ve kaynaklara göre değişir.
Izgara kazıklar; bronz, demir kazıklar, borular, çiviler
Seviye çubuğu; metrik düzende kullanılır.
İki sıra kutbu; iki-üç metrelik takımlar
Ölçümcü iğneleri; ölçüm okları da denir.
Çekül ve ona takılacak kadar ip
Çizim tahtası; plançete de denir.
Üç küçük bant; 5 ve 10 metrelik olabilir.
Çiviler; 8 ve 15 cm. uzunluğunda olabilir
Çekiç; çivileri çakmada kullanılır
Boyalar; kazıkları işaretlemek için siyah- beyaz-turuncu
Betonlar; 10-20 kiloluk torbalar, hazır betona olur.
Hat tesviye aletleri
El tesviye aletleri
Pusula

## Slide 6
Neonlu kurdele
Plastik kaplı tel
Paslanmaz çiviler
P.K. çivileri; taşlı yüzeylere çakılır.
Çelik metre; kumaş bant (250 m)
Kemere takılabilen cep metresi
Seviye çubuğu
Ölçüm uzmanına kayıt defteri
Mekanik kalem
Not yazım tahtası
Uzaklık ölçen optik alet
Transit-Teodolit
Düzlem masası
EDM Elektronik uzaklık ölçer
Alanın Devletçe yapılan haritası
Kazı başkanı ya da ölçüm uzmanı, alanın fizik­sel özelliğine, fona ve zamana göre kullanılacak aletleri seçmek zorundadır. Her yöntem ve aletin iyi ve kötü yanları vardır. Bazı aletler daha uygun olabilir. Ama çoğu alet, kullananın yeteneğine göre yararlı olabilir.

## Slide 7
5. ÖLÇÜM EKİBİ
Ölçüm ekibi üç-dört kişiden oluşur; Bir baş uzman, iki yada üç deneyimli uzman, uyum içinde çalışır. Baş uzman çalışmanın yöneticisidir. O çevreyi iyi tanır, kazıkların yerini belirler, tüm ölçümlerden haberli olur, alınan notları kontrol eder ve cihazları ayarlar. Yardımcı uzmanlardan biri, ölçülecek noktaların dikey durumunu, ölçüm iğnesi ve stadia (ölçme çubuğu) gibi aletlerle belirlemekten sorumludur. Buna çubukçu da denilir. Yazıcı, bilgilerin alan defterine doğru yazılmasını sağlar. Notlar doğru, sıralı ve açık olmalıdır.

## Slide 8
7. ÖLÇÜM HARİTALARI
Çoğu kazı yönetmeni, alan çalışması biter bitmez şema ve plânların da tamamlanmasını ister. Ölçüm notları çoğunlukla haritalar, alan profilleri, şemalarla resimlendirilir. Ölçümdeki en önemli öge, kullanılacak ölçeğin nasıl seçileceğidir. Plânların ve haritaların basımları sırasında, tekrar çizilmeleri için basımın (Formatı), kazı yönetmeniyle ölçüm uzmanı tarafından belirlenir. Ölçülen en geniş alan her çizimde geçerli olan ölçeği belirler. Her plânda asıl kuzey daima işaretlenmelidir. Alan notlarında kullanılan yaygın semboller (simge) ve kısaltmalar plâna geçirilmeli. Bu simgelerin başlıcaları aşağıya alınmıştır:

## Slide 9
ARAZİ TARAMA ÖLÇÜMÜ
1. Ölçüm Ekibi
Arazi tarama ve ölçüm ekibi kazı yönetmeni, bir ölçüm uzmanı, bir ölçücü ve bir kayıt tutucudan oluşmak üzere 6-8 kişiden ibaret olmalıdır. Ekibin bütün ihtiyaç ve hazırlıkları tamam olmalı. Zira ölçüm ve kazı çalışmalarının çoğu mahrumiyet bölgelerinde yapılır. Bu yüzden ölçüm çalışması bir günden fazla sürecekse kazı yönetmeni yiyecek, su ve istirahat, yaşam alanlarını hazırlamalıdır. Ekip sıkıntı ve sefalet çekmemelidir.
2. Ölçüm Donanımı:
Ölçüm çalışmaları için çoğunlukla şu aletlere yer verilir.
Ölçüm ve yer belirleme için pusula, küçük ölçüm bandı, dürbün, teodolit, menzil kutuparı, seviye çubuğu, çelik bantlar, zincirler, haritalar ve plânlar.
Fotoğraflama işi için; makera, ışık ölçer, film ve metreler.
Netleştirme ve temizleme için; kürek, kazma, çapa, mala, bıçak, süpürge ve fırça
Etiketleme için; demir boru, kazıklar, vinyl işaretler, beyaz boya...
Toplama için; plastik torbalar, kumaş çuvallar, sandıklar, etiketler, sabit uçlu kalemler...
Yazma-kaydetmek için; ölçüm formları, fişler, not tahtası, grafik kağıdı, defter, kalem, kalemtraş, cetvel ve iletki...vb.

## Slide 10
9. GELİŞİGÜZEL ÖRNEK ALMA
Araştırma için çeşitli teknikler uygulanır. İşin büyüklüğüne ve sınırlamalara göre bu teknikler değişir. Bugün yapılmakta olan bazı büyük kazılarda verimli sonuç için örnekleme teknikleri kullanılmaktadır. Ekibin siteyi araştıracak fazla zamanı yoksa kazı yönetmeni, araştırmanın nasıl yapılacağına ve hangi bilgilerin, bulguların toplanacağına hemen karar vermelidir. Sitenin yüzeyindeki kalıntıların, her yerde aynı olmadığı durumlarda, fazla bilgi elde etmek amacıyla, gelişigüzel örnek alma yöntemi uygulanır.
Bu yöntemde, eşit karelerden oluşan bir ızgara sitenin üzerine yerleştirilir. Her kare sırayla numaralanır. Kazı yönetmeni verilen zamanda bu karelerin kaçının inceleneceğine karar verir; seçim tarafsız olur ve tek yönlü olmaktan kurtulur. Tablodaki herhangi bir noktadan başlıyarak, sayılar okunur ve incelenecek kareler seçilir. 16 adet 2x2 m’lik kareniz bulunduğunu ve sadece beşini inceleme vaktiniz olduğunu düşünün: Nesnel olmak için, her karenin eşit seçilme şansı olmalıdır. Çünkü her kare ayrı bir yer sayılır. Yönetmen rastgele basılmış sayılar arasından ilk kareyi seçer. Örneğin tablodaki üçüncü satıra soldan başlayabilir. Bu satırda, 1 ile 16 arasındaki ilk sayı 8'dir. 8. kare ilk olarak incelenir. Sonra 4. kareye geçilir ve bu 1 ile 16 arasındaki sayılarla devam eder. Bu biçimde her kare eşit şansla temsil edilmiş olur. Rastgele örnek alma, site analizi yapılırken ya da birden fazla site karşılaştırması yapılırken yararlıdır.

## Slide 11
10. YÜRÜYÜŞLE ÖRNEK ALMA
Küçük alanlardaki site ölçümü, adımlama, ölçer bant kullanma, ip ve zincir kullanma biçiminde yapılabilir. Ölçülecek noktalar ölçüm uzmanınca ya da arkeoloji ekibince belirlenmeli ve buraları ölçülmelidir. Bir defa sitenin yeri bulununca, topografık ve karakteristik özelliklerinin anlaşılması için yürüyüşe çıkılır. Bazı ölçüm uzmanları, kendi doğal adımlarını ölçmüşlerdir. Bunun için açık alandaki tepeye iniş ve çıkıştaki farklılıkları bilirler. Adımlama, keşif ve kaba ölçüm için iyidir. Ayrıca ölçümlerin yaklaşık kontrolleri yapılır. Pedometreler, adımlanan uzunluğu ölçmede kullanılır. Özellikle, geniş bir alan söz konusu ise yararlıdır. Acemiler iki nokta arasını ölçüp, ortalama adımı bulmak için burayı adımlayarak kolayca doğal adımı saptayabilirler. Tecrübeli biri, her 50 yada 200 adımda bir adımı fazla yada eksik sayar.
Beş kenarlı alanın sınırları, köşelere çakılan kazıklarla belirlenmiştir. Sonra her kenarı adımlanmış ve uzunlukları hesaplanmıştır. Kazıkların yeri iki ya da daha fazla sabit topografik özelliklere göre kaydedilir. Bu noktalar çimentolu çelik kazıklarla sabit yada ölçüm uzmanının çivileriyle geçici olabilir. Böyle bir ölçüm, amacı bazı noktaların yerini belirlemek olduğu için, travers adını alır. Bu, travers yani çapraz ölçümün sadece başlangıcıdır. Sırada açı bağlantılarını ve gerçek uzunlukları bulmak gelir.
Daha doğru olan başka bir yöntem de, ölçüm uzmanının zinciriyle yapılanıdır. Zincir, çoğunlukla 66 ayak uzunluğunda her biri 7.92 inç olan 100 bakladan oluşur. Diğer zincirler, farklı uzunluklara bölünmüştür. Metrik sistemde olan zincirler, 100 ayaklık, 1 ayak bölmeli zincirler. Bazı ölçüm uzmanları, hala bu zincirleri kullansa da, çoğunluk çelik metre şeridini kullanmaktadır.

## Slide 12
11. FARAZİ BİR ALAN TARAMA ÖLÇÜMÜ
Kabaca bir ölçüm, profosyonel ölçüm uzmanı yoksa, ekipçe de yapılabilir. Önce ölçüm hattını ve sitenin alan büyüklüğünü bulmak için travers (çapraz) ölçüm yapılır. Ölçüm profesyonelce (ustaca) yapılmıyorsa, uzaklıklar adımlanarak tahmini bir bilgi edinilir. Travers bitirildikten sonra, ölçüm iki bölümlü bir işlem haline gelir. Burada, önce yüzey buluntularının yerleri belirlenir, sonra plâna geçilir. Hatif buluntular toplanır. Kazıklar 10'ar m. arayla ölçüm alanına çakılır ve bir ızgara oluşturulur. Bunların hepsi kazı noktalarına yazılır. Eğer alan düz ise kazıkların eşleri de 10'ar m. arayla onların karşılarına çakılır. Böylece ekip, hiçbir parçayı gözden kaçırmadan, düzenli çalışabilir. Bölge böylece bir kez tarandıktan sonra, kazıklar ilerletilir ve alan tümüyle taranıp ölçülür.
Geniş ve eğimli bir arkeolojik sitede alanı parsellemek, ızgaralara bölmek ve her bölümden ekibin bir kolunun sorumlu olmasını sağlamak, çoğunlukla daha uygun olur. Parseller yada ızgaralar, çitler, yollar ve telgraf direkleri gibi çağdaş yer belirleyicileri yardımıyla ayrılabilir. Değişik bir tarama yöntemi de, taramaya tümseğin tepesinden 8m aralıkla dağılmış daire biçiminde harekette bulunacak ekip üyeleriyle çalışmaktır. Hangi yöntemle olursa olsun, alanın bütünüyle tarandığından emin olmak için, birden fazla takımla çalışıp tekrarlar yapılabilir. Kazı yönetmeni en uygun yöntemi seçip, bunu ekibe tam olarak anlatmalıdır. Her ekip iki-üç kişiden oluşturulur. Eğer ekipler acemilerden oluşuyorsa, amacı ve yöntemi anlamalarını sağlamak için bir deneme, bir pratik yapma dönemi geçirmelidir.

## Slide 13
Bir tarama alanı seçip buraya buluntuları temsil eden bazı nesneleri daire biçiminde koymak, iyi bir pratik sayılır. Her buluntu ile merkez arasındaki uzaklık ve açıları bulunup not edilir. Bu pratik çalışma bitince açılar toplamının 360° edip etmediği kontrol edilir ve uzaklıklar karşılaştırılır. Asıl kazı yeri taraması üç kişilik bir ekiple yapılır. Bunların ikisi ölçüm yapar, biri de not tutar. Geniş bir ekipler topluluğunda kazı yönetmeni ekipleri numaralar. Bu numaralar aynı zamanda aletler ve kayıtlarda da kullanılır. Plastik ağır iş torbaları ve işaretleri ile donanmış ekipler gereken yerleri işaretler. Bu ayrıntılı iş bittikten sonra işaretler ölçülür ve buluntuların yerleri, sıklıkları not edilir. Sitenin yüzeyi buluntu bakımından çok zenginse, kazı yönetmeni nelerin toplanacığını belirtir. Buluntular not alındıktan sonra plastik torbalarla toplanır ve yerlerine işaretler bırakılır. Buluntuların yeri, sonradan tarihleme, inceleme ve kataloga geçirmede yararlı bilgiler vereceğinden çok önemlidir. Kazı not defterinde ayrıca mimari durum, kayaların durumu, genel gözlem ve alanın durumu ile ilgili bilgiler de bulunur.
Kazı Başkanı'nın amacı ve sonuç notları, ölçüm uzmanının hesaplarına, taslaklarına, ekibin notlarına, buluntulara, fotoğraflara, haritalara ve de yönetmenin kendi düşüncelerine dayalı olmalıdır. Bütün bu bilgiler, taslaklar, fotoğraflar ve sonuçlarla bir dosya haline getirilmelidir. Kazı bir bakıma bu notlara bu dosyaya göre başlayacaktır. Buradaki yararlı, ilginç bilgiler kazı sırasında kullanılır.
Ölçüm çalışması bitince, bir fiş yada form hazırlanmalı. Bu formlar yerel müze ve üniversitelerin yardımıyla doldurulmalıdır. Sonuçta sitenin jeolojik yapısı, topografik durumu, içeriği, yaşı, toprağı, bitki örtüsü ve su durumu da araştırılmış olmalıdır. Bu form, laboratuvar analizini yapan uzmanlara da verilmelidir.