## Slide 1: Endodontik tedavilerde kullanılan aletler
Doç. Dr. Cangül Keskin
2020

## Slide 2: Öğrenme kazanımları
Endodonti biliminin tanımını yapabilme
Endodontik tedavinin amaçlarını bilme
Endodontik muayenede kullanılan aletleri tanıma
Endodontik tedavide kullanılan aletleri tanıma
Manuel kök kanal eğelerine International Organization for Standardization (ISO) tarafından uygulanan standartları bilme

## Slide 3: ENDODONTİ
Diş pulpası ve kök apeksindeki dokuların hastalıklarının teşhisi, önlenmesi ve tedavisi ile uğraşan diş hekimliğinin bir uzmanlık dalı
İnsan diş pulpası ve periradiküler dokuların morfolojisi, fizyolojisi ve patolojisi ile ilgilenen diş hekimliği dalıdır. Çalışma ve uygulama alanları normal pulpanın biyolojisi ve pulpa ve ilişkili periradiküler koşulların, hastalık ve yaralanmalarının etiyolojisi (kaynağı), teşhisi, önlenmesi ve tedavisi dahil olmak üzere temel ve klinik bilimleri kapsamaktadır.
https://www.aae.org/specialty/clinical-resources/glossary-endodontic-terms/

## Slide 4: Endodontik tedaviler ve amaçları
UYGULANAN TEDAVİLER
Vital pulpa tedavileri
Kök kanal tedavisi
Kanal tedavi yenileme (retreatment)
Rejeneratif endodonti
AMAÇLAR
Pulpanın canlılığını devam ettirme
Apikal periodontitisin gelişmesinin engelleme
Apikal periodontitisi tedavi etme
Pulpodentinal kompleksin rejenerasyonu

## Slide 6: Endodontik tedavilerde kullanılan aletler
Vital pulpa tedavilerinin aşamaları
  Dişin izolasyonu
  Çürük uzaklaştırma
  Kavite dezenfeksiyonu
  Pulpa koruyucu materyallerin uygulanması
  Restorasyon

## Slide 7
Kök kanal tedavisinin aşamaları
  Dişin izolasyonu
  Çürük uzaklaştırma
  Giriş kavitesi hazırlanması
  Giriş yolu hazırlama (opsiyonel)
  Çalışma uzunluğunun tespiti
  Kanal preparasyonu
  Kök kanal dolgusu
  Restorasyon

## Slide 8: Endodontik muayenede kullanılan aletler
Muayene seti
Periodontal sonda

## Slide 9
Vitalite değerlendirme araçları
Elektrikli pulpa testi
Termal testler

## Slide 10
Boyalar: Metilen mavisi gibi renklendiriciler dişlerde çıplak gözle görülemeyen çatlak veya kırık hatlarının belirginleştirilmesine yardımcı olurlar.

## Slide 11: Tooth slooth

## Slide 12: Magnifikasyon araçları

## Slide 13: Transillüminasyon

## Slide 14: İntraoral Periapikal Radyografiler

## Slide 15: Oklüzal Radyografiler

## Slide 16: Bitewing Radyografiler

## Slide 17: Panoramik radyografiler

## Slide 19
Endoskop

## Slide 20: Muayene Seti
Tedavi Seti

## Slide 21: Ekskavatörler
Pulpa odasından yumuşak doku artıklarını uzaklaştırması
Pulpa taşının uzaklaştırılması

## Slide 22: Giriş kavitesi hazırlarken kullanılan aletler

## Slide 23: Dinamik el aletleri
Anguldurva
Aeratör
Piyasemen
Mikromotor

## Slide 24
Kontra-açılı aletler oral kavitede çalışmak için uygundur.

## Slide 25: Hız
Düşük hızlı aletler: 12.000 rpm’den az
Orta hızlı aletler: 12.000-200.000 rpm
Yüksek / ultra hız: 200.000 rpm üzerinde

## Slide 26: Aeratör (Air-Rotor/Hava türbini)
Hız > 250.000 – 500.000 rpm arasında
Dış kabuk ve iç türbinden oluşur.
Dış kısım başlık ve kılıf olarak iki kısma ayrılır.
Dışı pirinç, paslanmaz çelik veya titanyum kaplı olabilir.

## Slide 27
Döner sistem, hassas bilyalı rulmanlar ve süspansiyon halkaları ile her iki tarafta desteklenen bir mil grubuna monte edilmiş bir rotordan oluşur.

## Slide 28: Düşük hızlı el aletleri Anguldurva, Piyasemen
Hızları aeratöre göre düşük olsa da tork değerleri daha yüksektir.
Aeratör yalnızca saat yönünde dönerken, anguldruva her iki yönde de rotasyon yapabilir.

## Slide 29: Renk kodları
Kırmızı/Turuncu: 1:5 hızlandırıcılı 200.000 rpm
Mavi: 1:1 4.000 - 40.000 rpm
Yeşil: 5:1 redüksiyonlu 8.000 rpm

## Slide 30
Çoğu işlemlerde 1:1 oranlı kontra açılı mavi bantlı başlıklar kullanılır.
Yeşil bantlı başlıklar pin yuvası açmak, bitirme ve parlatma gibi düşük hız gerektiren işlemlerde kullanılır.

## Slide 31: Frezler
Sap
Boyun
Baş

## Slide 32: Frezler
Çelik
Karbit: Çelikten daha güçlüdür. Korozyon dirençlidir.

## Slide 33: Frezler
Baş kısmının boyutlarına ve şekline göre isimlendirilirler.
Ront
Fissür
Ters konik
Alev uçlu

## Slide 34
Elmas kaplı frezler üzerindeki partiküllerin boyutuna göre
  Coarse
  Medium
  Fine
  Very fine olarak sınıflandırılır.

## Slide 35
Elmas kaplı frezler üzerindeki partiküllerin boyutuna göre
  Coarse
  Medium
  Fine
  Very fine olarak sınıflandırılır.

## Slide 37: Dişlerin izolasyonunda kullanılan aletler RUBBER DAM (LASTİK ÖRTÜ)

## Slide 38: Çalışma boyunun belirlenmesinde kullanılan aletler

## Slide 39: Elektronik Apeks Bulucu (EAL)
Apikal foramen elektrik akımı kullanılarak tespit edilebilir.
EAL ile
  Çalışma süresi kısalır
  Gereksiz radyografiler alınmaz
  Tedaviyi tamamlamak için alınacak radyografi sayısı azalır
  Çalışma boyu kontrolü daha iyi ve doğru sağlanır

## Slide 40: Elektronik Apeks Bulucu (EAL)
Apeks bulucu tipik olarak 4 kısımdan oluşur:
  Dudak klipsi
  Eğe klipsi
  Enstrümanın kendisi
  Diğer üç kısma bağlayan kablo

## Slide 42: Kanalların biyomekanik preparasyonunda kullanılan aletler

## Slide 43: El aletlerinin standardizasyonu
ISO 3630-1 spesifikasyonuyla beş tipte kanal aleti sınıflandırılmıştır.
  Tip 1: Standart ebatlı aletler (%2 konisite)
  Tip 2: Özel konisiteye sahip aletler (%2den farklı)
  Tip 3: Şekilli (ark) aletler
  Tip 4: Koniklik göstermeyen aletler
  Tip 5: Farklı konisiteleri olan aletler (Her milimetrede konik açısında farklı değerler kullanılır).

## Slide 44: Koniklik (konisite, taper)
Aletin ucundan sap kısmına doğru çalışan parçasında alet çapının her milimetrede gösterdiği değişiklik
ISO standardına uyan aletlerde bu değer %2’dir. Yani her milimetrede aletin çapı 0.2 mm artar.

## Slide 45
Taper alet üzerinde sabit veya değişken olabilir. Tasarıma bağlı olarak artan azalan şekilde görülebilir.

## Slide 46
ISO 3630-2: Genişleticiler
  Tip G, Tip P, Tip B1, Tip B2, Tip M
ISO 3630-4: Yardımcı aletler
  Tip 1: Tırnerfler
  Tip 2: Raspalar
  Tip 3: Pat taşıyıcılar
  Tip 4: Sondlar

## Slide 47: Biomekanik preparasyonda kullanılan aletler: TIRNERF (BROACH, BARBED BROACH)
20 ile 60 numara arasında değişen ebatlara sahiptir.
Düz tırnerf Miller sondu olarak da bilinir.
Dikenli tırnerf pulpanın ekstirpasyonunda (çıkartılmasında) kullanılır.
Kanalda rotasyon yaptırılmaz.

## Slide 48: Reamer

## Slide 49: Manuel Eğeler
K Tipi eğe (Kerr)
H Tipi eğe (Hedström)
Hibrit eğeler (Flex-R, Canal Master U, Pathfinder, C-Pilot)
  Paslanmaz çelik, Nikel-titanyum (NiTi)

## Slide 50: Kerr File K-tipi eğe
Kare veya üçgen şeklinde getirilen
telin saat yönünün tersine burulmasıyla elde edilir.
Bıçakların eğenin uzun eksenine olan açıları (heliks açısı) 25-400.

## Slide 51: Kerr file K-tipi eğe
Reamerlardan farkı tellerin 2 kat daha fazla burulmasıdır.
Eğeleme ve reaming hareketlerinde kullanılır.
Bükülme dirençleri reamerdan daha azdır, bu yüzden fazla döndürülmez.

## Slide 52: Hedstroem file H-tipi eğe
Yuvarlak açılı tel sarmallı bıçaklar haline getirilir.
Bıçakların uzun eksene açıları 60-650.

## Slide 53: Hedstroem file H-tipi eğe
Eğeleme ve çevresel eğeleme hareketlerinde kullanılır.
Reaming, rotasyon ve saat kurma hareketlerinde kullanılmaz.
Burulma dayanımı düşük ve bıçakları keskin olduğundan dentine saplanıp kırılma riski vardır.

## Slide 54
H-tipi eğeler tornada tıraşlama ile üretilirler.
Yüzeylerinde istenen bıçak açısı, rake açısı dolayısıyla keskinlik ayarlanabilir.
Bu kıvrılarak üretilen K-tipi eğede mümkün değildir.
H-tipi eğe K-tipi eğeye kıyasla dentini uzaklaştırmada yaklaşık 10 kat daha etkilidir.

## Slide 56
Pembe | 06 |  | 
Gri | 08 |  | 
Mor | 10 |  | 
Beyaz | 15 | 45 | 90
Sarı | 20 | 50 | 100
Kırmızı | 25 | 55 | 110
Mavi | 30 | 60 | 120
Yeşil | 35 | 70 | 130
Siyah | 40 | 80 | 140

## Slide 57: Döner sistem eğeler (Ni-Ti eğeler)
Nikel Titanium, Naval Ordinance Laboratory (NİTİNOL)

## Slide 58: NiTi eğelerin paslanmaz çeliğe üstünlükleri
Esnek
Kırılmaya dirençli
Şekil hafızası
Biyouyumluluk

## Slide 59: Avantajlar
Zaman tasarrufu (3 x ?)
Az sayıda alet kullanımı
Daha güvenli
Hem hasta hem de hekim için daha rahat

## Slide 60: NiTi eğe sistemleri
Kullanım amacına göre
Kanal şekillendirme
Rehber yol hazırlama
NiTi alaşıma göre
Geleneksel NiTi
Isıl işlem görmüş NiTi
Kinematiğe göre
Devamlı rotasyon
Resiprokal rotasyon
Kanal ağzı belirginleştirme
Adaptif hareket
Retreatment

## Slide 61
20.06 ÇAP.TAPER
(0.20 mm çap ve her milimetrede çapın 0.06 mm artışı)

## Slide 62: Endodontik motorlar

## Slide 63: Başlıklar
Mikromotor
Redüksiyonlu başlık
Vertikal darbeli başlık

## Slide 64: Hareketler
Devamlı rotasyon
Resiprokasyon
Ters rotasyon

## Slide 66: NiTi Eğeler
Dünyada 250’den fazla döner sistem eğe markası mevcuttur ve bu sayı giderek artmaktadır.

## Slide 67: Gates-Glidden frezler
#1 = 0.5 mm,
#2 = 0.7 mm,
#3 = 0.9 mm,
#4 = 1.10 mm,
#5 = 1.3 mm
#6 = 1.5 mm.
Notes: Numaralar sap kısmındaki çizgilerin sayısından anlaşılır.
Kanal ağızlarının genişletilip belirginleştirilmesinde ve koronal flaring şeklinin verilmesinde kullanılır.
Bıçaklar koronal yönde harekette aktif olarak kesme yaparlar.

## Slide 68: Peeso Reamer
Notes: Aynı GG frezler gibi numaralandırılmıştır.
Kanal dolgu materyalinin uzaklaştırılmasında, post boşluğu açılmasında kullanılır.

## Slide 69: Lentülo
1-4 numara arasında sınıflandırılmıştır
Numaraları üzerindeki çentik sayısından ve renk kodlarından anlaşılır
Kalsiyum hidroksitin veya sealerların kanala taşınmasında kullanılır.

## Slide 70
Clean stand

## Slide 71: İrrigasyonda kullanılan aletler

## Slide 72: İrrigasyon aktivasyonunda kullanılan aletler

## Slide 73: Kanalların kurulanması: Kağıt Konlar (Paper point)

## Slide 74: Kök kanal dolgusunda kullanılan aletler

## Slide 75: Güta perka (gutta percha)

## Slide 78
Endodonti, diş pulpası ve çevre dokularının morfolojisi, fizyolojisi, hastalıkları ve tedavileri ile ilgilinen bilim dalıdır.
Pulpa dokusunun sağlıklı bir şekilde korunmasını, bu mümkün değilse pulpanın uzaklaştırılarak kanal sisteminin dezenfeksiyonunu ve sızdırmaz şekilde doldurulmasını hedefler.
Günümüzde pulpodentinal kompleksin rejenere edilerek dişin canlılığının yeniden kazandırıldığı tedaviler de gelişmektedir.

## Slide 79
Kök kanal tedavisi, izolasyon, giriş kavitesi, kanalların şekillendirilmesi, dezenfeksiyonu ve dolgusu aşamalarından oluşur. Her bir aşamanın kalitesi bir önceki aşamaya bağlıdır.
Kanal şekillendirmesi sonrasında uygulanacak materyallerinin birbirlerine uyumunu sağlamak ve uyumsuzluklara bağlı hatalı uygulamaları (komplikasyonları) ortadan kaldırmak için kanal aletleri ISO tarafından standardize edilerek sahip olmaları gereken özellikler belirlenmiştir.

## Slide 85
İletişim: cangul.keskin@omu.edu.tr