## Slide 1: Soy metal alaşimlar Oya sarıçay

## Slide 2: Soy metal alaşIm sİstemlerİ
Yüksek Altın 1.Altın-Platin-Palladyum Alaşımları
2.Altın-Platin-Tantal Alaşımları
Düşük Altın 3.Altın-Palladyum-Gümüş Alaşımları Altınsız 4.Palladyum-Gümüş Alaşımları

## Slide 3: Temel alaşIm Sİstemlerİ
Nikel-Krom Alaşımları
Kobalt-Krom Alaşımları

## Slide 4
Soy Metal Alaşımları Metallerin standart EMK serisindeki yeri ne kadar altta ise metalin aktivitesi o kadar fazladır. Ne kadar yüksekte ise o kadar inerttir. Metalin inert olması soyluluğunu gösterir. Bunlar altın,platin,platin grubu metaller (Palladyum,radyum,rutenyum,iridyum,osmiyum) ve gümüştür.

## Slide 5
Ağız boşluğunda gösterdikleri kimyasal stabiliteden dolayı soy metaller sabit protez alaşımlarının temelini teşkil ederler. Yukarıda bahsedilen sekiz metalden dördü (Altın,platin,palladyum ve gümüş) diş hekimliği açısından çok büyük önem taşımaktadır. Bunların ilk üçü ağız boşluğunda inerttir.

## Slide 6: AltIN:
Altın içeren soy metal alaşımlarının ana bileşinidir.Alaşımın lekenlenme direncini arttırır. Lekelenme ve korozyona yeterli direnç oluşturması için ağırlıkça en az %75 olması istenir. Ancak ADA nın spesifikasyon şartlarında altın yerine platin veya palladyum da kullanılabilir.

## Slide 7
Alaşımın işlenebilirliğini etkiler. Özgül ağırlığını arttırır, özellikle bakır ile birleştiğinde alaşımın ısıl işlemde önemli bir faktördür.

## Slide 8: Platİn
İyi sertleştirici ve kuvvetlendiricidir. Altın ile birlikte alaşımın lekelenme ve korozyon direncini arttırır. Erime noktasını yükselttiğinden döküm altın alaşımlarında kullanılabilirliği sınırlıdır.

## Slide 9
Dental alaşımda kullanılan maksimum miktarı %3-4tür. Alaşımı beyazlatma eğilimindedir.

## Slide 10: Palladyum
Platinden daha düşük fiyatlı olduğundan genellikle platin yerine kullanılır. Platinden daha düşük sıcaklıkta erimesine karşın alaşımın erime sıcaklığını yükseltmekte platinden daha etkilidir.

## Slide 11
Diğer elementlerden çok daha etkili, alaşımı beyazlatma özelliği vardır. Özgül ağırlığı altın ve platinden daha küçüktür, dolayısıyla alaşımın birim hacim başına olan ağırlığını azaltır.

## Slide 12: Gümüş
Bakır ile birleştiği zaman alaşımın ısıl işlemini etkilemesine karşın nötral bir etkiye sahiptir. Genel olarak alaşımı beyazlatma eğilimindedir. Palladyum mevcudiyetinde altın alaşımının işlenebilirliğine katkıda bulunur.

## Slide 13: Çİnko
Genellikle oksijen tutucu olarak kullanılır. Alaşımda gümüş bulunursa, ergime sırasında atmosferden oksijen absorblanır.Katılaşma sırasında bu oksijen geri atıldığından, dökümden gaz porozitesi meydana gelir. Çinko ilavesi oksijen atılımını önler. Ayrıca alaşımın ergime noktasını düşürür ve dökülebilirliğini arttırır.

## Slide 14: Soy metal alaşImlarIn Özellİklerİ
Altın-Platin-Palladyum Alaşımları: Bu alaşımların ana bileşini altındır. Erime sıcaklığını artırıp, termal genleşme katsayısını düşürmek ve alaşımı kuvvetlendirmek için platin ve palladyum eklenir.

## Slide 15
Bugün, bunların yerine alternatif aranmasının nedeni, yüksek masrafları ve porselenle kullanıldıklarında içerdikleri %84-85 altının erime derecesinin, porselenin fırınlanma ısısı700-750°C a yakın olması nedeniyle, metalde büzülme olması sonucu uyumunun zorlaşmasıdır.

## Slide 16
Alaşıma seramik bağlantısında, arayüzde oksit tabakası oluşturmak üzere, az miktarda temel metaller; indiyum, çinko ve kalay eklenebilir. Bu temel metaller, oksit oluşumundaki etkilerinin yanında, alaşımı sertleştirip gren yapısını düzenlerler.

## Slide 17: AltIn-platİn-tantal alaşImlarI
Platin veya palladyum içeren yüksek içerikli alaşımlar estetik açıdan pek tatminkar değildir. Bunlar, gri hatta siyah görünüşlü olup hastanın beğenisini kazanmazlar.

## Slide 18: altIn-platİn-gümüş alaşImlarI
Bu alaşımlar 1972’de piyasaya sürülmüştür. Mc Lean’ın belirttiğine göre Tuccilo tarafından bu alaşımların bileşimi şöyle verilmiştir:

## Slide 19
Altın %50 Palladyum %30 Gümüş %12 İndiyum %8 Kalay

## Slide 20
Sertleşme, kalay veya indiyum yada her ikisinin Au-Pd çifti ile katı çözelti sertleşmesine dayanır. Her iki metal de alaşımın kuvvetini arttırır. Yüksek palladyum miktarı Au-Pt-Pd sistemlerinin erime noktasından 40 °C daha yüksek bir erime aralığı oluşturur.

## Slide 21
Dolayısıyla Au-Pd-Ag alaşımları porselen fırınlamaları sırasında oluşan metal büzülmelerine daha dayanıklıdır. Altın veya platin yerine daha fazla miktarda palladyum ve gümüş kullanılması durumunda yoğunluk %25 daha az olup maliyet düşmektedir.

## Slide 22: Palladyum-gümüş alaşImlarI
Pd-Ag alaşımları %60 Pd ve diğer kısmı Ag olacak şekilde bir bileşime sahip olup, 1974’de piyasaya sürülmüşlerdir. Yapıya alaşımı sertleştiren In ve Sn gibi elementler katılır. Alaşımda Ag miktarı arttıkça sertlikte artış görülür.