## Slide 1
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Prof. Dr. Hikmet AYDEMİR
ENDODONTİ Anabilim Dalı
ENDODONTİK EKİPMANLAR DİŞ ÜNİTİ-ERGONOMİ

## Slide 2: ENDODONTİK EKİPMANLAR DİŞ ÜNİTİ
İlk diş hekimi koltuğu; 1832 yılında, Londra’da bir diş hekimi olan Dr. James Snell tarafından icat edilmiştir. Hastaların uzanarak tedavi olabileceği, pelüş kadife döşemeli ve dökme demir üzeri lastik ayak dayanağı olan koltuk, hastaya göre ayarlanabilen özellikte düzenlenmiştir.
1887 yılında Frank Ritter’in geliştirdiği diş koltuğu ise hem yüksekliği, hem eğimi hem de kafa desteği ayarlanabilen dünyanın ilk diş koltuğu olarak tarihe geçmiştir.
Diş hekimi koltuğunun ortaya çıkışı diş hekimliğinin ayrı bir meslek olarak tanımlanmasına yardımcı olmuştur.
Bir süre sonra sandalyenin kalitesi, diş hekimi tercih kriteri haline gelmiştir.

## Slide 3: ENDODONTİK EKİPMANLAR DİŞ ÜNİTİ
1912 yılında Ritter tarafından kontrol paneli ilavesi ile diş hekimi koltuğunun diş ünitine dönüşümünde ilk atım atılmıştır.
Yine 1917 de Ritter tarafından, entegre kontrol paneli, dinamik aletler, aspirasyon, tepsi, hava-su şırıngası gibi unsurların birlikte olduğu sistem geliştirilerek 21. yüzyılda kullanılan tüm diş ünitlerinin temeli oluşturulmuştur.
1963 yılında Morita firması tarafından ergonomi konsepti ile ilk defa geliştirilen, hastaların yattığı hekimin ise oturarak tedavilerin gerçekleştirildiği tasarım ile hekimin ayakta çalıştığı, hastanın oturarak tedavi gördüğü diş koltukları konsepti ortadan kalkmıştır.

## Slide 4: DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİ
Diş hekimliği mesleği, önemli ölçüde ayrıntılara dikkat edilmesini ve konsantre olunmasını gerektiren bir uğraşı olmakla beraber, diş hekimleri öncelikle hastalarının rahatı ile ilgilenmekte ve maalesef herhangi bir hastalık ya da ağrı yaşayana kadar kendi rahatlıklarına dikkat etmemektedirler.
Diş hekimliği uygulamaları sırasında, hastanın diş sağlığının korunmasına odaklanılırken; diş hekiminin uygun duruş pozisyonunda ve sağlıklı bir şekilde çalışmasını, üretkenliğini ve konforunu sağlayan ergonomik kurallar çoğu zaman göz ardı edilmektedir.
Çalışma alanlarının ergonomik olmayan dizaynı, plansız çalışma saatleri ve ergonomik olmayan ünit, araç-gereç ve el aletlerinin kullanımı diş hekimlerinin sağlıklı ve verimli çalışmasını ve mesleki memnuniyetini önemli ölçüde etkilemektedir.

## Slide 5: DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİ
DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ
Diş hekimliği mesleğinin uygulanmasında ortaya çıkan ergonomik risk faktörleri;
A- Çevresel risk faktörleri,
B- Çalışma biçimi ile ilgili risk faktörleri,
C- Duruş ile ilgili risk faktörleri,
D- Kullanılan araç-gereçler ile ilgili risk faktörleri ve
E- Psikososyal risk faktörleri olarak sınıflandırılabilir.

## Slide 6: DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİ
DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ
Çevresel Risk Faktörleri
Ergonomik olarak düzenlenmemiş çalışma alanında diş hekiminin, manevra kabiliyeti azalmakta ve karışıklık nedeniyle hatalar artmaktadır.
Günümüzde, diş hekimi kliniklerinde yaygın olarak kullanılmaya başlanan teknolojik ekipmanlar nedeniyle oluşan dağınıklık; işin seri bir biçimde akışını engelleyebilmekte ve hatta tedavi sürecini yavaşlatabilmektedir.
Uygun olmayan klinik dizaynının yanısıra; çalışılan ortamın aydınlatması, yetersiz hava kalitesi, kötü kokular, yetersiz yalıtım, sıcaklık, nem (rutubet) oranı, ortamdaki kalabalık ve çevreden gelen gürültü etkenleri çevresel ergonomik risk faktörlerini oluşturmaktadır.

## Slide 7: DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİ
DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ
Çalışma Biçimi ile İlgili Risk Faktörleri
Ergonomik olmayan çalışmalara bağlı hasarların gelişiminde fiziksel iş yükü önemli bir etkendir.
Normal koşullarda, hasar gören dokular dinlenme sırasında tamir edilir, ancak çoğu zaman bu hasarlar, yetersiz dinlenme süreleri nedeniyle tamir edilebilir aşamayı geçmektedir.
Diş hekimleri, uzun çalışma sürelerinin, yaşadıkları ağrılar üzerinde büyük etkisi olduğunu belirtmektedirler.
Yapılan bir çalışmada, diş hekimlerinin %29,9’unun hiç ara vermeden çalıştığı ve pek çoğunun günde 1 kere ara vererek yaklaşık 8 saat çalıştığı belirlenmiştir.
Ayrıca mesleki hastalık semptomlarının çoğunun, meslek başında geçirilen 6-10. yıllar arasında meydana geldiği bildirilmiş ve çalışılan yıl sayısı arttıkça bu semptomların çoğaldığı görülmüştür.
Çalışma saatlerinin düzensizliğinin yanısıra; nöbetli-vardiyalı çalışma, yetersiz molalar, gerçek dışı süre sınırlamaları ve üretim hedefleri de diş hekimlerinin çalışma biçimine bağlı olarak sahip olduğu ergonomik risk faktörleri arasında yer almaktadır.
Lehto ve ark. (1991) tarafından yapılan bir araştırmada, son 1 yıl içerisinde yaşanan ağrı şikayetleri prevalansının; maaşlı çalışan diş hekimlerinde özel çalışanlara göre daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca, klinik işlemlerin çoğunluğunu bir yardımcı personel ile birlikte ‘4 elle diş hekimliği’ yöntemi ile gerçekleştiren hekimlerin, boyun-omuz ağrıları yaşama olasılığının tek başına çalışanlara göre daha düşük olduğu tespit edilmiştir.

## Slide 8: DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİ
DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ
Duruş ile İlgili Risk Faktörleri
Diş hekimlerinin, uzun süreler boyunca, tekrarlayan şekilde, rahatsız duruş pozisyonunda gerçekleştirdikleri uygulamalar, mesleki hasarların oluşumunda önemli risk faktörleridir.
İnsan vücudu yaşam için gerekli hareketleri yapmaya uygun olup ‘çok uzun süre aynı vücut pozisyonunu sürdürmek’ için tasarlanmamıştır, bu nedenle diş hekimliği gibi sabit ve oturularak yapılan hareketsiz mesleklerde ergonomik risk faktörleri, artış göstermektedir.
Hastanın ya da hekimin kötü konumlanması, ileriye doğru eğilme, baş-boyun ve gövdenin bir yöne doğru tekrarlayan rotasyonları, kolların gövdeden uzak pozisyonda kullanımı, aşırı yüklenme, boynun kamburlaştırılması ve gergin şekilde oturma gibi doğal olmayan ya da uygunsuz çalışma duruşları bu risk faktörlerine örnek olarak verilebilmektedir.

## Slide 9: DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİ
DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ
Duruş ile İlgili Risk Faktörleri
Çalışma alanında direkt görüşteki zorluk,
Hassasiyet gerektiren özel klinik uygulamalar
Tekrarlayan elle kavrama hareketleri, ağız sağlığı çalışanlarına özgü duruş problemleri oluşumunda rol oynamaktadır.
Diş hekimi sandalyede oturup hastaya doğru eğildiğinde, lumbar kıvrım düzleşmektedir. Bu nedenlerden ötürü oturarak çalışma pozisyonlarının, rahatsızlık ve sakatlanma durumlarını engellediği söylenemez.
Sırttaki basıncın azaltılması için en iyi yöntem ayakta duruş pozisyonudur ancak diş hekimleri uzun çalışma süreleri nedeniyle çoğu zaman oturma gereksinimi duymaktadırlar.

## Slide 10: DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİ
Yanlış Oturma Pozisyonları
Diş hekimi vertebral kolonunu çevirerek yana doğru kıvırmakta, aynı zamanda da vücudunu, boynunu ve kafasını yana eğmektedir.
Boynunu ve kafasını ileri ve aşağıya doğru eğerek uzatmaktadır.
Bu tür bir çalışma sonucunda şikayetler başlar ve genellikle eklemlerde, bağ dokuda veya kaslarda zedelenmeler olur, bunun sonucunda da kaslarda gerginliğe neden olur.

## Slide 11
DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİ
Yanlış Oturma Pozisyonları
Diş hekimi, optik koşullar yetersizse, sık sık hastanın ağzına bakmak için öne eğilmek zorundadır.
Eğer diş hekimi sırtını bükerek öne eğilirse, bel omurgasının omurlararası diskinin ön kısmına büyük bir yük bindirecektir.
Bu oturma pozisyonu, sırt kaslarına da büyük bir gerilim yükleyecektir.

## Slide 12
DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİ
Yanlış Oturma Pozisyonları
Eğer hasta diş hekimine göre daha alçak bir konumda duruyorsa, diş hekimi daha detaylı görebilmek için, görüntü mesafesini azaltmak zorundadır.
Bu durum, diş hekiminin başını ve boynunu eğmesi anlamına gelir.
Bu hareket omurlararası disklere, boynun kas ve bağlarına basınç uygular,
Uzun vadede boyunda osteoartrite ve disklerin kayması veya kompresyonu sonucunda kollarda ve ellerde nevraljiye sebep olabilir.

## Slide 13
DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİ
Yanlış Oturma Pozisyonları - Öne Eğilerek Oturma Pozisyonu
Klasik bir hekim taburesinin oturma yeri arkaya doğru eğimlidir.
Böyle bir sandalyede diş hekimi, hastanın ağzının içine bakmak için öne doğru biraz eğildiğinde, sırtını dengede tutmakta zorlanabilir.
Kalça ile beden arasındaki açı çok daralır, ve bel omurgası kamburlaşır.
Bu hareket disklerin ön kısmına büyük bir ağırlık bindirir.
Boyu 178 cm.den uzun olan diş hekimleri, oturma yüksekliği 55 cm.den az olmayan ekstra yüksek sandalyeler kullanmak zorundadır.
Öne doğru eğimli bir sandalyede oturan bir diş hekiminin öne kaymasını önlemek için, sandalyenin oturulacak kısmında hafif bir çukurluk olması gerekir.

## Slide 14
İyi bir çalışma pozisyonu, vücudun orta düzlemini çalıştırır; yani vücut, boyun ve kafa çalışırken sağa, sola dönmez ve eğilmez.
Önden bakıldığında, omurganın düz durması gerekir.
Vücut simetrik durmalıdır.
Oturma pozisyonu, statik kas basıncını mümkün olduğunca azaltacak şekilde dengede olmalıdır.
DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİ
İyi çalışma Pozisyonu

## Slide 15
DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİ
Yaslanarak Oturma Pozisyonları
Burada, sandalyenin oturulan kısmı hafifçe geriye doğru eğimlidir ve dayanılan kısmı, belkemiğini güçlü bir şekilde desteklemektedir.
Diş hekimi hastasıyla konuşurken bile, bu pozisyonda oturmalıdır.
Hasta ağzının muayenesinin kolay olduğu durumlarda, bu oturma tarzı tercih edilmelidir.
Ancak, bu pozisyonda çalışmak, sizler için pek mümkün olmamaktadır.

## Slide 16: DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİ
DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ
Duruş ile İlgili Risk Faktörleri (Ergonomiye Uygun Çalışma Duruşu ve Zaman Planlaması )
Ergonomiye uygun çalışma duruşu, çalışmaya bağlı oluşan hasarların önlenmesinde başlangıç noktasıdır.
Uzun süreli ve tekrarlayan şekilde uygunsuz pozisyonlarda çalışmanın oluşturacağı hasarların engellenmesinde doğru bir çalışma planı ve zaman ayarlaması önemli rol oynamaktadır.
Kronik kassal yorulmaların engellenmesi için, diş hekimleri kendilerine yeterli toparlanma süresi sağlamak durumundadırlar.
Bu amaçla şu önerilere dikkat edilmelidir:
Hastalar arasında mutlaka mola verilmelidir.
Çalışma esnasında sık sık dinlenmek için ara verilmelidir (yardımcı personel siman hazırlarken ya da ışınlama yaparken, lokal anestezinin sağlanmasını beklerken).
Uzun süre sabit pozisyonda kalmaktan kaçınmalı, hareket edilmelidir.
İş yükü sık sık vücudun bir alanından diğerine geçirilmelidir ve bir kas grubu çalışırken diğerinin dinlenmesine olanak sağlanmalıdır. -Zor hastalar için tedavi süresi arttırılmalıdır.
Zor ve kolay işlemler uygulanacak hastalar birbiri ardına randevu verilmelidir.

## Slide 17: DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİ
DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ
Duruş ile İlgili Risk Faktörleri;
İyi bir çalışma duruşu için;
Her zaman dik pozisyonda durmaya çalışılmalıdır.
Hasta koltuğuna mümkün olduğunca yakın oturulmalı ve hastaya doğru aşırı eğilip bükülmenin önüne geçilmelidir.
Ayak tabanları daima yerde konumlanmalı, pelvisin nötral ya da öne eğimli bir pozisyon alması böylece omurganın nötral kurvatürünün korunması sağlanmalıdır.
Başımızın ağırlığının bir bowling topuna eşdeğer olduğu hatırlanmalı ve boynun öne doğru bükülmesiyle bu ağırlığın omurgadaki kemik ve disklerin yerine kaslar tarafından taşınmaya zorlandığı unutulmamalıdır.
Ayarlanabilir bel, sırt ve kol desteği olan bir hekim sandalyesi kullanılmalıdır.
Diş hekimlerinin günde 8 saat, haftada 5 gün, ayda 4 hafta ve yaklaşık 11 ay çalıştığı düşünülürse, bu özelliklere sahip yüksek kalitede bir sandalyenin kas-iskelet sistemi sağlığı açısından maliyet-etkinliği oldukça yüksektir.

## Slide 18: DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİ
DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ
Duruş ile İlgili Risk Faktörleri;
İyi bir çalışma duruşu için;
-Hekim ve hasta koltuğu birbirine göre ve hasta ağzı hekimin dirsekleri hizasına gelecek biçimde ayarlanmalıdır.
-Daha ergonomik bir pozisyon elde edilmesi için hekim hastanın çevresinde hareket ederek konum değişikliği yapmalıdır.
-Reflektör diş hekiminin kol uzunluğu ile ulaşabileceği mesafede olmalıdır.
-Aşırı el-bilek ve parmak hareketlerinden kaçınılmalıdır. Ellerin uygun çalışma pozisyonunda tutulmasında, küçük ve zorlayıcı parmak hareketlerinden ziyade kol ve omuzlardan yardım alınmasına çalışılmalıdır.
-Hasta, koltukta horizontal pozisyonda uzanacak biçimde ayarlanarak çalışmaya özen gösterilmelidir. Bu pozisyon; ergonomik bir duruş ile her iki çeneyi de eşit biçimde görebilmeye yardımcı olacaktır.
Hasta koltuğu ve hekim sandalyesinin yanı sıra büyütme cihazları, görüntüleme sistemleri ve diğer dental ekipmanların kullanımı da ergonomik bir çalışma duruşu sağlanmasında, diş hekimlerine yardımcı olabilmektedir.

## Slide 19: DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİ
DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ
Kullanılan Ünit, Araç-Gereç ve Aletler ile İlgili Risk Faktörleri
Ergonomik olmayan ünit, araç-gereç ve el aletlerinin kullanımı; boyun, sırt ve özellikle el-bilek bölgesinde meydana gelebilecek mesleki hasarlar açısından önemli risk faktörleridir.
Ergonomiye uygun olmayan ünit dizaynı ve taşıyıcı sistemlerin yerleşimi,
Hekim sandalyesinin özellikleri (şekli, yerden yüksekliği, sırt desteği, kolçakları…),
Hasta koltuğunun özellikleri (kalınlığı, ayarlanabilirliği…),
Çalışma ışığının konumu,
Mekanik aletlerin titreşimi ve
El aletlerinin sertlik, ağırlık, denge, çap ve dokusu diş hekimlerinin nötral çalışma duruşunu etkileyen, özellikle karpal tünel üzerinde olmak üzere kas ve iskelet sistemi üzerinde potansiyel baskıları artıran, dolayısıyla ergonomik risk faktörleri arasında yer alan etmenlerdir.
Uzun süre uygun olmayan eldivenlerin kullanımı da parmaklar üzerinde baskı oluşumuna, ve damarlarda büzülmeye ya da parmak kaslarında yorulmaya neden olabilmektedir.
Gürültülü aletlerin zayıf izolasyonu ve
İyi bir duruş sağlamaya yardımcı araç-gereç ve aletlere olan ilginin yetersizliği

## Slide 20: DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİ
DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ
Psikososyal Risk Faktörleri
Diş sağlığının korunması adına başarılı tedavilerin gerçekleştirilmesi başlı başına stresli bir iştir ve diş hekimlerinin sık sık maruz kaldıkları ruhsal stres etkenleri ergonomik risk faktörleri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Çalışma ortamında yaşanan ruhsal stres,
süreklilik,
zayıf özerklik,
ayrımcılık,
zayıf iletişim,
eksik sosyal destek
Ayrıca, hekimin yaşadığı finansal sorunlar ve yaşanan ruhsal stresin kas-iskelet sistemi hastalıkları oluşumuna etkisinin kabul edilmemesi de psikososyal risk faktörleri olarak kabul edilmektedir.
Bu nedenlerle, mesleki hasarların etkenleri arasında; fiziksel faktörlerin yanında psikososyal faktörler ve kişisel özelliklerin de yer aldığı unutulmamalıdır.

## Slide 21: DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİ
DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ
FARKINDALIK VE ALINACAK ÖNLEMLER(hekimlerin aşağıdaki hususlarda kişisel farkındalığı çok önemlidir)
Çalışma ve dinlenme arasında bir denge kurulabildiği,
Ergonomik prensiplerin uygulanabildiği,
Uygun çalışma stratejileri geliştirilebilindiği
Çalışma alanında kaza ve sakatlanmalardan kaçınıldığı takdirde ergonomik olmayan çalışmalara bağlı oluşan hasarlar önlenebilmektedir.
Ergonomik olmayan çalışmalara bağlı oluşan rahatsızlıklarda, belirtiler görüldüğünde vakit kaybedilmeden konunun uzmanı bir hekimden yardım alınmalıdır. Ne yazık ki diş hekimleri, çoğu zaman bu belirti ve kısıtlanmalara rağmen finansal baskılar ya da aşırı iş yükü nedeniyle çalışmaya devam edebilmektedirler.
Diş hekimlerinin daha sağlıklı ve uzun bir çalışma hayatına sahip olabilmeleri için ergonomiye uygun;
Ofis ve klinik düzenlemesi,
çalışma duruşu ve
zaman planlaması yapılmalı
dental ünitin, eşyaların, araç-gereç ve aletlerin seçiminde ergonomik prensipler göz önünde bulundurulmalıdır.

## Slide 22: DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİ
DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ
FARKINDALIK VE ALINACAK ÖNLEMLER
Ergonomiye Uygun Ofis ve Klinik Düzenlemesi; (hastaların, personelin ve diş hekimlerinin kendilerini daha iyi hissetmesini ve güvenliğini sağlamaktadır)
Wittenstrom & Kawaguchi, dental ofisi, kullanım amaçlarına göre;
insan merkezli bölümler
makina ya da iş merkezli bölümler olarak 2 ana başlık altında bölgelendirmişlerdir.
İnsan merkezli bölümler:
Resepsiyon alanında; görevli personel, dental ofise giriş yapan tüm hastaları görebilmeli ve görevin yerine getirilmesi için uygun alan sağlanmalıdır.
Verimli bir çalışma ortamı için, bu alanda kullanılan diğer ekipmanlar (hasta dosyaları, bilgisayarlar…) için ilave bir yer ayarlanmalıdır.
Tedavi alanları ise; hem dental işlemlere, hem de hastanın çevresinde rahatça hareket edilebilmesine uygun olarak dizayn edilmelidir.

## Slide 23: DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİ
DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ
FARKINDALIK VE ALINACAK ÖNLEMLER
Ergonomiye Uygun Ofis ve Klinik Düzenlemesi;
Wittendstrom ve Kawaguchi
İnsan-merkezli alanlar (tedavi odaları)
Tedavi alanının en az 335cm genişliğinde olması gerektiğini belirtmişlerdir.
Makine iş merkezli alanlara göre tipik olarak resepsiyon alanına daha yakın konumlanmalıdır.
Bu yaklaşım; kalabalıklığı en aza indirmekte, koridorlar için ilave alan gereksinimlerini azaltmakta ve hastaların kullanım alanlarında kafa karışıklığı yaşamalarını engellemektedir.
Teknolojinin diş hekimliği uygulamalarına dahil edilmesi ile birlikte, kliniklerde daha fazla alan ihtiyacı ortaya çıkmıştır.
Diş hekimlerinin kliniklerine araç-gereç satın alırken daha az yer kaplayan ve kablosuz olanları (kablosuz polimerizasyon cihazları, intraoral kameralar…) tercih etmeleri önerilmektedir

## Slide 24: DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİ
DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ
FARKINDALIK VE ALINACAK ÖNLEMLER
Ergonomiye Uygun Ofis ve Klinik Düzenlemesi;
Wittendstrom ve Kawaguchi
Tedavi alanının en az 335cm genişliğinde olması gerektiğini belirtmişlerdir.
Makina ya da iş merkezli bölümler:
Tüm hekimlerin kullanabileceği şekilde, X-ray cihazı kullanımı için bir oda,
Laboratuar,
Çalışma ofisi,
Malzeme odası ve
Klinikler yer almalıdır.
CAD/CAM cihazı gibi daha büyük dental ekipmanların kullanıldığı kliniklerde, daha geniş alan gereksinimi olmaktadır.

## Slide 25: DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİ
DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ
FARKINDALIK VE ALINACAK ÖNLEMLER
Ergonomiye Uygun Ünit, Araç-Gereç ve Aletlerin Seçim Kriterleri
Ergonomiye uygun bir çalışma alanı oluşturulmasında dental ünit, diş hekimi sandalyesi, hasta koltuğu, el aletleri ve mekanik aletlerin sahip olması gereken ergonomik özellikler iyi bilinmelidir.
Ergonomiye uygun ünit seçim kriterleri
Sıklıkla gözden kaçırılan faktör; odak noktasının yardımcı personel olduğudur. El aletleri ve diğer hareketli araçlar öncelikle diş hekimi yardımcısının, ikinci sırada hekimin ulaşabileceği bir konumda yer almalıdır. Bu seçim, diş hekimini tedavi uygulamaları sırasında gereksiz hareketlerden kurtarmaktadır.
Diş hekimi el aletleri ya da hava-su spreyini kullanmak için tekrar tekrar uzandığında bu durum; zaman kaybına, gereksiz ve aşırı hareket edilmesine ve fiziksel zorlanmaya neden olmaktadır.
Hareketleri en aza indirmek ve etkili bir biçimde diş hekimine alet transferi sağlamak için tüm enstrumanlar yardımcı personelin çevresinde 21 inç (54cm)’lik yarıçapa sahip bir alanda konumlandırılmalıdır.

## Slide 26: DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİ
DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ
FARKINDALIK VE ALINACAK ÖNLEMLER
Ergonomiye uygun bir dental ünit aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:
Transtoraks taşıyıcı sistemli olmalıdır,
Vertikal olarak ayarlanabilmeli ve horizontal yönde eğilebilmelidir,
Gerekli tüm bileşenleri ve el aletlerini yardımcı personelin 21 inçlik ulaşma alanında olacak şekilde içermelidir,
Dolaşmış olmayan, yere değmeyen ve yer çekimi ile geri çekilebilen pürüzsüz borulara sahip olmalıdır,
Yoğun şekilde günlük kullanıma dayanıklı olmalıdır,
Hortumların bağlantıları çıkarılabilir ve sterilize edilebilir olmalıdır,
Döner aletlerin geri gelmesini engelleyecek şekilde kilit mekanizmaları olmalıdır.

## Slide 27: DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİ
DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ
FARKINDALIK VE ALINACAK ÖNLEMLER
Diş hekimi sandalyesinin ergonomik seçim kriterleri
Dental koltuk üreticileri hasta konforu üzerine yoğunlaşmıştır ve hastalar için; geniş kolçakları olan, lüks ve rahat koltuklar üretilmiştir.
Ancak hastaların yılda ortalama, diş hekimi koltuğunda geçirdiği saatler (birkaç saat) ile, diş hekiminin yılda hasta ağzı etrafında rahatsız şekilde geçirdiği saatler (2000 saatten fazla) kıyaslandığında, kimlerin gerçekten rahatsızlık ya da ağrı yaşama riski altında olduğu ortaya çıkmaktadır.

## Slide 28: DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİ
DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ
FARKINDALIK VE ALINACAK ÖNLEMLER
Diş hekimi sandalyesinin ergonomik seçim kriterlerinde aranması gereken ergonomik prensipler ;
Beş tekerlekli olacak biçimde stabil bir kaidesi olmalıdır.
Optimal duruş için doğal sırt, boyun, omuz desteği olmalıdır.
Doğru yükseklikte ve eğimde olmalıdır.
Tercihen kol ve dirsek desteği olmalıdır.
Her diş hekimine uyum sağlayabilmesi için yüksekliği ayarlanabilir bir silindir içermelidir ve yükseklik ayarı ellerden bağımsız şekilde (hands-free) yapılabilmelidir.

## Slide 29: DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİ
DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ
FARKINDALIK VE ALINACAK ÖNLEMLER
Diş hekimi sandalyesinin ergonomik seçim kriterlerinde aranması gereken ergonomik prensipler ;
Oturma yüzeyi; horizontal eğimli olanlardan ziyade eğer biçiminde olanlar tercih edilmelidir. Çünkü, horizontal eğimli oturma yüzeyi, pelvisin posterior rotasyonuna ve kambur duruşa neden olmaktadır. Buna karşın, eğer biçimli oturma yüzeyi, kalça açısının 90⁰’den fazla olmasına, bacakların arka uyluk bölgesinde basınç oluşumunu önlemeye, pelvisi nötral pozisyonda tutarak alt sırt bölgesi omurlarının kurvatürünü korumaya yardımcı olur.
Hekim tamamen sırt desteğine yaslanacak biçimde oturduğunda oturma yüzeyi kenarı ile hekimin dizlerinin arka kısmı arasında en az 3 parmak genişliğinde serbest alan kalmalıdır. Bu alan sandalyenin uygun kullanımını sağlar ve bu alanda istenmeyen herhangi bir basınç oluşumunu engeller.

## Slide 30: DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİ
DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ
FARKINDALIK VE ALINACAK ÖNLEMLER
Diş hekimi sandalyesinin ergonomik seçim kriterlerinde aranması gereken ergonomik prensipler ;
Ergonomik olarak dizayn edilmiş bir hekim sandalyesi ile sıradan hekim sandalyesinin karşılaştırıldığı bir çalışmada,
İki farklı sandalyede yapılan klinik çalışmalar sırasında hekimlerin üst, sağ ve sol trapez kası EMG aktiviteleri değerlendirilmiştir.
Çalışmanın sonucunda ergonomik olarak dizayn edilmiş diş hekimi sandalyesinin, trapez kası EMG aktivitesi üzerinde anlamlı olumlu etkisinin olduğu, ayrıca yapılan anket sonucunda katılımcı diş hekimlerinin neredeyse tamamının ergonomik dizayn edilmiş olan sandalyeyi diğerine tercih ettiği tespit edilmiştir.

## Slide 31: DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİ
DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ
FARKINDALIK VE ALINACAK ÖNLEMLER
Araştırmacılar, hasta koltuğunun, ergonomik açıdan şu özelliklere sahip olması gerektiğini bildirmektedirler:
Stabil olmalıdır.
Küçük, ince ve ayarlanabilir bir baş desteği olmalıdır.
İnce profilde sırt desteği olmalıdır.
Hekimin yeterince yaklaşabilmesine olanak sağlamalı ve dizlerinin rahat konumlanabileceği bir alan kalmalıdır.
Hastaya ideal şekilde yaklaşılabilmesi için (özellikle saat 9-11 pozisyonlarında) geniş koltuklar yerine omuz kısımları daha dar olan koltuklar seçilmelidir, böylece hasta başı etrafında kolayca hareket edilebilinir.
Hastanın horizontal pozisyonda uzanmasını sağlayabilecek biçimde ve yüksekliği ayarlanabilir olmalıdır.

## Slide 32: DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİ
DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ
FARKINDALIK VE ALINACAK ÖNLEMLER
Araştırmacılar, hasta koltuğunun, ergonomik açıdan şu özelliklere sahip olması gerektiğini bildirmektedirler:
Kayış biçiminde ya da düşük seviyede kolçaklara sahip olmalıdır.
Bir mil etrafında dönebilmelidir. Özellikle dar klinik alanlarında hastanın başı etrafından geçiş için kotuğun döndürülmesi sağlanır.
Ellerden bağımsız şekilde (hands-free) çalıştırılıp ayarlanabilmelidir.
Uzunluğu, çalışılan kliniğin büyüklüğüne göre hekimin saat 12 pozisyonunda çalışabilmesine olanak sağlayacak miktarda olmalıdır.
Ayrıca, çocuk hastaların tedavileri sırasında, ‘Pedodontik koltuk desteği’ kullanılarak hastanın koltuk başlığına yükseltilmesi ile hekimin ağız boşluğuna erişimi, daha ergonomik bir duruş ile sağlanabilir.

## Slide 33: DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİ
DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ
FARKINDALIK VE ALINACAK ÖNLEMLER
Pedalın konumlandırılması:
Çalışma esnasında pedal hekimin ayağına mümkün olduğunca yakın olmalı ve dizlerin açısı 90-100⁰ arasında olmalıdır. Aksi halde hekim ağırlığını tek tarafa yönlendirir, sırtta asimetrik basınç oluşur ve bel ağrıları ortaya çıkar.
Ayrıca pedal kullanılan ayak, gün içerisinde 2-3 kez değiştirilerek dinlenmesi sağlanmalıdır.

## Slide 34: DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİ
DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ
FARKINDALIK VE ALINACAK ÖNLEMLER
El aletlerinin seçimi:
Araç-gereç ya da aletlerin dizaynı; harcanan kuvveti en aza indirecek biçimde ve el ya da bileğin doğal duruşunu koruyacak şekilde olmalıdır.
El aletlerinde dikkat edilmesi gereken özellikler:
Genel şekil ve boyutları,
Alet sapının şekil ve boyutları,
Aletin ağırlığı,
Dengesi,
Manevra kabiliyeti,
Çalışma kolaylığı ve
Bakım kolaylığı olarak sıralanabilir.

## Slide 35: DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİ
DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ
FARKINDALIK VE ALINACAK ÖNLEMLER
El aletlerinin seçimi:
Araç-gereç ya da aletlerin dizaynı; harcanan kuvveti en aza indirecek biçimde ve el ya da bileğin doğal duruşunu koruyacak şekilde olmalıdır.
El aletlerinde dikkat edilmesi gereken özellikler: El aletleri satın alınırken;
Alet boyutlarının ele uygunluğuna,
Alet sapının içi boş yapıda ya da rezin içerikli, yuvarlak, çentikli, sıkıştırılabilir yapıda olmasına ve keskin kenarlı aletlerin karbon çelik yapıda olmasına dikkat edilmelidir.

## Slide 36: DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİ
DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ
El aletlerinde dikkat edilmesi gereken özellikler:
Türkiye’de yapılan bir araştırmada, diş hekimliği fakültesi öğrencilerinin ellerinde antropometrik ve biyomekanik ölçümler yapılarak, cinsiyetler ve popülasyonlar arası farklılıklar saptanmıştır.
Bu araştırmanın sonucunda; beklenildiği gibi erkeklerde ellerin, boyutsal olarak ve kavrama kuvveti açısından bayanlara göre daha yüksek skorlara sahip olduğu tespit edilmiştir.
Bu sonuç, diş hekimliği mesleğinde bayan hekimlerin sayısının giderek artmakta olması nedeniyle önem teşkil etmektedir.
Türk Diş Hekimliği Birliği verilerine göre 2004-2008 yılları arasında aktif olarak çalışan bayan diş hekimi oranında %19 artış meydana gelmiştir.
Bu nedenle dental el aletleri endüstrisinde, cinsiyetler arası farklılıkların göz önünde bulundurulması, bayan hekimlerde aşırı kas kuvveti gereksinimine, yorgunluğa ve üretkenliğin azalmasına neden olabilecek faktörlerin elimine edilmesi önerilmektedir.
Çalışmanın verilerine göre ayrıca; Türkiye’deki bayan diş hekimlerinin elle kavrama kuvvetinin, İngiliz bayanlar dışında karşılaştırılan diğer popülasyonlardan yüksek olduğu, erkeklerin elle kavrama kuvvetinin ise, Amerikalı erkekler dışındaki tüm karşılaştırılan popülasyonlardan yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu veriler göz önünde bulundurulduğunda, ergonomik alet dizaynında, satışa sunulacak popülasyonların fiziksel özelliklerinin de değerlendirilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır.

## Slide 37: DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİ
DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ
El aletlerinde dikkat edilmesi gereken özellikler:
Çocuk hastalarda kullanılan el aletlerinin; infantlardan ergenliğe kadar değişik boyutlardaki ağızlar için uygun olmasına ve titreşimi az ve gürültüsüz olan mekanik aletlerin seçimine dikkat edilmelidir.
Otomatik el aletleri satın alınırken göz önünde bulundurulması gereken özellikler ise şu şekilde belirtilmiştir:
Titreşimleri hafifleten el aletleri seçilmelidir.
Tercihen kablosuz olan, düşük ağırlıklı ve dengeli modeller seçilmelidir.
Yeterli güçte olmalıdır.
Kendinden ışık kaynaklı olanlar tercih edilmelidir.
Açılı ya da düz gövdeli oluşuna dikkat edilmelidir.
Esnek ve hafif hortumlu olanlar seçilmelidir.
Mil ya da eksen çevresinde dönen mekanizmalar içermelidir.
Kolay aktive edilen modeller tercih edilmelidir.
Bakımı kolay olmalıdır.

## Slide 38: DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİ
DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ
FARKINDALIK VE ALINACAK ÖNLEMLER
Ergonomiye Uygun Ofis ve Klinik Düzenlemesi;
Büyütme cihazları:
Piyasada yer alan büyütme cihazları;
ekstraoral kameralar,
mikroskoplar,
dental luplar (teleskoplar)’dır.
Seçilen büyütme cihazı türüne de bağlı olarak, bu cihazlar diş hekiminin çalışırken hastaya doğru 25 dereceden daha düşük bir açıyla eğilmesine olanak sağlar.
Uygun seçilmiş ve ayarlanabilen bir büyütme cihazı, baş ve boynun zorlanmasına ve muskuloskeletal bozukluklara karşı koruyucu rol oynayabilmektedir.

## Slide 39: DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİ
DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ
Koruyucu Egzersizler
Diş hekimleri; kas iskelet sistemi sağlığını korumak, iyi bir çalışma duruşu sağlamak, kolların ve ellerin ideal fonksiyonunu devam ettirmek ve sakatlanmaları önlemek için gövde ve omuz eklemlerine, ellere ve baş-boyun bölgesine yönelik özel egzersizler ve germe hareketleri yapmalıdır.
Gün içerisinde verilen küçük molalarda 10-15 saniye gibi kısa zaman aralıklarında ya da hasta başında germe-esneme hareketleri şeklinde yapılabilir.
Ancak herhangi bir tıbbi durum ya da sakatlık söz konusu ise öncelikle bir fizyoterapist konsültasyonu alınmalıdır, tamir edebilmesine olanak sağlanmalıdır.
Düzenli olarak egzersiz yapılmalı ve çalışma dışında geçirilen zamanlarda da riskli aktivitelerden (ağır kaldırma, itme-çekme hareketleri gerektiren ev işleri, bilgisayar başında geçirilen uzun saatler…) kaçınılmalıdır.
Son olarak; uzun ve sağlıklı bir çalışma hayatı için diş hekimleri, hastalarının sağlığının yanısıra kendi sağlıklarını da düşünmeli ve herhangi bir hastalık semptomu ya da günlük hareketlerde kısıtlanma hissedildiğinde vakit kaybetmeden konunun uzmanı bir hekimden yardım alınmalıdır.

## Slide 40: ENDODONTİK EKİPMANLAR DİŞ ÜNİTİ
Dişhekimliği ve Ergonomi
Diş Hekimlerinin yakınımlarda fiziksel, psikolojik, sosyokültürel bazı risk faktörleri olmakla beraber en önemli risk faktörleri şu şekilde sıralanmıştır;
Uzun süre öne eğik postür
Eğilmek ve dönmek
Vibrasyon
Tekrarlayan hareketler
Gürültü, ses

## Slide 41: ENDODONTİK EKİPMANLAR DİŞ ÜNİTİ
Dişhekimliği ve Ergonomi
Dişhekimleri, çalışma pozisyonları nedeniyle meslek hastalıkları açısından en riskli gruplardan birisini oluşturmaktadırlar.
Kullanılan eldivenlere bağlı ortaya çıkan kontakt dermatitler,
Gürültü kirliliğine bağlı işitme sorunları,
Strese bağlı psikolojik sorunlar,
Ayakta durmaya bağlı varisler,
Kanla ve tükrükle temas etmeye bağlı infeksiyöz hastalıklar
En sık karşılaşılan yakınım kas iskelet sistemine ait yakınımlardır.

## Slide 42: ENDODONTİK EKİPMANLAR DİŞ ÜNİTİ
Dişhekimliği ve Ergonomi
1960lara kadar ayakta çalışan dişhekimleri, 1960lardan sonra oturarak çalışmaya başlamışlardır.
Ancak desteksiz, dik pozisyonda oturmanın da zorlukları vardır. Bu pozisyonda durmak, bel bölgesnideki omurlara, aykta durmaya göre 5.9 kez fazla yük bindirir.
Desteksiz oturma pozisyonunda kalça kemiği arkaya doğru döner, bu durum bel çukurluğunun azalmasına neden olur.
Bel çukurluğunun azalması ise, omurlar arasındaki disklerin öne kayması, aşırı yüklenmesi ve faset eklemlerin gerilmesi ile sonuçlanır.
Boyun ise öne doğru uzandığı için kas akivitesi çok artmıştır.
Kolların gövdeden uzak tutulması, aşırı, statik yüklenmeye bağlı, omuzda kas yırtılmaları, dirsekte tenisçi dirseği, el bileğinde karpal tünel sendromu ile sonuçlanır.
Bu nedenle dişhekimiği kas iskelet sistemi yakınımları açısından riskli bir meslek grubunu oluşturmaktadır.

## Slide 43: ENDODONTİK EKİPMANLAR DİŞ ÜNİTİ
Dişhekimliği ve Ergonomi
Danimarkada yapılan bir araştırmada, dişhekimlerinin
yüzde 59unda bel,
yüzde 65inde omuz ve boyun ağrısı yakınımı olduğu bildirilmektedir.
Dişhekimlerinin erken emeklilik nedenleri arasında yüzde 29.5 ile kas iskelet sistemi yakınımları birinci sırayı almaktadır.
Yapılan çalışmalarda boyunun fleksiyonda (öne eğik pozisyonda) tutulasının, uzun süre statik pozisyonda kasların kullanılmasının önemli risk faktörleri arasında olduğu bildirilmiştir.
Çalışma süresinin yüzde 75inde 15 derece fleksiyonda çalışmanın risk oluşturduğu bildirilirken, dişhekimlerinin zamanlarının yüzde 82’si 30 derece üzerinde boyun fleksiyonunda geçmektedir.

## Slide 44: ENDODONTİK EKİPMANLAR DİŞ ÜNİTİ
Dental ünitlerinin seçimi 3 ana kategori altında değerlendirilebilir.
Diş Üniti Nasıl Seçilir?
Tasarım Bileşenleri
İşlevsellik Bileşenleri
Aksesuar Bileşenleri

## Slide 45: ENDODONTİK EKİPMANLAR DİŞ ÜNİTİ
Tasarım Bileşenleri ; hasta koltuğunun konforunu, ergonomisini ve estetik değerini belirler.
Diş Üniti Nasıl Seçilir?
Sandalyenin boyutları; çalışmanın düzenini belirleme anlamında kritik bir öneme sahiptir.
Diş hekimi koltuğunun, hava-su şırıngası, türbin, mikromotor, kavitron birimi, ışınlı dolgu, emme ünitesi, hava kompresörü ve onu çevreleyen diğer tüm ekipmanlara sahip olması önemlidir.
Enstrüman panelinin hareket yarıçapı yeterli olmalı ve kısıtlanmamalıdır.

## Slide 46: ENDODONTİK EKİPMANLAR DİŞ ÜNİTİ
Tasarım Bileşenleri ;
Diş Üniti Nasıl Seçilir?
Diş hekimi koltuğunun sırtlığı,
Hastanın yeterli sırt desteğine sahip olmasını sağlayacak kadar geniş olmalıdır, ancak diş hekiminin hareket kabiliyetini de kısıtlamamalıdır. Çok geniş bir sırtlık hasta konforunu arttırırken diş hekimin çalışma konforunu azaltır.
Sırtlık ve koltuk arasında boşluk olmaması önem arz eder. Aksi halde hasta tedavi sırasında rahatsız olacak ve uzun seanslara dayanamayacaktır.

## Slide 47: ENDODONTİK EKİPMANLAR DİŞ ÜNİTİ
Tasarım Bileşenleri ; hasta koltuğunun konforunu, ergonomisini ve estetik değerini belirler.
Diş Üniti Nasıl Seçilir?
3. Dental koltuk başlığı; hem diş hekimi hem de hasta konforunu artırmak anlamında bir diş
ünitesinin en önemli parçasıdır.
Baş desteğinin koltuk ile aynı hizaya getirilmesi ya da kaldırılması, çocuk hastaların başlarını yasladıkları zaman diş hekimlerinin ağız boşluğuna daha kolay erişmesine yardımcı olur.
İkinci ve üçüncü azı dişleri gibi zorlu bölgelerin görünürlüğünü en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olabilecek çift mafsallı bir başlığa sahip olması önem arz eder.
Hastaların tekerlekli sandalyede tedavi edilmesi durumunda, arkadan içeriye erişime izin veren baş desteğinin çevrilebilmesi gerekir.
Uzun tedavi seanslarında baş desteğinin, hastanın ayakları sandalyenin ayak tabanından dışarı uzanmayacak şekilde uzatılabilmesi hasta konforu anlamında önem teşkil eder.

## Slide 48: ENDODONTİK EKİPMANLAR DİŞ ÜNİTİ
Tasarım Bileşenleri ; hasta koltuğunun konforunu, ergonomisini ve estetik değerini belirler.
Diş Üniti Nasıl Seçilir?
Koltuk döşemenin rengi, kalitesi; hem hastalar hem de diş hekimleri için çok önemlidir.
Koltuk yumuşak bir döşemeye sahip olduğunda, özellikle endodonti ve implant tedavileri gibi prosedürleri uzun tedavilerde hasta konforunu artıracaktır.
Ünit, özellikle de koltuğu, hastalarınızın kliniğinize girdiklerinde fark ettikleri ilk şeydir. Estetik bir görüntü, hastanın diş tedavisine karşı tutumu üzerinde kesinlikle pozitif bir etki bırakır.

## Slide 49: ENDODONTİK EKİPMANLAR DİŞ ÜNİTİ
İşlevsel Bileşenleri ; diş ünitinin işlevselliği diş hekiminin verimliliğini
büyük ölçüde etkiler.
Diş Üniti Nasıl Seçilir?
Koltuğa monte dental ünitler; kurulum ve fonksiyonellik açısından basit sistemlerdir. Koltuğun her iki tarafındaki menteşeden destek alarak hareket ederler.
Bu sistemler ferah aerodinamik bir görünüme sahiptir ve oldukça yer tasarrufu sağlar. Genellikle 4 bağlantı bileşeni vardır.
Basınçlı havanın dental hava kompresöründen türetildiği 1 veya 2 adet aeretör bağlantısı,
Düz veya ters açılı bir el parçasını,
Bir hava / su şırınga bağlantısını
Elektrik motoru için 1 bağlantısı,

## Slide 50: ENDODONTİK EKİPMANLAR DİŞ ÜNİTİ
İşlevsel Bileşenleri ;
Diş Üniti Nasıl Seçilir?
2. Askılı bir tedavi modülü
Benzersiz bir ergonomi sunar.
Kullanırken karşılaşılan temel zorluklar, kontrol kolları için supap gereksinimi ve hortumların yönetimidir.
Sistem, dinamik el aletlerinin kontrol tablasının üstüne yerleştirilmesine izin verir.
Kamçı kollu tedavi modülü
Kolları bileğe düşen ağırlığı alır ve elektrikli el aletlerini dengelemek daha kolay hale gelir.
Operatörün göz yorgunluğu da azalır. Gereksiz eğilme, bükülme ortadan kalkar.
Diş hekimleri, el cihazını bulmak, almak ve değiştirmek anlamında bir sıkıntı yaşamaz; Kamçı kolları tarafından desteklenen el aletleri, ekipmanın yere düşmesini önler.

## Slide 51: ENDODONTİK EKİPMANLAR DİŞ ÜNİTİ
İşlevsel Bileşenleri ;
Diş Üniti Nasıl Seçilir?
2. Tedavi ünitesi sınırsız ve yumuşak hareketlere sahip olmalıdır; maksimum ergonomi ve uzun ömür sağlamak için önemlidir.
Merkezi olarak konumlandırılabilen ve bıraktığınız her yerde dengeli bir şekilde durabilen kilitleme mekanizmasına sahip enstruman modülü, tedavi ünitesi, aletlerin güvenliği ile, operatörün, ekipmanın ve tedavi tabletinde bulunan araçların konumunu hatırlamasını sağlayarak ve hekimin duruşundaki değişimi büyük ölçüde en aza indirerek işlevselliğe büyük bir değer katabilir.
Bu enstruman modülünün bağlı olduğu kol sağa, sola ve yukarı aşağı çift eklem aracılığıyla hareket edebilmeli, hareketler hasas yay ayarı ile kolayca ayarlanabilmelidir.

## Slide 52: ENDODONTİK EKİPMANLAR DİŞ ÜNİTİ
İşlevsel Bileşenleri ;
Diş Üniti Nasıl Seçilir?
3. Kontrol panellerinde veya ayak pedalında;
Koltuk pozisyonu,
Enstrümanların ışık seçimi,
Su püskürtme kontrolü,
Bardak dolum ve kreşuar çalkalamanın aktive edilmesi,
Reflektör açma kapama butonu,
Periapikal film negatoskopu
4. Hasta koltuğunu pozisyonlandırılması
Diş tedavisinin başarısını doğrudan etkileyen, operatörün maksimum görüş alanına sahip olarak ağız boşluğuna kolayca erişebilmesi, en uygun pozisyonda çalışma imkanı sağlayacak doğru pozisyonları hafızalandırma,
Programlanabilir koltuk pozisyonları ile, sıfır konumu, tükürme ve son çalışma pozisyonu ve tedavi esnasında herhangi bir acil tıbbi durum söz konusu olduğunda müdahaleye olanak tanıyan Trendelenburg pozisyonuna gibi önceden tanımlanmış hafıza fonksiyonları ,

## Slide 53: ENDODONTİK EKİPMANLAR DİŞ ÜNİTİ
Aksesuar Bileşenleri ; operatörün işleyişini geliştirdiklerinden dolayı önem taşırlar
Diş Üniti Nasıl Seçilir?
Led Reflektör; diş tedavisinin kalitesi üzerinde muazzam bir etkiye sahiptir.
Isı salınımı tedaviyi olumsuz etkiler
Aydınlatma, herhangi bir yerde, bir kişinin enerjisini ve ruh halini etkiler.
Diş hekimliğinde üç tip çalışma lambası kullanılır:
Geleneksel ampul,
Halojen ışık
LED ışıkları.
Geleneksel ampul ve halojen ışık tedaviyi negatif yönde etkileyecek şekilde ısı yayar.
Reflektörün açılıp, kapanması ve 3 kademeli ışık seviyesi pedal ile kontrol edilebilmelidir.
Kademelerden birisinde doğal renklerin görülebildiği en az 5.000 Kelvin ışık renk ısısına sahip olmalıdır.
2. Asistan modülü,
Ana emiş ünitesine bağlı olan kreşuar; genelde hijyen açısından seramik tercih edilir.
Tükürük ve emme tüplerini içerir.
Diğer aksesuarlar

## Slide 54
Çağın gereklerine uygun ideal bir ünit nasıl olmalıdır?
Meslek grupları içinde, meslek hastalıklarına en çok maruz kalan gruplardan biri şüphesiz diş hekimleridir.
Araştırmalar her 3 hekimden 2 sinin meslek hastalığı yaşadıklarını ortaya koymaktadır.
Sağlık hizmeti veren dişhekimi ve asistanının kendi sağlığını kaybetmemesi için ergonomik tasarıma sahip bir diş üniti ile çalışması gereklidir.
Ayrıca kendi zamanını ve emeğini tüketerek mesleğini icra eden, hem aklını hem de fiziğini kullanarak çalışan diş hekimlerinin çağın gerekliliklerine uygun olarak daha organize ve verimli çalışması kaçınılmazdır.
ENDODONTİK EKİPMANLAR DİŞ ÜNİTİ
Modern dişhekimliğinde bir ünitin tasarımı organize bir çalışma ortamı sunmalıdır.
Tüm donanımlar; kolay kullanım ve ergonomik çalışma anlayışı çerçevesinde kolay erişilebilen ve görüş alanı içerisinde ideal olarak olması gereken yerde konumlandırılmış , hijyen ve fiziksel olarak hasta-hekim ve ekipmanlar için güvenliği azami ölçüde koruyacak tasarımda olmalıdır.

## Slide 55
Çağın gereklerine uygun ideal bir ünit nasıl olmalıdır?
Enstruman ayarları el değmeden izlenebilen düğmesiz bir gösterge ekranı yardımı ile görülebilmelidir.
Elektrikli mikro motorun maksimum devri sabitlenebilmeli ve en az 3 kademeli olarak pedal ustü joy stick yardımı ile ayakla ayarlanıp hafızada saklanabilmelidir.
Yine aynı prensiple sprey hava miktarı da kalkmadan, dönmeden pedal üstü joy stick yardımıyla ayakla ayarlanıp hafızada saklanabilmelidir.
Ayrıca sprey hava ve su fonksiyonları pedal üstü butonlar yardımıyla kolayca devreye sokulup, devreden çıkartılabilmeli, cihaza entegre kavitron yada ışıklı dolgu cihazlarının fonksiyonları da ayakla kontrol edilmedir.
Hayatımızın her alanına nüfus eden dijital dünya mutlak olarak iyi bir ünite de yer almalıdır.
Bardak dolumu ve kreşuarın yıkanması fotosel yardımıyla otomatik olmalı istenirse ilave kreşuar yıkanması ayak pedalı ile veya asistan düğmeleri yardımıyla yapılabilmelidir.
Bardak dolum ve kreşuar yıkanma süreleri pedal üstü joystick yardımı ila ayakla ayarlanabilmelidir.
Gösterge ekranında sprey hava ve sprey su fonksiyonlarının devrede olup olmadığını belirten ışıklar olmalıdır
ENDODONTİK EKİPMANLAR DİŞ ÜNİTİ
Enstrüman modülü

## Slide 56
Çağın gereklerine uygun ideal bir ünit nasıl olmalıdır?
Dişhekimleri bir çok medikal gruptan daha fazla çapraz enfeksiyon riski ile karşı karşıyadır.
Gerek hijyen standardını yükseltme gerekse kolay kullanım amacıyla cihazın hasta koltuğu ve ünite ait tüm fonksiyonları hiç el değmeden ayak pedalı, ayakla kontrol edilen butonlar ve joystickler yardımı ile kontrol edilebilmelidir.
Sistem zorunlu olarak el ile kontrol edilen hiçbir fonksiyon düğmesi veya kontrol paneli içermemeli bu şekilde hijyen standardı sağlanmalıdır.
Kreşuarın camdan üretileni tercih edilmeli sökülebilmeli ve böylece thermo dezenfeksiyona tabii tutulabilmelidir.
Sisteme giren su önce genel bir filtreden geçmeli sonra hem hava hem de su kaynakları hassas filtreden geçerek sisteme verilmelidir.
Cihazın içinde aspiratör ve atık su giderindeki katı atık parçacıklarını drenaja vermeden tutan ve ayıran ve tank bölümü olmalıdır.
Ünit yüzeyleri pürüzsüz olmalı dezenfektanlar ile silinmeye karşı dayanıklı olmalıdır.
ENDODONTİK EKİPMANLAR DİŞ ÜNİTİ
Hijyen ve dezenfeksiyon

## Slide 57
Çağın gereklerine uygun ideal bir ünit nasıl olmalıdır?
Reflektörün taşıma kulpları, enstruman modülü taşıma kulbu, enstrumanların modüle dayandığı bölümdeki kaide, cerrahi ve tükürük emici hortumların başlıkları ve filtreler gibi tüm parçalar çıkarılıp otoklavlanabilir olmalıdır.
Cerrahi hortumlar ve kamçı kolları cihaza entegre bir vakum pompası yardımıyla dezenfektanlar ile otomatik olarak yıkanıp dezenfekte edilebilmelidir.
Bardak dolum ve kreşuar bölümleri ayrı ayrı yerlerinden çıkartılabilir ve temizlenebilir olmalıdır.
Tükürük emici ve cerrahi aspiratör hartumları hava emişi yapan bir aspirasyon vakum motoru ile çalışmalı bir üniteye bağlı bu hortumlar hasta koltuğu sol veya sağ tarafına ya da enstruman modülünün yanına entegre edilebilmelidir.
ENDODONTİK EKİPMANLAR DİŞ ÜNİTİ
Hijyen ve dezenfeksiyon

## Slide 58
Çağın gereklerine uygun ideal bir ünit nasıl olmalıdır?
İdeal bir koltuk, ünit kaidesine entegre asansör sistemli olmalıdır.
Koltuğun döşemesi yumuşak ve konforlu olmalı yüzeyi dezenfektanlar ile silinmeye dayanıklı olmalıdır.
Hasta koltuğu sırt kısmının alt bölümü hastanın dirseklerini rahatça koyabileceği geniş çıkıntılar şeklinde, sırt kısım üst bölümü ise hekimin hastaya yaklaşabileceği girintili şekilde tasarlanmalıdır.
İdeal koltuğun yere yaklaşma mesafesi 35 cm dir. Bu sayede yaşlı hastalar ve çocuklar da koltuğa rahatça oturup kalkabilir.
Hasta koltuğa otururken ve kalkarken enstruman modülü ünitin soluna park pozisyonuna alınabilir olmalıdır. Bu sayede hastaya hem fiziksel, hem de psikolojik rahatlık sağlanabilir.
Koltuk tam yatar veya trandelenburg pozisyonuna gelebilir olmalıdır.
Koltuğun sırt kısmı istenildiğinde şişebilen lumbar desteği ile hastanın belini destekleyebilmeli
Koltuğun sırt ve oturma kısmı senkronize artikülasyon hareketine sahip olmalıdır.
ENDODONTİK EKİPMANLAR DİŞ ÜNİTİ
İdeal bir hasta koltuğu nasıl olmalıdır?

## Slide 59
Çağın gereklerine uygun ideal bir ünit nasıl olmalıdır?
Hastanın kolunu koyması için koltuğa hareketli destek kolçakları eklenebilir olmalıdır. (Kolay oturma ve kalkma amaçlı)
Koltuk hareketi manuel ve otomatik olarak ayakla kontrol edilen joystickler yardımı ile kontrol edilir olmalıdır.
Hasta koltuğunun; hekimin tercihine göre ayarlayabileceği ve hafızaya alabileceği programlı hafızası mevcutta olmalı (oturma, tükürme, trendelenburg yada horizontal üst çene çalışma ve alt çene çalışma pozisyonu).
Ayrıca koltuğun aşağı hareketi sırasında sırt kısmı hekimin bacağına değdiğinde otomatik durabilmeli ve bir miktar yukarı hareket edebilmelidir.
Enstrumanlardan biri yerinden kalktığında koltuk hareket etmemeli böylece hasta güvenliği arttırılmış olmalıdır.
ENDODONTİK EKİPMANLAR DİŞ ÜNİTİ
İdeal bir hasta koltuğu nasıl olmalıdır?

## Slide 60
Dişhekimliği ergonomisi konusunda yapılan araştırmalar hastanın horizantal bir şekilde yatırılarak hekimin de dik bir şekilde oturarak çalıştığı pozisyonu ideal kabul etmektedir.
Oturarak çalışma dediğimizde hekim taburesi ön plana çıkar. Her tabure ergonomik değildir.
İyi bir hekim veya asistan taburesinin
Sırt kısmı bel kavisini destekler şekilde diklenebilir olmalıdır.
Oturma kısmı içerlek ve omurgayı destekleyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
Oturma kısmı kalça ekleminin 60 derecelik maksimal eğimini sağlamalı ve altınızdan kaymayı engeller olmalıdır.
Yukarı aşağı yükseklik ayarı veya dinlenme amaçlı kaykılma modu mevcut olmalıdır.
ENDODONTİK EKİPMANLAR DİŞ ÜNİTİ
Oturarak çalışma, ergonomi ve taburenin önemi

## Slide 61
Günümüzde ideal bir unite aşağıdaki enstruman ve donanımlar eklenebilir;
3 fonksiyonlu hava su şırıngası veya ısıtıcılı 6 fonksiyonlu hava su şırıngası.
1 veya 2 adet elektrikli içten sulu ışıklı mikromotor
1 veya 2 adet fiberoptik türbin (aeratör)
Işıklı veya ışıksız kavitron
Motorda cerrahi amaçlı serum fizyolojik irrigasyon pompası, cerrahi fizyodispensır
Ledli veya halojenli ışınlı dolgu cihazı.
Intra oral video kamera.
Ünit üstü LCD kamera.
Bardak dolumu ve enstrumanlar için su ısıtıcı
Yüksek hijyen standardı için
Cerrahi hortumların otomatik olarak özel dezenfektanlar yıkama özelliği
İçinden su geçen tüm enstrumanların kamçı kollarının, otomatik olarak özel dezenfektanlar ile hijyen amaçlı yıkama özelliği
Aspirasyona bağlı otomatik çalışan amalgam veya katı atık separatörü
Ünite gelen ve kullanılmayan suyun geri dönerek tekrar şebekeye karışmasını engelleyen çevre koruma standardı.
ENDODONTİK EKİPMANLAR DİŞ ÜNİTİ
Enstruman ve Donanımlar

## Slide 62
Cihaz en az ISO 9001 ve ISO 13485 gerekliliklerine uygun geliştirilmiş, üretilmiş olmalıdır.
Cihaz EN 60601-1 (IEC 601-1) gerekliliklerine göre test edilmiş ve uygunluğu onaylanmış olmalıdır.
Garanti
İyi bir cihaz en az 2 yıl garanti kapsamında olmalıdır.
Satış sonrası hizmetler
Yeterli tecrübe, birikim ve satış öncesi, kurulum ve satış sonrası hizmetler standardına ve gerekli kurumsal firma konfigürasyonuna sahip olmayan depo ve satıcıların tercih edilmesi orta ve uzun vadede kullanıcı açısından sorun teşkil edecektir.
Gerek üretici firmanın araştırma geliştirme kültürüne sahip olması ve konsept ürünler tasarlaması gerekse distrübütör kurumun bu ürünü temsil edebilmesi değerlendirme açısından önemlidir.
ENDODONTİK EKİPMANLAR DİŞ ÜNİTİ
Kalite yönetimi ve standartlar

## Slide 63: KÖK KANAL TEDAVİ KOMPLİKASYONLARI VE HATALAR
Dişhekimliği ve Ergonomi
Dişhekimlerinde mesleğe bağlı eklem ve kas zorlanmasının ortaya çıkarttığı hastalıklar genel olarak şu şekilde sınıflanabilir;
1. Üst ekstremitede gözlenen yakınımlar:
Servikal diskopati (Boyun fıtığı)
Erken servikal dejenerasyon (Kireçlenme)
Rotator kaf lezyonu (Omuz adalesi yırtığı)
İmpingement sendromu (Omuz adalesinin zorlanması ve ağrıması)
Lateral epikondilit (Tenisci dirseği)
Karpal tünel sendromu
Gyofasial ağrı sendromu

## Slide 64: KÖK KANAL TEDAVİ KOMPLİKASYONLARI VE HATALAR
Dişhekimliği ve Ergonomi
2. Sırt, bel ve alt ekstremite problemleri
a. Lomber diskopati (Bel fıtığı)
b. Erken lomber dejenerasyon (Kireçlenme)
c. Postür bozuklukları, skolyoz
d. Varisler
e. Pes planus (Düz tabanlık)

## Slide 65: KÖK KANAL TEDAVİ KOMPLİKASYONLARI VE HATALAR
Dişhekimliği ve Ergonomi
Ülkemizde yapılan bir çalışmada dişhekimliği fakültesi öğrencilerinde klinik çalışmalara başladıkları yıllarda kas iskelet sistemi yakınımları değerlendirilmiştir.
Bütün bu veriler hastalıklardan korunmanın önemini vurgulamaktadır. Dişhekimlerinin daha sağlıklı, ağrısız ve verimli olabilmeleri için alınması gereken önlemler aşağıda kısaca özetlenmiştir;
1- Postür değiştirin: Çalışma saatleriniz içinde arada oturup, kalkarak farklı postürlerde çalışmak, statik kas yorgunluğunu azaltır.
2- Destekleri kullanın: Ayakta veya oturarak desteksiz çalışmayın. Oturduğunuzda arkanıza dayanın, ayak desteklerinden yararlanır, ayakta çalışırken kolunuzu destekleyin.
3- Uzanmayın: Hastaya yakın çalışıp, en fazla kullandığınız aletleri 50 cm. mesafede tutun. Daha uzaktaki aletler için yardım alın.

## Slide 66: KÖK KANAL TEDAVİ KOMPLİKASYONLARI VE HATALAR
Dişhekimliği ve Ergonomi
4- Düzgün kol pozisyonu: Çalışırken dirseğiniz gövdeye yakın olmalıdır. Elin bilekten kıvrılarak çalışılması, el bileğinin aşırı yüklenmesi anlamına gelir.
5- Ergonomik malzeme kullanın: Çalışırken ağır olmayan, kola ve omurgaya fazla yük bindirmeyen, hafif ve ergonomik aletler kullanılmalıdır. Aşağıda özetlenen temel ergonomi prensiplerine uyun.
6- Zamanı iyi kullanın: Uzun randevulardan kaçınmak ve randevular arasına kısa dinlenme süreleri koymak, kas yorgunluğunu azaltmak için önemlidir.
7- Düzenli egzersiz yapın: Özellikle boyun ve sırt adalelerini germe, kolları güçlendirmeye ve duruşu düzeltmeye yönelik egzersizler düzenli olarak yapılmalıdır. Aşağıda basit koruyucu egzersizlere örnekler verilmiştir.

## Slide 67: KÖK KANAL TEDAVİ KOMPLİKASYONLARI VE HATALAR
Dişhekimliği ve Ergonomi
Ergonominin Temel Elemanları
a) Çalışma süresi
b) Harcanılan enerji
c) Çalışılan ortam
d) Çalışma prensipleri
a) Çalışma süresi: Her iş kolunda dikkatin dağılmaması ve vücudun zorlanmaması ve verimli bir çalışma için belirlenmiş standart çalışma süresine dikkat edilmelidir. Dişhekimlerinde bu süre, üçer saatlik iki bölüm ya da ikişer saatlik üç bölüm halinde düzenlenebilir.
b) Harcanılan enerji: Gün içinde bölümlenmiş çalışma sürelerinde belirli ölçüde bir iş yapılabilir. İnsan enerjisinin berili bir bölümünü o işi yapmak için harcar. Vücudumuzun ürettiği enerjiyi planlı kullanabilmek için iş için ayırdığımız enerjinin toplam enerjimizin en fazla yüzde 40ı olması gerekir.
c) Çalışılan ortam: Çalışma ortamının iş gücüne ve çalışma kapasitesine etkisi çok fazladır. Bu etki, iş ortamının arkadaş ve meslektaş uyumu sayesinde psikojenik veya aydınlatılması, havalandırılması, ısıtılması, döşenmesi gibi faktörlerle fiziksel etkisi ile olabilir.
d) Çalışma prensipleri: Hekimler çalışma ortamlarını düzenlerken, çalışma pozisyonlarının seçerken ve alet kullanırken bazı prensiplerle çalışmalıdırlar.

## Slide 68: KÖK KANAL TEDAVİ KOMPLİKASYONLARI VE HATALAR
Dişhekimliği ve Ergonomi
1- Çalışma alanının kullanılması
İş yerinin uygun şekilde düzenlenmesi gereksiz yere gidip-gelmeleri engeller. Bu da çalışanın gereksiz eforlar sarf etmesini engeller. Birey çalıştığı yerden diğer alanlara kolayca ulaşabilmelidir. Bunu da vücudunu rahat biçimde sağa sola döndürerek, elini rahtça bir eşyaya uzatarak yapabilmelidir.
2- Aletlerin kullanılması
Bir iş kolunda verimin üst düzeyde olabilmesi için iş kolunun özelliğine göre gerekli spesifik araç gereçlerin yerinde kullanılması gerekir. Her aletin kullanan kişiye ve kullanılacak ortama ve yapılacak işe uygun olmasının önemi büyüktür.
Temel Egzersizler
Hekimler, özellikle uzun çalışma süleri sonucunda ortaya çıkan kas gerginliğini azaltmaya yönelik olarak düzenli germe ve postür egzersizlerini yapmalıdırlar. Bu egzersizler özellikle bir vücut bölgesinde ağrı ortaya çıkmışsa o bölgeye özel olacağı gibi, genel olarak ağrısız kişilerin de yapabileceği egzersizlerdir.

## Slide 69: KÖK KANAL TEDAVİ KOMPLİKASYONLARI VE HATALAR
Dişhekimliği ve Ergonomi
3- Her meslek kendine özgü bir çalışma pozisyonuna sahiptir.
Dişhekimleri için hem oturarak hem de ayakta çalışmak mümkündür. Bu konuda bilimsel veriler tek pozisyonun uygun olmadığ şeklindedir. Yani birey zaman zaman çalışma pozisyonunu değiştermelidir. Oturarak çalışan bir hekim doğru oturma pozisyonunun bilmelidir. Doğru oturma şu şekilde özetlenebilir.
a- Ayaklar yere tam basmalıdır. Bunun gerçekleşmesi için rahat, ayarlanabilen hekim sandalyelerine ihtiyaç vardır.
b- Otururken bacaklar arasındaki açı 90 derece  110 derece olmalıdır. Bu pozisyonda kan dolaşımı çok iyidir. Dolayısı ile oturma süresi uzadıkça spazmların oluşması engellenecektir.
c- Oturma yüksekliği kişiden kişiye değişiklik gösterir. Oturma pozisyonunda dizin açısı 110 dereceyi geçmemelidir.
d- Hekim sandelyesinin arkalığı anatomik yapılara uygun olmalı kişiye göre ayarlanabilmelidir.
e- Hekim oturur poziyonda her türlü alete rahatlıkla ulaşabilmeli ve bunu yaparken ayağa kalkma gereği duymamalıdır. Sürekli oturmak, sürekli ayakta durmak gibi hatalıdır. Çünkü uzun süreli statik duruşlar kamplara neden olmaktadır.

## Slide 70: DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİ
Yanlış Oturma Pozisyonları
Yandaki resimlerde diş hekimi vertebral kolonunu çevirerek yana doğru kıvırmakta, aynı zamanda da vücudunu, boynunu ve kafasını yana eğmektedir. Boynunu ve kafasını ileri ve aşağıya doğru eğerek uzatmaktadır. Bu tür bir çalışma sonucunda şikayetler başlar ve genellikle eklemlerde, bağ dokuda veya
kaslarda zedelenmeler olur, ve bunun sonucunda da kaslarda gerginliğe neden olur. gergin bir diş hekimi hastasını rahatlatmakta zorlanacaktır.
Diş hekimi, optik koşullar yetersizse, sık sık hastanın ağzına bakmak için öne eğilmek zorundadır. Eğer diş hekimi sırtını bükerek öne eğilirse, bel omurgasının omurlararası diskinin ön kısmına büyük bir yük bindirecektir. Bu oturma pozisyonu, sırt kaslarına da büyük bir gerilim yükleyecektir.

## Slide 71: DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİ
Yanlış Oturma Pozisyonları
Eğer hasta diş hekimine göre daha alçak bir konumda duruyorsa, diş hekimi daha detaylı
görebilmek için, görüntü mesafesini azaltmak zorundadır. Bu, başını ve boynunu eğmek anlamına gelir. Bu hareket omurlararası disklere, boynun kas ve bağlarına basınç uygular, ve uzun vadede boyunda osteoartrite ve disklerin kayması veya kompresyonu sonucunda kollarda ve ellerde nevraljiye sebep olabilir.
İyi bir çalışma pozisyonu, vücudun orta düzlemini çalıştırır; yani vücut, boyun ve kafa çalışırken sağa, sola dönmez ve eğilmez. Önden bakıldığında, omurganın düz durması gerekir. Vücut simetrik durmalıdır. Oturma pozisyonu, statik kas basıncını mümkün olduğunca azaltacak şekilde dengede olmalıdır.

## Slide 72: DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİ
Yanlış Oturma Pozisyonları
Yaslanarak Oturma Pozisyonu:
Burada, sandalyenin oturulan kısmı hafifçe geriye doğru eğimlidir ve dayanılan kısmı, belkemiğini güçlü bir şekilde desteklemektedir. Diş hekimi
hastasıyla konuşurken bile, bu pozisyonda oturmalıdır. Hasta ağzının muayenesinin kolay olduğu durumlarda, bu oturma tarzı tercih edilmelidir. Ancak, bu pozisyonda çalışmak, sizler için pek mümkün olmamaktadır.
Öne Eğilerek Oturma Pozisyonu
Klasik bir hekim taburesinin oturma yeri arkaya doğru eğimlidir. Böyle bir sandalyede diş hekimi hastanın ağzının içine bakmak için öne doğru biraz eğildiğinde, sırtını dengede tutmakta zorlanabilir. Kalça ile beden arasındaki açı çok daralır, ve bel omurgası kamburlaşır. Bu hareket disklerin ön kısmına büyük bir ağırlık bindirir. Boyu 178 cm.den uzun olan diş hekimleri, oturma yüksekliği 55 cm.den az olmayan ekstra yüksek sandalyeler kullanmak zorundadır. Öne doğru eğimli bir sandalyede oturan bir diş hekiminin öne kaymasını önlemek için, sandalyenin oturulacak kısmında hafif bir çukurluk olması gerekir.

## Slide 73
ENDODONTİK EKİPMANLAR DİŞ ÜNİTİ
Kaynaklar
Çakmak A. Dişhekimliği Ve Ergonomi
Kırzıoğlu Z, Yetiş Cç. Diş Hekimliği Kliniklerinde Ergonomik Düzenlemeler Bölüm 2: Diş Hekimliğinde Ergonomik Risk Faktörleri, Farkındalık Ve Alınacak Önlemler Ergonomıc Arrangements In Dental Clınıcs Part 2: Ergonomıcal Rısk Factors In Dentıstry, Awareness And Preventıons
H. Luczak And K. J. Zink (Editors) , Dul. Jan. The Strategic Value Of Ergonomics For Vompanies Human Factors In Organızatıonal Desıgn And Management  2003
Dul. Jan., Willemse, H., De Vries, H. (2004) Participatory Design Of Work Equipment. How End-user Data Can Be İntegrated İnto The ISO And CEN Systems. Newsletter Of The European Trade Union Technical Burreau For Health And Safety (24), Pp 25-27.
Erkan N. Ergonomi, MPM Yayınları, Ankara 2000
Gökçen T., Ergonomi Drs Notları, Yıldız Teknik Üniversitesi,. 2002
Http://Www.Sistems.Org/Ergonomi;bilinc_b.Htm
Ilo. Your Health And Safety At Work: A Collection Of Modules, Ergonomıcs, 1996
Milli Prodüktivite Merkezi, Verimliliği Arttırıcı Yaklaşım Ve Teknikler Dizisi Ergonomi, MPM Yayınları, 1999
Milli Prodüktüvite Merkezi Broşür Ve Yayınları Ments İncluding Elements Of Ergonomics Programs And Cumulative Trauma Disorders İn The Workplace Www.Cdc-gov/Niosh
Oral, A., Ergonomi Ders Notları, Balıkesir Üniversitesi 2000
Pulat M. Fundamentals Of Industrial Ergonomics, Wavwlendress. Inc, 1992
Sanders M. & Mc Cormıcke E. Human Factors İn Engineering And Design, Mograw Hill Inc, 1987
TINAR, Mustafa Yaşar, Yansımalar, İzmir, 1996

## Slide 74: DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİ
DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ
KAYNAKLAR
Furlow B. Ergonomics in the healthcare environment. Radiol Technol 2002;74: 137-50.
2. Rucker LM, Sunell S. Ergonomic risk factors associated with clinical dentistry. J Calif Dent Assoc 2002;30:139-48.
3. Valachi B, Valachi K. Mechanisms leading to musculoskeletal disorders in dentistry. J Am Dent Assoc 2003; 134: 1344-50.
4. Funsen L, Christensen H, Bakke M. Musculoskeletal disorders among dentists and variation in dental work. Appl Ergon 1998; 29: 119–25.
5. Hamann C, Werner RA, Franzblau A, Rodgers PA, Siew C, Gruninger S. Prevalence of carpal tunnel syndrome and median mononeuropathy among dentists. J Am Dent Assoc 2001;132:163-70.
6. Szymanska J. Disorders of the musculoskeletal system among dentists from the aspect of ergonomics and prophylaxis. Ann Agric Environ Med 2002; 9: 169–73.
7. Chin DH, Jones NF.Repetitive motion hand disorders. J Calif Dent Assoc. 2002;30:149-60.
8. Lehto TU, Helenius HY, Alaranta HT. Musculoskeletal symptoms of dentists assessed by a multidisciplinary approach. Community Dent Oral Epidemiol 1991;19:38-44.
9. Szymanska J. Dentist’s hand symptoms and highfrequency vibration. Ann Agric Environ Med 2001 8: 7-10.
10. Gupta S., Ergonomic Applications to dental practice. Indian J Dent Res 2011; 22: 816-22.
11. An introduction to ergonomics. Risk factors, MSDs, approaches and interventions. A report of the Ergonomics and Disability Support Advisory Committee (EDSAC) to Council on Dental Practice (CDP), American Dental Association 2004.