## Slide 1: FİZİKSEL AKTİVİTEYİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ-10. HAFTA
Dr. Öğr. Üyesi Ercan TURAL

## Slide 2: Akselerometreler
Akselerometreler hareket sırasında gövde veya ekstremitelerin bir ya da daha fazla düzlemdeki hızlanmasının büyüklüğü, sıklığı, süresi, şiddeti ve hacmini hesaplamak için sürekli ve objektif olarak kayıt yapan cihazlardır.

## Slide 3: Akselerometreler
Pratik ve girişimsel olmayan, doğru, güvenilir ve geçerli ölçüm araçlarıdır.
Küçük ölçekli fiziksel aktivite araştırmalarında sıklıkla kullanılan akselerometrelerin son yıllarda büyük ölçekli çalışmalarda da kullanımı giderek artmaktadır.
Akselerometreler hem laboratuvar ortamında hem de sahada kullanılabilmektedir.

## Slide 4: Akselerometreler
Teknolojik gelişmeler sayesinde akselerometreler çok küçük yaştan itibaren çocuklarda ve gençlerde kullanılabilmektedir.
Sedanter davranış, FA ve enerji harcamasının değerlendirilmesinde objektif bir yöntem olarak giderek da ha da fazla tercih edilmeye başlamıştır.

## Slide 5: Akselerometreler
Güvenilir ve geçerli bir ölçüm aracı olan akselerometrelerin yeni modelleri eskilerine göre daha yüksek geçerliliğe sahiptir.
Tanımlanmış bir gözlem periyodu (örn; her dakika) süresince akselerasyon kuvvetlerinin mutlak değeri sıklığı mikrobilgisayar teknılojisi tarafından hem bir araya getirilir hem de toplamı alınır.

## Slide 6: Akselerometreler
FA verisi bir aktivite için sayım olarak ifade edilen çıktıdır.
Akselerometreler belirli bir zaman dilimi içerisindeki aktivite sayısını verir. Sayı boyutu olmayan bir birimdir ve anlamlı bir şekilde yorumlanamaz.
Her akselerometre aktivite sayısını kilokalori ya da MET'e dönüştürebilecek kendi algoritmasına sahiptir.

## Slide 7: Akselerometreler
Aktivite sayısının kullanıldığı bu algoritmalar sayesinde enerji harcaması ve farklı şiddette aktivitelere harcanan zaman hesaplanabilmektedir.
Akselerometreler aktivitenin tipini veremez (örn; bahçe işleri, yürüyüş v.b) veriyi uzun süre kaydetme ve saklama kapasitesine sahiptir.

## Slide 8: Akselerometreler
İvmelenmenin sıklığı ve büyüklüğünün ölçülmesiyle vücudun bir (vertikal), iki (vertikal ve mediolateral) veya üç (vertikal, medilolateral ve anterioposterior) düzlemde hızını ölçer.
Akselerometreler, relatif olarak küçük (yaklaşık kol saati kadar), hafif ağırlıkta ve pille çalışan cihazlardır. Bel, ayak, vücutta farklı lokasyonlara takılabilmektedir.

## Slide 9: Akselerometreler
Küçük ölçekli araştırmalarda akselerometreler genellikle araştırmacı ve katılımcının evde, okulda, işyerinde ya da laboratuvarda bir araya gelmesi ile katılımcıya verilir ve süre bitiminde aynı yöntemle toplanır.
Fakat büyük ölçekli araştırmalarda yöntem çok kolay uygulanabilir değildir. Bu durumda akselerometreler katılımcıya posta yoluyla gönderilmekte ve süre bitiminde katılımcı posta yoluyla geri göndermektedir.

## Slide 10: Akselerometreler
Akselerometre ile veri toplama süresi çocuklarda 4 ile 8.5 gün ya da ortalama 7 gün yetişkinlerde ise 3.5 ile 7 gündür.

## Slide 11
Geçerli ölçüm süresi araştırmanın amacına göre değişmekle birlikte genellikle kullanılan yaklaşımlar;
  Her gün için geçerli en az 10 saat veri kaydı yapılması
  Ölçüm alınan her gün için uyku saati dışında en az 8-10 saat kayıt yapılması
  Uyanık olunan saatlerde veri kaydı yapılması
  Amaca göre minimum sürenin belirlenmesi

## Slide 12: Akselerometrelerin Avantajları
  Relatif olarak küçüktür
  Hafif ağırlıktadır
  Taşınabilir cihazlardır
  Aktivitenin şiddeti belirlenebilir
  Küçük çocuklara uygulanabilir
  Farklı şiddetteki aktivitelere harcanan zaman hesaplanabilir
  Sedanter zamanın doğru ölçülmesini sağlar

## Slide 13: Akselerometrelerin Dezavantajları
  Relatif olarak pahalıdır
  Verinin işlenmesinde standart bir protokol yoktur
  Sonuçlar veri işleme sürecinden etkilenebilir
  FA içeriği hakkında bilgi vermez
  Sedanter aktivitelerin ölçümünde akselerometreler düşük hassasiyete sahiptir
  Akselerometreler, belirli bir zaman dilimi boyunca FA'yı ölçse bile elde edilen veriler bireyin FA alışkanlığını temsil etmeyebilir.