## Slide 1
DİŞÇİLİK HİZMETLERİ/DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MYO
DPT –Maddeler Bilgisi
Öğr.Gör. Erdinç GÜNAYDIN

## Slide 2: Maddenin Yapısı ve Özellikleri
Hafta-4
DPT –Maddeler Bilgisi

## Slide 3: Mumlar(Waxes)
Mumlar genellikle oda sıcaklığında katı halde bulunan ‘termoplastik’ materyaller olarak tanımlanır.
Termoplastik nedir?
Diş hekimliğinde kullanılacak mumların karışımları kullanım alanlarına göre değişmektedir. Ayrıca içlerine çeşitli katkı malzemeleri katılarak istenilen özellikler elde edilmeye çalışılır.
Mumlar Doğal ve Sentetik olmak üzere ikiye ayrılırlar
DOĞAL MUMLAR
Doğada bulunur ve doğadan elde edilirler.
Madensel Mumlar
Parafin: Petrolün yüksek kaynama noktasındaki bölüntülerinden elde edilirler. Erime sınırlar 40-710C dir. Soğurken %11-15 arası büzülme(kasılma) gösterebilir.
Mikrokristalin mumu: Parafine benzer ancak erime sınırı daha yüksektir(60-910C). Parafine göre daha esnektir ve erirken daha az hacimsel değişiklik gösterir.
Bunların haricinde Barnsdahl, ozokerite, ceresin ve montan mumları bulunmakta ve bu mumların çoğunluğu parafin ile karıştırılarak modifiye edilmektedirler. Genel olarak karışım halinde kullanıldıkları için tek bir erime dereceleri yoktur.

## Slide 4: Mumlar(Waxes)
Bitkisel Mumlar
Carnauba ve ouricury, candelilla, japon mumu ve kakao yağı. Yine bunlarda parafinle modifiye edilirler. Farklı olarak kakao yağı yumuşak dokularda sıvı kaybına karşı kullanılır.
Böceksel Mumlar
Balmumu örnek verilebilir. Erime ısısı 63-700C dir. Yapıştırıcı mumların ana maddesidir. Yine parafini modifiye etmek için kullanılır.
Hayvansal Mumlar
İspermeçet mum. Çok kullanılmazlar.
Parafin blok mum

## Slide 5: Mumlar(Waxes)
SENTETİK MUMLAR
Sentetik mumlar laboratuvar ortamında insanlar tarafından monomerler sentezlenerek üretilen mumlardır. Bunlar ya çeşitli maddelerin kombinasyonu şeklinde veya doğal mumlar üzerinde yapılan kimyasal işlemler sonucu elde edilir. Sentetik mumların kullanımı giderek artmaktadır. Örnek ticari isimleri Durawax, Aluwax.
Bunun haricinde mum olarak kullanılan ancak muma benzemeyen malzemeler vardır;
Zamklar(sakız)
Bitkilerin salgılarının hava ile birleşip su ile yumuşamasıyla oluşan yapılardır. Zamklar yumuşaktır dokunulduklarında yağlı gibidir. Gom arabik, tragacanth.
Gliseritler
Çeşitli yağ asitlerinden gliserol ile elde edilirler. Yağlı gibi hissedilirler, renksiz, kokusuz, tadsız

## Slide 6: Mumlar(Waxes)
Reçineler
Birçok bitki ve ağaç doğal reçine salgılar. Doğal reçineler genel olarak suda erimez bazı organik sıvılarda farklı miktarlarda erirler. Polistiren ise sentetik bir reçinedir ve doğal reçineler gibi davranır.
MUMLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Mumların tek bir erime derecesi yoktur. Erime alt ve üst sınırları vardır. Bunun sebebi mumların doğal ve sentetik karışımlardan oluşmasıdır.
Mumlar sıcakta genleşir soğukta büzüşür. Mineral yapılı mumlarda bu daha fazladır. Uygulamalarda bu konuya çok dikkat etmek gerekir aksi taktirde restorasyonların yerine oturmaması söz konusu olacaktır. Bitkisel mumlarda bu durum daha azdır.
Mumların elsatik modülü, orantısal limiti ve baskı dayanımı gibi mekanik özellikleri diğer maddelerle mukayese edildiğinde çok düşüktür. Örneğin sertleşme sırasında revetman genleştiği zaman mum üzerinde bir baskı oluşturur. Bu durumda mum baskıya dayanamaz ve mum restorasyınunda uniform olmayan bir deformasyon görülür. Bunu önlemek için kron kaplamalarda farklı yerlerde farklı mumlar kullanılır.

## Slide 7: Mumlar(Waxes)
Mumların akıcılığı çoktur. Sıcaklık arttıkça gevşer, azaldıkça tekrar sertleşir. Bu molekülleri arası mesafenin artıp azalmasıyla olur.
Mum nasıl hazırlanırsa hazırlansın içerinde bir miktar artık stres(yapıda bozukluğa sebep verebilecek gerinim) vardır. Bu streslerin açığa çıkması boyutsal değişimlere sebep olur.
Mumların plastikliği sıcaklıkla orantılıdır. Sıcaklık arttıkça plastiklik artar. Fakat belli bir dereceden sonra mum eriyerek akıcı hale gelir.
Mum yüzeyi suyla ıslanmadığı için revetmana alınmadan önce özel bir ıslatma maddesiyle (%0.01 aerosol) ıslatılır.
Mumlar kısmen elastik materyallerdir, deforme olduktan sonra eski hallerine dönme eğilimindedirler. Buna şekil hafızası denir. Bunu önlemek için mumlar mümkün olan en üniform şekilde ısıtılmalıdır.
DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANILAN MUMLAR
Diş hekimliğinde kullanılan mumlar genellikle yapılacak işlemin özelliklerine göre hazırlanan ve çeşitli maddeleri ihtiva eden bir karışımdır. İçlerinde ayrıca muma farklı özellikler verebilmesi için çeşitli katkı maddeleri ve renk pigmentleri bulunur.
Diş hekimliğinde kullanılan mumlar tabaka, çubuk, büyük parça veya iskelet protezlerinin çeşitli parçaları şeklinde bulunabilir.

## Slide 8: Mumlar(Waxes)
Doğal Mumlar | Sentetik Mumlar | Katkı Maddeleri
Madensel Parafin, mikrokristalin, Barnsdahl, Ozokerite, | Acrawax, Aerosol, Castorwax, Flexowax, Durawax 1032, Epolene, Albacer | Stearik asit, Gliseril, Tristearat, Oils, Turpentine, Renk maddeleri, Doğal reçineler, Rosin, Copal, Dammar, Sandarae, Mastic, Shellac,Polietilen, Polistren, Kauri
Bitkisel Carnauba, Ouricury, Candelilla, Japon mumu Kakao yağı |  | 
Böceksel Balmumu |  | 
Hayvansal İspermeçet mumu |  | 
MODELAJ MUMLARI
Genel bir sınıf olarak kullanılan bu mumlar, döküme veya bir şeyin yapımına hazırlık olarak bir restorasyonun büyüklüğünü ve konturlarını önceden hazırlamada kullanılır. Sabit protezlerde bu mum modelaj sonradan revetmana alınarak herhangi bir metal alaşımıyla dökülür. Hareketli protezlerde ise akrilik reçine gibi daha dayanıklı bir maddeye dönüştürülür.
Isı karşısında boyutsal değişikliklere uğrarlar
Açıkta dururken yüzeysel ayrılamaya uğrarlar

## Slide 9: Mumlar(Waxes)
İNLEY MUMLAR
Kuron ve köprü gibi sabit protetik apereyler soymetal, yarı soymetal veya soy olmayan metallerle dökülür. Bu iş için öncelikle dökülecek protetik apereyin boyutlarını aynen taklit eden mumdan bir kopyasını(duplikat) yapmak gerekir. Böyle o modelin mumdan bir moeli elde edilmiş olur. İşte bu iş için kullanılan mumlara inley mum denir. İnley mumların büyük kısmı madensel mumlardan oluşur; %60 parafin, %25 carnauba, %10 ceserin, %4 balmumu, %1 resin.
Piyasada çubuk, koni veya top halinde, koyu mavi, yeşil veya pembe halde bulunabilirler. İnley mumlar Tip I ve Tip II olarak ikiye ayrılırlar;
Tip I
Daha sert olup ağızdaki direkt uygulamalarda kullanılır. Bunlar ağız sıcaklığının biraz üstünde yumuşar ve ağız sıcaklığında sertleşirler.
Tip II
Bir öncekine benzerler ancak biraz daha yumuşaktır ve işlem hasta üzerinde değil, laboratuarda model üzerinde yapılır. Bunlar daha alçak derecelerde yumuşar ve bu nedenle termal büzülmeleri azdır.

## Slide 10: Mumlar(Waxes)
Mum paternlerinde sıcaklık değeri iç stres birikmesinde önemli rol oynamaktadır. Düşük sıcaklıklar distorsiyonu azaltacaktır. Mum paternlerin distorsiyonu döküm yolunun adaptasyonu sırasında da olabilir. Bütün bu distorsiyonların sebebi mum inley paterninin yapımı sırasında sıcaklık sonucu içinde biriken artık streslerin sonradan açığa çıkmasıdır. Bu nedenle mumların kullanılmadan önce ortalama 500C de 15 dakika tutularak homojen bir şekilde yumuşatılması, yalancı köklerin ve kullanılan aletlerin bile ısıtılması ve mum patern yapılırken mumun azar azar konulması gerekmektedir.
İnley mumların distorsiyonunu önlemek için yapılması gerekenler maddelenecek olursa;
Mum kullanılmadan önce 500C de 15 dk homojen olarak yumuşatılmalıdır
Mum patern tamamlandıktan sonra hemen manşete alınmalıdır
Revetman çok kaliteli ve dirençli olmalı ve rijit duvarlarıyla mum paterni sınırlayarak distorsiyonu önlemelidir
Mum patern hemen manşete alınmayacak ise, sıcaklık derecesi düşük bir ortamda saklanmalıdır
DÖKÜM MUMLAR
Bunlar genelde tek parça iskelet protezlerinde model üzerinde modelajını yapmak için kullanılan iskeletin tüm kompenentlerini içeren mumlardır. İskelet protezlerin dışında üst total ölçülerde ve erken diş temaslarının saptanması gibi yerlerde kullanılırlar. Bellli bir sertlikte olmalı, ölçü boyutları doğru olmalı, boyutsal değişiklikler minimum olmalı, ısıtınca revetman kalıbın içinden hiç artık bırakmadan tamamen uçmalıdır.

## Slide 11: Mumlar(Waxes)
BAZPLAK MUMLARI
Bu mumlar hareketli protezlerin ve ortodotik apereylerin yapımının çeşitli aşamalarında ve buna benzer işlemlerde çok sık kullanılır. Örnek bir bazplak mum bileşimi;
%80 ceresin, %12 balmumu, %2.5 carnauba, %3 doğal veya sentetik reçineler, %2.5 Mikrokristalin veya sentetik mumlar.
Ülkemizde renginden dolayı pembe mum olarak adlandırılırlar. Bu renklerinden dolayı diş eti rengini doğal algılanmasını sağlarlar. Tip I, Tip II ve Tip III olmak üzere yumuşak, sert ve çok sert çeşitleri vardır. Bazplak mumlardan beklenen bazı özellikler;
Yumuşatılmış mum pul pul olmadan ve parmaklara yapışmadan hemen yapışabilmelidir
Ağız dokularını irrite etmemelidir
Porselen ve plastik dişler üzerinde artık bırakmamalıdır
Renk pigmentleri alçıya geçmemelidir
Saklama koşullarında kağıda veya birbirlerine yapışmamalıdır
İŞLEM MUMLARI
Protetik diş tedavisinde kullanılan çok çeşitli işlemler vardır ve her işlem için farklı mumlar kullanılır.

## Slide 12: Mumlar(Waxes)
1.Kutulama Mumları(boxing wax)
Bu tür mumlar ana model elde etmek için son total ölçülerinin kutulanmasında kullanılır. Basitçe ifade etmek gerekirse ölçünün kenar yüksekliğinin alt tarafında ince mumdan bir şerit çevirmek sonra da tüm etrafa mumdan bir kutu yapmaktır. Oda sıcaklığında yumuşaktır, kolayca adapte edilebilir.
2.Yapıştırıcı Mum(sticky waxe)
Ülkemizde sirkolan diye anılır, çeşitli mumların, doğal reçinelerin ve bazı katkı ve renk maddelerinin birleşiminden ibarettir. Yapıştırıcı mum alçı, metal ve akrilik parçalarının yapıştırılmasına yarar. Oda sıcaklığında katı, kırılgandır ve yapışkan değildir.
3.Yardımcı Mum(Utility wax)
Bu mumların birleşimi çeşitli oranlarda balmumu,saf vazelin ve diğer yumuşak mumlardan ibaret olabilir. Ancak net ifadeler kullanılmaz. Çubuk veya tabaka şeklinde, koyu kırmızı veya portakal rengindedirler.

## Slide 13: Mumlar(Waxes)
4.Doldurma Mumu
İskelet protezlerde boşlukları kapatmak için kullanılır
5.Beyaz Mum
Bazı kronların modelajında kullanılır.
ÖLÇÜ MUMLARI
1.Düzeltici Ölçü Mumları
Bunlar orijinal ölçü yüzeyine uygulanarak mukozanın daha ince ayrıntılarını kaydetmek için geliştirilmiş olan mum türleridir. Amacı yumuşak dokuların aşırı yer değiştirmesine sebep olmaksızın onları proteze destek olabilecek bir durumda kaydetmektir. Böylece düzeltici ölçü mumlarının dokunun fonksiyonel halini kaydettiği ve protezin kullanımı esnasında kaide plağının fonksiyon halindeki doku ile temasını koruduğu iddia edilir.

## Slide 14: Mumlar(Waxes)
2.Kapanış Kayıt Mumları
Karşılıklı diş ilişkilerini kaydetmek ve sonra modelleri bu durumda artikülatöre nakletmek için kullanılır. Kapanış mumu diye sınıflandırılan mumlar balmumundan veya parafin, hidrokarbon mumlarından formüle edilimiş gibi görünmektedir. Bazı kayıt mumlarının içinde alüminyum ve bakır partikülleri de vardır.
Mumların temel özelliklerine bağlı olarak uygulamada ortaya çıkan bazı sorunların nedenleri ve nasıl çözülecekleri hakkında bilgi vermek gerekirse;
Maniplasyon sırasında mum paternlerin içinde daima bir miktar artık stres kaldığı bilinir. Mum patern döküm için revetmana alınmadan önce bekletirlirse bu artık stresler açığa çıkar ve sonuçta distorsiyon olur. Bu sebeple mum patern revetmana alınmadan önce yalancı kök üzerine oturtularak köle kesimlerinin tekrar adapte edilmesi gerekir.
Mumla ilgili boyutsal değişimler hareketli protezler içinde söz konusudur. Modelajı bitirlmiş bir total protezin bir gece boyunca olduğu gibi bırakıldığında ertesi saba azıların birbirine değmediği görülür. Eritilmiş mumlarla yapılan diş diminin, cilalı yüzeylere erimiş mum ilavesinin ve sonunda tüm mum yüzeylerinin düzeltilmesinin sonucu olarak aşırı genleşen mumlar gece boyunca soğuyarak sonunda kontrakte olur. Onun için modelajı çok aşırı sıcaklıktaki mumlarla yapmamalı ve daha da önemlisi modelajı bitirdikten sonra protezi hemen muflaya almalıdır.

## Slide 15: Mumlar(Waxes)
Ölçü mumları her tür ölçü maddesine tam olarak yapışamaz. Örneğin polisülfit kauçukla veya silikonla alınmış üst total ölçülerine direkt yöntemle ve ölçü mumuyla postdam yapılması mümkün olmaz. Bunu önlemek için post palatal seal bölgesine önce çok ince bir tabaka yapıştırıcı mum konur, sonra bunun üzerine ölçü mumu konularak postdam direkt olarak ağızda saptanır.