## Slide 1: Yeraltısuyu Modelleri
Levent Tezcan
Hacettepe Üniversitesi
Hidrojeoloji Mühendisliği
SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ENVANTER VE ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Su Kaynaklarının Modellenmesi Konulu Hizmet İçi Eğitim Programı
( 17-20 Kasım 2015 - Antalya)

## Slide 2: Model
Gerçek bir sistemin etki – tepki davranışlarını benzeştiren basitleştirilmiş hali

## Slide 3
GİRDİ
K, S, Q
ÇIKTI
h, C, T
Analitik Çözüm (Thiem, Theis, Ogata-Banks,..)
SAYISAL (NUMERİK) ÇÖZÜM
(MODFLOW, FEFLOW
SUTRA, HST3D,….)
MODEL
DL = αLvx + D*
f(x,t)
f(x), f(x,t)

## Slide 4: Yeraltısuyu Sistemi
YAS Sistemi
f(xi,t)
Girdi
Çıktı
Sistemi Karakterize Eden Parametreler
1- Hidrostratigrafik Yapı
2- Sistemin Geometrisi
3- Sınır Koşulları (İçsel / Dışsal)
4- Başlangıç Koşulları
5- Hidrolik Parametreler
Beslenme
Doğal Boşalım
Yeraltısuyu Kullanımı
Yük
Düşüm
Akı
Kütle
Konsantrasyon

## Slide 5: Matematiksel Model
Akım ve taşınım denkleminin çözümü
Analitik Çözüm
  Kesin
  Basitleştirici varsayımlar, ideal ortam koşulları
  Çoğunlukla tek boyutlu
  Sınırlı sayıda koşulda geçerli
Sayısal Çözüm
  Yaklaşık
  Her koşulda çözüm üretir, heterojen-karmaşık sistem
  Çok boyutlu

## Slide 6: Neden?
Test Etmek
Tahmin Etmek
Kurgulamak

## Slide 7: Aşamalar
Kavramsal Model
Matematiksel Model
Kalibrasyon ve Sensitivite
Senaryo
Tahmin

## Slide 8: Kavramsal Model
Hidrojeolojik Sistem
  “siz ne derseniz odur”.
Bu birim geçirimsizdir!
Buradan beslenir/beslenmez!
Buharlaşma yoktur!
Göl-akiferden bağımsızdır!
Akarsu akiferi besler!
Sadece ova alanine düşen yağıştan beslenir!

## Slide 9: Homojen
Yeraltısuyu Kütlesi

## Slide 10: Heterojen
Farklı K

## Slide 11: Zamansal Değişim
Kararlı Rejim
Yeraltısuyu İşletimi
  Kararsız rejim
  Yeraltısuyu Kütle sınırlarının değişimi
Yeni Kararlı Rejim

## Slide 12: Kavramsal Model
Akifer Özelliği Taşıyan Birimler
Akifer Sisteminin ve Sınırların Geometrisi
Akiferi oluşturan malzeme (homojenlik - izotropi)
Yeraltısuyu Akımı (2D-3D)
Akım Rejimi (Laminer/Türbülans – kararlı/kararsız)
Yeraltısuyunun Özellikleri (yoğunluk - sıkışabilirlik)
Çözünmüş Madde ve Sıcaklığın Yoğunluk ve Vizkozite üzerine etkisi
Su ve kirleticilerin sınır koşulları
Yeraltısuyu Bütçesi

## Slide 13: Kavramsal Model

## Slide 14
Q
K
H
EVT
hsabit
Q
Q

## Slide 15: Sınır Koşulları ve Parametre Dağılımı
Geçirimsiz
Geçirimsiz
Geçirimsiz
Su Tablası
(K,S)1
(K,S)2
(K,S)3
(K,S)5
(K,S)4

## Slide 16: Hidrolik Yük Dağılımı

## Slide 17: Yeraltısuyu ve Kütle Akım Yolları

## Slide 18: Sayısal Yeraltısuyu Modeli

## Slide 19: Sayısal Yeraltısuyu Modeli
Konumsal (Δx) ve
Zamansal (Δt)
Bölümleme

## Slide 20: Sayısal Yeraltısuyu Modeli
Parametre ve Sınır Koşullarının Tanımlanması

## Slide 21: Sayısal Yeraltısuyu Modeli
Sonuçların Analizi

## Slide 22: Sayısal Yeraltısuyu Modeli
Gerçek Sistem
Kavramsal
Model
Girdiler
Çıktılar
Sizin hidrojeolojik yorumunuz
Konumsal ve Zamansal Bölümleme
Parametre Tahmini
Sınır Koşullarının İfadesi
Sistemin etkiye karşı tepkisi
Sorun?
Süreçler?

## Slide 23: İdealleştirilmiş Sunular

## Slide 24
Kalibrasyon
P
zaman
1970
1980
hesaplanan
ölçülen
Kalibrasyon
Tahmin
?
1990

## Slide 25: Model Bileşenleri
Hidrojeolojik sistemin yayılımı
Başlangıç Koşulları
Parametreler
Sınır Koşulları

## Slide 26: Hidrojeolojik Sınırların 3B Yayılımı

## Slide 27: Başlangıç Koşulları
t=0 iken modelde yük/konsantrasyon/sıcaklık…
Çoğu zaman bilinmemektedir. Geçmişte gözlem günümüzden daha azdır.
Model sonuçlarını (özellikle kısa süreli simulasyonlarda) doğrudan etkiler.

## Slide 28: Sınır Koşulları
Model alanı ile modelin dışında kalan dünya arasında su/madde/enerji alışveriş biçimi

## Slide 29: Sınır Koşulları
Sabit
Sabit Gradyan
Kompleks
Zamana göre değişen
Zamana göre değişmeyen

## Slide 30: Sınır Koşulları
Yağış
Yüzey Suyu
Besleme
dren
ET
çekim
Yüzey Suyu
Kaynak

## Slide 31: Belirsizlik

## Slide 32: Hidrojeolojik Sistem
Hidrojeolojik sistem bir bütündür.
Sistemin tüm sınır koşulları tanımlanmalıdır.
Sistemin bütününde parametre dağılımı tanımlanmalıdır.
Doğru model yoktur, gerçeğe olabilecek en iyi yaklaşan model vardır.
Kalibre edilmiş bir model, sadece kalibrasyon gözleminin gerçekleştiği lokasyonda en iyidir.
Her model, modelcinin sisteme bakış açısıdır.

## Slide 33: Model Raporu
Hidrojeolojik Yapı ve Veri Tabanı
Kavramsal Model ve Belirsizlik
Numerik Yaklaşım - Yöntem ve Kriterler
Nümerik Model Kurgusu
Kalibrasyon ve İstatistikler
Senaryo Tasarımı ve Sonuçlar
Karşılaştırma
Nümerik Belirsizlik

## Slide 34: ...
Hidrojeolojik model, gerçeğe modelcinin yaklaşımıdır, bu yaklaşım sisteme ait verilerin modelci tarafından değerlendirilmesidir.
Daha çok lokasyonda daha sık gözlem, daha iyi kavramsal ve matematik modele götürür.
Sınır koşulları ile gözlem model kalibrasyonuna ciddi katkıda bulunur.
Tek geçerli ve tamamlanmış model yoktur.