## Slide 1: Kesif Yem Eldesinde Mekanizasyon

## Slide 2
Besin yedegeri yüksek olan yemlere genel anlamda kesif yem adı verilir . Mısır ,soya , ve hububat gibi taneli tarımsal ürünler ile çeşitli küspeler (soya, ayçiçeği, çiğit küspesi v.b.) ve karma yemler bu grupta yer alır .
İşletmelerde kendi ürettikleri yada satın aldıkları hammaddeler ( arpa , bugday ,mısır, kepek, melas, çeşitli küspeler, v.b.) belirli oranlarda birleştirilerek yem karmaları hazırlanır. Bu amaçla kırma-öğütme ve karıştırma işlemlerinin yapıldığı özel yem hazırlama tesislerinden yararlanılır .

## Slide 3: Modern anlamda hayvan besleme, hayvanların tür ,ırk, yaş , cinsiyet ve verim özelliklerine göre belirlenen günlük vitamin ,mineral ve besin maddesi gereksinmelerinin karşılanması olarak tanımlanmaktadır .

## Slide 4: Karma Yem Üretme Tekniği
Karma yem , evcil hayavanların vitamin , mineral ve besin maddesi gereksinmelerinin karşılanması amacıyla çeşitli yem katkı maddelerinin belirli oranda ve tekdüze bir şekilde karıştırılmasıyla elde edilen bir yem karmasıdır . Karma yem üretiminde yer alan işlemler ham madde alımından baslayarak ;

## Slide 5
Kurutma -temizleme
Depolama
Dozajlama
Kırma - öğütme
Karıştırma
Peletleme
Ambalajlama
Üniteler arasında akışı saglayan ulaştırma

## Slide 6
Nitelikli bir yemin elde edilebilmesi için nitelikli hammaddelerin kullanılması ve uygun teknolojik işlemin seçilerek uygulanması gerekir.

## Slide 7: TEMİZLEME
Dökme hammaddelerin içerisinde bulunan taş sap saman bez ve naylon parçaları toz metal parçaları v.b. Maddelerin ayıklanması için yapılır.
Taş sap saman bez ve naylon parçalarının temizlenmesinde elekler
Toz ve hafif materyallerin temizlenmesinde aspiratörler
Demir parçaların temizlenmesinde elektro mıknatıslar kullanılır .

## Slide 8
Genellikle dökme ağzına yerleştirilen 2.0 -2.5 cm’ lik tel eleklerden geçirilerek taş sap saman gibi iri yabancı materyallerden temizlenir . Toz ve demir parçalarının temizlenmesi ise depo ve kırma – öğütme ünitesi girişine yerleştirilen aspiratör ve elektro-mıknatıs larla yapılır .

## Slide 9: DEPOLAMA
Hammaddeler önceden alınarak depolanması , yıl içerisinde hammadde temininde karşılaşılablecek güçlülerin aşılması ve hammadde fiyatlarında meydana gelecek artışlardan işletmenin etkilenmesi açısından oldukça önemlidir. Hammaddeler , fiziksel özelliklerine ve ticari sekillerine göre ;
Dökme hammaddeler
Ambalajlı hammaddeler
Sıvı hammaddeler
Ön karışımlardır .

## Slide 10
Hammadde depolarının temiz , bakımlı ve dışardan su toz haşere ve diğer yabancı maddeler giremeyecegi özellikte olması gerekir . Dökme hammddelerin uzun süreli depolanmasında kullanılacak depolarda , dinamik havalandırma sistemleri
( vantılasyonlu –aspirasyonlu havalandırma sistemleri) bulunmalıdır . Havalandırma sistemleri,depoda zamanla ortaya cıkan ve ürünün bozulmasına neden olan ısının dısarı atılması için zorunludur .

## Slide 11
Hammaddelerin depolanma süreleri , nem içerikleriyle yakından ilgilidir .depolara doldurulmadan önce emniyetle depolama nem düzeyine kada kurutulmalıdır .
Küçük granül yapıdaki tohum küspeleri yatay depolarada kısa süreler için depolanır .
Cuvallanmıs (ambalajlı) hammaddeler yığın yüksekliği 5-6 cuvalı gecmelı ve yığınlar hava dolasımını önlemeyecek biçimde olusturulmalıdır .

## Slide 12
Karmada kullnanılan ön karısımlar ambalajlı depolanmalıdır . Kuru serın ve az ışıklı bir ortamda depolanması gerekir.
Bıtkısel yağlar fıçı ve tenekelerde saklanır. Melas ,silindirik çelik ve beton silolarda depolanır . En büyük sorun köpuklenmesidir ve uygun sekılde doldurularak bu sorun gıderılır .

## Slide 13
Cuvallanmıs yada ambalajlı hammadelerin depolanmasında hangar tipi (prizmatik ) depolar daha yaygın kullanılır .
Metal konstrüksiyonlu hangar tipi depolar ise metal çatı üzerine ondüleli paslanmazz çelik saç kaplanarak yapılır .
Dökme metaryalin yığın olarak depolanacağı hangar tipi depolarda dinamik havalandırma düzenleri bulunur.
Mısır soya arpa vb dökme hammaddelerin depolanmasında silindirik depolar daha yaygın kullanılır.

## Slide 14
Depoların doldurulmasında düsey götürücüler kullanılır.
Düz tabanlı silindirik depoların boşaltılmasında özel düzenlerinden yararlanılır. genellikle helezon götürücü şeklindeki bu boşaltma düzenleri tek helezonlu , çift helezonlu ve taşınılabilir helezonlu tiplerde olabilir.

## Slide 15: DOZAJLAMA
Karmada yer alacak ham maddelerın önceden belirlenen oranlarına göre birim karama basına (1-2ton) düşen mıktarlara tartılarak alınması işlemine denır .
Hacimsel dozajlama ;yeme karsı fazla duyarlı olmayan büyük ve küçük baş hayvanların yemlerinin hazırlanmasında ve yemdeki oranı fazla olan hammaddelerde yaplacaktır .

## Slide 16: Çalışma şekli ve dozajlanacak materyalin özelliğine bağlı olarak dozajlama sınıflandırılır :
1 –sıvı metaryal dozajlama düzenleri
Hacimsel esaslı çalışanlar
Ağırlık esaslı çalışanlar
2- Katı dökme materyal dozajlama düzenleri
A- kesikli çalışan dozajlama düzenleri
-- hacimsel esaslı çalışanlar
--ağırlık esaslı çalışanlar
B- Sürekli(kesiksiz) çalışan dozajlama düzenleri
-- ağırlık esaslı çalışanlar
-- hacimsel easalı çalışanlar
-- helezonlu tip
--bantlı tip
--oluklu makaralı tip
-- titreşimli tip

## Slide 17
Sürekli çalışan sıvı materyal dozajlama düzenleri , bir pompa ve debi kontrol ünitesinden oluşur. Hacimsel esaslı sıvı materyal dozajlama sistemleri dozajlanacak materyalin hacim agırlığına bağlı olarak kalibre edilerek ağırlık esasına göre de dozajlama yapılabilir.
Katı materyalın kesikli olarak ; Agırlık esasına göre dozajlamada küçük kantar ve teraziler kullanılır .hacim esasına göre dozajlamada ise , depoların altına yerleştirilen hacim bilinen kaplardan yararlanılır.

## Slide 18
Hacimsel esaslı sürekli çalışan dozajla düzenleri helezonlu ,bantlı ,oluklu makaralı ve titreşimli tip olmak üzere 4 tanedir.

## Slide 19: KIRMA- ÖĞÜTME
Karma yem üretiminde kırma öğütme ,yem karmasının sindirimini kolaylaştırmak ve karmayı oluşturan maddelerin tekdüze dağılımın sağlamak için taneli ve ince olmayan materyallere uygulanan işlemdir.
Karma yem üretiminde kırma öğütme işlemi diskli ,silindirik valsli ve çekiçli değirmenlerde yapılır . En yaygın olanı çekiçli degirmenlerdir.

## Slide 20
Diskl değirmenler: biri sabit diğeri dönme hareketi yapan iki adet düz diskten oluşur. Taş ve metal diskli tipleri bulunur. Taş diskli olanlar ovalama , metal diskli olanlar ise basınç altında kırma ve ovalama etkisiyle materyali işler . Taş diskli tekdüze bir tane boyut dağılımı elde edilemez.

## Slide 21
Silindirik değirmenler : birbirine paralel olarak konumlandırılmış iki adet metal silindirden oluşur . Silindirlerin üzerinde iki adet uzunlamasına yönde şekillendirilmiş heliksel oluklar bulunur.
İşlenecek materyal ,depodan yer çekiminin etkisiyle alt tarafta bulunan silindirlerin arasına akar .burda , yavaş dönen üst silindir ve hızlı dönen alt silindir arasında kesme, basınç altında kırma ve ovalama etkisiyle işlenir ve alt taraftan değirmen taşına alınır .

## Slide 22
Silindirik degirmenlerde materyalin işlenmesine etki eden faktörler;
Silindir çapı
Silindirlerin dairesel hız oranları
Silindirler üzerindeki olukların eğim ve profil özellikleri ,
Silindirlerin üzerindeki karşılıklı gelen olukların birbirlerine göre konumları .

## Slide 23
Çekiçli değirmenler : motor gücü ve özgül enerji tüketimi diğerlerine göre daha büyüktür. Üstünlükleri ;
Farklı tane büyüklüklerindeki materyal karışımlarını işleyebilirler,
Otomatik kontrole uygun olup , yüksek nemli ürünleri de işleyebilirler,
İşlemem inceliği farklı delik çaplı elekler kullanılarak kolayca değiştirilebilir ,
Yapıları basit , yapımı kolaydır.
Boşta çalıştırıldıklarında işleyici organları zarar görmez ,
İşleme sırasında materyal sıcaklığında meydana gelen artış kolayca önleneblir .

## Slide 24: karıştırma
Karmayı oluşturan materyalin en küçük hacimde , önceden belirlenen oranlarda bulunmasını sağlamak için yapılır . Başarılı bir karıştırma ile hayvanın tükettiği her lokma yemde , önceden belirlenen oranlarda tüm vitamin , mineral ve besin maddelerinin bulunası sağlanır .
Karıştırma , karmayı oluşturan maddelerin tane büyüklüğü ve dağılımı , şekli, yoğunluğu ,sürtünme ve nem çekme özellikleriyle yakından ilişkilidir.

## Slide 25: peletleme
Yem karması özel preslerde pelet şekline getirilir. Avantajları ;
Tozlanma ve bunun sonucu meydana gelebilecek yem kayıpları (taşıma, yemliklere doldurma ve tüketilmeleri sırasında )en alt düzeye inebilir.
Karmayı oluşturan yem maddeleri birbirine bağlandığı için lezzetli olmayan maddelerin hayvanlar tarafından seçilmeleri önlenir. Dolayısıyla hayvanlar arasında dengeli beslenme sağlanır.
Pelet yemler daha yoğun yapıda olduğu için hayvanlar birim hacimde daha fazla besin maddesi alabilirler.
Toz yemlere kıyasla daha lezzetli ve sindirimi kolaydır.
Pelet yemler toz yemlere oranla daha akıcıdır.bu nedenle otomatık yemlıklerde köprü yaparak tıkanmalara neden olmazlar .
Mikroorganızma aktivitesi için uygun olmayan bir ortam yaratıldığı için depolanma süresi toz yemlere kıyasla daha uzundur.

## Slide 26
Peletleme işlemi özel preslerde yapılır. Peletleme presleri ,delikli bir silindir , silindirin içerisinde materyali delikli silindirin çeperlerine doğru bastıran basınç merdaneleri ve beslenme helezonundan oluşur .
Toz yem besleme helezonu ile delikli silindirlerin içerisine dökülür . Silindirin iç tarafında yer alan basınç merdaneleri ile bu toz yem silindir deliklerinden geçmeye zorlanır .Çıkış tarafında belirli aralıklarla yerleştirilen bıçaklar, deliklerden silindir dışına çıkan materyali uygun uzunlukta keserek pelet yem elde edilir.

## Slide 27
Pelet yem yapımında dikkat edilecek hususlar ;
Peletleme sırasında uygulanan basınç etkisiyle yemin sıcaklığı artar. Bu artışın yemin yapısında olumsuz etki yaratmayacak düzeyde (65°c nin altında) tutulması gerekir
Pelet yemlerin sertliği iyi ayarlanmalıdır .çok sert yada hemen dağılacak şekilde yumuşak olmamalıdır,
Eşit ve düzgün şekilli peletlerin elde edilmesi için sistemin temizlik ve bakımına özen gösterilmelidir.

## Slide 28: Ulaştırma
İşletmeye gelen ham maddelerin depolara doldurulmasından başlanmak üzere , üretilen karma yemlerin taşım araçlarına yüklenmesine kadar olan aralıkta çeşitli amaçlarla materyal bir yerden diğer bir yere taşınır . Ulaştırma düzenlerinin seçiminde , işe uygunluk , kapasite, güç gereksinmesi ve tamir bakım kolaylığı göz önünde bulundurulması gereken kriterlerden bazılarıdır .

## Slide 29
Mekanik götürücüler
Bantlı götürücüler
Helezonlu götürücüler
Kovalı götürücüler
Zincirli götürücüler
Sarsaklı götürücüler
Pnömatik götürücüler
Asprasyonlu tip
Vantilasyonlu tip
Kombine tip

## Slide 30
Bantlı tip götürücülere kıyasla bazı üstünlükleri;
Dökme ve paketlenmiş materyallerin taşınmasına uygundur
Yapıları basit ,tamir bakım ve yedek parça giderleri azdır ,
Güç gereksinmesi ve enerji tüketim değerleri düşüktür
Birim taşıma kapasitesi başına ağırlıkları azdır
Çalışma sessız olup , taşıma etkinlikleri diğerlerine oranla daha yüksektir.

## Slide 31
Bantlı götürücüler yapısal olarak , metal bir şasiye bağlı biri hareket diğeri kuyruk olmak üzere iki adet silindir arasına gerdirilmiş sonsuz bant ,taşıyıcı makaralar , dönüş makaraları ,bant germe düzeni ,yükleme düzeni , boşaltma düzeni ve güç ünitesinden oluşur.

## Slide 32
Bant germe düzeni , banttaki çekme kuvvetinin en az olduğu yerde bulunur . 4 önemli işleve sahiptir .
Bandın hareket silindirinde kayma yapmaması için gerekli gergi kuvvetini oluşturmak ,
Yükleme bölgesinde bandın oluklaşmasının bozulmaması ve bandın makaralar arasında gereğinden fazla sehim yapmaması için minimum bant kuvvetini temin etmek ,
Banda zamanla oluşabilecek uzama ve kısalmaları karşılamak
Kopma durumunda bandın tamiri kolaylaştırmaktır .
Bat germe düzenleri vidalı ve otomatik olmak üzere ikiye ayrılır .

## Slide 33
Kovalı götürücüler ; bir çekme elemanı ve buna belirli aralıklarla bağlanmış kovalar , çekme elemanın sarıldığı hareket ve kuyruk silindirleri , besleme açıklığı , boşaltma açıklığı ve germe düzeni ile güç ünitelerinden oluşur.
Kovalı götürücülerde sğ , derin , ve v tipi olmak üzere üç farklı tipte ova kullanılır.

## Slide 34
Helezonlu götürücüler : açık yada kapalı daire kesitli bir taşıma kanalı , bu kanal içerisinde dönen bir mile bağlı geniş adımlı helezon ile bu mile hareket veren güç ünitesinden oluşur. Üstünlükleri;
Yapıları basit , kompact ve sağlamdır
Tamir bakım ve çalıştırılması kolaydır
Materyal kapalı bir kanalda taşındığı için tozlu ,sıcak ve kokulu materyalin taşınmasına uygundur.
Daha küçük hacim kaplarlar . Bu nedenle , dar alanalarda taşıma yapmaya uygundur .

## Slide 35
Olumsuzlukları ;
Aynı taşıma kapasitesinde enerji tüketimleri diğer tip götürücülere kıyasla fazla olması ,
Taşıma materyalde kırılma ve ezilme gibi helezon zararlarının meydana gelmesi ,
Aşındırıcı ve yapışkan materyallerin taşınmasına uygun olmamasıdır .

## Slide 36
Tasınacak metaryalin özelliğine bağlı olarak kullanılan helezon tipleri
Dolu, sürekli helezon
Kordela helezon
Kanatlı helezon
Pala kanatlı helezon
Kesik kanatlı helezon

## Slide 37
Pnömatik götürücüler : aşındırıcı ve yapışkan olmayan toz , granülve küçük taneli dökme materyalin düşük hızlarda taşınmasına uygundur . Materyallerin düşük hızlada taşınmasına uygundur .materyal daire kesitli kanal içerisinde akan havanın dinamik basıncı yardımıyla hareket ettirilerek süspansiyon şeklinde taşınır. Tasıma sırasında materyal taşıma kanalı çeerlerine çarparak zedelenebilir.

## Slide 38
Pnömatik götürücüler , hava akımının oluşturulma şekline göre emmeli basmalı ve kombine tip olmk üzere üç grupta toplanır .
Pnömatik götürücüler tasıma kanalında atmosfer basıncına kıyasla yaratılan basınç farkı değerlerine göre düşük , orta ve yüksek basınçlı tip olmak üzere 3 grupta incelenir. Tarımda saman , kıyılmış ot silaj v.b. Materyallerin tasınmasında daha çok , düşük basınçlı ve basma etkili tip götürücülr kullanılmatadır.

## Slide 39: TUĞBA KARAKÖSE DİDEM EZGİ ÇOPUR SEDEF ESRA MİRALOĞLU