## Slide 1: GIDA SANAYiNDE ASEPTiK AMBALAJLAMA
Aseptik ambalajlama;
ısıl işlem yoluyla "ticari steril" hale getirilmiş ve steril koşullarda soğutulmuş ürünün, yine steril koşullar altında steril ambalajlara doldurulup, ambalajın yeniden kontaminasyona yol açmayacak şekilde hermetikli olarak kapatılmasını kapsayan bir uygulamadır.

## Slide 2
O halde aseptik ambalajlama tekniği üç ana aşamadan oluşmaktadır :
-Ambalaj malzemesinin sterilizasyonu,
-Steril atmosferde ambalajın oluşturulması veya daha önceden hazırlanmış steril ambalajların içine steril ürünün doldurulması,
-Tekrar kontaminasyona olanak vermeyecek ambalajların elde edilmesi
Başta süt ve çeşitli süt mamulleri olmak üzere, meyve suları ve pulpları, soslar, çorbalar, bebek mamaları, Salça, puding, çay, soya ürünleri, çeşitli içecekler ve benzer ürünler bu teknikle ambalajlanıp tüketime sunulmaktadır.

## Slide 3: ASEPTİK AMBALAJLAMADA KULLANILAN AMBALAJ MALZEMELERİNDE ARANAN ÖZELLİKLER
1. Mikrobiyolojik Özellikler
Aseptik ambalajlama teknolojisinin temel koşullarından ilki, ambalajın önceden sterilize edilmiş olmasıdır.
Sterilizasyon, sterilize edilecek ambalaj materyalinin mikroorganizma yüküne ve bu mikroorganizmaların türlerine bağlı olarak gerçekleştirilen bir işlemdir.
Aseptik teknolojide yararlanılan çeşitli sterilizasyon yöntemleri sınırlı sterilizasyon etkinliği gösterebildikleri için, mikrobiyal bakımdan önemli ölçüde kirlenmiş malzemede kalan mikroorganizmalar, ambalajlanan sterilize edilmiş gıdanın bozulmasına yol açacaktır.
Nitekim yapılan araştırmalarda, karton esaslı laminat malzemelerin gıda ile temas edecek olan yüzeylerinde çeşitli sayılarda mikroorganizmalara rastlanmıştır.

## Slide 4
2. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
Aseptik ambalajlama uygulamalarında önemli olan bir diğer özellik, ambalajın ambalajlama makinesi fonksiyonları ile uyum sağlamasıdır.
Örneğin; derin çekme yöntemine göre kap yapan aseptik ambalajlama makinesinde kullanılan folyonun derin çekilebilir olması, üst folyonun yapıştırılmasını izleyen kesim istasyonunda deforme olmaması, seçilen folyoda istenen özelliklerdendir.

## Slide 5
Genel olarak ambalajın fiziksel ve kimyasal özellikleri;
-Ambalaj malzemesinin ambalajlama makinesi fonksiyonlarına uyumu,
-Ambalaj malzemesinin nem, güneş ışığı, sıcaklık değişimi gibi çevre koşullarına karşı dayanıklılığı,
-Ambalaj malzemesinin steril gıda maddesinin içerdiği tuz ve iyonlara karşı direnci,
-Aseptik ambalajın ısıtma ve soğutma işlemlerine dayanıklılığı, Üst ve alt dayanıklılık limitleri,
-Işık, nem, oksijen geçirgenlik düzeyleri,
-Mamul gıda maddesi ile temas eden ambalaj yüzeyinden gıdanın etkinliği sonucu çözünen kısım (migrasyon),
-Aseptik ambalajın vitrinde duruşu ve nakliye sırasında formunu muhafaza için gerekli yapısı,
-Yer kaplama niteliği, üst üste konulduğunda yük dağılımı,
-Ambalaj şekli oluşturulurken yapıştırılabilmesi veya ısıl kaynaklanabilirliği,

## Slide 6: SEPTİK AMBALAJLAMA TEKNİGİNDE KULLANILAN AMBALAJ MATERYALLERİ VE AMBALAJ TİPLERİ
Aseptik ambalajlama tekniğinde değişik nitelikte plastikler ile cam, teneke ve aluminyum gibi materyallerden yapılmış ambalajlar kullanılabilir. Ancak aseptik ambalaj materyali denildiğinde genellikle, doğrudan plastik malzeme veya daha çok karton bazlı laminatlar anlaşılır

## Slide 7
Karton bazlı laminat malzemeden karton kutular,
Plastik torbalar,
Cam veya plastik şişeler,
Plastik bardaklar,
Bag-in-Box ambalajlar (plastik ve/veya laminattan çeşitli boyutta torba + destek kutu, varil vb.)
Metal kutular,
Laklı metal variller, paslanmaz çelik tanklar, içi kaplanmış normal çelik tanklar.

## Slide 8: ASEPTİK AMBALAJLAMADA UYGULANAN STERİLİZASYON YÖNTEMLERİ
Ambalajın sterilizasyonu denilince gıda ile temas eden yüzeyinin sterilizasyonu anlaşılır. Gerek ısıl gerekse kimyasal yolla yapılan sterilizasyonlarda mikroorganizmaların ölümü logaritmik bir gelişme gösterdiğinden, yüzey sterilizasyonunda da hiçbir şekilde mutlak steriliteye ulaşma olanağı yoktur.
O halde ambalaj yüzeyinin sterilizasyonunda da aynen gıdaların sterilizasyonunda olduğu gibi mikroorganizma sayısında, daha doğrusu en dayanıklı sporların sayısında belli bir desimal azalma hedef alınarak çalışılma zorunluluğu vardır.
Genel olarak, ambalaj yüzeyindeki mikroorganizma sayısında 4 desimallik bir azalma sağlayan bir sterilizasyon, birçok uygulayıcının hedef aldığı "kabul edilebilir en yüksek bozulma oranını" karşılayabilmektedir.
Ambalaj sterilizasyonunda kullanılan yaygın sterilizasyon yöntemleri aşağıdaki gibi gruplandırılabilir:

## Slide 9: A. Fiziksel Yöntemler
1. Isıl İşlemler
2. Işınlama uygulamasıyla sterilizasyon
Isıl İşlemler
-Doymuş buhar uygulaması
-Kızgın (aşırı ısıtılmış) buhar uygulaması
-Sıcak kuru hava ile ısıtma
-Sıcak kuru hava ve buhar karışımı ile ısıtma
-Ekstruzyon uygulaması
Bunlardan en etkilisi doymuş buhardır. Bunu, kızgın buhar ve sıcak kuru hava izler.
Nitekim, 147 ⁰C' de 3.5 bar basınçlı doymuş buhar ile 5-6 saniyede bakteri sporları sayısında 5.5 - 7 desimallik bir azalma sağlanabilmesine karşın, aynı sonuca sıcak kuru hava veya aşırı ısıtılmış buharla ulaşılabilmesi için daha uzun süre gerekmektedir.

## Slide 10
Belirtilen bu tür sterilizasyon yöntemleri kimyasal yöntemlerle karşılaştırıldığında, ısı uygulamasının bazı avantajlara sahip olduğu görülür.
-Isısal işlemler sonrasında ambalaj materyali üzerinde tehlike oluşturabilecek kalıntı bulunmaz. Fakat doymuş buhar uygulamasında, yüzeyde çok az miktarda kondensat kalabilir.
-Diğer yandan, termal işlemler çevresel zararlara da yol açmazlar.
-Toksik değillerdir. Bu nedenle personel güvenliği bakımından bir sorun oluşturmazlar.
-Ayrıca, en azından kimyasal uygulamalar kadar ekonomiktirler.

## Slide 11: 2. Işınlama uygulamasıyla sterilizasyon
Derişik H2O2 yardımıyla sterilizasyon tekniği uzun yıllardır başarıyla uygulanmasına karşın, ambalaj yüzeylerinin kimyasal madde kullanılmaksızın mikroorganizmalardan arındırılması eğilimi önemini hiç yitirmemiştir. Bu açıdan seçeneklerden biri de UV ve  ışınlamadır.
Ambalajların ışınlama ile sterilizasyonunda çoğu kez CO60 kaynağı kullanılarak parçacık ışınlanması
veya yüksek enerjili elektron ışınlaması uygulanmaktadır. Radyoaktif ışınlama, "Bag-in-Box" sistemlerinde kullanılan plastik torbaların sterilizasyonunda yaygındır.

## Slide 12
Burada önemli olan nokta,
sterilizasyonun ambalaja radyoaktivite kazandırmayacak bir ışınla yapılmasıdır.
Işınlama işlemleri, ısısal işlemlerle sterilizasyon yöntemlerinde olduğu gibi, ambalaj materyali yüzeyinde herhangi bir kalıntı bırakmaksızın, çevreye zarar vermeden ve teknik açıdan kusursuz bir şekilde uygulanabilmektedir.
Buna rağmen, aseptik ambalajlama ünitelerinde ticari olarak uygulanan ışınlama işlemleri, pek çok sebepten dolayı çok sınırlı kullanım alanı bulabilmiştir.
Infrared (kızılötesi) ışınlarla ışınlama
UV-ışınlarla ışınlama
iyonize ışınlarla ışınlama