## Slide 1: SAĞLIK HİZMETLERİ MYO OPTİSYENLİK ÖĞR. GÖR. HÜSEYİN GERDAN
AKOMODASYON VE PRESBİYOPİ

## Slide 2
AKOMODASYON
Gözün iki temel kırıcı ortamından biri olan kornea statik ve sabit bir yüzey iken; lens akomodasyon yeteneği sayesinde kırma gücünü değiştirebilir. Lens, zonül ismi verilen ve lensi 360° çevreleyen liflerle ekvatorundan siliyer cisime asılı konumdadır. Siliyer cisim içinde bulunan dairesel bir kas olan siliyer kas kasılınca dairenin çapı küçülür. Zonüllerin geriliminin azalmasına bağlı olarak elastik bir yapı olan lensin ekvatoriyel çapı kısalırken, ön arka çapı artarak kırıcılık gücü de artar. Bu güç değişikliği akomodasyon adını alır.

## Slide 3: AKOMODASYON
Yakındaki bir objeye bakıldığında meydana gelen bu olayda m. rectus medialis’ler bilateral kasılıp gözler içe bakar(konverjans). M.ciliaris kasılıp, lens’i yerinde tutan suspensör ligamenti gevşetir. Böylece lens kalınlaşır ve kırıcılığı artar. M. sphincter pupillae kasılıp, retina üzerindeki görüntüyü keskinleştirir.

## Slide 4: AKOMODASYON
Akomodasyon da afferent yolu n. opticus yapar. Afferent impulslar retina’daki M hücrelerinin uzantıları ile primer vizüel kortekse getirilir sonrasında da n. oculomotorius’a gider. Motor ve parasempatik çekirdeklerden çıkan uyarı her iki gözün m. rectus medialis, m. ciliaris ve m. sphincter pupillae’sini uyarır.

## Slide 5: AKOMODASYON AMPLİTÜDÜ
Akomodasyon Amplitüdü; Gözün kırma gücünde lensin akomodasyonu ile ortaya çıkan diyoptri cinsinden ilave güçtür.
Kişinin akomodasyonla net olarak görebildiği en yakın nokta “yakın nokta” (punktum proksimum), net olarak görebildiği en uzak nokta ise “uzak nokta” (punktum remotum) adini alır. Yakın noktanın görülmesinde akomodasyon rol oynar ve aktif bir olay söz konusudur. Akomodasyonun gücüne bağlı olarak yakın nokta kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Uzak nokta mesafesi ise kişide refraksiyon kusuru olup olmaması ile ilişkili bir durumdur.

## Slide 6: AKOMODASYON AMPLİTÜDÜ
Akomodasyon amplitüdü pratik olarak net görülebilen en yakın nokta hesabı ile bulunur (yaklaştırma metodu). Akomodasyonda yaşla bağlantılı olarak zaman içerisinde bir azalma görülebilir. Çocukluk ve gençlik dönemlerinde akomodasyon en güçlü konumdayken yaş ile birlikte akomodasyonda bir azalma meydana gelir. Bunun nedeni ise lenste meydana gelen değişikliklere bağlı olarak lensin ön arka çapının artık fazla değişememesi ve kırıcılığını artıramamasıdır.

## Slide 7: AKOMODASYON AMPLİTÜDÜ
Çeşitli yaşlarda akomodasyon amplitüdü değerleri

## Slide 8: AKOMODASYON REKRAKSİYON İLİŞKİSİ
Uzağı net olarak görebilen bir emetrop kişi yakındaki bir noktaya baktığında akomodasyonunu kullanır. Çünkü sonsuzdan gelen ışınlar retinaya odaklanırken, cisim kişiye doğru yaklaştıkça cismin görüntüsü retinanın arkasına düşmeye başlar. Bu durumda cismin görüntüsünde bulanıklaşma başlar. Kişi akomodasyonunu kullanarak lensin kırıcılığını artırır ve retinanın arkasına düşen görüntüyü retinaya düşürerek tekrar net görmeyi sağlar.

## Slide 9: AKOMODASYON REKRAKSİYON İLİŞKİSİ
Hipermetropisi olan kişiler ise uzağı net görebilmek için de akomodasyonlarını kullanmak zorundadır. Bunun nedeni ise sonsuzdan gelen ışınların retinanın arkasında odaklanması sonucu oluşan bulanık görüntünün netleştirilmesidir. Yakındaki bir noktaya bakıldığında ise cismin görüntüsü emetrop bir kişiye göre retinadan daha uzakta bir noktaya düşeceği için yakın görme sırasında daha da fazla akomodasyon gerekir. Böylece yakın çalışmada siliyer kas üzerine aşırı bir yük biner ve kısa sürede yorgunluk belirtileri ortaya çıkar.

## Slide 10: PRESBİYOPİ
Lens kapsülü ve lens içeriğinin esnekliğini kaybetmesi sonucu olarak akomodasyonun azalmasıdır. Bu durumda kişinin yakın noktası gözden uzaklaşır. Zaman içerisinde yakın nokta okuma mesafesinin uzağına düşer. Bu durum genellikle yavaş yavaş gelişir. Başlangıçta sadece küçük yazıların okunması güçleşirken, giderek daha büyük yazılar da görülmemeye başlar. Kişi okurken daha bol ışık ister. Bazen yakını net görebilmek için aşırı akomodasyon sonucu siliyer kasta spazm gelişebilir. Bu durumda göz çevresinde şiddetli ağrı ve yalancı miyopi gelişir.

## Slide 11: PRESBİYOPİ
Presbiyopinin başlangıç yaşı değişkenlik gösterebilir. Presbiyopik yakınmalar bazı ırklarda 40 yaşlarında başlarken, bazı ırklarda ise 50 yaşlarında başlar. Presbiyopi ortalama 45 yaşlarında (+1.50) D yakın gözlük ihtiyacı ile kendini gösterir. Bu yakın gözlük ihtiyacı her 5 yılda bir ilave (+0.50) D kadar artış gösterir. 60 yaşından sonra yakın gözlük diyoptrisi sabitlenir. Bu yaştan sonraki kişiler-de de yakın gözlük diyoptrisi tespit edilirken (+3.00)D’lik ilave güç göz önünde bulundurulur: Bilindiği kadarıyla ilk gözlükler 13. yüzyıldan itibaren presbiyopi için kullanılmıştır.

## Slide 12: PRESBİYOPİ