## Slide 1: SAĞLIK HİZMETLERİ MYO OPTİSYENLİK
GÖRME OPTİĞİ – I
ÖĞR. GÖR. HÜSEYİN GERDAN
SİKLOPLEJİ

## Slide 2: SİKLOPLEJİ
Refraksiyon kusurları görme azalması şikayetinin en sık nedenidir. Görme azalması olan hastanın muayenesine şikayetlerinin başlangıcı, süresi, özellikleri gibi bilgilerin sorgulanması ile alınması ile başlanır. Sonra hastanın her iki gözünün görme keskinlikleri ölçülür. Daha sonrada objektif ve subjektif refraksiyon yöntemlerine başvurulur.

## Slide 3: SİKLOPLEJİ
Daha sistematik bir yaklaşımla aşağıdaki sıra izlenebilir;
1. Şikayetlerin dinlenilmesi
2. Görme keskinliklerinin ölçümü
3. Objektif refraksiyon (Retinoskopi vb.)
4. Subjektif refraksiyon
5. Diğer yöntemler (Ultrasonografik biyometri), Kontrol testleri (Çapraz silindir, Duokrom test)

## Slide 4: REFRAKSİYON KUSURLARININ ÖLÇÜLMESİ
Refraksiyon kusurlarının ölçülmesinde kullanılan objektif ve subjektif muayene yöntemleri vardır. Öncelikle objektif muayene yöntemleri uygulanır. Objektif yöntemlerde hastaya bağımlı olmaksızın refraksiyon kusurunun tespiti yapılır ve daha sağlıklı sonuçlar elde edilir. Subjektif yöntemlerde ise hastanın rolü büyüktür ve hastanın doğru söylediği prensibiyle hareket edilir. Bu nedenle çoğunlukla hem objektif hem de subjektif testler bir arada kullanılır. Söz konusu objektif testler için genellikle siklopleji sonrası muayene tercih edilir

## Slide 5: SİKLOPLEJİ
Refraksiyon kusurlarının ölçülmesinde kullanılan objektif ve subjektif muayene yöntemleri vardır. Öncelikle objektif muayene yöntemleri uygulanır. Objektif yöntemlerde hastaya bağımlı olmaksızın refraksiyon kusurunun tespiti yapılır ve daha sağlıklı sonuçlar elde edilir. Subjektif yöntemlerde ise hastanın rolü büyüktür ve hastanın doğru söylediği prensibiyle hareket edilir. Bu nedenle çoğunlukla hem objektif hem de subjektif testler bir arada kullanılır. Söz konusu objektif testler için genellikle siklopleji sonrası muayene tercih edilir

## Slide 6: SİKLOPLEJİ
Siklopleji, akomodasyonu sağlayan siliyer kasın çeşitli damlalar yardımıyla geçici olarak felç edilmesidir. Siklopleji işleminden sonra hasta akomodasyon yapamaz. Siklopleji her yaş için uygulanabilmekle beraber akomodasyonun çok güçlü olduğu çocukluk dönemlerinde daha çok tercih edilir. Bu amaçla çeşitli ilaçlar kullanılabilir.

## Slide 7: SİKLOPLEJİ
Sikloplejide kullanılan ilaçların dozları, uygulama şekilleri ve Siklopleji özellikleri

## Slide 8: SİKLOPLEJİ
Sikloplejiye bağlı olarak akomodasyon ortadan kalkacağı için kişi özellikle yakındaki cisimleri net göremez. Bu durumun düzelme süresi ilacın türüne göre değişir. Siklopleji sonrası subjektif testlerin uygulanabilmesi için kişinin sikloplejinin etkisi geçtikten sonra tekrar muayenesi gerekir. Bu nedenle çoğu durumda Siklopleji uygulanmadan refraksiyon muayenesi yapılarak reçete yazılmaktadır.

## Slide 9: SİKLOPLEJİK İLAÇLARIN OLASI YAN ETKİLERİ
Sikloplejik ilaçların olası yan etkileri:
Allerjik reaksiyonlar: Göz ve göz çevresinde kızarıklık
2. Toksik yan etkiler (doza bağımlı): Yüzde kızarıklık, ateş, taşikardi, davranış bozuklukları, hipnotik etkiler, delirium, hallüsinasyonlar, oryantasyon bozukluğu görülebilir. Bu bulgular geçicidir. Ateş için ateş düşürücüler kullanılabilir. Ciddi yan etkiler oluştuğunda doktora başvurulmalıdır.
Risk Grubu: Bebekler, Albinizm, Down Sendromu, koyu renk irislilerde, allerjik reaksiyon öyküsü olan kişilerde sikloplejiye bağlı yan etkiler daha fazla oranda görülebilir.

## Slide 10: SİKLOPLEJİK İLAÇLARIN OLASI YAN ETKİLERİ
Kullanılacak Sikloplejik ilacın seçimi:
• Erken doğmuş bebeklerde: %0,2 Siklopentolat ve %1 Fenilefrin
• 0 - 6 aylık iken: %0,5 Siklopentolat
• 6 aylıktan büyük fakat yan etki riski olanlarda: %1 Tropicamide
• 6 aylıktan büyük normal hastada: %1 Siklopentolat kullanılması önerilir.
Özellikle akomodasyonun hiç istenmediği durumlarda %0,5 veya %1’lik atropin tercih edilir.

## Slide 11: SİKLOPLEJİK İLAÇLARIN OLASI YAN ETKİLERİ
Siklopleji uygulandığı durumlarda geçici akomodasyon kaybı yanında pupillada da (gözbebeği) genişleme görülür. Bu sayede gözle ilgili muayenelerin yapılması özellikle gözdibi muayenesi kolaylaşır. Ancak pupillanın genişlemesi kişinin ışıktan aşırı rahatsız olmasına neden olur. Siklopleji uygulanan kişilerde hasta bu açıdan uyarılmalıdır. Pupilla genişliği sikloplejinin etkisinin geçmesi ile eş zamanlı olarak düzelir.