## Slide 1: ÜNİTE 9: STOK YÖNETİMİ
Dr. Öğr. Üyesi Mahmut YARAN

## Slide 2: STOK YÖNETİMİ
Stok yönetimi, gereksinimlerin karşılanması için elde bulundurulması gereken maddeler arasında denge kurmak amacıyla yapılan planlama, örgütleme ve kontrol işlemleridir. Stok yönetiminin en önemli amacı, işletmenin faaliyetleri için gerekli olan stokun miktar ve zamanlamasının etkin olarak yapılmasıdır.
Gelecekteki talepleri veya üretimdeki gereksinimleri karşılamak amacıyla çeşitli şekillerde, gereksinim öncesi veya sonrası bulundurulması istenen malzemeler stok olarak isimlendirilmektedir. Günümüz mal veya hizmet üreten örgütlerin tümünde değişik biçimlerde stoklar bulundurulmaktadır. Ancak malzemenin sayısı ve yapımı ile sunum biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle çok değişik uygulamalarla karşılaşılmaktadır.

## Slide 3: STOK YÖNETİMİ
Stoklanan malzemeler üretim sistemlerinde ham madde, parça, gruplanmış parçalar, süreçteki işlem görmekte olan malzemeler veya ürünler şeklinde olabilir. Toptan veya perakende satış yapan işletmelerde ise sadece satışı yapılan ürünler stoklanmaktadır.
Stok, en genel anlamıyla işletmelerde kullanılmak üzere bir mal veya kaynağın depolanmış hâlidir. Üretilen ürüne dolaylı veya dolaysız olarak katılan bütün fiziksel malzemeler ve ürünün kendisi de stok kavramı içinde düşünülebilir. Stoklar, işletmelerin önemli maliyet kalemlerinden birini oluşturmakta, faaliyet alanına göre stok türleri veya toplam stoklar içindeki ağırlıkları değişkenlik göstermektedir.

## Slide 4: STOK YÖNETİMİ
İşletmeleri stok bulundurmaya yönelten nedenleri şu şekilde sıralayabiliriz:
  Talepte yaşanabilecek ani ve mevsimsel değişimlere cevap vermek.
  Tedarikçilerden kaynaklanan problemlere karşı koruma sağlamak.
  Üretimi kararlı hâle getirerek istihdamda kararlılık sağlamak.
  Sistemde oluşabilecek arızaları ve duruşları tolere etmek.
  Farklı ürünlerin aynı tesiste üretilmesini sağlamak.
  Malzemelerin ekonomik büyüklükteki partiler halinde alınarak fiyat avantajlarından yararlanmak.

## Slide 5: STOK YÖNETİMİ
  Grev, fiyat güncellemeleri ve enflasyon gibi fiyat ve teslimata ilişkin belirsizliklere karşı koruma sağlamak.
  Stoktan teslim gibi bir imajla güçlü görünme isteği yaratmak.
Yukarıda sıralanan unsurlar stok bulundurmak için makul nedenlerdir. Bunların dışında oluşan stok, işletmeler için çözülmesi gereken problemlerin olduğunu gösterir. Stoklar, aynı zamanda işletme sorunlarının üzerini örten, sorunların çözülmesini ve iyileşmeyi engelleyen temel sorun olarak da değerlendirilebilir. Üretim ile ilgili problemler aşırı stok kullanarak gizlenmemeli, problemler ortaya çıktığı anda çözülmelidir.

## Slide 6: STOK KONTROL SİSTEMLERİ
  Grev, fiyat güncellemeleri ve enflasyon gibi fiyat ve teslimata ilişkin belirsizliklere karşı koruma sağlamak.
  Stoktan teslim gibi bir imajla güçlü görünme isteği yaratmak.
Yukarıda sıralanan unsurlar stok bulundurmak için makul nedenlerdir. Bunların dışında oluşan stok, işletmeler için çözülmesi gereken problemlerin olduğunu gösterir. Stoklar, aynı zamanda işletme sorunlarının üzerini örten, sorunların çözülmesini ve iyileşmeyi engelleyen temel sorun olarak da değerlendirilebilir. Üretim ile ilgili problemler aşırı stok kullanarak gizlenmemeli, problemler ortaya çıktığı anda çözülmelidir.

## Slide 7: STOK KONTROL SİSTEMLERİ
Stok kontrol sistemleri, stok işlemlerinin miktar ve zamanlamasını kontrol etmek için kullanılan sipariş verme ve izleme yöntemleridir. Stok kontrolünden beklenen amaç malzeme gereksinimlerinin “istenilen zamanda”, “istenilen miktarda”, “istenilen yerde” ve “istenilen kalitede” karşılanmasını sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak için “hangi malzemelerin stoklanacağının belirlenmesi” ve “ne miktarda stok yapılacağına karar verilmesi” gerekir.
İşletmelerin depolarında veya süreç içinde bulundurdukları stokların düzeyinin yüksek ya da düşük olmasının yarar veya sakıncaları vardır. Stok düzeyinin gerekenden az olması durumunda, işletme stok tükenmesi durumuyla karşı karşıya kalabilir, bu da tüketici memnuniyetsizliği ve satış kayıplarına neden olur.

## Slide 8: STOK KONTROL SİSTEMLERİ
Stok kontrolünün nihai amacı, işletmenin yatırımlarının uzun dönemdeki kârlı- lığını artırmaktır. Stok kontrolünün kısa dönemdeki hedefleri ise şu şekildedir:
Stok tükenmelerini belli ve kabul edebilir bir düzeyde tutarak müşteri beklentilerini karşılamak ve işletmenin rekabet gücünü artırmak,
Sipariş ve stok bulundurma maliyetlerini asgariye indirecek şekilde tedarik işlemlerini düzenleyerek işletmenin ekonomik miktarlarda stok bulundurmasını sağlamak.
Stok kontrolünün amacı, işletmenin isteklerine uygun olarak, gerekli miktar ve kalitede stoğu gerekli zamanda, asgari bir yatırıma neden olacak şekilde bulundurmaktır.

## Slide 9: STOK KONTROL SİSTEMLERİ
Herhangi bir endüstri işletmesine adapte edilen bir stok kontrol sisteminin, bir başka endüstri işletmesi için geçerli olmamasının başlıca nedeni, bunlar tarafından kullanılmakta olan ham madde, yardımcı madde vb. maddelerin, nitelik ve nispi önemlerinin her birinde farklı olmasıdır. Endüstri işletmelerinin çoğunun önemli derecede çeşitli ham madde, yardımcı madde kullanmaları ve stok kontrol sisteminde, buna bağlı olarak kontrol edilecek kalemlerin cinslerine göre tayin edilmesi nedeniyle, herhangi bir endüstri işletmesinin, bir değil, birkaç stok kontrolü metodu bulundurması zorunludur (Barutçugil,1988:187).

## Slide 10: STOK KONTROL SİSTEMLERİ
Geleneksel stok kontrol sistemleri sürekli gözden geçirme ve devresel gözden geçirme sistemleri olarak iki gruba ayrılabilmektedir. Ancak bu iki sistemin özelliklerini kullanan çeşitli melez sistemler de bulunmaktadır. Günümüzde stok kontrolünün çeşitli üretim kontrol sistemleri ile bütünleşmiş malzeme gereksinim planlaması ve tam zamanında ürettim gibi sistemlerin kullanılması oldukça yaygınlaşmıştır. izleyen bölümlerde stok kontrol sistemlerinden önemli görülenler için ayrıntılı bilgi verilecektir.

## Slide 11: Sürekli Gözden Geçirme Sistemi
Sürekli gözden geçirilen stok sisteminde stoktan çıkan her stok kalemi kayıt altına alınır. Stok düzeyi önceden hesaplanmış yeniden sipariş verme noktasına (r) düştüğünde yeniden sipariş verilir. Sipariş miktarı (Q) önceden belirlenmiş sabit bir değerdir. Karar değişkenleri olarak da adlandırılabilecek bu değerlerin toplam stok maliyetlerini en küçükleyecek şekilde olması amaçlanmalıdır. Stok, belirli bir düzeye indiğinde toplam stok maliyetini minimum yapacak şekilde önceden saptanmış sabit bir miktar sipariş edilir. Bu modelde de her stok kalemi için, toplam stok kontrol maliyetini minimum yapan bir sipariş miktarı, sipariş düzeyi ve emniyet stokunun hesaplanması gerekir. Başka bir deyişle, sürekli gözden geçirme sisteminde stok seviyesi önceden belirlenen bir düzeye düşünce sabit bir miktar kadar sipariş verilir.

## Slide 12: Sürekli Gözden Geçirme Sistemi
Emniyet stoğu, taleplerdeki belirsizliklere karşı tutulan iki sipariş arasındaki süre, talebin değişimine bağlı olarak farklıdır. Benzer şekilde her çevrimdeki temin süresi (L) de değişiktir. Oysa belirli bir stok kaleminin temin süresinin uzunca bir dönem içinde aynı kalması normaldir. Sipariş miktarı sabit olmakla beraber, sipariş çevrim sürelerinin değişken olması tedarikte bazı sorunlar yaratabilir. Tüketim hızının ya da talebin (D) düzgün olması durumunda bu sorun ortadan kalkar. Bir malzemeye gereksinim duyulduğunun bildirilmesinden, kullanıma sunulacak zamana kadar geçen süreye teslim süresi ya da tedarik süresi (lead time) denir.

## Slide 13: Sürekli Gözden Geçirme Sistemi
İki kutu (Two bin) sistemi, işletmelerde yaygın olarak kullanılan basit ve etkili bir yöntemdir. İki kutu sistemi ile takip edilen malzemeler biri büyük (Q) diğeri küçük iki kutuda ya da rafta tutulur. Büyük kutu boşalıncaya kadar buradaki malzemeler kullanılır. Büyük kutunun dibinde, tekrar malzeme siparişi için bir malzeme istek formu vardır. Bu yenileme isteği ilgili birime gönderilir ve bu sırada küçük kutuda- ki malzemeler kullanılmaya başlanır. Küçük kutuda, yeni malzeme siparişi teslim alınıncaya kadar yetecek ve siparişin teslimi geciktiğinde veya tahmin edilenden daha fazla malzeme kullanılması durumunda yeterli olacak miktarda emniyet stoğu da (ES) bulunmaktadır. Stok yenilendiğinde, malzeme istek formu tekrar büyük kutunun altına konur, her iki kutu doldurulur ve işlemler bu şekilde devam eder.

## Slide 14: Sürekli Gözden Geçirme Sistemi
Devresel Gözden Geçirme Sistemi
Devresel gözden geçirme sisteminde stok düzeyi sabit zaman aralıklarını içeren belirli devrelerin başında ya da sonunda kontrol edilir. Bu kontrol sırasında eldeki stok düzeyi önceden belirlenen sipariş tamamlama hedefi (R) ile karşılaştırılır. Gözden geçirme anındaki stok düzeyi I(t), yeniden sipariş verme noktasının (r) al- tında ise sipariş tamamlama düzeyine tamamlayacak kadar (Q=R-I(t)) yeniden sipariş verilir.

## Slide 15: Malzeme Gereksinim Planlaması
Malzeme gereksinim planlaması (Material Requirement Planning - MRP) sistemi, son ürünler için üretim planlarını içeren imalat kararlarını, ham maddelerin ve parçaların stok seviyelerinin kontrolunu, atölye ve montaj biriminin programlarını düzenleyen bir sistemdir. MRP (Material Requirement Planning) dilimize malzeme gereksinim planlaması olarak geçmiş olan bir malzeme yönetim sistemidir. Ancak ülkemizde de yaygın olarak İngilizce karşılığının kısaltılmışı olan MRP kullanılır.
MRP, bağımlı stok kalemleri için “Ne Zaman?” ve “Ne Kadar Sipariş Verilmeli?”
sorularına en ekonomik cevabı bulmaya çalışan bir yöntemdir.

## Slide 16: Malzeme Gereksinim Planlaması
Stok çalışmalarının doğru olarak gerçekleştirilmesi için bilgi üretilmesi, MRP sisteminin ana amacıdır. MRP sistemi, bu amaca ulaşmak için tüm malzemelerin net gereksinimlerini ve gereksinim zamanlarını saptar. MRP sisteminde önemli bir aşama, brüt gereksinimlerin net gereksinimlere dönüştürülmesidir. Bu dönüşüm sürecinde belirlenen brüt gereksinimlerden eldeki stok miktarları veya teslim alınması planlanan sipariş miktarları düşülerek net gereksinim değerleri elde edilir. MRP’de net gereksinim değerleri zaman boyutu içinde verilir.

## Slide 17: Malzeme Gereksinim Planlaması
MRP sisteminin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için üç önemli faktör şu şekildedir:
    Tedarik kaynakları, güvenilir ve dakik olmalıdır. Gecikme payları çok küçük olduğundan tedarikte en küçük aksaklık tüm üretimin durmasına neden olabilir.
    MRP için gerekli olan büyük bir bilgi işlem kapasitesidir. Bu nedenle, bilgisayar ve diğer bilgi teknolojileri olmaksızın MRP uygulaması mümkün değildir.
    Tüm çalışanların, operatör, analist, satın alma elemanı, planlamacı, kalite kontrolcü, sistemin güncellenmesi konusunda tam olarak eğitilmiş olmaları gerekir.

## Slide 18: Malzeme Gereksinim Planlaması
MRP sisteminin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için üç önemli faktör şu şekildedir:
    Tedarik kaynakları, güvenilir ve dakik olmalıdır. Gecikme payları çok küçük olduğundan tedarikte en küçük aksaklık tüm üretimin durmasına neden olabilir.
    MRP için gerekli olan büyük bir bilgi işlem kapasitesidir. Bu nedenle, bilgisayar ve diğer bilgi teknolojileri olmaksızın MRP uygulaması mümkün değildir.
    Tüm çalışanların, operatör, analist, satın alma elemanı, planlamacı, kalite kontrolcü, sistemin güncellenmesi konusunda tam olarak eğitilmiş olmaları gerekir.

## Slide 19: Malzeme Gereksinim Planlaması
MRP sistemi, etkin bir stok yönetiminin sağlanmasına aşağıda belirtilen noktalarda katkı sağlar:
  Stok yatırımları en küçük düzeyde tutulur.
  MRP sistemi değişmelere duyarlıdır.
  MRP, stok kalemleri temelinde geleceği dönük bir bakış açısı oluşturur.
  Sipariş miktarları gereksinimlere göre belirlenir.
Gereksinimlerin zamanlaması ve eksiksiz karşılanması konusuna odaklıdır.

## Slide 20: Malzeme Gereksinim Planlaması
  MRP, kitle üretimi yapan, özellikle montaj hatları olan işletmelerde oldukça iyi sonuçlar vermiş, bu işletmelerde süreç içi stok düzeylerinin azaltılması, iş gücü kullanımının etkinleştirilmesi, müşteri servisinin artması ve stok devrinde artış gibi gelişmelerin elde edilmesini sağlamıştır. MRP, üretim ile dağıtım faaliyetleri arasındaki çarpıcı farkları kendi sistemi içinde tanıyan bir yöntem olup üretim ortamının temel ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde geliştirilmiştir. Bu sistem, herhangi bir üretim ortamında stok yönetiminin, üretim planlamasından ayrı olarak düşünülemeyeceği gerçeğini göz önünde bulundurur.

## Slide 21: Tam Zamanında Üretim Sistemi
Tam zamanında üretim (Just-in-time, JIT); gerekli mamullerin gerekli miktarlarda, istenilen kalite düzeyinde, gerekli zamanda üretilmesi olarak tanımlanabilir (Acar, 1999). Tam zamanında üretim sistemi, sıfır stok, stoksuz üretim, kanban sistemi olarak da tanımlanmaktadır. Ürünün değerine değer katmayan tüm unsurları “israf” olarak nitelendirir. Bu bağlamda üretimin her aşamasındaki stoklar ile kalite- sizlik en temel israf unsurları olarak değerlendirilir.
Üretimde ara stok seviyelerini minimum seviyeye indirmek, ara stok seviyelerindeki değişimleri en aza indirerek stok kontrolünü kolaylaştırmak, üretim içi talep dalgalanmalarını azaltarak üretim akışını düzgün hâle getirmek, basit bir sistem ile etkin kontrol sağlamak ve fire oranını azaltmak JIT’in temel amaçlarıdır.

## Slide 22: Tam Zamanında Üretim Sistemi
JIT’te bilgi iletişimi için kullanılan, Japonca da “kart” anlamına gelen Kanban sistemi basit bir üretim planlama tekniğidir. Tam zamanında üretim için, yarı mamulü biten hücrenin tedarikçi hücreye ürünle ilgili kartı vermesi ve karta yazan bilgiler ışığında da hücrenin üretim yapmasını sağlar. Kanban, üretim birimleri arasındaki parçaların çekilmesini ve üretilmesini sağlayan standart konteynırlara bağlı bir karttır. Kanban, üretimi kontrol eden bir bilgi sistemi olarak nitelendirilebilir. Kanbanlar, daima üretim akışına ters yönde ancak fiziksel birimlerle birlikte sondan başa doğru hareket ederek üretim birimlerini birbirine bağlar.

## Slide 23: Tam Zamanında Üretim Sistemi
Kanban sistemi, üretimde gelişmeyi, stok miktarının ve parça üretim sürelerinin azaltılmasını sağlar. Ayrıca düşük fire miktarı, daha yüksek kalite ve daha düşük stok miktarından dolayı fiziksel alandan tasarruf, bu sistemin getireceği diğer yararlardır. Kanban sistemi, aynı zamanda malzeme akışını son montaj istasyonunda kullanılan parça hızına bağlı olarak düzenler.
JIT, yalın üretim sisteminin önemli bir bileşenidir. Yalın üretim; mal veya hizmet üretiminde, üretilen mal veya sunulan hizmete herhangi bir değer katmayan ve israfa neden olan tüm unsurların ayıklanarak bunların neden olduğu maliyetlerin ortadan kaldırılmasına yönelik bir üretim felsefesidir. Müşterinin gözünde, ürün veya hizmete değer katmayan unsurlar israftır ve bunlardan kurtulunmalıdır.

## Slide 24: Tam Zamanında Üretim Sistemi
Yalın üretimde amaç, değer yaratan faaliyetleri geliştirmek, israfa neden olan faaliyetleri ise ortadan kaldırmaktır. Bu yolla ulaşılmak istenen nihai hedef, daha az maliyetle, daha az sürede, kaliteli ürün üretmek veya hizmet sunmaktır. Yalın üretim sisteminin geliştiricisi olan Toyota tarafından maliyetlerin artmasına neden olan yedi israf aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
      İhtiyaç fazlası üretim
      Malzeme nakli
      Stoklar
      Hareket
      Hatalı ürünler
      Gereksiz işlemler ve karmaşıklık
      Beklemeler

## Slide 25: STOK MODELLERİ
Stok sistemlerinin uygulanmasında, stoklarla ilgili değişkenler arasındaki fonksiyonel ilişkiler tariflenirken geniş ölçüde matematiksel modellerden yararlanılır. Stok kontrolünde matematiksel modellerin kullanılması, sezgisel verilen kararların yeri- ne tercih edilmelidir. Stok modelleri sayesinde malzemelerin ne zaman ve ne miktarda yenileneceği, toplam maliyeti eniyileyecek şekilde belirlenebilmektedir. Stok modellerinin ilk tanıtımı 1915 yılında yapılmıştır.

## Slide 26: STOK MODELLERİ
Stoklarla ilgili Maliyetler
Stok modelleri ile ilgili birim satın alma maliyetine (C) ek olarak aşağıda açıklanan üç maliyet bileşeni dikkate alınmalıdır:
Stokta bulundurma maliyeti (h): Stok bulundurma nedeniyle ortaya çıkan maliyetlerdir. Bu maliyetin büyük bir kısmını stoğa bağlanan yatırımın maliyeti oluşturur. Bu maliyet kredi faizi veya bu para ile yapılabilecek yatırımların kazacından mahrum kalmanın bir sonucu olan fırsat kaybı maliyeti olarak değerlendirilebilir. Stoklara bağlanan yatırım maliyetinin yanı sıra depolama maliyetleri, stoklar için ödenen vergi, sigorta, malzeme aktarma, stokların fiziksel sayımı ile ortaya çıkan giderler, stokların eskimesi, çalınması, kaybolması, hasar görmesi, bozulması sonucu ortaya çıkan maliyetlerin toplamıdır.

## Slide 27: Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli
Ekonomik Sipariş Miktarı (Economic Order Quantity - EOQ) modeli stok kontrolü konusunda ilk geliştirilen modeldir. EOQ modeli, toplam maliyeti (toplam yıllık sipariş ve stok bulundurma maliyeti) minimize ederek sipariş miktarını belirler. Bu miktar, stok bulundurma maliyetinin sipariş verme maliyetine eşit olduğu noktadadır. Sipariş verme maliyeti ile stokta bulundurma maliyetinin dengede olduğu maliyete karşı gelen sipariş miktarına ekonomik sipariş miktarı denir.

## Slide 28: Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli
EOQ modelinde önemli varsayımlar şu şekildedir:
Ürüne olan talep (D) tüm planlama ufku boyunca sabit ve düzgündür.
Sipariş miktarı (Q), sabittir.
Ürün fiyatı tüm planlama dönemi için sabittir.
Temin süresi sabittir.
Elde bulundurma maliyeti hesaplanırken ortalama stok düzeyi dikkate alınır.
Sipariş verme maliyeti sabit ve sipariş verme miktarından bağımsızdır.
Planlama dönemindeki tüm talep karşılanır.
Tüm sipariş aynı anda teslim edilir.

## Slide 29: Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli
Ekonomik Üretim Miktarı Modeli
Üretim sistemlerinde verilen siparişlerin aynı anda stoğa girişi mümkün değildir. Ürünler belli bir teslimat hızıyla stoklanır. Bu modelde verilen Q birimlik siparişin tamamlanması için belirli bir süre gerekmektedir. işletmede üretilmekte olan malzemeler için ekonomik üretim miktarları (Economic Production Quantity - EPQ) EOQ modeline benzer yaklaşımla üretime hazırlık ve elde bulundurma maliyetleri dikkate alınarak belirlenir.
Sabit bir tüketim hızı (D) olduğu varsayılarak üretim hızı (P) ile tüketim hızı
arasındaki fark (P-D) stok düzeyini sürekli yükselteceğinden belli bir süre sonra üretime ara verilmesi gerekir. Devam eden tüketim hızı (D), stok düzeyini en alt düzeye indirdiğinde ise üretime yeniden başlanacaktır. Böylelikle partiler hâlinde gerçekleşen üretimde, toplam maliyeti en aza indirecek üretim parti büyüklüğünü belirlemek gerekecektir.

## Slide 30: Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli
ABC Analizi
Stok yönetim sistemlerinde binlerce stok kalemi bulunabilmektedir. Stok kalemlerinin çok çeşitli olduğu durumlarda, tüm stokların eşit önem düzeyinde kontrol edilmesi güçleşir. Bütün stok kalemlerinin aynı önem düzeyinde kontrol edilmesi anlamsız, hatta çok zor olabilir. Bütün ürünler aynı değerde değildir. Bazı stok kalemleri çok küçük ya da önemsiz olabilir.
Bu nedenle, stok kontrol sistemlerini uygularken kontrol sistemi içinde stoğu tutulacak malzemelerin sipariş kararlarının belirlenmesinde yönetime yardımcı olacak, öncelikleri gözeten bir sınıflama sisteminin geliştirilmesi gündeme gelmektedir. Diğer bir deyişle kendisine önemli miktarda para bağlanan sınıfta bulunan malzemelerin daha sıkı kontrol edilmesi gerekir.

## Slide 31: Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli
İtalyan ekonomist Pareto, zenginliğin büyük bölümünün nüfus içinde küçük bir kısım tarafından sahip olduğu ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmaların stok yönetiminde uygulanması ile ABC analizi ortaya çıkmıştır. Analiz, birçok farklı envanter kaleminin olması durumunda envanterleri incelemede yardımcı olur. Bu analiz, önemli stok kalemlerini belirleme ve kontrol etmek amacıyla çok sayıdaki stok kalemini A, B ve C harfleriyle temsil eden üç gruba ayırır. Depoda bulunan çeşitli stok kalemlerinin hangi düzeyde kontrol edilmelerini saptamak için bunların kritikliğine veya değerlerine göre sınıflandırmak gerekebilir. Sonuçta, bulunan kategoriler gerekli kontrol derecesine göre sıralanır. Her sınıf kendisine bağlanan paranın miktarını veya kendisinin önemini belirtir.

## Slide 32: Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli
Stok ve Stok Yönetimi kavramını açıklamak.
Bir işletmede gereksinim duyulana kadar bekletilen malzemelere stok denir. Her kuruluş talep ile arz arasında bir tampon görevini görmesi için stok bulundurur. Stok bulundurmanın temel amacı, be- lirsizlik ve değişkenlikle baş edebilmektir. Stoğa yapılacak önemli yatırım bunların dikkatle planlanmasını ve kontrolünü gerektirir. Stok yönetiminde önemli olan nelerin stoklarının tutulacağı, tutulan stok miktarlarının ne kadar olacağı stok tutma sürelerinin ne olacağı doğrultusunda alınması gereken kararlardır.

## Slide 33: Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli
Stok kontrol sistemlerini ifade etmek
Stok ve bu stokların kontrolü için çeşitli yöntemler vardır. İşletmeler çeşitli hedefleri karşılayacak şekilde stokları kontrol edecek yöntemler geliştirirler. Stok kontrolünün amacı, istenilen malı, istenilen zamanda hazır bulundurmak ve bunu en ekonomik biçimde gerçekleştirmektir. Her işletme büyüklüğüne, üst yönetim politikalarına, üretim tipine, mali olanaklarına ve daha birçok faktöre göre oluşturduğu bir stok kontrol sistemi uygular. Bu sistemlerde kullanılan yöntemler, basit sayma ve gözle kontrolden, bilgisayarların desteğinde karmaşık olasılık modellere kadar değişen niteliklerde olabilir.

## Slide 34: Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli
Sürekli gözden geçirme sistemi:
Sürekli gözden geçirmeli stok kontrol sisteminde, stok düzeyi sürekli izlenir. Stok düzeyi belli bir düzeyin altına düştüğünde tekrar sipariş verilir. Sipariş miktarı önceden belirlenmiş sabit bir değerdir. Bu sistemin tasarımı sipariş miktarının ve yeniden sipariş verme noktasının toplam stok maliyetlerini en küçükleyecek şekilde belirlenmesini gerektirir. Kontrol, gözle, iki kutu yöntemi ile elle tutulan kayıtlarla veya bilgisayar yardımı ile gerçekleşir.