## Slide 1: YANGIN GÜVENLİĞİ ORGANİZASYONU
Öğr. Gör. Mehmet Ali ZENGİN

## Slide 2: KONU BAŞLIKLARI
1. GİRİŞ
2. YANGINA GÜVENLİĞİNDE SORUMLU EKİPLER
2.1. Yangın Güvenliği Koordinasyonu
2.2. Yangın Güvenliği Sorumluları
2.3. Yangın Güvenlik Ekibi
2.4. Yangın Güvenliği Ekibinin Görevleri
2.5. Yangın Güvenliği Ekibinin Çalışma Esasları
2.6. Yangın Güvenliği Ekibinin Eğitimi
2.7. Yangın Güvenliği Protokolleri
3. KAYNAKLAR

## Slide 3: 1. Giriş
İş yerinde, iş kazası, yangın, patlama vb. İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla işveren, çalışanları ve çalışan temsilcilerini ve işyerinin özelliklerini de dikkate alarak, risk değerlendirmesi yapar ya da yaptırır.
Bu risk değerlendirmesinde, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili koruyucu ve önleyici tedbirler, ölçüm, analiz, teknik kontrol, kayıtlar, raporlar ve teftişten elde edilen bilgilere, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş kişiler olan destek elemanları ile İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışan temsilcilerinin ulaşmasını sağlar.
İş Güvenliği Uzmanlarının görevleri arasında, iş yerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için

## Slide 4: 1. Giriş
acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek de bulunmaktadır.
İş yerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilk yardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılması İSGB ve OSGB’lerin görev, yetki ve sorumlulukları arasındadır.
Bu ünitenin amacı, her türlü yapı, bina, tesis ve işletmede çıkabilecek yangınlarda can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak eğitimin, yapılacak organizasyonun ve denetimin öğrenilmesidir.

## Slide 5: 2. YANGINA GÜVENLİĞİNDE SORUMLU EKİPLER
2.1. Yangın Güvenliği Koordinasyonu
İş yerlerinde yangına karşı müdahale ve tahliye organizasyonları yapılır. Özellikle, yangına karşı etkili ve yeterli söndürme malzemesi ile bu malzemenin kullanılmasını öğrenmiş personel veya ekipler, çalışma süresince iş yerlerinde hazır bulundurulmalıdır.
İşletmeci, yangın ve patlama gibi tehlikeleri önlemek ve büyük bir kazanın meydana gelmesi durumunda, bunların etkilerini çevre ve insanlara en az zarar verecek şekilde sınırlamak için gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür. İşletmecinin kuruluş dışındaki uzman kişi veya kurumlardan hizmet alması işletmecinin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
Yapı, bina, tesis ve işletmelerde yangın güvenliğinden; kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda en büyük amir, diğer bina, tesis ve işletmelerde ise sahip veya yöneticiler sorumludur.
Yangın ve patlayıcılarla ilgili çalışmalarda, bir iş yerinde birden fazla işverene ait çalışan bulunması durumunda, her işveren kendi kontrol alanına giren tüm hususlardan sorumlu olur.

## Slide 6: 2. YANGINA GÜVENLİĞİNDE SORUMLU EKİPLER
2.1. Yangın Güvenliği Koordinasyonu
Yangınla mücadele ve kişilerin tahliyesi, ciddi ve yakın tehlike ile ilgili işveren:
İş yerinin büyüklüğünü, yapılan işin özelliğini ve iş yerinde bulunan işçilerin ve diğer kişilerin sayısını dikkate alarak; ilk yardım, yangınla mücadele ve kişilerin tahliyesi için gerekli tedbirleri alır.
Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, iş yeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.

## Slide 7: 2. YANGINA GÜVENLİĞİNDE SORUMLU EKİPLER
2.1. Yangın Güvenliği Koordinasyonu
İşveren, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, iş yerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimli, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirir.
Asıl işveren alt işveren ilişkisinin bulunduğu iş yerlerinde işverenlerin kanunda ve diğer kanunlarda belirtilen sorumlulukları saklı kalmak kaydı ile asıl işveren, çalışanların sağlık ve güvenliklerine ilişkin tedbirlerin uygulanmasını koordine eder ve bu koordinasyonun amacı ve uygulanması için gerekli usul ve tedbirleri belirtir.
Birden fazla iş yerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, işyerlerinin tedbirleri uygulaması ile ilgili koordinasyon yönetim tarafından sağlanır. Yönetim, iş yerlerinde patlayıcı ortamlarla ilgili diğer iş yerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için işverenleri uyarır. Bu uyarılara uymayan işverenleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirir.

## Slide 8: 2. YANGINA GÜVENLİĞİNDE SORUMLU EKİPLER
2.2. Yangın Güvenliği Sorumluları
Çalışma saatleri içinde görevli sayısına ve binadaki en büyük amirin takdirine göre, binanın her katı, bölümü veya tamamı için görevliler arasından yangın güvenliği sorumlusu seçilir. Sorumlu, çalışma saatinin başlangıcından bitimine kadar sorumlu olduğu bölümde, yangına karşı korunma önlemlerini kontrol etmek ve aldırmakla yükümlüdür. Kat mülkiyetine tabi olan binalarda bu sorumluluğu bina yöneticisi üstlenir.
Kamu binalarında bir gece bekçisi veya güvenlik görevlisi bulunması asıldır. Gece bekçisi temin edilemeyen yerlerde,
Hizmetli sayısı 2'den fazla değilse, durum en yakın polis veya jandarma karakoluna bir yazıyla bildirilir ve binanın devriyeler tarafından sık sık kontrol edilmesi sağlanır.
Hizmetli sayısı 2'den fazla ise ve asıl görev aksatılmadan yürütülebilecekse, hizmetliler sırayla gece nöbeti tutarlar ve ertesi gün istirahat ederler. Nöbet izni sebebiyle asıl görevin aksaması söz konusu ise ve hizmetli sayısı 5'i geçmiyor ise, yukarıdaki maddeye göre hareket edilir.
Kamu binalarında resmî tatil ve bayram günlerinde de hizmetlilerce sırayla nöbet tutulur. Nöbetçi personele, fazla mesai ücreti ödenemediği takdirde nöbet tuttuğu saat kadar mesai günlerinde izin verilir.

## Slide 9: 2. YANGINA GÜVENLİĞİNDE SORUMLU EKİPLER
2.3. Yangın Güvenlik Ekibi
Yapı yüksekliği 30,50 metreden fazla olan konut binaları ile içinde 50 kişiden fazla insan bulunan konut dışı her türlü yapıda, binada, tesiste, işletmede ve içinde 200’den fazla kişinin barındığı sitelerde aşağıdaki acil durum ekipleri oluşturulur. Bu ekip:
Söndürme ekibi,
Kurtarma ekibi,
Koruma ekibi,
İlk yardım ekibi.
Acil durum ekipleri, öncelikle acil durumlar için planlama yapmalıdır. Bu planlamada, sistematik analiz ile önceden tespit edilebilecek acil durumların belirlenmesi, acil durum planlarının hazırlanması, test edilmesi ve gözden geçirilmesi, bu tür acil durumlara cevap verilebilmesi ve ilgili personel için özel eğitim sağlanması amacıyla, prosedürlerin benimsenmesi, uygulanması vb. faaliyetler bulunur.

## Slide 10: 2. YANGINA GÜVENLİĞİNDE SORUMLU EKİPLER
2.3. Yangın Güvenlik Ekibi
Belirtilenler dışındaki yapı, bina, tesis ve işletmelerde ise; bina sahibinin, yöneticisinin veya amirinin uygun göreceği tedbirler alınır.
Ekipler, çıkarılan iç düzenlemeleri yürütmekle görevlendirilen amirin belirleyeceği ihtiyaca göre, en büyük amirin onayıyla kurulur. Söndürme ve kurtarma ekipleri en az 3'er kişiden; koruma ve ilk yardım ekipleri ise, en az 2'şer kişiden oluşur. Kurumda sivil savunma servisleri kurulmuş ise, söz konusu ekiplerin görevleri bu servislerce yürütülür.
Her ekipte bir ekip başı bulunur. Ekip başı, aynı zamanda iç düzenlemeleri uygulamakla görevli amirin yardımcısıdır. Acil durum ekiplerinin görevleri ile isim ve adres listeleri bina içinde kolayca görülebilecek yerlerde asılı olarak bulundurulur.

## Slide 11: 2. YANGINA GÜVENLİĞİNDE SORUMLU EKİPLER
2.4. Yangın Güvenliği Ekibinin Görevleri
Ekiplerin görevleri aşağıda belirtilmiştir:
Söndürme ekibi; binada çıkacak yangına derhal müdahale ederek yangının genişlemesine mani olmak ve söndürmek,
Kurtarma ekibi; yangın ve diğer acil durumlarda can ve mal kurtarma işlerini yapmak,
Koruma ekibi; kurtarma ekibince kurtarılan eşya ve evrakı korumak, yangın nedeniyle ortaya çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önlemek,
İlk yardım ekibi; yangın sebebiyle yaralanan veya hastalanan kişilere ilk yardım yapmak.
Yangın güvenlik ekibi, yangın haberini aldığında, kendilerine ait araç-gereç ve malzemelerini alarak derhâl olay yerine hareket eder.

## Slide 12: 2. YANGINA GÜVENLİĞİNDE SORUMLU EKİPLER
2.4. Yangın Güvenliği Ekibinin Görevleri
Yangın söndürme ekip amirinin görevleri şu şekilde sıralanabilir:
Sorumlu olduğu bölgede yangın çıkmaması için gerekli tedbirleri sürekli olarak almak ve takibini yapmak,
Ekipleri koordineli ve planlı biçimde olay yerine sevk etmek,
Güvenliğe yangını haber vermesi için bir kişiyi görevlendirmek,
Ekipten ayrılan ve yerine yeni katılan personelleri insan kaynakları, iş güvenliği uzmanı ve yangın sorumlusuna bildirmek,
Ekipte eğitim almayan veya eksik eğitim alan personelleri birim amiri, iş güvenliği uzmanı ve yangın sorumlusuna bildirmek,
Yangın dolabı ve tüplerinin önlerini sürekli açık vaziyette bulundurmak,
Yangın dolabı ve tüplerinin kontrolünden sorumlu olmak,
Bölüm içerisinde itfaiye aracının geçebileceği şekilde güvenlik koridorlarının oluşumu ve takibini yapmak,
Yangın sonrasında birim amiri, iş güvenliği uzmanı ve yangın sorumlusuna rapor vermek.

## Slide 13: 2. YANGINA GÜVENLİĞİNDE SORUMLU EKİPLER
2.4. Yangın Güvenliği Ekibinin Görevleri
Söndürme ekibinin görevleri şu şekilde sıralanabilir:
Yangın yerindeki mevcut yangın söndürme malzeme, gereç ve söndürme cihazlarını en iyi şeklide ve zamanda kullanmak suretiyle ilk müdahaleyi yapar. Yangın kapalı bir odada çıkmışsa kapı ve pencereleri kırarak içeri girer ve söndürme işlemine başlar,
Yangın araçları olay yerine geldiğinde, itfaiyenin emrine girer ve onun vereceği direktifleri yerine getirir.
Kurtarma ekibinin görevleri şu şekilde sıralanabilir:
Yangın yerine yeteri kadar malzeme torbası, çuval ve battaniye götürür, Varsa önce canlıları kurtarır,
Yangında “YANGINDA İLK KURTARILACAK” etiketli sonra sırası ile “KIRMIZI” etiket, “MAVİ” etiket, “YEŞİL” etiketi bulunan evrak ve eşyaları yangın yerinden henüz yanma tehlikesi olmayan bölgeye taşır,
Yangından malzeme kurtarılırken, yangın yerine en yakın olan yanıcı maddelerden başlanarak güvenlik koridoru oluşturulur,
Kurtarılan eşyayı koruma ekibine teslim eder.

## Slide 14: 2. YANGINA GÜVENLİĞİNDE SORUMLU EKİPLER
2.4. Yangın Güvenliği Ekibinin Görevleri
Koruma ekibinin görevleri şu şekilde sıralanabilir:
Yangında kurtarılan malzemenin emniyetini sağlar,
Bulunduğu yere başka kimseyi yaklaştırmaz,
Panik ve kargaşayı önler,
Hasar tespiti yapılana kadar yetkili şahıslardan başkasına malzeme teslimi yapılmaz, teslim ettiği malzemeleri imza karşılığı verir.

## Slide 15: 2. YANGINA GÜVENLİĞİNDE SORUMLU EKİPLER
2.4. Yangın Güvenliği Ekibinin Görevleri
İlk yardım ekibinin görevleri şu şekilde sıralanabilir:
Yanık ve yaralılar için malzeme hazırlar,
Yaralıları taşımak için sedye ve ilaç hazırlar,
Yaralılara gerekli ilk müdahaleyi yapar,
Olay yerine gelen sağlık personeline yardımcı olur.
Kurtarma ve koruma ekiplerinin öncelikle söndürme ekibine yangını söndürmede ve güvenlik koridorları oluşturmada yardımcı olması gerektiği unutulmamalıdır.
Yangından haberdar olan bina sahibi, yöneticisi, amiri ile acil durum ekipleri en seri şekilde görev başına gelip, söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım işlerini yürütmek zorundadır.
İş yerlerinde yılda en az iki kez bir alarm ve tahliye tatbikatı (denemesi) yapılacak, bu denemeler, yangın güvenliği ekibi gözetimi altında yapılacak ve iş yeri yangın planına uygun olarak tertiplenecektir.

## Slide 16: 2. YANGINA GÜVENLİĞİNDE SORUMLU EKİPLER
2.4. Yangın Güvenliği Ekibinin Görevleri
Özel yangın söndürme ve itfaiye birimleri bulunan iş yerlerinde, ayda en az bir defa yangın söndürme tatbikatları yapılacaktır.
Bu tatbikatlar, gerçek yangın şartlarına en uygun şekilde yapılacak ve bu sırada gerekli savunma teçhizat ve tertibatı da kullanılacaktır.
Özel itfaiye birimleri bulunmayan iş yerlerinde ise, kurulacak yangın söndürme ekibine, yangın hâlinde yapacakları görevler öğretilecektir. Bu ekibe yangına karşı savunma eğitimi verilecek ve ayrıca hangi söndürme cihaz ve aletlerinin, hangi çeşit yangına karşı kullanılacağı da öğretilecektir.

## Slide 17: 2. YANGINA GÜVENLİĞİNDE SORUMLU EKİPLER
2.5. Yangın Güvenliği Ekibinin Çalışma Esasları
Yangın ve acil durum ekiplerinin birbirleriyle iş birliği içinde koordineli çalışmaları ve karşılıklı yardımlaşmada bulunmaları esastır.
Ekiplerin yangın anında sevk ve idaresi, itfaiye gelinceye kadar iç düzenlemeyi uygulamakla görevli amir veya yardımcılarına aittir. Bu süre içinde ekipler amirlerinden emir alırlar. İtfaiye gelince, bu ekipler o an itibarıyla itfaiye amirinin emrine girerler.
Bina sahibi ve yöneticileri ile bina amirleri; ekiplerin, yapılarda meydana gelecek yangınlara müdahale etmeleri ve kurtarma işlemlerini yürütmelerinde kullanmaları için gereken malzemeleri bulundurmak zorundadırlar.
Yapının büyüklüğüne, kullanım amacına, mevcut koruma sistemlerine ve oluşturulan ekip özelliklerine göre, mahalli itfaiye teşkilatı ve sivil savunma müdürlüğünün görüşü alınarak, gerekli ise gaz maskesi, teneffüs cihazı, yedek hortum, lans, hidrant anahtarı ve benzeri malzemeler bulundurulur. Bulundurulacak malzemeler, itfaiye teşkilatında kullanılan malzemelere uygun olmak zorundadır.

## Slide 18: 2. YANGINA GÜVENLİĞİNDE SORUMLU EKİPLER
2.6. Yangın Güvenliği Ekibinin Eğitimi
Genel eğitimi
Yangın güvenliği ekiplerinin personeli; bina sahibi, yöneticisi veya amirinin sorumluluğunda yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma, ilk yardım faaliyetleri, itfaiye ile işbirliği ve organizasyon sağlanması konularında, mahalli itfaiye ve sivil savunma teşkilatlarından yararlanılarak eğitilir ve yapılan tatbikatlar ile bilgi ve becerileri artırılır.
Ekip personeli ile binadaki diğer görevliler, yangın söndürme alet ve malzemelerinin nasıl kullanılacağı ve en kısa zamanda itfaiyeye nasıl ulaşılacağı konularında tatbikî eğitimden geçirilir. Binada senede en az bir kez söndürme ve tahliye tatbikatı yapılır.

## Slide 19: 2. YANGINA GÜVENLİĞİNDE SORUMLU EKİPLER
2.6. Yangın Güvenliği Ekibinin Eğitimi
Özel eğitimi
İtfaiye eğitim birimi bulunmayan belediye itfaiye teşkilatlarının yönetici personelinin; genel yangın bilgileri, sivil savunma ve ilk yardım konularını içeren temel eğitimleri İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılır.
Bu personelin her türlü eğitim giderleri, kuruluşların kendi bütçelerinden karşılanır. Belediye itfaiye teşkilatının yönetici personelinin teknik eğitimleri ile diğer personelin temel ve teknik eğitimleri, kendi teşkilâtlarınca yaptırılır.
Bünyesinde özel itfaiye birimi bulunduran kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlar ile diğer yapı, bina ve işletmelerde itfaiye birimi personelinin eğitimi, kendi imkânları ile kendi kuruluşlarınca, gerekirse mahalli itfaiye ve sivil savunma teşkilatından yararlanılarak yapılır. Bu kuruluşlar, ilgili mevzuata uygun şekilde yangın eğitimi veren özel okul, kurs ve dershanelerden eğitim hizmeti alabilirler.

## Slide 20: 2. YANGINA GÜVENLİĞİNDE SORUMLU EKİPLER
2.7. Yangın Güvenliği Protokolleri
İtfaiye teşkilatı bulunan belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlar ile silahlı kuvvetler, meydana gelebilecek yangınlarda karşılıklı yardımlaşma ve iş birliği amacıyla aralarında organizasyonel protokol düzenleyebilirler.
Protokolde; personelin eğitimi, bilgi değişimi, kullanılan araç, gereç ve malzemenin standart hâle getirilmesi, müşterek tatbikatların yapılması ve muhtemel yangınlara müdahalenin hangi şartlarda yapılacağı hususları yer alır.
Protokol düzenlenmeden evvel bu kurumların ve itfaiyelerin sorumluluk bölgelerinde diğer itfaiyenin yardımını gerektirecek büyüklükte bir yangın meydana gelirse, yardım talebini alan itfaiye teşkilatı kendi bölgesinde meydana gelebilecek diğer yangınlara karşı zafiyet oluşturmamak koşuluyla yardım isteyen itfaiyeye gerekli ve yeterli desteği göndermek zorundadır.
Kamuya ve özel sektöre ait yapı, bina, tesis ve işletmelerde; belirtilen sistem ve tesisatın yapımı ile araç-gereç ve malzemenin temini, bakım ve onarımı için ödenek ayrılır.
Binaların yangından korunması için yıllık bütçelere konulan ödenek başka bir amaç için kullanılamaz.

## Slide 21: 2. YANGINA GÜVENLİĞİNDE SORUMLU EKİPLER
2.7. Yangın Güvenliği Protokolleri
Kamuya ait yapı, bina, tesis ve işletmelerde yangınla mücadele için gereken giderler;
İl ve ilçelerdeki hükümet konakları için, İçişleri ve Maliye bakanlıklarının ilgili birimlerince tespit edilerek Maliye Bakanlığı bütçesine konulan ve İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen tahsis şekline göre il emvaline gönderilen,
Genel bütçeye dâhil diğer idarelerin merkez ve taşra örgütleri için, ilgili bakanlık ve dairelerin kendi bütçelerine konulan,
Özel bütçeli idareler, iktisadi devlet teşekkülleri, döner sermayeli kuruluşlar, özel kanun ile kurulan teşekküller, özel idare ve belediyeler için kendi bütçelerine konulan, ödenekler ile karşılanır.
Yangınla mücadele için arazöz, yangın söndürme tüpü vb. satın alınması için yapılacak giderler bina sahibi, kat mülkiyetine tabi binalarda kat malikleri ve bina yöneticileri, diğer özel kurum ve kuruluşlarda iş yeri sahipleri tarafından, tüzel kişiliklerde ise ana sermayeden karşılanır. Binaların yangından korunması için sarf olunması gerekli olan bu ödenekler başka bir amaçla kullanılamaz.

## Slide 22: 4. KAYNAKLAR
Altan, M. F., “Şantiye Güvenlik Sistemi”, 2005 ZKÜ MF Ders Notu,
Altan, M. F., “Şantiye Organizasyonu”, 2004 ZKÜ MYO Ders Notu,
Altan, M. F., “Yapı Bilgisi”, 2007 ZKÜ MF Ders Notu,
Altan, M. F., “Yapı Sistemlerinde Güvenlik”, 2008 ZKÜ MF Ders Notu,
Corbett, G. P., Fire Engineering’s Handbook for Firefihter I & II, Fire Eng. Bk. Dept., 2009
IFSTA, Essentials of Fire Fighting and Fire Department Operations, Prentice Hall, (5th Edition), 2008
IFSTA, Fire Service Instructor: Principles and Practice, Jones & Bartlett, (2nd Ed.), 2013
Jones, A. M., Fire Protection Systems, Delmar Cengage Learning, 2008, Clifton Park, NY, USA
Klinof, R. W., Introduction to Fire Protection and Emergency Services, Jones&Bartlett Learning, (5 th Ed.), 2013, USA
Klinof, R. W., Introduction to Fire Protection, Cengage Learning (4 th Edi), 2011, NY, USA
Lindeburg, M. R., Fire and Explosion Production Systems: A Desing Professional’s Introduction, 1999, Professional Pub., 2nd Ed., 1999
TS EN 12094-1, Sabit Yangın Söndürme Sistemleri - Gazlı Söndürme Sistemleri İçin Bileşenler, 2004
TSE, EN 1866-1, Seyyar Yangın Söndürücüler, Karakteristikleri, Performansı ve Deney Metotları, 2008

## Slide 23: 4. KAYNAKLAR
TSE, TS 10223, Yangından Korunma, Yangınla Mücadele, Kurtarma İşlemleri Ve Tehlikeli Maddelerin Taşınması, 2013
TSE, TS EN 12259-2, Sabit Yangın Söndürme Sistemleri, Su Püskürtme Elemanları, Islak Tip ve Kuru Alarm Vana Tertibatları, 2002
TSE, TS EN 1568-1, Yangın Söndürücü Maddeler, Köpük Konsantreleri - Bölüm 1: Suyla Karışmayan Sıvıların Yüzeyine Uygulanan Orta Genleşmeli Köpük Konsantreleri İçin Özellikler, Nisan 2010.
TSE, TS EN 54-12, Yangın Algılama ve Yangın Alarm Sistemleri, Duman Dedektörleri, 2005
TSE, TS EN 615 Yangından Korunma - Yangın Söndürücü Maddeler - Tozlar İçin Özellikler (Sınıf D Tozlar Hariç), 2011
TSE, TS ISO 14520-2, Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri - Fiziksel Özellikler Ve Sistem Tasarımı, 2004
TSE, TS ISO 8421-4, Yangından Korunma, Terim ve Tarifler, Yangın Söndürme Tertibatı, 2003