## Slide 1: PARLAYICI VE PATLAYICI MADDELER
Öğr. Gör. Mehmet Ali ZENGİN

## Slide 2: KONU BAŞLIKLARI
1. GİRİŞ
2. PARLAYICI PATLAYICI MADDELER
2.1. Patlayıcı Hava
2.2. Azami Konsantrasyon
2.3. Alkali Metaller
2.4. Patlayıcı Tozlar
2.5. Yüksek Enerjili Patlayan Metaller
2.6. Çeşitli Metaller
2.7. Parlayıcı ve Patlayıcı Sıvılar
2.8. Reaktif Kimyasallar
3. KAYNAKÇA

## Slide 3: 1. Giriş
Patlayıcı Maddeler; ısı etkisi altında olan sıcak yüzeyler, çarpma, sürtünme, mekanik olarak ortaya çıkan kıvılcımlar, ses dalgaları, elektrik akımı, adyabatik (çevresiyle ısı alış-verişinde bulunmayan) sıkıştırma ve şok dalgaları gibi tutuşturma kaynaklarının etkisi sonucunda çok hızlı reaksiyon verebilen, reaksiyon sonucunda yanarak kimyasal değişime uğrayan maddelerdir. Bu özellikteki maddeler kimyasal değişim sonucunda bulundukları çevreye birtakım gaz ve buharlarını yayarlar ve meydana getirdikleri ekzotermik (ısı yayan) reaksiyonlar sonucunda da ısı açığa çıkarırlar.
Patlayıcı maddeler katı, sıvı ve gaz karışımları hâlinde bulunabilirler:
Katı maddelerin düzenli şekilleri ve belirli hacimleri vardır. Katı maddeler ısı etkisiyle patlayıcı ve yanabilir buhar ve gazları açığa çıkarırlar. Çevreye yayılan buharlar veya gazlar havanın oksijeni ile birleşirse karışım oluştururlar. Oksijen miktarı yeterli seviyede olduğunda patlama veya yanma gerçekleşecektir. Katı maddelerin tutuşma sıcaklıkları farklıdır. Genel olarak kararlı (stabil) yapıdadırlar ve kolay kontrol edilebilirler. Katıların patlama ihtimali sıvı ve gazlara göre daha azdır.

## Slide 4: 1. Giriş
Sıvı maddelerin belirli hacimleri yoktur ve akışkan hâlde bulunurlar. Yapısında oksijen bulundurmayan sıvı maddelerin kendileri yanma etkisi göstermezler. Böylece sıvıların patlama tehlikesi ancak onların buharları vasıtasıyla olur. Yanma özelliği gösteren sıvılar tutuşma sıcaklığı veya daha yüksek sıcaklıklara ısıtıldıkları zaman uçuculuk özellikleri artacağından patlayabilir ve yanabilirler.
Gazlar ve buharlar; molekülleri arasındaki çekim kuvvetleri çok zayıf olduğu için, hızlı bir şekilde difüze olabilirler (yayılma) ve bulundukları kabın şeklini alabilirler. Moleküller yüksek basınca maruz kalmadıkça geniş mesafelere yayılabilirler. Hacimleri sıcaklık ve basınçtan kolayca etkilenir. Herhangi bir gazın davranışı hacim, basınç ve sıcaklık gibi birkaç genel kanunla açıklanabilir. Basıncın artmasıyla ve sıcaklığın azalmasıyla hâl değiştirebilirler. Sıvı veya katı hâle geçebilirler.

## Slide 5: 1. Giriş
Belirli kimyasallar yangın ve patlama riskleri taşırlar. Onlar kolay tutuşurlar. Bulundukları ortama çok hızlı bir şekilde yayılırlar. Alevlenme noktalarına ulaşmaları kolaydır. Kayda değer miktarlarda ısı üretebilirler. Patlama üç şekilde meydana gelebilir:
Kapalı ortamda buhar bulutu patlaması (CVCE); kapalı ortamlarda bulunan buharın ateşlenmesi sonucu meydana gelir. Kapalı bir kap içesinde oluşan, bir bina içerisine yayılan veya bir cihazın boşluklarına yerleşmiş olan buharlar ateşlendiği zaman yanarlar, yanma sonucu açığa çıkan ısı etkisi ile ortam basıncını artırırlar. Artan basınç sonucunda da patlama meydana gelir.
Kaynayan sıvı genişleyen buhar patlaması (BLEVE); yanabilir kimyasalların bulunduğu bacasız kaplar içerisinde iç basıncın artması sonucu meydana gelen patlama veya yanma sonucunda ortaya çıkan patlama şeklidir. Patlama sonucu oluşan yangın alevinin sıvılaştırılmış gaz tanklarına ulaşması sonucu sıvı tankları dış kısımdan ısınmaya başlar tank içindeki sıvılaştırılmış gaz genleşir, iç basınç artar. İç basınca dayanamayan tank sonunda parçalanır. Yüksek basınç altında bulunan sıvılaştırılmış gaz, basıncın azalması neticesinde buharlaşır. Buhar hâlindeki gaz, bulunduğu ortama yayılır. Buharların alev alması sonucu kaynayan sıvı genleşen buhar patlaması meydana gelir.

## Slide 6: 1. Giriş
Kapalı olmayan buhar bulutu patlaması (UVCE); çok yoğun ve çok geniş alana yayılmış hâlde bulunan buhar bulutunun ya da hava/gaz karışımının ateşlenmesi sonucunda buhar bulutu patlaması meydana gelir.
Parlayıcı (alevlenebilir) maddeler; hava ile oluşturdukları karışımlar herhangi bir enerji gereksinimi olmadan kendiliğinden ısınabilen ve alev alabilen maddelerdir. Bu tür maddeler alev ile karşılaştıklarında yanarlar ve alev uzaklaştırıldığında ise parlamaları devam etmez. Parlayıcı maddeler 0oC’nin altındaki sıcaklıklarda parlama yapabilirler. Çevreye yaydıkları gazları havayla temas ettiğinde oda sıcaklığı ve basıncında yanma etkisi gösterirler. Parlayıcı sıvı maddelerin kaynama noktaları düşük olup, 35oC’nin altındaki sıcaklıklarda kaynama gösterebilirler. Su ve nemli hava ile temas ettiklerinde ekzotermik reaksiyon sonucunda çevreye ısı yaydıkları gibi patlama tehlikesi bulunan maddeleri de oluşturabilirler.
Çok kolay alevlenebilir sıvıların parlama noktası 0oC’nin altındadır. Parlama noktası 21oC’nin altındaki sıvılar ise kolay alevlenebilir özelliğe sahiptirler. 21oC - 55oC sıcaklık aralığında parlama gösteren sıvı haldeki maddelere alevlenebilir maddeler denir.

## Slide 7: 1. Giriş
Parlama (Alevlenme) Noktası; bir ısıtıcı vasıtasıyla ısıtılan sıvılar bulundukları ortama buharlarını yayarlar. Oluşan bu buharlar hava ile belirli oranlarda karışım oluşturur. Doygun hâldeki hava-buhar karışımının parlama yaptığı ilk sıcaklığa alevlenme veya parlama noktası denir.
Parlayıcı sıvıların buharları ve yanıcı özellik taşıyan maddelerin tümü patlamaya neden olurlar. Parlayıcı maddelerin buharlarının hava ile karışımları yeterli oranda olması gereklidir. Karışımda hava miktarı az olduğunda, ortamda yeterli oksijen olmayacağından parlama gerçekleşmeyecektir.
Parlama etkisi kolay alevlenebilir maddelerde görülür. Patlama ise, tam anlamıyla bir yanma olayıdır. Patlama anında enerji boşalma hızı çok yüksektir. Patlama yangına sebep olmadığı gibi, yangın patlamanın bir sonucudur. Genel olarak patlamalar dört gruba ayrılır:

## Slide 8: 1. Giriş
Parlayıcı gaz, buhar veya tozlar kapalı bir alanda çok hızlı oksitlenirse oluşacak reaksiyon sonucunda büyük miktarda enerji boşalımı olacaktır. Bu enerjinin etkisiyle patlama meydana gelecektir. Bu tip patlamalara çok hızlı oksitlenme veya çok hızlı yanma patlamaları denir. Örneğin; aseton buharı-hava, benzin buharı-hava, LPG (propan ve bütan)-hava, doğal gaz (metan)-hava karışımları; un, nişasta, odun veya organik tozların hava ile karışımları; magnezyum tozu-hava karışımlarının meydana getireceği patlamalar gibi.
Kararsız yapılı maddelerin ayrışması çok hızlı meydana geldiği gibi, reaksiyon sonucunda enerji boşalımı da çok hızlı olacaktır. Ortama verilen büyük miktardaki ısı sonucunda patlama meydana gelecektir. (Örneğin; amonyum nitrat, dinamit, kara barut patlamaları gibi.)Bu tür patlamalar tamamen kararsız yapılı maddelerin ayrışmasına dayalı olduğu için, patlama reaksiyonu için havanın oksijenine veya oksijen kaynağına gerek yoktur.

## Slide 9: 1. Giriş
Basınçlı kaplarda veya buhar kazanlarında oluşabilecek aşırı basınç artışı sonucunda kabın parçalanmasıyla sonuçlanan patlamalar meydana gelir. Örneğin; buhar kazanlarının aşırı ısıtılması sonucunda buharın sıcaklığı giderek artacaktır. Sıcaklık artışı kazanda iç basıncın artmasına neden olacağından kritik basıncın üzerine çıkıldığında kazan yırtılacak ve patlama meydana gelecektir.
Nükleer reaksiyonlar sonucunda madde enerjiye dönüşeceği için açığa çıkan enerji son derece fazla olacağından patlama meydana gelecektir. Örneğin; uranyumun patlatılması (atom bombası) veya hidrojen bombasının patlatılması gibi patlayıcılar nükleer patlayıcılar olarak bilinir.

## Slide 10: 1. Giriş
Yanma noktası; parlayıcı ve patlayıcı gazlar ile sıvıların buharları hava ile karışım oluşturdukları zaman ortamda alev olmaksızın kendi kendilerine yanma etkisi gösterebildikleri sıcaklığa yanma noktası denir. Yanma noktasına ulaşılma durumunda yanmanın önüne geçebilmek için yangına müdahale edilmelidir. Aksi takdirde yanma devam edecektir. Parlayabilir maddeler, buharları ve hava ile yapmış oldukları karışımlar yanabilir. Örneğin, benzin -40oC’de parlama yapabilen bir sıvı olmasına rağmen, -40oC’nin altındaki sıcaklıklarda bile benzin buharları hava ile yanıcı buharlar üretebilmektedir.
Maddeler belirli sınırlar dâhilinde yanma ve patlama tehlikesi gösterebilirler. Bu sınırlar; hava içerisindeki buharın en düşük ve en yüksek konsantrasyon değerlerine karşılık gelmektedir. Yanma ve patlama Sınırları:
En düşük ve en yüksek yanma sınırları (LFL) ve (UFL) ile
En düşük ve en yüksek patlama sınırları (LEL) ve (UEL) şeklinde ifade edilirler.

## Slide 11: 1. Giriş
Buhar yüzdesi düşük olan karışımların yanma ve patlama tehlikesi oldukça zayıf olmasına karşın, yüksek seviyelerde buhar içeren karışımlar ise yanma ve patlama tehlikesi gösterirler.
LFL; ateşleme için gerekli olan buharın havaya oranının minimum yüzdesidir.
UFL; ateşlemenin artık mümkün olamayacağı miktarın üzerinde buharın havaya oranının yüzdesidir.
LEL; hava içerisinde bulunan yakıt buharının patlama oluşturabileceği en az miktarıdır.
UEL; hava içerisinde bulunan yakıt buharının patlama özelliğini devam ettirebilecek en yüksek miktarıdır.
Bir ortamda patlamanın veya yanmanın gerçekleşmesi için;
Oksijen kaynağı bulunmalıdır. Karışımda oksijen miktarı patlamanın veya yanmanın gerçekleşebilmesi için en alt (minimum) seviyede olması yeterlidir. Bazı maddeler bulundukları ortam için oksijen kaynağı olabilirler. Örneğin, sıvı hâlde bulunan Hidrojen peroksit (H2O2) güneş ışığının etkisiyle içerdiği oksijeni serbest bırakacak ve ortama yayılan oksijen ise bulunduğu sistem için patlama tehlikesi oluşturacaktır.

## Slide 12: 1. Giriş
Ateşleme kaynağı minimum sıcaklıkta olmalıdır. Çevrede minimum enerjinin oluşabileceği minimum süreye ulaşılırsa patlama veya yanma gerçekleşecektir. Şayet, bir madde çalışma sıcaklığının üzerinde bir sıcaklığa sahipse, ateşleme kaynağına gerek duyulmadan da patlama veya yanma oluşabilecektir.
Yakıt, yakıt buharları, gazlar ya da yanabilir özellikteki tozların bulunduğu hava, patlama veya yanma karakteri gösterecektir. Karışımı oluşturan hava belirli konsantrasyon sınırları içerisinde olmalıdır.
Patlama ve yanmanın gerçekleşebilmesi için genellikle oksijen kaynağı, ateşleme kaynağı ve yakıtın bir arada olması gereklidir.

## Slide 13: 2. PARLAYICI PATLAYICI MADDELER
Dünyada ve ülkemizde birçok sanayi kuruluşu mevcuttur. Özellikle bu sanayi kollarında gerek normal çalışma esnasında ve gerekse birtakım arıza ve bakım durumlarında çalışma ortamına yayılan kimyasal gazlardan, madde buharlarından, toz hâlindeki maddelerden dolayı patlamalar ve yangınlar devamlı olarak meydana gelebilecektir. Bu yüzden; parlayıcı ve patlayıcı maddeleri iyi tanımak, iş yerlerinde kullanılan maddelerin ve reaksiyonların nasıl meydana geldiğini bilmek ve oluşabilecek maddelerin ne kadarının çevreye yayılabileceği ve sızabileceği hakkında bilgi sahibi olmak gereklidir. Çalışma ortamına yayılan gaz/buhar/toz ile havanın meydana getireceği karışımın yüzdesini iyi tespit etmek ve önlemler almak lazımdır. Özellikle parlayıcı ve patlayıcı madde karışımlarının alt ve üst yanma sınırları ile alt ve üst patlama sınırları bilinmelidir.
Patlama tehlikesinin olduğu çalışma alanları ve sistemler genel olarak aşağıda sıralanmıştır:
Patlayıcı madde üreten fabrikalar , Gaz dolum tesisleri, Gemiler, tankerler, feribotlar , Tahıl siloları
Boya endüstrisi, Akaryakıt stok alanları, Benzin tankları ve pompaları, Kimya endüstrisi
Şeker endüstrisi ,Petrol rafinerileri, Kimyasal madde üretim fabrikaları , Un ve tahıl fabrikaları
Yüksek basınçlı reaktörler, Buhar kazanları vs.

## Slide 14: 2. PARLAYICI PATLAYICI MADDELER
2.1. Patlayıcı Hava (Atmosfer)
Hava içerisinde yaklaşık olarak %20,9 oranında oksijen bulunur. Bu oksijen miktarı parlama, patlama ve yangın için yeterli miktardır. Havada bulunabilecek gazlar, buharlar ve toz miktarına bağlı olarak oksijen yüzdesi değişim gösterecektir. Bazı yerlerde hava içerisindeki oksijen seviyesi %23 ve üzerinde olabilir. Böyle havaya oksijenle zenginleşmiş hava denir. Özellikle saf oksijenin kullanıldığı ortamlarda oksijen miktarı artacaktır. Havada oksijen miktarının artması patlama ve tehlikenin boyutunu daha da artırmaktadır. Oksijen bakımından zengin olan havaya patlayıcı/zehirli ve boğucu hava denir. Patlayıcı hava; Parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı gazları bileşiminde bulunduran havadır. Bu gazlar, metan, etan, propan, bütan gibi hidrokarbonlar ve hidrojen, karbonmonoksit ve hidrojensülfür gibi gazlardır.

## Slide 15: 2. PARLAYICI PATLAYICI MADDELER
2.2. Azami Konsantrasyon
Kapalı ortamlarda hava miktarı ve içerisindeki oksijen yüzdesi, sabit hacimli olan sistemin içerdiği maddelerin miktarına bağlı olarak sınırlı seviyede olacaktır. Hava içerisinde gaz/buhar miktarı fazla ise oksijen yüzdesi azalacaktır. Ortamda katı ve sıvı maddelerin varlığı havanın bulunacağı hacmi azaltır ve havanın yoğunluğunu artırır. Daha küçük hacimlerde daha yoğun hava birikimi meydana gelir. Buna bağlı olarak ortam basıncı artar. Kapalı ortamlara yayılan gazlar ve buharlar havayla belirli oranlarda karışım oluşturdukları için parlama/patlama ve yanma etkisi göstereceklerdir. Gaz/Buhar-Hava karışımlarının müsaade edilebilir azami (en fazla) konsantrasyon değeri ppm (mL/m3) veya ppm (mg/m3) cinsinden verilir. Azami konsantrasyon; ortalama çalışma süresi (8 saatlik çalışma süresi) içerisinde iş yeri havasında bulunması gereken madde miktarlarını ifade eder.

## Slide 16: 2. PARLAYICI PATLAYICI MADDELER
2.3. Alkali Metaller
Alkali metaller peryodik tabloda 1A grubu elementlerini içerir. Bu maddeler sodyum, potasyum, lityum, ribidyum ve sezyumdur. Alkali metaller kimyasal reaksiyonlarda çok aktif davranırlar. Hızlı reaksiyon verirler. Kolay yanıcıdırlar. Reaksiyonlarda patlama etkisi gösterebilirler. Su ile reaksiyona girerek hidroksil (-OH) içerikli bileşikler (bazlar) oluşturdukları gibi hidrojen (H2) gazı da oluştururlar. Oluşan hidrojen gazı patlayıcı özelliğe sahiptir. Reaksiyon ortamında oluşan ısı etkisiyle hidrojen havanın oksijeni ile birleşerek suyu oluşturacağı gibi ortamda patlama meydana getirecektir.
Sodyum (Na) : Sodyum metali suyla reaksiyona girdiğinde sodyum hidroksit ve hidrojen gazı elde edilir. Bu reaksiyon oldukça şiddetli gerçekleşir. Reaksiyon ekzotermik olduğu için yayılan ısı etkisiyle metalin kendisi ve oluşan hidrojen gazı otomatik olarak alevlenir. (erime noktasına (98oC) )
Potasyum (K) : Potasyum metali sodyuma nazaran daha düşük erime noktasına (63oC) sahiptir. Reaktivitesi (reaksiyona kolay girme özelliği) sodyumdan biraz fazla olmasına karşılık daha tehlikelidir. Asit ve halojen bulunan ortamlarda şiddetli reaksiyon verir. Aynı zamanda sıvı brom (Br) ile temas ettiğinde ortamı tahrip edecek derecede patlama etkisi gösterir.
oC
oC

## Slide 17: 2. PARLAYICI PATLAYICI MADDELER
2.3. Alkali Metaller
Lityum (Li) : Hidrojen taşıma ve depolama amaçlı olarak lityum metali oldukça avantajlı olarak kullanılabilir. Lityum metalinin erime noktası sodyum ve potasyuma göre daha yüksektir (180oC). Lityum erime sıcaklığına kadar ısıtılırsa alevlenebilir. Sodyum ile karşılaştırıldığında suyla ve havayla çok şiddetli reaksiyon vermez. Aynı zamanda su ve hava ortamında alevlenmez. Özellikle halojenlerin kendileri ve organik halojen bileşikleriyle ve aynı zamanda asitlerle şiddetli reaksiyona girer.
2.4. Patlayıcı Tozlar
Ortamda 420 μm (mikron) boyutunda veya daha küçük çaplarda olan yanabilir metal tozları patlama ve yanma tehlikesine sahiptirler. Toz hâlindeki metaller proses içerisinde ve mekanik olarak işlendiklerinde patlamalara ve yangınlara sebep olabilirler. Çoğu metal, ortam şartlarına bağlı olarak çeşitli derecelerde yanma ve patlama etkisi gösterir. Metaller; su, asitler ve diğer kimyasallarla oldukça tehlikeli reaksiyon verirler. Bazı metaller de kendi kendine ısınma ve alevlenme özelliğine sahiptirler.

## Slide 18: 2. PARLAYICI PATLAYICI MADDELER
2.5. Yüksek Enerjili Patlayan Metaller
Uranyum (U), plütonyum (Pu) ve toryum (Th) gibi radyoaktif karakterli maddeler son derece tehlikeli oldukları gibi, patlama esnasında ortama yüksek derecede enerji yayabilmektedirler. Radyoaktif metaller diğer metallere benzer olarak yanabilir ve patlama etkisi gösterebilirler.
Bütün metaller eritildiklerinde ya da yanarken, su, karbondioksit, köpük ve kuru söndürücü tozlarla çok şiddetli reaksiyon verirler. Bu maddeler yanan maddeye doğrudan doğruya uygulandıkları için yanmayı artıracak ve patlamaya sebep olacaklardır.

## Slide 19: 2. PARLAYICI PATLAYICI MADDELER
2.6. Çeşitli Metaller
Endüstride veya laboratuvarlarda sıklıkla kullanılan belirli bazı metallerin erimiş hâlleri ve tozları bazı derecelerde tehlikelidir. Onlar kendi kendine tutuşabilecekleri gibi, kimyasal reaksiyonlardaki aktiviteleri de farklılık gösterebilir. Toz patlamaları oluşturabilecekleri gibi, çeşitli şartlarda alevlenebilirler.
Alüminyum(Al) ve Alaşımları : Alüminyum ve alaşımları ticari değeri olan ve endüstride geniş kullanım alanına sahip maddelerdir. Alüminyum tozları ve toz halindeki alaşımları havada yanabildikleri gibi ciddi patlamaları da beraberinde getirebilirler.
Çinko(Zn) erime noktası 419 oC olan aktif bir metaldir. Toz halinde nemli ortamlarda alkali çözeltiler içinde ve asetik asitte kendi kendine tutuşacak derecede ısınma etkisi gösterir. Partikül boyutu büyük olduğunda alevlenmesi zor olduğu halde, tutuştuğu zaman meydana gelen yangınlar çok güçlü olmaktadır.

## Slide 20: 2. PARLAYICI PATLAYICI MADDELER
2.7. Parlayıcı ve Patlayıcı Sıvılar
Alevlenebilir sıvı; 38°C’nin aşağısında parlama noktasına sahip olan ve 38oC sıcaklıkta buhar basıncı 40 psi üzerinde olmayan sıvıdır. Örneğin; sıvılaştırılmış petrol gazları, sıvılaştırılmış doğal gaz ve hidrojen gazı gibi. Alevlenebilir sıvılar aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:
Sınıf 1A: Parlama noktası 23°C’nin aşağısında ve kaynama noktası 38oC’nin altında olan sıvılardır. (Örneğin; asetaldehit, bütin, kloropropilen, dimetil sülfit, etil klorit ve etil eter gibi.)
Sınıf 1B: Parlama noktası 23°C’nin aşağısında ve kaynama noktası 38oC de ve yukarısında olan sıvılardır. (Örneğin; aseton, benzen, karbon disülfür, etil alkol, etil asetat, benzin, hegzan, izopropanol, metanol, ve tolüen gibi.)
Sınıf 1C: Parlama noktası 23°C ve 38oC arasında olan sıvılardır. Örneğin; asetaldehit, bütin, kloropropilen, dimetil sülfit, etil klorit ve etil eter gibi. (Örneğin, amil alkol, bütil alkol, izobütil alkol, metil izobütil keton ve stiren ve ksilen)

## Slide 21: 2. PARLAYICI PATLAYICI MADDELER
2.8. Reaktif Kimyasallar
Aktifliği yüksek olan kimyasallar; güvenli bir şekilde parçalanması mümkün olmayan doğal olarak hızlı bir şekilde ısıyı ve gazları serbest bırakarak şiddetli reaksiyonların oluşmasına neden olan maddelerdir. Bu maddeler; parlayıcılar, oksitleyiciler, indirgeyiciler, su/asit/havaya duyarlı ve kararsız kimyasallardır. Bu maddeler zehirli gazlar ya da Siyanür( CN-) ve Sülfür(S-2 ) içeren maddelerin üretilmesine yardımcı olan kimyasal maddelerdir.
Sınıf I Reaktif kimyasallar normal olarak kararsızdırlar ve yıkıcı olmaksızın şiddetli değişime kolayca maruz kalabilirler.
Piroforik kimyasallar (örneğin; fosfor, magnezyum, alüminyum ve çinko tozları) havada kendi kendine tutuşurlar. İnert atmosferlerde depolanmalı ve havayla, suyla teması engellenmelidir.
Polimerleşmiş kimyasallar (örneğin; divinil benzen ve asetonitril gibi) havayla temas ettiğinde kendi kendine polimerleşirler. Böyle maddeler soğuk saklanmalı, sulu ve nemli ortamlardan uzak tutularak kullanılmalıdırlar.
Oksitleyiciler (örneğin; perklorik ve kromik asitler) organik maddelerle ya da indirgeyici reaktiflerle şiddetli reaksiyonlar veren kimyasal sınıfı oluşturur. Minimum miktarlarda depolayarak, organik, parlayıcı ve indirgeyici reaktiflerden uzakta ve ayrı bir şekilde depolanarak tehlikeleri en aza indirilebilir.

## Slide 22: 2. PARLAYICI PATLAYICI MADDELER
2.8. Reaktif Kimyasallar
Sınıf II Suyla şiddetli kimyasal reaksiyon veren aktif kimyasallardır. Örneğin: Asetil halidler, fosfor trioksit, titanyum tetraklorür. Bu kimyasalların pek çoğu koroziftir ve sudan uzakta ayrı olarak muhafaza edilmelidirler.
Sınıf III reaktif kimyasallar suda şiddetli bir şekilde parçalanarak ısı ve alevlenebilir gazların oluşmasına neden olurlar. Örneğin: alkali metaller, metal hidritler, metal nitritler.
Sınıf IV reaktif kimyasallar suyla hızlı bir şekilde reaksiyona girerler. Oldukça zehirli gazları yada buharları üretirler. Bu sınıfın tipik kimyasalları alkali metal fosfitler ve izosiyanatlardır.
Sınıf V metal siyanür tuzları, organik siyanür bileşikleri, metal sülfit tuzları gibi reaktif kimyasallar ve organik sülfitler ; aside duyarlıdırlar ve asitle temas ettkilerinde son derece zehirli hidrojen siyanür ve hidrojen sülfür gibi gazları oluştururlar.
Sınıf VI Reaktif kimyasallar orta sıcaklığa ısıtılırsa ya da alev kaynağına maruz kalırsa, patlar ya da yıkıcı etki gösterirler. Örneğin; sodyum amit, metal azitler, bromlu organik bileşikler, organik perkloratlar ve amonyum nitrat ve amonyum kloratlardır.

## Slide 23: 2. PARLAYICI PATLAYICI MADDELER
2.8. Reaktif Kimyasallar
Sınıf VII organik asitler, benzil peroksit, peroksitlenmiş eterler gibi reaktif kimyasallar, dış alev kaynağı olmaksızın orta sıcaklıkta ve basınçta patlayarak ayrışabilirler,
Sınıf VIII reaktif kimyasal patlayıcı maddelerdir. A sınıfı patlayıcılar: TNT(Tri nitro tolüen), civa fulminat ve diazo-dinitrofenol. B sınıfı patlayıcılar: nitroselüloz ve nitrogliserin. Yasaklanmış reaktif kimyasallar: dietil glikol dinitrat, kararsız nitrogliserin ve kararsız nitro selüloz.

## Slide 24: 4. KAYNAKLAR
Başkent İş Sağlığı ve Güvenliği Çevre Ölçüm Merkezi (ÇSGM) (2013). “Parlayıcı ve Patlayıcı Maddeler”. Ankara.
Birchall, James D. (1961). “The Classification of Fire Hazards and Extinction Methods”. London Ernest Benn Limited,
Carson, P., Mumford, C. (2002). “Hazardous Chemical Handbook”. Amsterdam Butterworth Heinemann, Oxford,
Eğri, Nihat “Patlayıcı Ortamlarda İş Güvenliği”. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü (İSGÜM).
Health and Safety Executive (2013). “Dangerous Substances and Explosive Atmospheres”. ISBN 978 0 7176 6616 4, London The National Archives, KEW,
Health and Safety Executive (1999). London “Take care with oxygen”.
Shreve, R. N., A. Brink, J. (Çeviren: A. İhsan Çataltaş). (1983). “Kimyasal Proses Endüstrileri”. İstanbul İnkılap ve Aka Kitabevi,
University of Glasgow. “Safe Use of Flammable an Explosive Substances”. İskoçya.
University of Pittsburg (2007). “Safety Manual”. Pittsburgh PA.
U.S. Chemical Safety and Hazard Inverstigation Board. (2006). “Dangers of Flammable Gas Accumulation”. Safety Bulletin. USA.
Vickers, J. (2013). “Controlling Explosive and Flammable Gases and Dusts”. Science and Technology Facilities Counsil, ss. 1-43.