## Slide 1
DEZENFEKSİYON
Bir suyun ihtiva ettiği sağlığa zararlı mikroorganizmaların sudan giderilmesi işlemine ‘suyun dezenfeksiyonu” denilmektedir.
Sterilizasyon ise, dezenfeksiyondan daha ileri kademe olup, sporlar dahil sudaki bütün canlıların öldürülmesi işlemidir.
İçme sularının dezenfekte edilmesinin gayesi sudan geçen hastalıkların bulaşmasının önlenmesidir.
Çökeltme, yumaklaştırma ve filtrasyon gibi işlemlerle mikroorganizmaların kısmen azaltılması mümkündür.
Temel Dezenfeksiyon Yöntemleri:
i)Fiziksel yöntemler (Isı, UV, güneş ışığı, elektromanyetik, ses),
ii)Kimyasal yöntemler (Klor ve bileşikleri, halojenler, ozon, permanganat, fenolik bileşikler, hidrojen peroksit, alkali ve asitler, vb.),
iii)Mekanik yöntemler (Eleme, çökeltim, vb.) sayılabilir.

## Slide 2
Sudan geçen hastalıklar
Bu organizmalardan başka bulaşıcı hepatitis virüsü, su diyaresi virüsleri gibi bazı virüsler de sudan geçerek hastalık yaparlar. Halk arasında “kara sarılık” denen hastalığa sebep olan hepatitis virüsünün su ile geçmesi ve hastalık yapabilmesi için kuvvetli bir kirlenmenin gerekli olduğu ileri sürülmüştür.
Hepatitis virüsü, iyi şekilde işletilen yumaklaştırma, çöktürme ve filtrasyon kısımlarından meydana gelen bir tasfiye tesisinde %90-99 oranında tutulabilmektedir.

## Slide 3
Sudaki zararlı mikroorganizmaları yok etmek için en etkin yol dezenfeksiyondur. Suyun bakiye 0.1-0.2 mg/lt klor kalacak şekilde ve uygun temas süresi ile klorla dezenfekte edilmesi halinde; bağırsak patojen bakterileri, 0.3-0.4 mg/lt bakiye klorla dezenfeksiyon halinde ise virüsler yok edilebilir.
Hastalık etkenleri olan yukarda belirtilen mikroorganizmaların bakteriyolojik muayeneleri zordur. Bu yüzden gösterge “indikatör” organizmalar kullanılır.
Bunlar:
1. Koliform bakterisi, bilhassa E. Koli olarak bilinen Escherichia koli.
2. Streptococcus faecalis.
3. Clostridium Perfringens Sporları
E. Kolinin, sularda bulunması, zararlı organizmaların mevcudiyetinin bir işaretidir. Dışkının 1 gramında 108 - 109 adet E. Koli bulunur. Bir içme suyu kaynağı tahlil edildiğinde E. Koli bulunmuşsa, bu kaynağın insan, memeli hayvan veya kuşların dışkılarıyla kirlendiği anlaşılır.

## Slide 6
Dezenfektan tankları

## Slide 9
Dezenfektan Seçimi:
İçmesuyu dezenfeksiyonu için gerekli olan miktardan daha fazla dezenfektan kullanılmaktadır.
Dezenfektan kullanımının:
Birincil amacı: patojen mikroorganizmaları etkisiz hale getirmek,
İkincil amacı: dağıtım sisteminde muhtemel mikrobiyal faaliyetleri engelleyebilmektir.
Dezenfektanın seçiminde ve kullanımında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
a. Dezenfektanın cinsi ve dozu
b. Lüzumlu temas süresi
c. Suyun sıcaklığı ve kimyevi özellikleri
d. Giderilecek mikroorganizmaların cins ve özellikleri

## Slide 10
Dezenfeksiyon proseslerinin diğer amaçları

## Slide 13
Klorla dezenfeksiyon
Klor normal ısı ve basınçta sarımsı - yeşil bir gaz olup, havadan ağırdır.
Çok keskin bir kokusu vardır. Aktif bir elementtir.
Su olması halinde, normal sıcaklıkta bütün elementlere tesir eder. Sadece asal gazlar ve oksijenle reaksiyona girmez.
Oda sıcaklığında kuru klor, platin, altın ve gümüş gibi metaller ile bakır ve demir ile bir reaksiyon meydana getirmez.
Bu sebeple kuru kloru bakır ve demir borularda nakletmek ve çelik kaplarda muhafaza etmek mümkündür.

## Slide 15
Klorla dezenfeksiyonda mikroorganizma giderme verimine tesir eden unsurlar:
• Mikroorganizmaların cinsi
• Mikroorganizmaların kesafeti
• Kullanılan dezenfektanın cinsi ve dozajı
• Temas müddeti
• Suyun pH değeri
• Suda dezenfektanla reaksiyona giren bileşiklerin (organik maddeler, amonyum, Fe++ , Mn++ vs.gibi) olup olmadığı
• Suyun sıcaklığı

## Slide 16
HOCI (Hipoklorit) kuvvetli, OCl− ise zayıf bir dezenfektandır. (HOCL; 40-80 kat daha etkin) Bu yüzden reaksiyonun sola doğru olması istenir. Bu ise düşük pH değerlerinde mümkündür. pH’ya bağlı olarak HOCl yüzdeleri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

## Slide 17
Cl2 + H2O HOCl + H+ + Cl-
HOCl H+ + OCl-

## Slide 19
Klor ihtiyacı:
Klor suda yükseltgenebilecek elementlerle (Fe2+, Mn2+, S2-, çözünmüş organik maddeler ve benzeri) öncelikli olarak reaksiyon verir ve daha sonra suda amonyak olduğunda, klor farklı davranır ve genellikle amonyakla reaksiyon vererek kloramin türlerini oluşturur.
Cl2/N < 7.6 durumunda dezenfeksiyon monokloramin ( oran:4.5)ile sağlanır. Monokloramin zayıf dezenfektan olup, pratikte serbest klor için kırılma noktasının üzerinde klorlama yapılır. Koku veren diğer kloraminlerin oluşmasının önlenmesi için Cl2/N < 7.6=7.6 ve pH>7 koşullarında kırılma noktası klorlaması yapılır.

## Slide 20
Kırılma noktası klorlaması

## Slide 21
DEZENFEKSİYON YAN ÜRÜNLERİ
Sularda 1 µg/L nin altında dahi olsa yüzlerce organik bileşik bulunur. Bunlar klorun arıtma tesislerinde oluşturduğu ve Dezenfeksiyon yan ürünleri olarak tanımlanan (DYÜ) komplex bileşiklerden kaynaklanır. Klor sulardaki hümik ve fülvik aistler ile reaksiyon vererek kolorlu organik bileşiklerin en önemlilerini (THM) trihalometanları oluşturur. Serbest klor bakiyesi bulunması durumunda THM oluşumu devam eder.
THM lar CHX3 formülü ile gösterirlirler.
Burada X herhangi bir halojen atomu olabilir.
Tüm THM lar kansorojendir. İçme suyunda bulunmaları istenemez.
Koloroform: CHCl3
Bromodiklorometan: CHBrCL2
Dibromoklorometan: CHBr2Cl
Bromoform: CHBr3

## Slide 23
THM oluşum hız ve konsantrasyonu, humus konsantrasyonu, sıcaklık ve pH arttıkça artar.
THM oluşumunun kontrolünde, sulardaki organik maddelerin dezenfeksiyon işleminden önce, koagülasyon, aktif karbon ya da membran filtrasyonu ile giderilmesi gerekir.
Alg ve brom iyonlarının da az olması THM oluşumunu azaltır.
Ayrıca organik madde konsantrasyonu yüksek sularda, klor yerine klordioksit (ClO2), kloramin ve ozon (O3) kullanılması önerilir.
Ancak ozon uzun süreli suda kalmaz etkisi zamanla sürmez. Klorla birlikte kullanılması önerilir.

## Slide 24
Klorit limit değerleri: Klorat ve klorit konsantrasyonlarının 0.5mg/L geçmemesi ve bu sebeple uygulanabilecek ClO2 konsantrasyonun 0,75mg/L ve daha düşükolması gerektiği önerilmektedir

## Slide 26
OZON ÜRETİMİ
Ultraviyole ozon jeneratörleri; 220 nm'den kısa dalga boyunda ışın veren U.V lambalarının etrafından hava geçirilmesi sonucunda veya;
sabit elektrik akımı vererek elektronları hızlandırmak suretiyle kinetik enerji kazandırarak, oksijen molekülündeki oksijen - oksijen çift bağını bozmak, parçalamak esasına dayanır.
Bu işlem sonunda açığa çıkan iki oksijen atomu; ozonu oluşturmak üzere diğer oksijen molekülü ile reaksiyona girer.