## Slide 1
RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
RTS 209 – KAMERA VE AYDINLATMA TEKNİKLERİ
Doç. Dr. Nursel BOLAT

## Slide 2: Amatör - Profesyonel Kameralar
Televizyon çekimleri için geliştirilen video kameralar yaptıkları kayıt kalitesine göre profesyonel veya amatör olarak sınıflandırılırlar.
Bir televizyon kamerasının ulusal çapta yayın yapan bir sistem içinde kullanılabilmesi için uluslararası standartlarda frekans bant genişliğine sahip olması gerekir.

## Slide 3: Tüplü – CCD’li Kameralar
Televizyon yayıncılığında kullanılan ilk kameralar tüplüydü.
Bunların fiziksel boyutları çok büyüktü ve gövdenin içinde kırmızı, mavi ve yeşil renkleri oluşturan üç tüp vardı.
Görüntü mercekten geçtikten sonra dikroik ayna denilen ve kamera gövdesi içinde yer alan özel bir yansıtıcı ve geçirgen merceğe gelir.

## Slide 4
Işık içindeki kırmızı ışık bileşeni kırmızı görüntü tüpüne, yeşil ışık bileşeni yeşil görüntü tüpüne ve mavi ışık bileşeni mavi görüntü tüpüne gönderilir.
Kamera tüplerinin önlerine gelen bu ışık bileşenleri tüp yüzeyindeki özel bir tarama işlemi sonucunda elektriksel işarete çevrilir ve bu şekilde görüntü oluşurdu.

## Slide 5: Analog ve Dijital Kameralar
Analog terimi “benzetme” anlamına gelen “analogy” kelimesinden gelmektedir.
Küçük format dediğimiz V8. Hi8, VHS-C gibi kameralar 1995 yılına kadar görüntüyü sadece analog olarak kaydetmekteydi.
Analog görüntü kaydının ne demek olduğunu bir örnekle açıklayacak olursak:
Bir anahtarcıya elimizdeki anahtarın kopyasını yaptırırken yaptığınız iş analog bir kopyalama işlemidir.

## Slide 6
Anahtar yaptırmış herkes anahtar kopyalama makinasını tanır.
Makinanın bir ucu asıl anahtar üzerinde hareket ederken diğer uç yeni anahtarı yontar.
Bu şekilde eski anahtarın bir kopyası üretilmiş olur.
İlk kopyada çok sorun çıkmaz ama asıl anahtarı kaybederseniz elinizdeki kopya anahtardan yeni bir anahtar üretmeye mecbur kalırsınız

## Slide 7
Bu yeni anahtar en baştaki anahtara çok benzese de aslında ondan farklı olacaktır.
Çünkü analog kopyalar yapılırken mutlaka bir miktar bozulma olur.
Bir kaç kere aynı şey tekrarlanırsa son anahtar çalışmamaya başlar.

## Slide 8: Kullanım Amaçlarına Göre Kamera Çeşitleri
Elektronik kameraları kullanım amaçları doğrultusunda üç sınıfa ayırabiliriz.
1. Stüdyo kameraları
2. EFP kameralar
3. ENG kameraları

## Slide 9: Stüdyo Kameraları
Bu kamera türü stüdyo içerisinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Çalışabilmeleri için stüdyo içinde özel düzenlenmiş donanıma ihtiyaç duyarlar.
Bu sistem kurulduktan sonra kesintisiz kullanılabilirler.
Ancak günümüzde yalın olarak stüdyo kamerası üretimi durdurulmuş denecek kadar azdır.
Bunun yerine EFP kameralar bir sisteme bağlanabilecek biçimde üretilerek stüdyo kamerası olarak kullanılabilmektedir.

## Slide 10: EFP Kameralar (Electronic Field Production)
Birden fazla kameranın aynı anda ve kesintisiz beraber kullanılmaları yöntemine dayanır.
Bu tür kameralar da kullanılabilmeleri için ek donanıma ihtiyaç gösterirler.
Televizyon programlarının açık havada veya stüdyolarda çekilmesi genel olarak bu kameralar kullanılarak gerçekleştirilir.
Bu türden kameralar genellikle şehir gerilimi ile çalışırlar.

## Slide 11
EFP kameraların yoğun olarak kullanılmasındaki amaç, canlı (Live) yayın yapan programların kaydedilmesi değildir.
Temel kullanım amacı, kaydedilmiş program görüntülerinin daha sonra yapılacak kurgu aracılığı ile bağımsız program durumuna getirilmesidir.
Bu sistemin ihtiyaç duyacağı ek donanımlar en yalın haliyle kamera kontrol üniteleri ve kamera ayar üniteleridir.

## Slide 12: ENG Kameralar (Electronic News Gathering)
Teknolojideki gelişmeler yalnızca stüdyolarda kullanılabilen kameraları uzun sayılamayacak bir süreç içerisinde dışarıda kullanılabilecek duruma getirdi.
Bu yeni durum kamera teknolojisi ve kullanımında devrim oluşturdu.
O güne kadar film ile yapılabilen haber toplama işi yerini tamamen ENG kameralara bıraktı.
Bu gelişme televizyonlara haber toplamada çabukluk kazandırmasının yanı sıra parasal kazanımlarda sağladı

## Slide 13: Sinema ve Dizi Çekiminde Kullanılan Filmli Kameraların Özellikleri
Sinema kamerası, kısa aralıklarla fotoğraf çeken bir fotoğraf makinesine benzetilebilir.
Kamerada bir çerçevenin ışıklanma prensibi fotoğraf makinasının aynısıdır.
Kamerayı fotoğraf makinasından ayıran özellik, kısa sürede çok sayıda fotoğraf çekmesidir.
Normal çevirimlerde bu sayı, saniyede 24 çerçevedir.
Çünkü göstericide de film saniyede 24 çerçeve geçer

## Slide 14
(Televizyonda saniyede 25 çerçevedir) Kısa aralıklarla fotoğraf çeken böyle bir makinanın başlıca iki özelliği olmalıdır.
a) Kısa süre içinde filmi eşit aralıklarla pencere önüne getirebilmeli ve ışıklama süresi boyunca hareketsiz tutulabilmelidir.
b) Filmin bir çerçeveden ötekine geçişi sırasında pencerenin önünü kapatarak ışığın film üzerine düşmesine engel olmalıdır.