## Slide 1: ANALOG HABERLEŞME
Dr. Öğretim Üyesi Seda ÜSTÜN ERCAN

## Slide 2: MODÜLASYON
Vericinin sinyali kanalda iletilecek biçime getirme işlemine denir. Bu ise yüksek frekanslı bir taşıyıcı sinyalinin bir değişkeninin (genlik, faz veya frekans) iletilecek bildiri sinyaline göre değiştirilmesidir.

## Slide 3: Modülasyona Neden İhtiyaç Duyulur?
1) Anten Uzunluğu Problemi
2) Yayılımı kolaylaştırır.
3) Gürültü ve bozulmanın olumsuz etkilerini azaltır
4) Çevresel etkilerin ortaya çıkardığı pek çok sınırlayıcı etkiyi ortadan kaldırır.

## Slide 4: Modülasyona ÇEŞİTLERİ
Genlik Modülasyonu
Faz Modülasyonu
Frekans Modülasyonu

## Slide 5: Genlik MODÜLASYONU

## Slide 6
Şekilde gösterildiği gibi alçak frekanslı bilgi sinyalinin pozitif (+) alternanslarında taşıyıcının genliği artar. En büyük genlik, bilgi sinyalinin (+) tepe (peak) noktasında elde edilir. Alçak frekanslı bilgi sinyalinin negatif (-) alternanslarında ise taşıyıcının genliği azalır. En küçük genlik ise bilgi sinyalinin (-) tepe (peak) noktasında elde edilir. Böylece taşıyıcının genliği, bilgi sinyaline göre değiştirilmiş olur. Burada modüle eden sinyal, bilgi sinyalidir. Modüle edilen ise taşıyıcıdır. Elde edilen sinyale “modüleli sinyal” denir.