## Slide 1: Doku Tespiti ve Tespite Etki Eden Faktörler
5.Hafta

## Slide 2: TESPİT=FİKSASYON

## Slide 3: Dokuların Hazırlanması
Dokuların incelenmesinde kullanılan en yaygın yöntem, histolojik kesitler hazırlayarak ışık mikroskobuyla incelemektir.
Genellikle dokular, içinden ışığın geçişine olanak tanımayacak kadar kalındır.
Mikrotom adı verilen aletlerle, dokular ince kesitler halinde dilimlenir ve bir dizi işlemden geçirilerek hazırlanır.

## Slide 4: Histolojik Teknikler
Tespit ve yıkama
Doku takibi
  Dehidrasyon (suyunu giderme)
  Şeffaflaştırma
  Sertleştirme
Bloklama/gömme
Kesit alma ve lama yapıştırma
Boyama
Kapatma

## Slide 5: Doku Tespiti (Fiksasyon)
Fiksasyonun amacı hücrelerin ve doku elemanlarının canlı hale yakın bir konumda muhafaza etmektir.
Tespitin amacı;
  Hücrelerin biçimini bozmadan, içeriklerini eritmeden muhafaza etmek
  Kolaylıkla difüzyona uğrayan maddelerin kaybını önlemek
  Doku takibinde büzülmelerini önlemek
  Dokuyu boyamayı kolaylaştıran bir duruma getirmek

## Slide 6: Doku Tespiti
Tespit yöntemleri
Fiziksel
Isı
Dondurma
Kimyasal
Kurutma

## Slide 7: Fiziksel Yöntemler
Isı
  Büyük parçaların tespitinde kullanılır.
  Proteinler denatüre olur, yağlar erir.
Dondurma
  Hızlı tanıda kullanılır.
  Çözünür maddelerin kaybını, hücresel yapıların yer değiştirmesini, kimyasal değişiklikleri, protein yıkımını en aza indirir.
Kurutma
  Kan ve kemik iliği yaymalarında kullanılır.

## Slide 8: Kimyasal Yöntemler
En fazla kullanılan yöntemdir.
Doku tespitinde kullanılan sıvı haldeki kimyasal madde ya da karışımlara fiksatif adı verilir.
Tespit teknikleri:
  İmmersiyon (daldırma)
  Perfüzyon (basınç uygulama)

## Slide 9: İmmersiyon
Geniş ağızlı ve ağzı iyi kapanan kaplar içerisinde tespitin yapılmasıdır.
Tespit edilecek organ/doku örneklerinin bütün yüzeylerinin solüsyonla doğrudan temasının olması gerekir.
Beyin gibi yumuşak dokuların tespitinde, organın kaba asılarak zemine dokunmaması ve her yüzünün tespit solüsyonuna temasının sağlanması gerekir.
Tespit süresince kapların ara ara çalkalanması ve karıştırılması gerekir.

## Slide 10: Perfüzyon
Deneysel çalışmalarda, anestezi altındaki hayvanın kanının boşaltılarak hangi organdan örnek alınacak ise o organın atardamar sisteminden, vücut ısısında, düşük basınç altında izotonik solüsyon verilip damar sisteminin yıkanmasıdır.
Daha sonra tespit solüsyonu aynı yolla verilerek organ çıkarılır ve tespit solüsyonuna alınır.

## Slide 11: İyi Fiksatifin Özellikleri
Hücre içine çabuk difüze olmalıdır.
Hücre içeriğini erimeyen maddeler biçiminde ve çok iyi çöktürmelidir.
Dokuyu sonraki işlemler sırasında büzülmeden korumalıdır.
Bazı hücre kısımlarının boyalarla özel olarak boyanabilmesini sağlamalıdır.

## Slide 12: Tespite Etki Eden Faktörler
Tespit solüsyonunun amaca göre seçimi
Tespit solüsyonunun miktarı
Tespit solüsyonunun pH’ı
Tespit süresi
Tespit solüsyonunun osmolalitesi

## Slide 13: Tespit Solüsyonunun Amaca Göre Seçimi
Örneğin; suda hazırlanmış bir fiksatif dokudaki glikojeni, alkolde hazırlanmış bir fiksatif ise lipitleri eriteceğinden söz konusu maddelerin araştırılmasında kullanılmaz.
Nükleus ya da kromozomlar incelenecekse asit fiksatifler çok sık kullanılır.
Aseton, formalin ve glutaraldehit en az denatürasyona neden olduklarından ve enzimleri de iyi koruduklarından enzim etkinliğini araştırmalarında kullanılır.

## Slide 14: Tespit Solüsyonunun Miktarı
Tespit solüsyonu ile bu solüsyon içerisine konulacak doku örneğinin oranı önemlidir.
Tespit solüsyonuna fazla örnek konursa solüsyon içindeki kimyasallar yetersiz kalır ve uygun bir tespit oluşmaz.
Genellikle 1:20 - 1:50 oranı ile iyi sonuçlar alınır.

## Slide 15: Tespit Solüsyonunun pH’ı
Genellikle hücre çekirdek ve sitoplazması birbirine zıt pH değerlerinde iyi sonuç verir.
pH asit olduğunda; çekirdek sitoplazmaya göre daha iyi korunur.
pH alkali olduğunda; sitoplazma çekirdeğe göre daha iyi korunur.

## Slide 16: Tespit Solüsyonunun Osmolalitesi
Hipertonik solüsyonların hücre büzüşmesine, hipotonik solüsyonların hücre şişmesine neden olduğu gösterilmiştir.
En iyi sonuçların ise hafifce hipertonik solüsyonlarla (400-450 mosm) elde edildiği bulunmuştur.

## Slide 17: Tespit Süresi
Çeşitli faktörlere bağlıdır:
  Örneğin büyüklüğü
  Tespit solüsyonunun difüzyon gücü: Solüsyonun cinsine ve tespit edilen organ/doku örneğinin yapısal ve fonksiyonel özelliğine bağlıdır.
  Ortam ısısı: Ortam ısısı düşük olduğunda, difüzyon hızı azalacağından tespit de gecikir.
  Amaç
  Doku örneğinin yapısı: Embriyonal dokular ve yumuşak dokular daha kısa sürede tespit edilirken, sert dokular ya da organ kapsülleri daha uzun sürede tespit edilir.

## Slide 18: Patoloji Laboratuvarına Gelen Materyallerin Kontrol ve Kabülü
Fiksasyon içinde gelen parçaların fiksasyon miktarları kontrol edilir.
  Materyallerin konulduğu kapların, tespit solüsyonunun buharlaşmasını ve dökülmesini önleyecek şekilde kapaklı olması gerekir.
  Materyal kaplarının ağız genişliği parçayı kolaylıkla çıkarılabilecek büyüklükte olmalıdır.
  Dokunun, materyal kabında sıkışmamış ve yüzer durumda olması gerekir.
  Eksik fiksatatif bulunan kaplara yeterince fiksatatif ilave edilir. Fiksatif miktarı, parça büyüklüğünün 20 ile 50 katı kadar olmalıdır. Parçanın tümü fiksatif içinde kalmalıdır.

## Slide 19: Patoloji Laboratuvarına Gelen Materyallerin Kontrol ve Kabülü
Fiksatif içindeki materyaller oda sıcaklığında bekletilir.
Tespit sırasında fiksatif zaman zaman çalkalanarak dokunun hareket etmesi sağlanır.
Tespit süresince kaplar karanlıkta bekletilir.
Fiksatif yüzeyine çıkmış büyük organ dokularının üzeri gazlı bezle örtülerek fiksatifle temas etmesi sağlanır.

## Slide 20: Patoloji Laboratuvarına Gelen Materyallerin Kontrol ve Kabulü
Özellikle yağlı dokular, tespit solüsyonu üzerinde yüzer durumda ise üzeri gazlı bezle örtülür.
Büyük materyaller genellikle 24 saat fiksasyon eriyiği içerisinde bekletilir. Endoskopik, iğne biyopsisi, spunch vb. küçük parçalar fiksasyonda 3-4 saat bekletilerek çalışmaya alınır.
Ön tanılara göre bazı örneklerin fiksasyon süresi uzatılır (kist hidatik, tüberküloz…).

## Slide 21: Doku Tespiti
Tespit işlemi;
  Dokuyu hücresel enzimlerin neden olduğu otoliz ve bakteri ya da mantarlarca oluşturulan dekompozisyondan korur,
  İnfeksiyöz ajanları inaktive eder ya da öldürür,
  Dokuyu sertleştirir ve doku komponentlerini stabilize eder.
İyi bir fiksatif, öldürücü, nüfuz edici ve sertleştirici nitelikte olmalıdır.

## Slide 22: Fiksatiflerin İşlevleri
Doku/organı, işlemler sırasında değişikliğe uğramayacak mikroanatomik yapı içerisinde tutmak,
Otoliz ve pütrefaksiyon (çürüme) gibi değişiklikleri önlemek,
Hücredeki yapıtaşlarını çözünmez hale getirmek.

## Slide 23: Fiksatiflerin Özellikleri
Dokuyu büzmemeli, şişirmemeli ve eritmemeli,
Enzimleri inaktive etmeli,
Dokudaki mikroorganizmaları öldürmeli,
Dehidratan, şeffaflandırıcı, sertleştirici ve boyayıcı ajanlarla karşılaştığında dokunun orijinal şeklini korumasını sağlayacak şekilde doku elemanlarını değişikliğe uğratmalı.

## Slide 24: Fiksatif Türleri
Aldehitler: Formaldehit, gluteraldehit…
Oksitleyici ajanlar: Osmiyum tetroksit, potasyum permanganat, potasyum dikromat
Protein denatürasyonu yapanlar: Metil alkol, etil alkol, asetik asit
Diğer: Civa klorür, pikrik asit, Carnoy fiksatifi, Bouin solüsyonu..

## Slide 25: Formalin
Birçok patoloji laboratuvarında kullanılan standart fiksatif %10’luk formalindir.
Formalin, formaldehitin sudaki %40’lık çözeltisidir.
Her türlü materyalin rutin fiksasyonu için kullanılabilir.
Ucuzdur ve doku bozulmadan uzun süre saklanabilir.

## Slide 26: Formalin
Formalinle tespit edilen dokulara birçok özel boya ve immünohistokimya uygulanabilir.
Tespit, proteinlerin çapraz bağlanmasıyla gerçekleşir. Formalinin çapraz bağlar oluşturması yavaş bir süreçtir.
Ürik asit kristallerinin erimesine yol açar.

## Slide 27: Formalin
Elektron mikroskobik inceleme öncesi tespitte uygun değildir.
Beklemekle asidik karakter kazandığından, pH’nın ~7,0 olarak ayarlanması için tampon sistemleri kullanılır.
Ör: kalsiyum karbonat, magnezyum karbonat, fosfat tamponları..
Tampon içermeyen formalinin raf ömrü kısadır.

## Slide 28: Formalin Hazırlanışı
1. % 10’luk formalin solüsyonu :
% 40’lık formalin……100 ml
Distile su……………….900 ml
2. Nötral tamponlanmış formalin (NTF) :
% 40’lık formalin…………………………….100 ml
Distile su…………………………………….....900 ml
Sodyum di-hidrojen fosfat, monohidrat………..4 gr
di-sodyum hidrojen fosfat anhidröz…………..........6.5 gr

## Slide 29: Alkol
Etil alkol (%70-100) nadiren primer fiksatif olarak kullanılmaktadır.
Glikojenin korunması ve bazı histokimyasal çalışmalar için kullanılabilir.
Birçok dezavantaja sahiptir.
  Dokudan su çekerek sertleşmesine, büzülmesine, hücre distorsiyonu ve protein denatürasyonuna neden olur.
  Yağların erimesine yol açabileceğinden lipid çalışmalarında ve myelin boyaları söz konusu olduğunda kullanılmamalıdır.

## Slide 30: Carnoy Fiksatifi
Glacial asetik asit, absolü etanol ve kloroformdan meydana gelir.
Her türlü dokunun tespitinde kullanılabilir.
Hızlı penetrasyon gösterir.
Glikojen ve plazma hücreleri için iyi bir fiksatiftir.
Nükleik asitlerin incelenmesini gerektiren durumlarda önerilmektedir.

## Slide 31: Carnoy Fiksatifi
Büzülme ve sertleşmeyi önlemek için tespit 4 saatten kısa tutulmalıdır.
Kloroform tehlike yaratabilir.
Kollajen iyi korunmaz.
Eritrositler lizise uğrar.
Asitte eriyebilen hücre granülleri ve pigmentler kaybolabilir.

## Slide 32: Bouin Solüsyonu
Pikrik asit, formaldehit ve asetik asitten meydana gelir.
Özellikle küçük biyopsiler için yeğlenir.
Klasik olarak testis biyopsilerinin tespitinde önerilmektedir.
Küçük lenf nodlarının bulunmasında işe yarayabilir. Yağ dokusu sarıya boyanırken lenf nodülleri beyaz olarak izlenir.

## Slide 33: Bouin Solüsyonu
Doku kırılgan hale gelebileceğinden 18 saatten kısa tespit yapılmalıdır.
Büyük materyallerin tespit edilmemesi gerekir.
Eritrositler lizise uğrar ve demir ile küçük kalsiyum depolanmaları çözünürler.
Pikrik asit DNA degredasyonuna yol açabilir.

## Slide 34
Hollande solüsyonu
  Pikrik asit, formalin, asetik asit, bakır asetattan meydana gelir.
  Bouin solüsyonunun modifikasyonudur.
  Gastrointestinal traktüs başta olmak üzere küçük biyopsilerin tespitinde kullanılır.

## Slide 35
B5 fiksatifi
  Civa klorur, sodyum asetat ve formalinden oluşur.
  Lenf nodları, dalak gibi dokular ile lenfoproliferatif hastalık kuşkusu bulunan tüm dokuların rutin tespitinde kullanılır.
  B5 stabil bir fiksatif olmadığından taze olarak hazırlanması gerekir.
  Aşırı tespit, dokuda sertleşme ve frajiliteye yol açtığından B5’de 2-4 saat kaldıktan sonra formaline alınması gerekir.

## Slide 36
Zenker fiksatifi
  Potasyum dikromat, civa klorür ve glacial asetik asitten oluşur.
  Kemik iliği biyopsileri için kullanılabilir.
  Dokular hızlı bir şekilde 8-12 saat içinde tespit olur.
  Histolojik ayrıntı çok iyidir.
  Eritrositler eridiğinden kanlı materyaller için yeğlenebilir.
  Fiksasyondan sonra kromat birikintilerini uzaklaştırmak için akarsuda yıkanması ve rutin boyamadan önce civayı uzaklaştırmak için iyotla muamele gerekir.
  Moleküler analizler ve immünohistokimya için uygun değildir.
  Civalı fiksatiflerle birlikte metal enstrümanlar kullanılmamalıdır.