## Slide 1: KAN ALMA VE KAN BASINCI
ÖĞRETİm görevlİsİ
süleyman emre kocacan

## Slide 2: KAN ALMA
Günümüzde kan alma işlemini hemşireler, sağlık teknisyenleri ve acil durumlarda doktorlar alır. Kan alma işlemi kısmen de olsa bilgi ve deneyim isteyen bir durumdur.
Başlıca kan alma yöntemleri şunlardır;
1. Kapiller Kan Alma
Az miktarda kan örneğine ihtiyaç duyulması durumunda hastadan doğrudan kan alma durumuna kapiller kan alma denir. Kapiller kan örneğinin alınması gereken durumlar;
Hemoglobin-hemotokrit analizi,
Periferik yayma,
Kan grubu tayini,
Kan şekeri izlenimi,
Bebek ve çocuklarda yapılan analizler.

## Slide 3: KAN ALMA
Kapiller kan nerelerden alınır?
Elin orta veya yüzük parmağından, (3. ve 4. parmak)
Kulak memesinden,
Bebeklerin topuğundan ve ayak baş parmaklarından alınabilir.
NOT: Kapiller kan alırken bölgeye çok aşırı baskı uygulamamak gerekir. Bunun nedeni basınçla birlikte doku sıvısının kana geçmesini engellemektir. Bu gibi durumlarda analiz sonucu yanlış çıkabilir.

## Slide 4: KAN ALMA
2. Venöz Kan Alma
Kapiller kan almanın aksine venöz kan alma çok miktarda kan örneğine ihtiyaç duyulduğu durumlarda hastadan doğrudan alınır. Venöz kan genellikle koldaki (medyan kübital ven ) veya el üstündeki venler kullanılarak alınır. Nadir olarak vücudun başka ven damarlarından da alınabilir.
Venleri bulmak kolaydır;
Ven çeperi daha incedir;
Ven sisteminde kan basıncı daha düşüktür
Venlerde açılan yara daha çabuk kapanır.

## Slide 5: KAN ALMA
3. Arteryal Kan Alma
İnvaziv (vücut içine olan uygulama) veya arteriyel katater yerleştirilerek arter kan örneği alınabilir. Arterler vücutta oksijenli kanı dokulara taşır.
ÖNEMLİ: Arteryal kan alma işlemi hemşireler yapmaz. Anatomik yapının iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu yüzden doktorlar arteryal kan alma işlemini yaparlar.
Arteryal Kan Alma İşlemi Nerelerden Yapılır?
Radial Arter (Bilek Atardamarı): Şuanda en çok tercih edilen arter gazı alım yeridir. Arter derinin çok altında değildir. (Cilde mesafesi 0.6 mm-1.1 cm) Ayrıca kanama durumlarında bası uygulanarak kolayca kan durdurulabilir.
Brakial Arter (Kol Atardamarı): Radial arterden kan alınamaması durumunda ikinci tercih olarak kullanılır. İkinci tercih olmasının nedeni Radial Artere göre daha derinde yer almasıdır. (Cilde mesafesi 0.7 mm-1.5cm)
Femoral Arter (Kasık Atardamarı): Üçüncü sırada da kasık atardamarı vardır. Radial ve Brakial arterden kan alınamazsa femoral arterden alınır. Tercih edilmeme sebebi 2-4 cm kadar derinde olması ve femoral sinir ve femoral ven ile yan yanadır. Yanlışlıkla sinirlere zarar verilebilir (yürüme bozukluğuna yol açar) ya da ven damarlara girilmesi sonucunda analiz sonuçları yanlış çıkar. Bu yüzden çok dikkatli yapılması gereken bir işlemdir tercih edilmez.

## Slide 6: KAN BASINCI
Sistolik Basınç: Kalbin sol ventrikülü sistol (kasılma) sırasında iken içindeki kan, aorta yoluyla büyük bir basınçla arter içine pompalanır. Bu sırada arter içindeki basınç, en yüksek değere ulaşır. Bu değere, sistolik kan basıncı denir. Büyük tansiyon olarak da ifade edilir.
Diyastolik Basınç: Ventrikül, diastol (gevşeme) anında iken içindeki basınç hızla düşer. Ventriküldeki basıncın düşmesi, aorttan atılan kanın az olması nedeniyle arterial sistemdeki kan basıncını düşürür. Kan, sürekli damar içinde akım hâlinde olduğundan az miktarda ve sürekli bir basınç mevcuttur. Bu basınca da diastolik kan basıncı denir. Küçük tansiyon olarak da ifade edilir.
Sistolik B. - Diyastolik B.
Ortalama Arteryel Basınç = Diyastolik Basınç + -------------------------------
3

## Slide 7
Nabız Basıncı: Sistolik basınç ile diastolik basınç arasındaki farka nabız basıncı denir.
Normal bir erişkinde arteryel sistolik basınç 120 mmHg, diyastolik basınç 80 mmHg’dir. Sistolik ve diyastolik basınçlar arasındaki fark (40 mmHg) nabız basıncı adını alır.
Nabız basıncının ortalama sınırı 30–50 mmHg arasındadır

## Slide 8
Nabız: Nabız, kalp tarafından kan pompalandığında bir arterin (atardamarın) ritmik olarak kasılması ve genişlemesidir. Nabız arterlerin (atardamarların) cilt yüzeyine yakın olduğu vücudun çeşitli noktalarında hissedilebilir. Normal nabız yetişkinlerde dakikada 60-100 arası, çocuklarda dakikada 100-120 arası, bebeklerde ise 100-140 arası olabilir. Nabız kalbin attığını gösterir. Nabız bazen azalabilir, bazen de artabilir. Nabızda ki bu artış ve azalma heyecana, korkuya, strese ve bazı hastalıkların fizyolojik etkisine bağlı değişiklik gösterebilir.
NabIz VE NABIZ alInan vücut bölümlerİ

## Slide 9: KAN BASINCI TAYİN METODLARI
Arteriyel kan basıncının, ses dinleme yolu ile tayini hususunu ilk ortaya atan 1905’te Korotkoff olmuştur. Onun için bu seslere Korotkoff’un kompresyon sesleri denir.
Pratik olarak arteryel kan basıncı; manşete bağlı pompanın vidasını sıkıştırdıktan sonra pompa ile hava verilir. Manşetteki basınç belirli bir düzeye yükseldiği zaman stetoskopta ses duyulmaya başlar. Bu ses ve nabız vurumu kayboluncaya kadar manşetteki basınç yükseltilir. Daha sonra manşetteki hava, ses ve nabız duyuluncaya kadar yavaş yavaş boşaltılır. Stetoskopta ilk ses veya a. radialiste nabız duyulunca manometrenin gösterdiği basınç sistolik basınca eşit kabul edilir. Yine hava boşaltımına manşondan devam edilir ve sesin önce kuvvetlenip sonra kaybolduğunu tespit ederiz. Bu anda manometrenin gösterdiği basınç diastolik basınca eşit olur.

## Slide 10: KAN BASINCI TAYİN METODLARI
İnsanlarda kan basıncı ölçümünde Sfigmomanometre (sphygmos=nabız) kullanılır. Sfigmomanometreler iki kısımdan ibarettir.
a. Manometre
b. Basınç Manşonu
Manometreler iki tiptir: Civalı manometreler, aneroid (yaylı) manometreler.

## Slide 11
Basınç manşonu, bu kauçuk bir keseden ibarettir. Kese esnemeyen bir kumaşın içinde bulunur. Kumaşın eni kesenin enine göre değişir. Mesela, 13 cm enindeki kese için kumaşın eni 14-15 cm olmalıdır. Basınç manşonunun eni basıncı ölçülecek arterin bulunduğu ekstremitenin kalınlığına göre değişir. Manşonun eni (W) arter basıncı ölçülecek ekstremite eninden (D) % 20 daha fazla olmalıdır. Genellikle yetişkinlerde a.brachialis’teki kan basıncı tayinlerinde kullanılan manşon 13 cm genişliğinde 23 cm uzunluğundadır. Fakat çok şişman veya çok zayıflarda biraz evvel bahsedilen prensip göz önünde tutulmalıdır.
Kol çevresi 22 to 26 cm ise küçük ebatlı manşon (13 x 23 cm)
Kol çevresi 27 to 34 cm ise orta ebatlı manşon (16 x 30 cm)
Kol çevresi 35 to 44 cm ise büyük ebatlı manşon (16 x 36 cm)

## Slide 12: STETOSKOPUN YAPISI
Kulaklık: İki kulaklık hortumu, gerginlik oluşturan yay, kulaklık başlıklarından oluşur.
Kulaklık başlıkları
Kulaklık yayı
Ayarlanabilir Diyafram:
  Çan, düşük frekanslı sesleri duymak için cilt ile hafif kontak ile kullanılır
  Diyafram yüksek frekanslı sesleri duymak için cilt ile sıkı kontak halinde kullanılır.
Kök
Hortum
Dinleme Çanı

## Slide 13
Kan Basıncı Tayininde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Kan basıncı tayin edilecek şahıs bakımından:
Şahıs ölçümden önce kalabalık olmayan, sakin bir yerde 5-10 dakika istirahat etmiş olmalıdır. Gerek ruhi, gerek fiziki bakımdan dinlenmiş olmalıdır. Ayrıca yemekten, egzersizden, sigara içilmesinden sonra belli bir zaman geçmesi de, kan basıncını doğru ölçmede yerine getirilmesi gereken şartlardandır.
Şahıs rahat bir şekilde oturmuş bulunmalı ve manşonun tatbik edildiği kol, kalp hizasında olacak şekilde düz yumuşak bir yere dayanmalıdır.
Kol çıplak, hafif bükülmüş abdüksiyon halinde ve tamamı ile gevşek bulunmalıdır.
Basıncı tayin edecek şahıs tarafından, basınca etkili olabilecek psişik faktörleri kaldırmak amacı ile: basıncı tayin edecek şahsa yapılacak işler anlatılmalı ve güven hissi uyandırmalıdır.

## Slide 14
Ölçümler beşer dakikalık aralarla birkaç kere tekrarlanmalı, şahısta endişe, şüphe uyandıracak yüz ifadelerinden sakınmalıdır (bu tedbirler yalnız psişik faktörleri bertaraf etmekle kalmaz, damar spazmı ihtimalini de önler). Tekrarlanan ölçümlerde her defasında manşonun havası iyice boşaltılmalıdır.
Sfigmomanometrenin manometre ibresinin sıfırda olup olmadığına dikkat etmelidir. Değilse sıfıra getirilmelidir.
Sfigmomanometrenin manometresi ön yüze gelmeli, daha doğrusu kauçuk kese tam arterin üzerine gelmeli ve manşonun alt kenarı dirsek bükümünden 2-3 cm yukarıda olmalı ve ne çok sıkı ve ne de çok gevşek olmamalıdır. Kol manşonunun üst tarafından giyim eşyası vasıtası ile sıkıştırılmış olmamalıdır.
Dinleme aletinin tamburu dirsek bükümüne elle yollandıktan sonra arteria cubitalis nabzının en iyi alındığı yere konmalı ve ne manşona ne de elbiseye değmemelidir.

## Slide 15
Eğer arter, kalp seviyesinin yukarısında ise; sistolik diyastolik basınç düşük, aksine kalp seviyesinin altında ise, yüksek bulunur. Genellikle diyastolik basınç bu gibi durumlarda sistolikten daha fazla bir değişiklik gösterir.
Eğer gevşek yerleştirilmişse hem sistolik, hem diyastolik yüksek çıkar. Zira bu durumda kauçuk kese balon yapar. Basınç manşonunun esas basınç yapan düzeyi küçülmüş olur.
Tansiyonu ölçülecek kişilerde başlangıçta her iki koldan da ölçmek gereklidir. Hangi koldan okunan değer yüksekse, takip de artık hep o koldan yapılmalıdır. Bu itibarla, halk arasında tansiyonun hep sağ koldan veya kalbe yakın denilerek hep sol koldan ölçülmesini savunan görüşlerin her ikisi de yanlıştır. Aslında çoğu kişide iki kol arasında 3-5 mmHg’dan fazla fark yoktur. Ancak kol damarlarındaki kan akımının farklılığına bağlı olarak farkın daha yüksek olduğu kişilerde tansiyon ölçümü için doğru kol, tansiyonun daha yüksek okunduğu koldur. Sonraki takiplerde artık sadece o kol kullanılmalıdır.

## Slide 16
HİPERTANSİYON
Çok sayıda gözlemsel çalışma kardiyovasküler morbidite ve mortalitenin hem sistolik hem de diyastolik kan basıncıyla sürekli bir ilişki içinde olduğunu göstermiştir. Toplumda yüksek kan basıncı prevalansının yaygınlığı, bir WHO (Dünya Sağlık Örgütü) raporunda yüksek kan basıncının dünyada neden en önde gelen ölüm nedeni olarak yer aldığını açıklamaktadır.
Büyük tansiyonun 14’ün, küçük tansiyonun ise 9’un üstüne çıkmasıyla başlar.
Genellikle, hipertansiyon tanısı her muayene ziyaretinde en az iki kan basıncı ölçümüne ve en az 2-3 muayene ziyaretine dayanmalıdır. Ancak, özellikle şiddetli vakalarda tanı tek bir ziyarette elde edilen ölçüm sonuçları esas alınarak konabilir.

## Slide 17
Hipotansiyon (düşük tansiyon): Bireyin arterial kan basıncının normal değerlerin altında olmasına hipotansiyon denir. Hipotansiyon, büyük tansiyonun 9 ‘un, küçük tansiyonun ise 6 ‘nın altına düşmesi durumunda başlar. Ortostatik hipotansiyon: Bireyin aniden ayağa kalkması ya da yatma pozisyonundan oturur pozisyona geçmesi ile periferik (çevresel) damarlardaki vazodilatasyon hemen eski hâline gelemez. Beyin kanlanması azalır ve hipotansiyon gelişir. Bu duruma ortostatik hipotansiyon denir.

## Slide 18
Tablo 1:Hipertansiyon Sınıflandırması:
Kategori Sistolik Diyastolik
Hipotansiyon <90 ve/veya <60
Optimum <120 ve <80
Normal 120-129 ve/veya 80-84
Yüksek normal 130-139 ve/veya 85-89
1. derece hipertansiyon 140-159 ve/veya 90-99
2. derece hipertansiyon 160-179 ve/veya 100-109
3. derece hipertansiyon ≥180 ve/veya ≥110
İzole sistolik hipertansiyon ≥140 ve <90
Kardiyovasküler korunmayı en üst düzeye çıkarmak için, diyabet hastalarında daha yoğun antihipertansif tedavi tavsiye edilmiştir ve hedef kan basıncı değeri <130/80 mmHg olarak önerilmiştir. Birden fazla kronik hastalığı olanlarda ise (diyabet, kardiyovasküler hastalık, böbrek hastalığı…) hedef kan basıncı değeri <120/80 mmHg olarak önerilmiştir.

## Slide 19
Yaşam tarzı değişiklikleri
Kan basıncı düzeyi yüksek normal olan ve ilaç tedavisi gerektiren hastalar da dahil olmak üzere tüm hastalarda, uygun olduğunda, yaşam tarzıyla ilgili önlemler alınmalıdır. Bunun amacı kan basıncını düşürmek, diğer risk faktörlerini ve klinik durumları kontrol altına almak ve daha sonra kullanılması gerekebilecek antihipertansif ilaç sayısını ve dozunu azaltmaktır. Kan basıncını veya kardiyovasküler riski düşüreceği yaygın kabul gören ve tüm hastalarda düşünülmesi gereken yaşam tarzı önlemleri şunlardır:
  sigarayı bırakmak,
  fazla kilolu bireylerde, kilo vermek,
  alkol tüketimini makul ölçülere indirmek,
  fiziksel aktivite,
  tuz alımını azaltmak,
  meyve ve sebze tüketimini artırmak ve doymuş ve toplam yağ alımını azaltmak.

## Slide 20
TEŞEKKÜRLER