## Slide 1: STERİLİZASYON ve DEZENFEKSİYON

## Slide 2: TANIMLAR ve KISALTMALAR
Anlık sterilizasyon (Önceki tanım: Flash sterilizasyon): Dekontamine edilmiş, kurulanmış aletlerin hemen kullanımı için paketlenmeden buhar otoklavlarında özel bir program kullanılarak kısa sürede steril edilmesi işlemidir. Sterilize edilen aletin malzemenin en kısa zamanda sterilizatörden çıkarılması ve aseptik transfer ile steril alana ulaştırılmasıdır.
Antisepsi: Canlı doku üzerindeki (özellikle patojen) mikroorganizmaların öldürülmesi veya üremelerinin engellenmesidir.
Antiseptik: Canlı doku üzerindeki (özellikle patojen) mikroorganizmaların öldürülmesi veya üremelerinin engellenmesi için kullanılan kimyasal ürünlerdir.
Asepsi: Mikroorganizmaların korunmuş bir alana ulaşmalarının önlenmesi ve bunun devamlılığının sağlanmasına asepsi, bu amaçla yapılan işlemlerin tamamına da aseptik teknik denir.
Bakteri sporu: Bazı bakteriler tarafından oluşturulan, fiziksel ve kimyasal çevre etkenlerine karşı dirençli özel yapısal şekildir.
Bakterisit: Bakterileri öldürme etkisi olan maddelerdir.

## Slide 3
Biyolojik indikatör: Sterilizasyonun işleminde biyolojik ölümün gerçekleştiğini belirlemek için kullanılan, tercih edilen sterilizasyon yöntemine en dirençli bakteri sporlarını içeren test materyalidir.
Biyolojik yük (bioburden): Bir materyaldeki canlı mikroorganizma miktarını ifade eder.
CE amblemi: (Conformite Europeenne’nin kısaltması) Avrupa Birliği standartları içinde yer alan Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine (Medical Device Directive, MDD) uygunluğu gösteren işaret
Dekontaminasyon: Dezenfeksiyon/sterilizasyon öncesinde, fiziksel ve/veya kimyasal yöntemlerle bir yüzey veya malzemeden organik madde ve patojenleri uzaklaştırarak, personelin aletlere elle temas edebilmesi açısından güvenli hale getirme işlemidir.
Dezenfeksiyon: Cansız maddeler ve yüzeyler üzerinde bulunan mikroorganizmaların (bakteri sporları hariç) yok edilmesi veya üremelerinin durdurulması işlemidir. Bakteri sporları ve mikobakterileri etkileme seviyelerine göre yüksek, orta ve düşük düzey dezenfeksiyon olarak 3 kategoride değerlendirilir.
Düşük düzey dezenfeksiyon: Bakteri sporu, mikobakteri ve zarfsız virüslere etkisiz olan, ancak bir kısım vejetatif mikroorganizmalar ve zarflı büyük virüslere (genellikle ≤10 dakika) etkili olan dezenfeksiyon şeklidir.

## Slide 4
Orta düzey dezenfeksiyon: Bakteri sporlarına etki göstermeyen fakat mikobakterilere etkili olabilen, diğer mikroorganizmaları inaktive eden dezenfeksiyon şeklidir.
Yüksek düzey dezenfeksiyon: Bakteri sporları dışındaki tüm mikroorganizmaları inaktive eden dezenfeksiyon şeklidir.
Elektronik test sistemleri: Buhar sterilizatörlerin performansını ve arızalarını tespit edebilen, vakum kaçağı ve Bowie&Dick gibi fiziksel parametrelerden bir veya birkaçını elektronik olarak test edebilen ve sonuçların bilgisayar ortamında saklanmasına olanak veren sistemlerdir.
Epoksi: Reçine esaslı, poliamid ile muamele edilerek parlak ve sert bir tabaka oluşturan çift komponentli, dökme ya da şap şeklinde uygulanabildigi gibi, direkt yüzey üzerine boya şeklinde de uygulanan, antistatik ve kolay temizlenebilir, tek yüzey halinde kaplamada kullanılan, bir yapı malzemesidir.
HEPA filtre: (High Efficiency Particulate Air Filter) Yüksek etkinlikte (≥0.3μ büyüklükteki partikülleri en az %99.97 etkinlikte filtre eden) partikül tutucu hava filtresi.

## Slide 5
Kimyasal indikatör: Sterilizasyon şartlarında karakteristik değişiklik gösteren (renk değişikliği vb.) kimyasal maddeler içeren kağıt şerit veya diğer test materyalleridir.
Prion: Nükleik asit içermeyen protein yapısında, standart sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemlerine dirençli enfeksiyöz partiküllerdir.
Sterilizasyon: Herhangi bir maddenin ya da cismin üzerinde ve içinde bulunan tüm mikroorganizmaların, sporlar da dahil olmak üzere, yok edilmesi işlemidir.
Temizlik: Kir ve organik maddelerin su ve deterjan kullanarak mekanik olarak uzaklaştırılması işlemidir.
Validasyon: Sterilizasyon sisteminin ve işlemlerinin önceden belirlenmiş şartları sürekli sağladığının kanıtlanmasıdır.

## Slide 6: Merkezi Sterilizasyon Ünitesi (MSÜ ALANLARI)
Hastanelerin değişik yerlerinden, kirlenmiş malzemeleri işlenmek üzere toplayıp tekrar kullanıcıya teslim eden kesintisiz hizmet üreten, konum olarak ameliyathaneye yakın, hastane trafiğinden uzak, kirli ve temiz malzeme transferinin ayrılmış alanlarla sağlandığı, yönetsel olarak doğrudan hastane idaresine bağlı olarak çalışan merkezlerdir.

## Slide 7: MSÜ’de alanlar
MSÜ’de malzeme akış yönü kirli alandan temiz alana, temiz alandan steril alana doğru ve tek yönlü olmalı, kirli, temiz, steril depolama ve destek alanlar olmak üzere şekillendirilmelidir.
Kirli alan (Dekontaminasyon alanı) kırmızı
Temiz alan (Alet muayene hazırlık ve paketleme alanı) mavi
Steril alan (temiz alan) yeşil
Destek alanlar sarı renk çizgilerle tanımlanmalıdır.
MSÜ alanını yaklaşık olarak; %35 kirli alan, %35 temiz alan, %20 steril alan ve %10 destek alan oluşturmalıdır.

## Slide 8: Yaşam Türleri
Simbiyoz (ortak yaşam)
Farklı türden iki canlının, birlikte yaşamasına simbiyoz yaşam denir.
Simbiyoz; mutaalizm, kommensalizm, saprofit, protokooperasyon ve parazitler olmak üzere dört gruba ayrılır.
Protokooperasyon (+ +):
→Zorunlu olmayan ortak yaşamdır.
→Buna gevşek mutaalizm de denir.
→Bu birliktelikten her iki canlı da yarar görür.
→Ayrıldıklarında ise her iki canlı da ciddi bir zarar görmez. Timsah ve kürdan kuşu
Kommensalizm (+ 0):
→Bu birliktelikte tek taraflı yarar görülür. Ancak bulundukları canlının vücut direnci kırıldığında, dokularda çoğalarak hastalık yapan kommensallere potansiyel ya da oportünist (fırsatçı) denir
→Diğer canlı ise ne yarar ne de zarar görür. Köpek balıkları ile onlara yapışarak yaşayan vantuzlu balıklar.
Mutalizm (+ +):
→Zorunlu ortak yaşamdır.
→Bu birliktelikten her iki canlı da yarar görür.
→Ayrıldıklarında ise her ikisi de zarar görür. Otçul memeliler ile selüloz sindiren bakteriler

## Slide 9
Saprofit beslenme (çürükçül, ayrıştırıcı):
→Bu canlılar ölü canlıları ve canlıların organik atıklarını çürüterek beslenirler.
→Bu canlılar organik maddeleri inorganik maddelere dönüştürerek madde döngüsünün tamamlanmasını sağlarlar.
→Hücre dışı sindirim yaparlar.
Parazit beslenme(+ -):
→Bu birliktelikten canlılardan biri yarar görürken; diğeri ise zarar görür.
→Parazit beslenmede yarar göre canlıya parazit, zarar gören canlıya ise konak denir.

## Slide 10: Dezenfeksiyon
Dış ortamda bulunan bütün mikroorganizmaları öldürmek her zaman gerekli değildir. Dezenfeksiyon uygulanarak hastalık yapan yani patojen mikroorganizmaları öldürmekle de bulaşma önlenir. Dezenfeksiyon uygulandığında hastalık yapan ve yapmayan bakterilerin vejetatif şekilleri ile şarbon gibi hastalık yapan bakterilerin sporları ölür. Saprofit bakterilerden bazılarının sporları çok dirençli olduğundan dezenfeksiyonla ölmez. Bunlar hastalık yapmadığından, dezenfeksiyonla ölmemelerine önem verilmez. Dezenfeksiyon cansız ortama uygulanır ve bu işlem yapılırken eşyaya zarar vermemelidir. Dezenfeksiyon için kullanılan maddelere dezenfektan denir. Dezenfektan maddelerin bazıları fazla sulandırılarak antiseptik madde gibi deriye hatta açık yaralara uygulanabilir.

## Slide 11: Sterilizasyon
Tıbbi ve cerrahi girişimler sırasında mikroorganizmaları tanımlamak amacıyla üretmek istediğimizde, kullanacağımız araç gereç, besi yeri gibi ortamların mikrop taşımamasını isteriz. Ayrıca içtiğimiz suyun, tükettiğimiz yiyeceklerin ve içeceklerin hastalık yapıcı mikroplardan uzak olması gerekir.
Dünyadaki bütün canlılar gibi mikroorganizmalar da kendileri için uygun ortamlarda beslenerek çoğalır. Bulundukları yerde kendilerine zararlı olabilecek çeşitli etkenlere karşı yaşam savaşı vererek soylarını devam ettirir. Bazıları spor teşkil ederek dış ortamda yıllarca canlı kalabilir.
Strilizasyon, herhangi bir maddenin veya cismin birlikte bulunduğu tüm mikroorganizmaların ve bunların sporlarının öldürülmesi işlemidir. Sterilizasyonun kelime anlamı arınma olarak ifade edilebilir.

## Slide 12
Spaulding sınıflaması Spaulding 1968 yılında sağlık alanında kullanılan ve hasta ile temas eden araç ve gereçleri; taşıdıkları enfeksiyon riskine ve sterilizasyon ve dezenfeksiyon gerekliliklerine göre 3 grupta toplamıştır. Spaulding sınıflandırmasına göre hastane ve laboratuvarlarda kullanılan araçlar:
1. Kritik : organ, doku ve dolaşan kan ile temas edenler : STERİLİZASYON / (YÜKSEK DÜZEY DEZENFEKSİYON)
Cerrahi araçlar, Kalp-damar kateterleri, Üriner kateterler, İmplantlar, Drenler vb.
2. Yarı kritik : mukoza ve bütünlüğü bozulmuş deri ile temas edenler : YÜKSEK DÜZEY /(ORTA) DEZENFEKSİYON
Fleksible gastrointestinal endoskoplar, Laringoskoplar, Endotrakeal tüpler, Bronkoskoplar, Anestezi setleri vb.
3. Kritik olmayan: sağlam deri ile temas edenler : DÜŞÜK DÜZEY DEZENFEKSİYON
Stetoskoplar, Tansiyon aleti manşonu, Masa ve mobilyalar vb.

## Slide 13: Sterilizasyon Amaçları
Sterilizasyonda temel ve ana amaç steril edilmek istenilen ortamdaki tüm mikroorganizmaları yok edilmesidir.
Sterilizasyon uygulamaları pek çok bakımdan önemlidir. Öncelikle laboratuvarda analizde kullanılacak tüm malzemenin (analiz örneği dışında) önceden sterilize edilmiş olma zorunluğu vardır. Aksi hâlde başta besiyerleri ve Petri kutuları olmak üzere kullanılacak materyalden gelen mikroorganizmalar sanki analiz edilen örnekten gelmiş gibi sahte (false) pozitif sonuçlara neden olabilir.

## Slide 14: Steril Ortamın Özellikleri
Steril edilecek olan eşyanın sterilizasyondan sonra tekrar kontamine olmaması (steril olma özelliğini kaybetmiş) için dış ortamla ilgisinin kesilmesi lazımdır. Gerekli önlemler alınmamış steril eşya, havada bulunan tozlarla ve tozlar üzerindeki mikroorganizmalarla kirlenir ve sterilitesi bozulur. Bundan dolayı, steril edilecek eşya uygun poşetler içinde veya alüminyum folyo ile sarılarak ya da tromel gibi kaplar içinde steril edilir. Herhangi bir işlem yapılırken açılacak steril kabın ağzının alevden geçirilmesi ve mümkün olduğu kadar kısa sürede tekrar kapatılması gerekir.

## Slide 15: Sterilizasyonun Kullanım Alanları
Tıpta çeşitli amaçlar için sterilizasyon işlemlerinden yararlanılır. Cerrahide enfeksiyonlardan korunmak için dokulara temas edecek aletlerin steril edilmesi gerekir. Vücuda şırınga edilecek ilaçların da steril olması gereklidir. Mikrobiyolojide de sterilizasyon en önemli işlemlerden biridir. Çalışılan ortam, kullanılan alet ve gereçler, besiyerleri mikroorganizmalardan arındırılmadıkça mikrobiyolojik çalışmaların yürütülmesi imkânsızdır.
Gıda endüstrisi de sterilizasyonun kullanıldığı temel alanlardan biridir. Tüketicilerin kullanımına sunulan gıda ürünlerinin elde edilmesinden üretimine, paketlenmesi ve tüketiciye ulaşımına kadar steril olma özelliğini taşıma gerekir.
Diğer kullanım alanları ise kozmetik ürün sterilizasyonu, ambalaj malzemelerinin sterilizasyonu, hayvan yemi ve pet gıdaların patojen mikroorganizmalardan arındırılmasıdır.

## Slide 16: Sterilizasyon Çeşitleri
Mikroorganizmalar bilinmeden ve bunları ortadan kaldırma düşüncesi olmadan önce insanlar deneme yanılma yoluyla buldukları yöntemleri kullanarak besinlerin mikroorganizmalar tarafından bozulmalarını önleyici çeşitli yöntemler geliştirmişlerdir. Besin maddelerinin muhafazasında ısıtma, kurutma, tuzlama, şekerleme, mayalama, asitlendirme, baharat ve kokulu maddelerle muamele etme işlemleri çok eskiden beri ve günümüzde kullanılan yöntemlerdir. Ülkemizde yanan kükürt dumanı ile kayısıları saklama hâlen kullanılmaktadır.
Ayrıca, tarihte Büyük İskender’in insanların dışkılarından korunmak için kamp yerini her gün başka yere naklettirdiği, ordusunun içme suyunu kaynattırdığı, hayvan pisliklerini gömdürdüğü, köprü ve diğer yapılarda kullanılan ağaçları çürümeye karşı korumak için zeytinyağı ile kaplattığı bildirilmektedir.
Günümüze kadar ilk bulunan dezenfektanların daha etkin ve daha az yan etkilere sahip olanlarını geliştirmek için yoğun çabalar sarf edilmiş ve birçok dezenfektan madde kullanıma sunulmuştur. Ayrıca sterilizasyon ve dezenfeksiyon amaçlı birçok aletin yapılması ve uygulamalarla ilgili teknolojik gelişmeler kaydedilmiştir.

## Slide 18: Isı (Sıcaklık) ile Yapılan Sterilizasyon
Bu yöntem, yüksek sıcaklıkta mikroorganizma proteinlerinin koagule olması temeline dayanır. Uygulanması kolay ve ucuz olduğundan ve güvenilir sonuç verdiğinden, en sık kullanılan sterilizasyon yöntemidir. Bu işlemde steril edilecek olan madde veya eşyanın ısıya dayanıklı olması gerekmektedir.
Isı ile sterilizasyonu etkileyen faktörler şunlardır:
 Isı derecesi: Steril edilecek maddenin cinsine göre ısı yükselmesiyle daha kısa sürede sterilizasyon sağlanır. Süre, ısı derecesi ile ters orantılıdır. Isı derecesi yükseldikçe sterilizasyon süresi kısalır.
 Ortamın nemi: Nem arttıkça daha düşük ısı derecelerinde, daha kısa zamanda sterilizasyon sağlanır. Mikroorganizma içindeki su miktarı arttıkça da sterilizasyon kolaylaşır. Çünkü proteinler daha çabuk koagule olur. İçlerinde çok az oranda su bulunan bakteri sporları sıcaklığa çok dayanıklıdır.
 pH: Asidik veya bazik ortamlarda nötr ortama göre daha kolay sterilizasyon etkisi görülür.
 Osmotik basınç: Ortam basıncının az veya çok olması sterilizasyonu kolaylaştıracaktır.

## Slide 19: Kuru Isı
A. Alevden Geçirme ve Yakma
Laboratuvarda çalışma sırasında öze, iğne, pens, tüp ağzı, bistüri, pipet ucu, cam, çubuk, lam gibi cam ve metal gereçlerin dış yüzlerinin sterilizasyonunu sağlar.

## Slide 20
B.Kuru Havalı Sterilizasyonlar
Kuru sıcak hava ile çalışılan sterilizatörlere genel olarak Pasteur fırını denmektedir. Bu fırınlar, ısı kaybını önlemek için, arasında yalıtım bulunan çift çeperli yapıdadır. Hastanelerde ve özellikle küçük sağlık kuruluşlarında, muayenehanelerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Kuru hava sterilizatörleri ve etüvler kuru hava ile sterilizasyon yapan cihazlardır.
 Genellikle 180 ºC ısıda 30 dakika tutulmak suretiyle uygulanır.
 170°C’de 1 saat
 160°C’de 2 saat
 150°C’de 2,5 saat
140°C’de 3 saat
Prionlar 200°C’de bile kuru ısıya direnç gösterebilir.

## Slide 21
Sterilizasyon Kontrolü
 Mekanik kontrol: Sterilizasyon koşullarının sağlanıp sağlanmadığını kontrol eder.
 Cihazın ısı ve zaman göstergeleri; her çalışmada kontrol edilmelidir.
 Termometre (kalibre edilmiş olmalı); haftada bir, cihazın sıcaklık göstergeleri ile karşılaştırılmalıdır.
 Kimyasal kontrol: Sterilizasyon koşullarının sağlanıp sağlanmadığını kontrol eder.
Isıya duyarlı, renk değiştirici maddelerdir. Bunlar ya ürüne sterilizasyon işlemi uygulandığını göstermek üzere paketin üzerine ya da işlemde uygulanan sterilizasyon sıcaklığına ulaşıldığını göstermek amacıyla paketin içine yerleştirilir.
Kuru ısı sterilizasyonunun kimyasal kontrolünde genellikle, kırmızıdan yeşil renge dönüşen “Browne tüpleri” kullanılır.
 Biyolojik kontrol: Sterilizasyonun gerçek etkinliğini kontrol eden tek yöntem biyolojik indikatörlerdir. En azından haftada bir kez biyolojik kontrol yapılmalıdır.

## Slide 22
C.Çok yüksek ısı (Ultra high temperature- UHT) yöntemi
Bu yöntemde çok yüksek ısıda, kısa sürede sterilizasyon sağlanır. Bazı besin maddelerinin özellikle sütün sterilizasyonunda kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde sterilize edilecek sıvı, 145°C’ye kadar hızla ısıtılıp, bu ısıda 4 sn kadar tutulduktan sonra hızla 22°C’ye kadar soğutularak aseptik koşullarda steril kaplara konur.

## Slide 23: Yaş Isı 1.Sıcak Su
A.KAYNATMA İLE STERİLİZASYON
Kaynatma ile sterilizasyon basit ve masrafsız olduğundan kırsal saha şartlarında diğer yöntemlerin uygulanma imkânının olmadığı zorunlu durumlarda tercih edilen bir yöntemdir.
Kaynatma ile Sterilize Edilebilecek Araç Gereçler
Cerrahi işlemlerde kullanılan (pens, makas, bistüri vs.) aletler, dikiş materyali, enjektör ve iğneler bir sterilizatör içinde kaynatılarak sterilize edilir.

## Slide 24
Kaynatma ile Sterilizasyon Tekniği
Kaynatma yolu ile mikroorganizmaların sadece vejatatif formları öldürülür.
Malzemenin zarar görmemesi açısından, kaynatılacak malzemenin temiz olarak kaynatılmasında yarar vardır.
Bir madeni kap içinde pens, makas, bistüri gibi madeni eşyalar kendilerini aşan su içinde kaynatılır. Sterilizatörün hacmine uygun olarak yapılmış ızgara veya süzgeç biçimindeki bölümün üzerine ince bir kat pamuk serilir. Sterilize edilecek araç gereçler bunun üzerine düzenli bir şekilde sıralanır. Bu şekilde sterilizatörün içine konan aletlerin üstünü örtecek şekilde su doldurulur. Musluk suyu kireçli olabileceğinden damıtık su tercih edilir.
Etkili bir sterilizasyon için 100°C da su fokurdamaya başladıktan sonra 30 dakika kaynatmak gerekir. Kaynatılmış eşya, önceden steril edilmiş pens ile çıkarılır. Kısa süre bir aleve yakın bölgede bekletilerek kurutulur ve kullanılır.

## Slide 25: B. Tindalizasyon
Bu yöntem parçalı (fraksiyone) ısı uygulama işlemidir. Yüksek ısılara dayanamayan; sıvı besiyerleri, serumlar, aşıların sterilizasyonunda kullanılabilir. Sterilize edilecek sıvılar cam balonlara konularak Ben Mari'ye yerleştirilir. Sterilize edilecek sıvının ısıya dayanma durumuna göre sıcaklık, 60°C ile 100°C arasında bır sıcaklığa ayarlanır. Ben Mari'de üç gün üst üste ısı uygulanır. 60°C'de tutuluyorsa üç gün, günde birer saat; 80-100°C'de tutuluyorsa üç gün, günde otuzar dakika Ben Mari'de bekletilir.

## Slide 26: Yaş Isı 2.Sıcak Su Buharı
Basınçlı Buhar Sterilizatörleri
Bu işlemde doymuş su buharı ile çalışan otoklav adı verilen cihazlar kullanılır. Bilindiği gibi normal atmosfer basıncında buhar sıcaklığı 100°C’dir. Bu sıcaklıkta bazı sporlar uzun süre canlılıklarını sürdürebilir. Basınçlı buharın yüksek sıcaklığı hücredeki proteinlerin koagulasyonuna neden olur. Yüksek sıcaklığa ek olarak basınçlı buharda bulunan bol miktardaki su hızlı bir ısıtma ve hücre içine giriş özelliği ile proteinlerin koagulasyonunu hızlandırır ve hücrenin ölümüne neden olur.
Basınçsız su buharı (Koch kazanı)
Bu yöntemle sterilizasyonda Koch kazanı kullanılır. Akım halindeki su buharından yararlanılır. Hastanelerde kritik malzemelerin sterilizasyonunda kullanılması tavsiye edilmez.

## Slide 27
Otoklavda sterilizasyon süresi basınç ve ısıya bağlı olarak değişir:
En yaygın kullanılan sterilizasyon süresi; 121°C'de (1kg/cm2 manometre basıncında) 15dk
Farklı amaçlara yönelik kullanılacak otoklavlama ısı ve süreleri:
Materyal Sıcaklık Süre
Besiyeri sterilizasyonu 121º C 15 dakika
Çamaşır 121º C 30 dakika
Enfektif atık 121º C 1 saat
Sıvı atıklar 121º C 1 saat
Hayvan atıkları 121º C 8 saat

## Slide 28
Otoklavın sağlıklı çalışıp çalışmadığını anlama yolları:
Günlük kullanımda, zaman zaman, termometrelere ek olarak indikatörler kullanılır.
Kimyasal indikatörler: Bu bantlar, sızdırmaz tüp veya keseler içindedirler, doğru zaman ve sıcaklık bileşimine erişilince renk değiştirir; ancak yanlış pozitiflikleri vardır.
Biyolojik indikatörler: İki organizmanın sporları kullanılabilir; Bacillus stearothermophilus ve Clostridium perfringens. Süspansiyon veya absorbe edilmiş olarak bir taşıyıcı üzerinde (örn. filtre kâğıdı) bulunur. Stripler, yükün değişik yerlerine konulur, otoklavlıma sonrasında, buyyon besi yerlerine aktarılır ve inkübe edilir; turbidite oluşumu; başarısız bir işlemi gösterir.

## Slide 29: Işınlarla(Radyasyon) sterilizasyon
Radyasyonun; dalga-boyu, yoğunluk ve süreye bağlı olarak hücreler üzerine çeşitli etkileri vardır. Mikroorganizmalar üzerine etkili 2 tip radyasyon vardır: iyonize ve iyonize olmayan.
İyonizan Işınlar
Gama ışınları, yüksek enerjili elektronlar (e-beam) ve X ışınları bu gruba girer. İyonize olmayan ışınlardan (<1nm) daha küçük dalga boyuna sahiptirler ve bu nedenle çok daha fazla enerji taşırlar
Gama ışınları: Gama ışınları tarafından üretilen iyonize enerji, yüksek penetrasyon özelliğiyle, çeşitli yoğunluktaki tıbbi malzemeler ve ambalaj malzemesi için ideal çözümdür.
Yüksek enerjili elektronlar: Yüksek enerjili elektronlar; genellikle düşük penetrasyon ve yüksek doz hızıyla karakterize edilen bir iyonize radyasyon çeşididir. Özel olarak tasarlanmış makinalar tarafından üretilen ve hızlandırılan elektronların enerjileri arttırılır.
X-ışınları: X-ışınları; enerjisi makinalar tarafından üretilmesiyle yüksek enerjili elektronlara, foton yapısında olmasıyla da gama ışınlarına benzer.
İyonize olmayan radyasyonla sterilizasyon;
U.V ışınları; elektromanyetik spectrumun 240-280 nm dalga boyunu kapsar. Dalga boyu büyük olduğu için penetrasyon yeteneği azdır. Radyasyon enerjiside azdır. U.V ışınlarından daha çok yüzey dezenfeksiyonu amacıyla yararlanılır.

## Slide 30
Süzme ile Yapılan Sterilizasyon
Havada veya sıvı çözeltilerde bulunan mikroorganizmaları bazı gözenekli materyallerle (uygun filtrelerle) filtre ederek steril etmek mümkündür. Günümüzde laboratuvarlarda özellikle membran filtreler kullanılmaktadır. Membran filtreler ince kâğıtlardan, inert selüloz esterlerinin gözenekli materyallerle birleşiminden ve polimerden yapılmış olup gözenek çapları belirli boyutlarda hazırlanmaktadır. Filtre gözenek çapları bazı büyük protein moleküllerinin geçebileceği boyutlarla küçük virus partiküllerinin geçebileceği boyutlara kadar farklı genişliktedir. Gözenek çapları tüm bakteriler için 0.2 μm, maya hücreleri için 3 μm, virüsler için 0.2 μm olarak belirlenmiştir. Filtrelerin en çok kullanıldığı uygulama alanı havada buluna partikül ve mikroorganizmaların tutularak ortam havasının temizlenmesi işlemidir. Bu amaçla en çok HEPA filtreler kullanılmaktadır. HEPA filtreler ameliyathane gibi steril havaya ihtiyaç duyulan ortamların hava sterilizasyonu amacıyla kullanılır. HEPA filtrelerin gözenek çapları 0.3 μm olup %99.97 verimlilikle çalışmaktadır. Bu tip filtrelerin verimli olarak kullanılabilmesi için periyodik olarak kontrolü yapılmalı, temizlik ve değişim işlemleri aksatılmamalıdır. Bunun dışında, steril hava ihtiyacının ortaya çıktığı bakteri ekimi yapılan birimlerde kabin hâlinde filtreleme sistemleri mevcuttur. Bu filtreler bakteri ekimi sırasında numunelere istenmeyen bakterilerin ve sporlarının ulaşmasını önlemektedir. Bu tip kabinlere Laminar Flow kabinleri adı verilmektedir.

## Slide 31: Kimyasallar ile Sterilizasyon
Dezenfeksiyon ve antisepsi sıklıkla kimyasal maddelerle yapılır. Kimyasal maddelerin mikroorganizmalar üzerine öldürücü veya üremeyi durdurucu özelliklerini etkileyen çeşitli faktörler vardır. Bunlar aşağıdaki başlıklarda toplanabilir.
 Dezenfektan maddenin konsantrasyonu: Dezenfektan maddenin etkisi konsantrasyonuyla doğru orantılı olarak artmaktadır.
 Etki süresi: Dezenfektan veya kimyasal maddenin mikroorganizmalar üzerine etkili olabilmesi için belirli bir süre geçmesi gerekir. Etki süresi uygulanan kimyasal maddeye ve uygulandığı ortam şartlarına göre değişir.
 Isı: Isı arttıkça dezenfektan maddenin etkisi de buna paralel olarak artar. Her 10°C’ lik ısı artımı öldürücü etkiyi en az bir kat artırmaktadır. Dezenfektan içerisinde fenol gibi maddelerin varlığında bu oran 5-10 kata ulaşmaktadır.
 pH: Ortamın pH' ı ne kadar nötrden uzak olursa etki o denli artar.
 Organik maddeler: Ortamda bulunan organik maddeler dezenfeksiyon işlemini olumsuz yönde etkiler.

## Slide 32
Kimyasal maddelerle sterilizasyon
Sterilizasyonda kullanılan kimyasal maddelere kemosterilan (kemosterilizör) ya da sterilan denir.
Kimyasal maddeler sterilizasyonda virus, mantar, bakteri ve bakteri sporları gibi mikrobiyolojik hayatın tümünü yok edecek şekilde kullanılmalıdır. Aynı maddeler kısa süreli kullanılırsa dezenfeksiyon yaparlar.
Glutaraldehit

## Slide 33
Perasetik asit sterilizasyonu
Kimyasal Sterilizasyon Kimyasal Konsantrasyon Süre Isı
Glutaraldehit > %2 10 saat 20-25 C°
Perasetik asit %0,2 12 dakika 50-56 C°
Prionların sterilizasyonu
Otoklavda, 132-134 oC’de, 1-1.5 saat
Oda ısısında, 1 N, NaOH içinde, 1 saat
Oda ısısında, %0.5 Sodyum hipoklorit’te (en az %2 serbest klor) 2 saat

## Slide 34
Timol ile Sterilizasyon
Kloroform ile Sterilizasyon
Formaldehit

## Slide 35: Gaz Buharı ile Sterilizasyon
Bu yöntemler, yüksek ısıda sterilize edilemeyen ısıya duyarlı cerrahi malzemelerin sterilizasyonunda kullanılmaktadır. Laboratuvarlardaki kullanımları çok sınırlıdır.
GAZ UYGULAMA
Etilen oksit 450-1200 mg/L; 29-65o C’de;
2-5 saat
Formaldehit gazı %2-5; 60 - 80o C’de
Hidrojen peroksit gazı (Gaz plazma) %30; 55 – 60o C’de
(Yüksek iyonize hidrojen peroksit gazı)

## Slide 36: DEZENFEKSİYON YÖNTEMLERİ ve Uygulamaları
Dezenfeksiyon Yöntemleri
1. Fiziksel yöntemler (ısı) ile dezenfeksiyon
2. Kimyasal maddeler (dezenfektan ve antiseptik) ile dezenfeksiyon

## Slide 37: Fiziksel Dezenfeksiyon Yöntemleri
Pastörizasyon
Süt ve süt gibi yüksek ısı derecelerine dayanıklı olmayan sıvı ve besin maddelerinin dezenfeksiyonu için kullanılan bir yöntemdir. Louis Pasteur tarafından bulunmuştur. Süt, meyve suları gibi içeceklerin patojen mikroorganizmalardan arındırılmasında kullanılır. İki yöntemle yapılabilir:
• 65oC’de 30 dakika ya da
• 72oC’de 15 saniye
• Her ikisinde de sıvılar hızla 10oC’nin altına soğutulur.
Dezavantajı:
• Pastörizasyondan sonra besin maddeleri buzdolabında saklanmalı ve hızla tüketilmelidir.
Avantajları:
• Toksik değildir.
• Kalıntı bırakmaz.
• Direnç sorunu yoktur.
• Sterilizasyon gibi otomatize edilmiştir.

## Slide 38: Kimyasal Dezenfeksiyon Yöntemleri
Dezenfeksiyonda daha çok tercih edilirler. Dezenfeksiyon işleminde kullanılan kimyasal madde ya da bileşiklere dezenfektan adı verilir. Dezenfektanlar içerdikleri aktif bileşenlere göre ya da etkinliklerine göre sınıflandırılabilir.

## Slide 39
Kimyasal dezenfektanlar
Yüksek düzey
• Glutaraldehit
• Hidrojen peroksit
• Perasetik asit
• Klor bileşikleri
Orta düzey
• Alkol
• İyodofor bileşikleri
• Fenol bileşikleri
Düşük düzey
• Kuaterner amonyum bileşikleri

## Slide 40: Kimyasal Dezenfeksiyon Yöntemleri
• Her dezenfektan’ın (antiseptiğin) mikroorganizmalar üzerinde etkili oldukları optimal yoğunlukları vardır
– Dezenfeksiyonda bu yoğunluklarının kullanılması gerekir
• İstenen etkiyi gösterebilmeleri için optimal temas süresine gereksinimleri vardır
– Her dezenfektan ve antiseptik için bu süre farklıdır
• İyodoforlar dışında, konsantrasyonları arttıkça etkinliklerinde de artış olur
– Mikroorganizmaları öldürmek için gerekli süre azalır
• Konsantrasyon ve süre arasındaki ilişki dezenfektanlar arasında farklılık gösterir
– Kuvarterner amonyum bileşiklerinde konsantrasyon yarı yarıya azaltıldığında dezenfeksiyon süresi iki katına çıkar
– Fenol içeren bir bileşiğin konsantrasyonu yarıya düşürülürse, gerekli sürenin 64 kat arttırılması gerekir

## Slide 41
• Ortamın ısısının artması
• Ortamın pH derecesinin nötralden uzaklaşması
• Ortamın ozmotik basıncının yüksek olması, dezenfeksiyon işlemine olumlu etki eden faktörlerdendir
• Dezenfekte edilecek ortamın veya objenin önceden temizlenmiş olması gerekir
• Obje üzerindeki organik madde artıkları, kan, mukus, serum, dışkı vb. artıklar dezenfektanların doğrudan mikroorganizmalarla temasını engellediğinden etkisini önlerler 
• Ortamda yüzey gerilimini azaltıcı maddelerin bulunması dezenfektanların ıslatma ve yayılma yeteneğini ve etkinliklerini artırır 

## Slide 43: ANTİSEPSİ
Antiseptik ajanlar deri yüzeyindeki mikroorganizma sayısını azaltmak için kullanılırlar. Bu bileşikler güvenlik ve etkinliklerine göre seçilirler.
• Alkol
• İyodoforlar
• Klorheksidin
• Paraklorometaksilenol (PCMX)
• Triklosan

## Slide 44
Dezenfeksiyon uygulamaları
Hastanede bulunan alanlar temizlik ve dezenfeksiyon açısından 3 gruba ayrılabilir:
• Yüksek riskli alanlar
• Orta riskli alanlar
• Düşük riskli alanlar
Yüksek riskli alanlar:
Ameliyathane, acil servis, mikrobiyoloji laboratuvarı, yoğun bakım üniteleri, hemodiyaliz üniteleri, enfeksiyon kontrol komitesi tarafından belirlenen özel alanlar; allojenik /otolog kemik iliği nakli yapılan hastaların odaları, solid organ nakli yapılan hastaların odaları, nötropenik hasta odaları, izolasyon odaları, otopsi salonu, vb.
Orta riskli alanlar
Laboratuvarlar, hasta odaları (banyo ve tuvaletler dahil), mutfak
Düşük riskli alanlar
Hemşire, doktor odaları (banyo ve tuvaletler dahil), ofisler, kafeterya, koridorlar, depolar

## Slide 45
Laboratuvarda rutin yer temizliği
• Yer temizliği için 1/50-1/100 hipokloritli su kullanılır
• Solüsyon her gün taze olarak hazırlanır
• Rutin yer temizliği her gün yapılır
• Dezenfektan solüsyonu hazırlayacak personel eldiven ve maske giydikten sonra solüsyonu hazırlar
• 25 litrelik solüsyon yaklaşık 50 m2 alan için kullanılır
• Her 50 m2’den sonra bu solüsyon değiştirilir
• Paspaslama sonrası durulama ve kurulama yapılmaz
• Zemin tamamen kuruyuncaya kadar “ıslak zemin” uyarıcı levhaları kullanılır

## Slide 46
Dezenfektanların etkinliği
Etkinliği tam olarak bilinmeyen bir dezenfektanın etkinliğini değerlendirmek için çeşitli in vitro deneyler uygulanabilir. Örneğin, Riedel Walker deneyinde etkinligi bilinmeyen bir dezenfektanın etkinliği fenolun etkinliği ile karşılaştırılır ve “fenol katsayısı” belirlenir. Prof. Dr. İştar Dolapçı
Antisepsi uygulama yöntemleri
El antisepsisi
(Günlük yaşam için; Sağlık personelinin için; Ameliyathane ekibi için)

## Slide 47
EL YIKAMA
AMAÇ
Ellerdeki gözle görünür kiri uzaklaştırmanın yanı sıra geçici floranın tamamını uzaklaştırmak, kalıcı floranın da sayıca azalmasını sağlamaktır.
HEDEF
Eller aracılığıyla yayılan enfeksiyonların önlenmesidir. El yıkamanın etkinliği, süresi ve tekniğine bağlıdır.
El yıkama
Ellerin sabunla 15 saniye sabunlanması ile ellerin yüzeyinde bulunan çoğu mikroorganizmalar, lipid içeren kirlerle birlikte bulundukları yerden uzaklaştırılmış olur. Böylece günlük yaşam için yeterli düzeyde antisepsi sağlanmış olur.
Hijyenik el yıkama
Hastanelerde doğrudan hastalarla ilişkisi olan sağlık personelinin el hijyeninde antiseptikli sabunlar kullanılmalıdır. Bu amaçla;
• %3 hekzaklorofenli veya
• %3-5 klorheksidinli sıvı sabunlarla elleri yıkama daha etkindir.
Cerrahi el yıkama
Cerrahi işlemlerden önce, ameliyat ekibinin el hijyeni için özel çaba göstermesi gerekir. %3 hekzaklorofenli veya %3-5 klorheksidinli solüsyonlarla ellerin 7 dakika sabunlanıp fırçalanması ve sonra 3 dakika %70'lik etil alkolde ıslak bulundurmak ve havada kurutarak antisepsiyi bozmadan steril ameliyat eldivenlerini giymek gerekir.

## Slide 48
Cerrahi girişimlerde deri antisepsisi
Deri çok kirli ise önce sabunla yıkanmalıdır. Çok kirli deride kullanılacak antiseptiğin etkisi azalır. Antisepsi için iyot tentürü bolca gazlı bez ile deriye sürülür. Daha sonra irritasyonu azaltmak için iyotun fazlası alkol ile silinerek alınır.
Yara antisepsisi
Toz, toprak gibi yabancı maddelerle kirlenmiş yaralarda bu tür yabancı cisimler temizlenir. Sabunlu su, %1 benzalkonium klorür, %3 hidrojen peroksit ile yıkanır; hem mekanik olarak temizleme, hem de antiseptik etki yapılır. Ayrıca iyot tentürü veya alkol ile silinir.

## Slide 49
TEŞEKKÜRLER